## Slide 1: CHILLER
Mert Akarlar
14065226
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE TEST AYAR VE DEVREYE ALMA

## Slide 2: CHILLER NEDİR?
İngilizce chiller olarak adlandırılan ve Türkçeye soğutma sistemleri olarak çevrilen chiller; ısıyı bir kaynaktan alarak başka bir kaynağa transfer eden, enjeksiyon soğutma sistemi olarak adlandırılan sistemlerdir.

## Slide 3
Chiller Sistemi Şematik Resim

## Slide 4: CHILLER SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?
Kompresör, kondanser, genleşme vanası ve evaporatörden oluşan bir sistemdir.

## Slide 5
Kompresörde sıkıştırılan ve ısınan gazın kondanserde soğutulması ile çalışır. Daha sonra genleşme vanasından geçen gazın basıncı dolayısı ile sıcaklığı düşer ve sıvılaşır. Evaporatörden geçerken soğutulmak istenen sıvının üzerinden ısıyı alır alçak basınçta gaz olarak kompresöre gelir, yeniden sıkıştırılır.

## Slide 6
Chiller sistemler ısıyı atma tipine göre ikiye ayrılır:
Su soğutmalı chiller
Hava soğutmalı chiller
Bunun dışında heat pump chiller, 4 borulu
chiller, free cooling chiller sistemleri de
kullanılmaktadır.

## Slide 7: HAVA SOĞUTMALI CHILLERLER
Chiller soğutma sistemleri farklı özelliklerine göre gruplandırılır. En büyük ayrım ise ısıyı transfer kaynağın ne olduğudur.
Isı havaya atılıyorsa hava kaynaklı soğutma grubu, suya atılıyorsa su kaynaklı soğutma grubu olarak adlandırılır. Hava soğutmalı chiller sistemleri, chiller içerisindeki soğutucu gazın, evaporatör ve kompresör üzerinden kazandığı enerjisinin hava soğutmalı bataryalar üzerinde atması şeklinde çalışır.

## Slide 8
Hava soğutmalı chiller sistemleri, chiller içerisindeki soğutucu gazın, evaporatör ve kompresör üzerinden kazandığı enerjisinin hava soğutmalı bataryalar üzerinde atması şeklinde çalışır.

## Slide 9
Kompresörde sıkıştırılmış ve yüksek sıcaklıkta gaz halindeki soğutucu akışkan kondansere gönderilir. Fanlar yardımı ile batarya yüzeyinde hava akışı sağlanarak ısı transferi gerçekleşir. Gaz üzerindeki ısının havaya iletilmesiyle soğutma tamamlanır.

## Slide 10: SU SOĞUTMALI CHILLER
Su soğutmalı chiller soğutma sistemleri, hava soğutmalı chiller çalışma mantığından farklı olarak kondenser devresindeki sıcak gazı su ile soğutur.
Gazın soğutulması için hava soğutmalı bataryalar yerine su kullanan shell & tube veya plakalı tip ısı değiştiriciler kullanılır.

## Slide 11
Su soğutmalı chiller sistemlerinde kondenser içerisinde dolaştırılacak olan soğutma suyunun temini sırasında su kaynağı ihtiyacının olduğunu belirtmek gerekir.
Su kaynakları; akarsu, deniz, soğutma kulesi veya standart su hattı olabilir. Su soğutmalı chiller sistemlerinde genel olarak sistemin yerleştirilecek alanın kısıtlılığı, enerji maliyetlerinin önemli ama su maliyetlerinin düşük olduğu yerlerde kullanılır.

## Slide 12
Nehir,göl deniz gibi sonsuz bir kaynak bulmak çoğunlukla mümkün olmadığından su soğutmalı chiller grupları soğutma kuleleri ile birlikte verimli bir şekilde kullanılabilir.

## Slide 13: HEAT PUMP CHILLER
Ev tipi ısı pompalarının daha büyük kapasiteli olanlarıdır. Yazın soğutma kışın ise ısıtma işlevi gören heat pump chiller modelleri, 4 yollu bir vana yardımıyla kompresörden gelen sıcak gazı soğutma isteniyorsa kondansere, ısıtma isteniyorsa evoparatöre gönderir. Böylece istenen sıcaklık değeri sağlanır.

## Slide 14
Heat pump chillera ait bir şematik gösterim

## Slide 15: 4 BORULU CHİLLER
Aynı anda ısıtma ve soğutma yapabilen, ısı geri kazanımı sistemine sahip 4 borulu chiller, özellikle mevsim geçişlerinde yüksek binalarda farklı alanların ısıtılması ya da soğutulmasını sağlamaktadır.
Birbirinden bağımsız alanlar için konfor uygulaması gerçekleştiren 4 borulu chiller modelleri, endüstriyel tesislerde de kullanılmaktadır.

## Slide 16: FREE COOLING CHILLER
Kış aylarında soğuk olan iklim şartlarından yararlanarak doğal ve düşük maliyetli soğutma yapan free cooling chiller sistemleri, avantajlı soğutma sağlamaktadır.
İhtiyaç duyulan soğutmanın büyük bir bölümünü doğal yollarla karşılamayı sağlar

## Slide 17: KAYNAKÇA
www.mevsimiklimlendirme.com.tr/chiller
www.chiller.com.tr
www.mekanikcozum.com.tr/hava-sogutmali-chiller
www.researchgate.net