## Slide 1
Biyomalzemeler
ORGANİK
-POLİMERLER
İNORGANİK
- METALLER
- SERAMİKLER

## Slide 2
POLİMER NEDİR?

## Slide 3
POLİMERİK BİYOMALZEMELER
Polimetilmetakrilat (PMMA)
Polietilen (PE)
Poliüretan (PU)
Polipropilen (PP)
Polivinilklorür (PVC)
Silikon
Hidrojeller

## Slide 4
Polİmetİlmetakrİlat (PMMA)
Mekanik olarak güçlü Hafif Düşük termal ve elektriksel iletkenlik Kabul edilebilir biyouyumluluk, | Yüksek kürleşme sıcaklığı Yapının diğer yapılarla canlı doku ile biyomalzeme arasındaki ilişkiyi desteklemez

## Slide 5
Polietilen (PE)
İyi kimyasal direnç Moleküler ağırlığa göre değiştirilebilir mekanik malzeme özellikleri Düşük erime sıcaklığı Hafif Hızlı kuruma özellikleri Gözenekli HDPE iyi biyouyumluluk, esneklik | Cilde plastik hissi verir Boyanabilmesi düşük Yüksek sürtünme katsayısı

## Slide 6
Polİüretan (PU)
Yüksek dayanıklılık Yüksek tokluk İyi biyouyumluluk ve hemouyumluluk İyi biyotolerans Düşük sürtünme katsayısı Düşük su geçirgenliği | Çevresel stresle çatlama Malzemenin in vivo bozulması Metal iyon oksidasyonu

## Slide 7
Polivinilklorür (PVC)
Plastikleştirici ilavesiyle yumuşak ve esnek hale getirilebilir Alternatiflerine göre üretimi kolaydır Yanıcı değildir | Sert ve kırılgan bir malzeme Uzun dönem uygulamalarda, plastikleştiricinin yapıdan sızması

## Slide 8
Silikon ( Polidimetilsiloksan(PDMS))
Kimyasal olarak inert Düşük toksisite İyi biyouyumluluk İyi elektrik yalıtımı Düşük ısı iletkenliği Isı stabilitesi Yüksek gaz geçirgenliği, Hidrofobik Düşük sürtünme katsayısına sahip ince kaplamalar (1-2 µm) sağlar | Uzun vadeli etkileri incelenmemiş Yüksek sürtünme katsayısı Yumuşak (implantasyon sırasında zarara eğilimli) Boyut ve şişme PDMS Hidrofobik (içeriğe bağlı) Protein emilim eğilimi Düşük siklik silikon monomeri kirlenmesi

## Slide 9
Hidrojeller
Sahip olduğu su içeriği nedeniyle, doğal dokulara büyük bir benzerlik gösterir İnerttir Bozunmaya dirençlidir vücut tarafından emilmez suyla steril edilebilir çok değişik şekil ve formlarda hazırlanabilir Yüksek oksijen geçirgenliği | Yüksek maliyet Düşük mukavemet

## Slide 10
Polİmetİlmetakrİlat (PMMA)
Kontakt Lens
Kemik dolguları
Rinoplasti
Polietilen (PE)
Rinoplasti
PMMA’ya yapışkanlık özelliği
Kraniyoplasti

## Slide 11
Poliüretan (PU)
Yapay Organ
Polipropilen (PP)
Ürojinekolojide
Fibrokollojen dokular için iskele görevi

## Slide 12
Polivinilklorür (PVC)
Kan Torbaları
Diyaliz
Silikon
Gırtlak İmplantları
Kalp Pilleri
Kan Torbaları
Estetik Operasyonlarda

## Slide 14
HİDROJELLER
Kontakt Lens
Biyoyapışkan Madde
Yapay Deri
Estetik Cerrahi