Elektrokimyasal Proses: Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine, elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren proseslere elektrokimyasal prosesler denir.

Elektroliz: Elektrik akımının elektrotlar üzerinde meydana getirdiği olayların tümüne elektroliz denir. 2 türlü elektroliz vardır. 1) Sabit potansiyelde (Elektrik devresinden geçen akım sabit değil) 2 ) Sabit akım ( Elektrik devresinden geçen potansiyel sabit değildir)

Faraday Kanunları: 2 temel kuralı vardır.

- Bir elektrolitten elektrik akımı geçirildiğinde serbest hale geçen yada dönüşen madde miktarı elektrolitten geçen akım miktarı ile orantılıdır.

A.I.t                                m= Açığa çıkan veya çözünen madde miktarı (gram)

------------- = m                    A= Çözünen maddenin atom ağırlığı

n. 96500                              I= Akım (amper)

t= zaman (sn)

n= değerliği

- Çeşitli elektrolitlerden aynı miktar elektrik akımı geçirildiğinde açığa çıkan veya çözünen madde miktarı bu maddenin kimyasal eşdeğerliği ile orantılıdır.

Elektrokimyasal Eşdeğer: Bir coulomb elektrik yükünün serbest hale geçirdiği veya çözdüğü maddenin gram miktarıdır.

107.8 / 1

------------     =  0.0011 g/ 1 coulomb   (Ag için)

96500

63.5 /  2

----------    ( Cu için)

96500

27 / 3

-------       (Al için)

96500

Kimyasal Eşdeğer: İyonik ağırlıkların elektrokimyasal değerliğe oranıdır.

Elektron: iletkenlerde harekette bulunan elektrik yüklü tanecikler veya atomlardır.

Anyon: Net bir negatif yüke sahip atom veya atom gruplarıdır

Katyon: Net bir pozitif yüke sahip atom veya atom gruplarıdır

Bir elektrolitten elektrik akımı geçtiğinde gözlenen olayların açıklanması amacıyla elektrik geçişinin (+) ve (-) elektrik yüklü madde taneciklerinin hareketinden ileri geldiğini bilmek gerekir. Net bir elektrik yüküne sahip atom veya atom gruplarına iyon denir.

Elektrik yüklü tanecikler (+) elektrik yüklü ise katyon, (-) yüklü ise anyon adı verilir. Elektrik alanda katyonlar katoda , anyonlar anoda giderler.

Elektrot: Bir metal kendi iyonlarını içeren bir çözeltiye batırılırsa meydana gelir.

Örneğin, Cu/ Cu2+  veya Zn / Zn2+ gibi.

Akım yoğunluğu: Birim yüzeyden geçen elektrik miktarıdır.(birim alan çoğu kez dm2 veya cm2 olabilir)

Amper / dm2   = Akım yoğunluğu

Coulomb: Bir amperlik akımın 1 saniyede taşıdığı yüktür.

Q=  Elektrik miktarı coulomb

Q= I.t

Elektrik iş (W): Joule= Volt* Coulomb

Güç (P) :        P= Volt* Amper

V=I*R

Watt= Joule / saniye

1 kwh= 3,6* 106  Joule