## Slide 1: GEOMETRİK JEODEZİ 6

## Slide 2: Jeodezik Temel Ödevler
Jeodezinin asıl amaçlarından biri elipsoid yüzündeki noktaların jeodezik koordinatlarının ve genellikle de jeodezik coğrafi koordinatlarının hesaplanmasıdır.
Bir başlangıç noktasının coğrafi koordinatlarının her şeyden önce verilmesi gerekir. İkinci bir noktaya giden kutupsal koordinatlar (S, α) bilinirse ikinci noktanın coğrafi koordinatlarını bulabiliriz. Buna 1. temel ödev veya jeodezik doğrudan problem veya doğrudan problem denir.
İki noktanın coğrafi koordinatları verilmişken kutupsal koordinatlarının bulunmasına 2. temel ödev veya ters (jeodezik) problem denir.

## Slide 3: Jeodezik Temel Ödevler
Bu problemlerin her birinin çözümü için temel olarak yandaki şekilde görüldüğü gibi elipsoidal bir kutupsal üçgenden yararlanılır.
Bu problemin çözümü için çok sayıda çözüm yöntemi geliştirilmiştir.
Bunları kenarın uzunluğuna göre sınıflandırmak olasıdır.
  Kısa kenarlar (S<100-150 km) için olan çözüm yöntemleri
  Orta Uzaklıklar (S<1000 km) içim
  Büyük Kenarlar (S>1000 km) için olan çözüm yöntemleri
Klasik ülke nirengi ağlarında kenarları 150 km’ den büyük olamayacaklarından (1. derece ağlarda genellikle S≈35 km), burada kısa kenarlar için önerilen yöntemlerin en yaygın uygulamalarından söz edilecektir.

## Slide 4: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 1. Temel Ödev
Bu temel ödevde bir Pi noktasının (, λi) coğrafi koordinatları ile bu noktadan başka bir noktaya giden jeodezik eğrinin uzunluğu s ve bu jeodezik eğrinin Pi noktasındaki azimutu αik veriliyor.
Verilenler: , λi, αik, s
İstenenler: , λk, αki

## Slide 5: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 1. Temel Ödev
Elipsoid yüzünde coğrafi koordinatların ve azimutun jeodezik eğrinin s uzunluğunun bir fonksiyonu olarak ifade edilebileceğini varsayıyoruz.
Eğri üzerinde bir başlangıç noktasından Po noktasına kadar eğri uzunluğu so, bu noktanın koordinatları , λo ve bu noktadaki eğrinin azimutu αo olsun. Eğri boyu Δs kadar artması durumunda , λ, α değişimleri Taylor serisine göre aşağıda verilmiştir.

## Slide 6: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 1. Temel Ödev
Po noktası eğri uzunluğunun başlangıç noktası alınırsa ve so=0 ve Δs=s alınırsa
elde edilir. Aynı şekilde genel olarak başlangıç noktası Pi ve bu noktadan Pk noktasına kadar eğri uzunluğu s alınırsa,

## Slide 7: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 1. Temel Ödev
Bu fonksiyonları ve bunların s’ ye göre türevlerinin kolaylıkla belirlenebildiği en uygun yüzey eğrisi “jeodezik eğridir”.
Bir elipsoid üzerinde bir noktadan geçen ve azimutu α olan jeodezik eğri uzunluğuna göre türevler;
olarak verilmişti. Bu türevleri Pi noktasının ve bu noktadaki αik jeodezik azimutuna göre yazarsak

## Slide 8: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 1. Temel Ödev
Her bir elemanın türevleri 5. mertebeye kadar sürdürülürse,
formülleri elde edilir.

## Slide 9: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 1. Temel Ödev

## Slide 10: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 1. Temel Ödev

## Slide 11: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 1. Temel Ödev

## Slide 12: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 1. Temel Ödev
Bu çözüm ilk kez Legendre (1806) tarafından yapılmıştır.
Bu verilen formüllerin geçerliliği coğrafi enleme bağlıdır. Ortalama enlemler için 100 km’ ye kadar, ekvatora yakın enlemler için birkaç 100 km’ ye kadar mm doğrulukla sonuçlanır.
Formüllerde s=100 km’ de enlem farkını 0.0002”, boylam farkını 0.0003” ve azimut farkını 0.001” doğrulukla hesaplayabilmek için seri açınımı Δ ve Δλ için 5. mertebeye, Δα için 4. mertebeye kadar sürdürmek gerekir.
Serilerden de kolayca görüleceği gibi, serilerin yakınsak olmaları ve terimlerinin hızla sıfıra yaklaşması için s≤c olmalıdır. Klasik nirengi ağlarında s<100 – 150 km ve c=6400 km olduğu için bu koşul kolaylıkla sağlanır.

## Slide 13: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 1. Temel Ödev
Katsayıların hesaplanmasında önemli sorun, terimlerin hangi basamağa kadar hesaplanması ve serilerde kaç terime kadar alınmasının anlamlı olacağıdır.
Bu sorun , λ ve α değerlerinin hangi duyarlıkta hesaplanması gereğine bağlıdır.
Kural olarak, hesaplamalarda yuvarlatma hatalarının sonuca etkisinin, ölçülerde ulaşılan duyarlılığın 1/10’ nu geçmemesi istenir.
Enlem ve boylam veren terimler 0.0001” basamağa kadar, azimutu veren terimler ise 0.001” basamağa kadar hesaplanmalıdır.
Legendre yöntemindeki seriler 5. dereceye kadar terimlerin alınmasını gerektirdiği için terimleri sıfıra yaklaşan seriler değildir. Bu yüzden çözüm yolunun özü değiştirilmeksizin, Legendre serisinin uygulanmasında bazı değişikliklerle terimleri daha çabuk sıfıra yaklaşan (yakınsayan) eşitlikler bulunmuştur. Bunlardan en yaygınları ilerde sözü edilecek Schreiber ve Gauss Ortalama Enlem Yöntemleridir.

## Slide 14: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 2. Temel Ödev
Verilenler: , λi, , λk
İstenenler: αik, s, αki
1. temel ödevdeki u= s cos αik ve v= s sin αik, , nin bir fonksiyonudur. 2. temel ödevi çözmek için u ve v’ yi dolayısıyla αik, s bulmak gerekir.
Burada düşünce bu kez u ve v’ yi ters işlemle -= , λk- λi=Δλ’ nın fonksiyonu olarak seriye açmaktır.

## Slide 15: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 2. Temel Ödev
Bu kez aynı şekilde u ve v’ yi de ve Δλ’ ya bağlı yakınsak seriler olarak ifade edebiliriz.
Bu eşitliklerde katsayılarının belirlenebilmesi için ve Δλ değerleri yerine konursa ve düzenlenirse u değeri için aşağıdaki formüller elde edilir.

## Slide 16: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 2. Temel Ödev
Bu eşitlik u ve v’ ye göre düzenlenirse;
elde edilir. Bu iki eşitlikte eşitliğin sağındaki ve solundaki u ve v katsayıları eşitlenirse;

## Slide 17: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 2. Temel Ödev
Bu son eşitlikte bi ve li yerine daha önce hesaplanan değerleri yazılırsa u ve v değerleri elde edilir.

## Slide 18: Temel Ödevlerin Legendre Serileriyle Çözümü – 2. Temel Ödev
Bu eşitliklerden yararlanılarak; v değerini u değerine oranlarsak; αik hesaplanabilir. Benzer şekilde s denetimli olarak aşağıdaki formüllerle hesaplanır.
αik hesaplandıktan sonra αki aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.

## Slide 19: Örnek
Bessel Elipsoidi kullanarak,
=6 398 786.849 m
=0.006 719 219
Verilenler:
=47 835.627 m
=35.658346 gon
İstenenler:

## Slide 20
=40 525.930 m =25 414.488 m
=+1 312.15037”
=-1.84626
=-0.04164
=-0.01656
=+0.00002
=+0.00000
=-0.00014
=+0.00000
=-0.00000
=+1 310.24579”
=+21’50.2458”
=+1 236.86620 m
=+ 8.85045
=-0.00830
=+0.07997
=-0.00022
=+0.00069
=+0.00000
=-0.00000
=+0.00001
=+1 245.78878”
=+20’45.7888”

## Slide 21
=+925.58453”
=+9.23269
=-0.00865
=+0.07842
=-0.00022
=+0.00069
=+934.88745”
=+0.288546”

## Slide 22: TEMEL ÖDEVLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN GAUSS ORTALAMA ENLEM YÖNTEMİ
P1 ve P2 noktaları arasındaki jeodezik eğri s=s12 olsun. S eğrisini ortalayan bir Po noktası ve bu noktada eğrinin P2 doğrultusundaki azimutu αo olsun.
Legendre serileri s jeodezik eğrisinin P1 başlangıç noktasına dayanır. P1 yerine ilke olarak elipsoid yüzeyinin diğer herhangi bir noktası da kullanılabilir.
Özellikle jeodezik eğrinin P1 ve P2 uç noktalarının coğrafi koordinatları ile azimutlarının ortalamaları değişken olarak serilerde kullanılırsa, bu seriler basitleşir.
Elipsoid yüzeyinde coğrafik koordinatların ortalamaları aşağıdaki şekildedir.
)

## Slide 23: TEMEL ÖDEVLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN GAUSS ORTALAMA ENLEM YÖNTEMİ
Po noktasının coğrafi koordinatları ile (, λo, αo ) aynı değildir. (, , )
Legendre serilerini Po noktasını başlangıç noktası olarak geliştirelim. Önce Po’ dan P2’ ye αo azimutu ve s/2 kenarı ile Legendre serisi uygularsak;

## Slide 24: TEMEL ÖDEVLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN GAUSS ORTALAMA ENLEM YÖNTEMİ
Daha sonra Po’ dan P1’ e αo+180o azimutlu ve s/2 kenarlı Legendre serisini uygularsak;
Jeodezik eğrinin diferansiyel denklemlerinde aşağıdaki eşitlikler geçerli olacağından tek merteben türevlerde (-) işareti gelecektir.

## Slide 25: TEMEL ÖDEVLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN GAUSS ORTALAMA ENLEM YÖNTEMİ
Her iki Legendre serisi öncelikle toplanır ve daha sonra çıkarılırsa aşağıdaki denklemler elde edilir.
Bu türevlerin Po (, λo, αo) noktasına göre alınması gerekir.
Bu değerler bilinmediğinden bunlara en yakın olan , λm, αm değerlerinden yararlanılır.
. (, , )
)

## Slide 26: TEMEL ÖDEVLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN GAUSS ORTALAMA ENLEM YÖNTEMİ
Bu eşitliklere Gauss Ortalama Enlem formülleri denir.
Eşitliklerin sağındaki terimlerde , λm, αm değerlerine göre hesaplamaları gerektiği için bu eşitlikler 1. temel ödevin çözümüne uygun değildir. Ancak, 1. temel ödevin iteratif bir yöntemle çözümüne olanak verir.
Buna karşılık Gauss Ortalama Enlem formülleri 2. temel ödevin çözümüne çok uygundur.

## Slide 27: GAUSS ORTALAMA ENLEM YÖNTEMİ – 2. TEMEL ÖDEV
Verilenler: , λ1, , λ2
İstenenler: α12=α1, s, α21=α2
Eşitliklerdeki s sinαm ve s cosαm için aşağıdaki ilk yaklaşık değerler formüllerdeki yerlerine yazılırsa.

## Slide 28: GAUSS ORTALAMA ENLEM YÖNTEMİ – 2. TEMEL ÖDEV
Paydadaki terim binom serisi ile paya geçirilir ve düzenlenirse;
Benzer işlemler uygulanarak;
formülleri elde edilir

## Slide 29: GAUSS ORTALAMA ENLEM YÖNTEMİ – 2. TEMEL ÖDEV
Bu eşitliklerde aşağıdaki kısaltmalar yapılarak eşitlikler tekrar düzenlenebilir.

## Slide 30: GAUSS ORTALAMA ENLEM YÖNTEMİ – 2. TEMEL ÖDEV
Temel ödevin çözümünde aşağıdaki işlem sırası izlenir
Bu eşitliklerde tek dereceden tüm terimler kaybolduğundan, tüm terimler 4. dereceye dahil kesindir. Bu nedenle Legendre yöntemine göre bu eşitlikler daha iyi yaklaşır, daha iyi yakınsar.

## Slide 31: GAUSS ORTALAMA ENLEM YÖNTEMİ – 1. TEMEL ÖDEV
Verilenler: , λ1, α12, s
İstenenler: , λ2, α21
Gauss Ortalama Enlem yöntemi ile 1. temel ödevin çözümü doğrudan mümkün değildir, ancak iteratif çözüm gerçekleştirilebilir.
Bu amaçla öncelikle,
formülün paydadaki terimi binoma göre açılıp paya çevrilirse bazı terimlerin atılmasıyla;
formülü elde edilir.

## Slide 32: GAUSS ORTALAMA ENLEM YÖNTEMİ – 1. TEMEL ÖDEV
Aynı şekilde,
formülleri de elde edilir.
1. temel ödevde yalnızca , λ1, α12, s verildiğinden bu eşitlikten doğrudan , Δλ, Δα bulunamaz.
İteratif çözüm için ϕ2, λ2 değerleri ya ölçekli bir nirengi kanavasından ya da 1/25 000 ölçekli bir haritadan yaklaşık olarak alınır ve bu değerlerle , Δλ ve köşeli parantez içerisindeki değerler hesaplanıp, Δα ve αm yaklaşık değerleri hesaplanır.
Eğer böyle olanaklar yoksa, yaklaşık hesap için yalnız ilk terimler alınır. Bu formüllerde αm ve yerine α1 ve değerleri konur.

## Slide 33: Örnek - 1
=6 398 786.849 m
=0.006 719 218 8
Verilenler:
İstenenler:

## Slide 34: Örnek - 1

## Slide 35: Örnek - 1
Denetim:

## Slide 36: Örnek - 2
=6 398 786.849 m
=0.006 719 218 8
Verilenler:
=47 652.596 m
İstenenler:

## Slide 37: Örnek - 2
1. Yaklaşım:
2. Yaklaşım:

## Slide 38: Örnek – 2
3. Yaklaşım:
4. Yaklaşım:

## Slide 39: Örnek – 2
5. Yaklaşım: