## Slide 1: GEOMETRİK JEODEZİ10

## Slide 2: Elipsoidin Düzleme Gauss-Kruger Konform Projeksiyonu
Elipsoid noktalarını belirleyen izometrik parametreler q ve λ, düzlem için izometrik parametreler ise düzlem dik koordinatlar X ve Y olmak üzere;
fonksiyonu, analitik fonksiyon olmak koşuluyla elipsoidin düzleme konform izdüşümünü sağlar.
Bu fonksiyonun belirlenmesi için projeksiyon sırasında bazı özel isteklerin de karşılanması gerekir. Gauss-Kruger projeksiyonunda özel istekler:
1) Verilen bir λ=λo=sabit (başlangıç meridyeni) için Y=0 olmalıdır.
2) λ=λo=sabit için X=G (ekvatordan başlayarak meridyen yayı uzunluğu) alınacaktır.
Bu iki koşul, bir başlangıç meridyeninin uzunluğunu koruyarak düzlem X ekseni olarak alınacağını gösterir.

## Slide 3: Elipsoidin Düzleme Gauss-Kruger Konform Projeksiyonu
Elipsoid yüzünde bir başlangıç meridyenine göre elipsoidal koordinatları veΔλ=λ-λo olan bir noktanın Gauss Kruger düzlem koordinatları;
şeklindedir. Burada başlangıç meridyenindeki Po noktasının meridyen uzunluğu Go meridyen yay uzunluğu hesabından elde edilebilir. Eşitliklerdeki Δq ise ve = -değerine karşılık hesaplanabilir.

## Slide 4: Elipsoidin Düzleme Gauss-Kruger Konform Projeksiyonu
Po noktası için tek özellik, bir başlangıç meridyeninin üzerinde olmasıdır.
Boylamı λ=λo olan başlangıç meridyenine “Dilim orta meridyeni” ve bu meridyenin doğu ve batısında belirli boylam farklarındaki meridyenin sınırladığı alana “dilim” denir.
Bu durumda enlemi dilim orta meridyeni dışında verilen bir P noktasının enlemine eşit olan bir nokta başlangıç meridyeninde başlangıç noktası olarak alınırsa;

## Slide 5: Elipsoidin Düzleme Gauss-Kruger Konform Projeksiyonu
Katsayıları ϕo=ϕ enlemine karşılık hesaplanacak değerlerdir.
X=Xo+ΔX=Go+ ΔX olduğuna göre, = enlemine karşılık meridyen yayı G ile gösterilirse

## Slide 6: Elipsoidin Düzleme Gauss-Kruger Konform Projeksiyonu
Özetle boylamı λo olan bir başlangıç meridyeni alınacaktır.
Coğrafi koordinatları , λ olan bir P noktasının bu başlangıç meridyenine göre Gauss-Kruger düzlem koordinatları X ve Y ‘ yi hesaplamak için P noktasının verilen enlemine karşılık meridyen boyu G ve ai katsayıları hesaplanacaktır.
Bu değerler ve Δλ=λ-λo ile aranan X, Y koordinatları bulunur.

## Slide 7: Elipsoidin Gauss-Kruger Projeksiyonunda Uzunluk Deformasyonu
Uzunluk deformasyonu m ile gösterilmek üzere;
şeklindedir. Elipsoit için Gauss parametreleri u=q, v=λ alınırsa;
Projeksiyon yüzeyi düzlem olarak alınırsa;

## Slide 8: Elipsoidin Gauss-Kruger Projeksiyonunda Uzunluk Deformasyonu
Konformluk nedeniyle olacağından;
elde edilir. Burada, Δλ kuvvetlerinin katsayıları verilen P noktasının enlemine göre hesaplanacaktır. Δλ=0 için m=1 olduğu görülmektedir.
Başlangıç meridyeni doğrultusunda uzunluk deformasyonu yoktur, diğer durumlarda uzunluk deformasyonu ve Δλ’ ya bağlı olarak değişir.

## Slide 9: Elipsoidin Gauss-Kruger Projeksiyonunda Alan Deformasyonu
Alan deformasyonu
Gauss-Kruger projeksiyonunda v olduğundan dolayısıyla olacağından, alan deformasyonu;
olur. Gauss-Kruger projeksiyonunda alan deformasyonu uzunluk deformasyonunun karesine eşittir.
Gauss-Kruger Projeksiyonu konform olduğu için açı deformasyonu yoktur.

## Slide 10: Gauss-Kruger Projeksiyonunda Meridyen Yakınsama Açısı c
Elipsoid üzerinde bir P noktası alalım. Buradan başlangıç meridyenine bir F diki inelim.
Eşitlikleri ile P’ nin elipsoid üstünde jeodezik dik koordinatları belirlenmiş olur.
P’ den başlangıç meridyenine bir paralel (y=sabit eğrisi) çizelim.
P’ den geçen meridyenle bu jeodezik paralel arasındaki açıya elipsoidal meridyen yakınsaması (γ) denir.
γ jeodezik paralelin jeodezik azimutu olarak düşünülebilir.

## Slide 11: Gauss-Kruger Projeksiyonunda Meridyen Yakınsama Açısı c
Buna karşılık Gauss-Kruger projeksiyonunda elipsoidal meridyen yakınsamasının düzlemdeki izdüşümü c’ dir.
=sabit (q=sabit) paralel dairenin izdüşümü P’ den geçen bir eğri, λ meridyeninin izdüşümü ve jeodezik paralelin izdüşümü görülmektedir.
Gauss-Kruger meridyen yakınsaması c, λ=sabit izdüşümü ile Y=sabit doğrusu arasındaki açıdır.
c≠γ

## Slide 12: Gauss-Kruger Projeksiyonunda Meridyen Yakınsama Açısı c
P’ den geçen q=sabit eğrisi ve λ=sabit eğrisi üzerindeki yay elemanları sırasıyla , verilmektedir.

## Slide 13: Düzlemin Elipsoide Gauss-Kruger Konform Projeksiyonu
Bir düzlem noktasının X, Y Gauss-Kruger düzlem dik koordinatları veriliyor.
Bu değerlere karşılık elipsoidal izometrik parametreler q, λ isteniyor. İzometrik enlem q bulunduktan sonra, buna karşılık coğrafi enlem hesaplanabilir.
Projeksiyon konform olacağı için;
yazılabilir. Projeksiyonu denklemlerini bulmak için
Analitik fonksiyonunu, projeksiyonda düşünülen özel istekler göz önünde tutularak, belirlemek gerekir.

## Slide 14: Düzlemin Elipsoide Gauss-Kruger Konform Projeksiyonu
Düzlemin elipsoide Gauss-Kruger konform projeksiyonunda özel istekler:
Y=0 için λ=λo olsun. Yani X ekseni başlangıç meridyeninin izdüşümü olsun.
X ekseni (Y=0) üstünde bir noktanın X değeri, bu noktaya karşılık elipsoit yüzünde başlangıç meridyenindeki noktanın ekvatordan başlayarak meridyen uzunluğu olsun.

## Slide 15: Düzlemin Elipsoide Gauss-Kruger Konform Projeksiyonu

## Slide 16: Düzlemin Elipsoide Gauss-Kruger Konform Projeksiyonu

## Slide 17: Düzlemin Elipsoide Gauss-Kruger Konform Projeksiyonu
P noktasının X ve Y değerleri verilmişken dilim başlangıç (orta) meridyeni üstündeki Po noktası için Xo=X alınabilir.
Bu durumda ΔX=X-Xo=0 olacağından formüllerde , X=G değerine karşılık enlem değeri olmak üzere;
elde edilir. Burada bik katsayıları, X değerine eşit meridyen yay uzunluğuna karşılık gelen enlemine dayalı olarak hesaplanır.

## Slide 18: Düzlemin Elipsoide Gauss-Kruger Konform Projeksiyonunda Uzunluk Deformasyonu
Düzlemde uzunluk elemanı olmakla, X ve Y Gauss parametreleri ile F=0, E=G=1 olduğu görülmektedir.
Elipsoid yüzünde q ve λ izometrik Gauss parametreleri ile
olur.
Buna karşılık X ve Y parametreleri ile elipsoit yüzünde uzunluk elemanı şeklindedir.

## Slide 19: Düzlemin Elipsoide Gauss-Kruger Konform Projeksiyonunda Uzunluk Deformasyonu
Bu durumda uzunluk deformasyonu;
olur. X ekseni üzerinde X=Xo alınabilir. Bu durumda ΔX=0 olur, eşitlik aşağıdaki biçimi alır.
Buradaki katsayılar X=G meridyen yayını veren enlemine, yani P’ nin başlangıç meridyeni üzerindeki dik ayak noktası F’ nin enlemine göre hesaplanır.

## Slide 20: Meridyen Yakınsama Açısı c
c açısı elipsoid yüzünde λ=sabit parametre eğrisi ile Y=sabit eğrisi arasındaki açıdır.
Başka bir deyişle Y=sabit eğrisinin jeodezik azimutudur.

## Slide 21: Meridyen Yakınsama Açısı c
P noktası için X ve Y alınırsa, ΔX=0 olacağından;
elde edilir. Burada katsayılar X=G alınarak, G meridyen yayına karşılık bulunacak ile hesaplanacaktır.

## Slide 22: Gauss-Kruger Koordinatları (X,Y) ile Elipsoid Yüzünde Temel Ödevler

## Slide 23: Gauss-Kruger Koordinatları (X,Y) ile Elipsoid Yüzünde Temel Ödevler

## Slide 24: Gauss-Kruger Koordinatları (X,Y) ile Elipsoid Yüzünde Temel Ödevler

## Slide 25: X, Y Gauss-Kruger Koordinatları ile Elipsoid Yüzünde Birinci Temel Ödev
X=X(S); Y=Y(S); T=T(S) olmak üzere, X, Y ve T jeodezik eğri S’ ye bağlı fonksiyonlar olduğu için; değişken S’ nin bir ΔS artımına karşılık, Legendre dizisine göre, bir Po noktasında aşağıdaki eşitlik yazılabilir.
Pi noktasında Xo=Xi, So=0, ΔS=S alınırsa;

## Slide 26: X, Y Gauss-Kruger Koordinatları ile Elipsoid Yüzünde Birinci Temel Ödev

## Slide 27: X, Y Gauss-Kruger Koordinatları ile Elipsoid Yüzünde İkinci Temel Ödev
İkinci temel ödevin çözümü için, Gauss-ortalama enlem formülleri coğrafi koordinatlarla temel ödevlerin çözümünde olduğu gibi Pi noktası ile Pk noktası arasındaki jeodezik eğriyi iki eşit parçaya bölen bir Po noktası alınır.
Bu noktadan başlayarak To açıklık açısı ve S/2 uzaklığı ile PoPk arasında ve To±180 açıklık açısı ve S/2 uzaklığı ile ya da To açıklık açısı ve –S/2 uzaklığı PoPi noktaları arasında birinci temel ödev dizileri uygulanır.

## Slide 28: X, Y Gauss-Kruger Koordinatları ile Elipsoid Yüzünde İkinci Temel Ödev
Bu eşitliklerden;

## Slide 29: X, Y Gauss-Kruger Koordinatları ile Elipsoid Yüzünde İkinci Temel Ödev
Rm, Xm=(Xi+Xk)/2=Gm meridyen yayını veren φm değerine karşılık alınır.
İlk iki eşitliğin sağ yanları hesaplandıktan sonra taraf tarafa bölünürse;

## Slide 30: X, Y Gauss-Kruger Koordinatları ile Elipsoid Yüzünde İkinci Temel Ödev
Buradan Tm açıklık açısı bulunur. Ayrıca, ilk iki eşitliğin sol yanlarının kareleri alınıp toplanır ve karekökü alınırsa
elde edilir. Hesaplana ΔT ile;
hesaplanır.