## Slide 1
KUSUR: Kristalde atomların uzak düzende dizilişinde hatalara denir. Bu durum fazla atom, eksik atom veya safsızlık atomuyla gerçekleşebilir.
kristal yapıda örgü noktasında atomun olması gereken yerde olmaması durumu: BOŞLUK
Atomik sıralamada bir bölgede atomik düzeni bozan fazladan bir atom olması durumuna ARAYER ATOMU
Yapıda kristalin kendi atomu yerine başka bir yabancı atom bulunması durumu SAFSIZLIK /KİRLİLİK ATOMU, olarak adlandırılır.

## Slide 2
Kristallerde görülen üç farklı örgü kusuru tanımlanabilir
1. Noktasal kusurlar
2. Çizgisel kusurlar
3. Düzlemsel kusurlar

## Slide 3
Kristalin tekrarlayan atom sıralama düzenindeki hata birkaç atom boyutunda ise, bu tür kusurlar Nokta Kusur denir.
Kristalde oluşan bu noktasal kusur, sadece kristalin bulunduğu kısmındaki durumları etkiler

## Slide 10
2-

## Slide 11
2D kristal kusurları
Kristal yüzeyi ile iç kısımlardaki atomların durumları farklıdır.
İç kısımlardaki atomlar komşu atomların etkilerinden tüm yönlerde simetrik etkilenirken yüzey atomlarında bu etki farklılaşır çünkü komşu atom kavramı sadece 2D vardır.
Bu nedenle yüzey atomları arası mesafeler değişmektedir.

## Slide 12
2D kristal kusurları
Yüzey atomlarının bazı bağlarının kopması nedeniyle bu kopan bağlara ait elektronları serbest durumdadırlar.

## Slide 13
2D kristal kusurları
Veya Komşu iki atomun sp3 hibritleşmesiyle birleşmesi de söz konusu olabilir

## Slide 14
Katılar 3 farklı türde kristallenir ve hangi tipte kristalleneceği kristal büyütme zamanındaki süreçlerle ilişkilidir. Eğer soğutma sürecinde tek merkezden kristallenirse;
1- Tek kristal
Çoklu merkezlerden kristallenirse;
2-Mozaik Kristal
3-Polikristal

## Slide 15
Katılar 3 farklı türde kristallenir
1- Tek kristal
2-Mozaik Kristal: Tane boyutu 0.1-1 mm
3-Polikristal: Tane boyutu 1-20 mm
Mozaik ve polikristaller tane denilen yapılardan oluşmaktadır.
Bu tanelerin kristal yönelimleri farklıdır.
Bu nedenle tane sınırlarında atomlar arasında kusurlar oluşmaktadır.

## Slide 16
Tane sınırları: katı cismin iki tane sınırı arası bölgesine denir.
Bu bölgelerde atom yoğunluğu diğer bölgelere kıyasla daha azdır.

## Slide 17
Paketleme kusurları atomik tabakaların ardışık yerleşmesinde oluşan sapmalara denir.
ABCABC şeklinde paketlemede C düzeyinin bir kısmının olamaması iç paketleme kusuru (2.19a)
İlave bir düzeyin gelmesine de dış paketleme kusuru (2.19b)
denir.