## Slide 1: Biyoteknolojik Uygulamalarda In Vitro Deneysel Araştırma Teknikleri Ders 4
Alt Kültür ve Pasajlama
Doç.Dr. Emrah Şefik Abamor

## Slide 2: Alt kültür nedir?
Pasaj olarak da adlandırılan alt kültürleme, besi ortamın uzaklaştırılması ve hücrelerin önceki kültürden taze büyüme ortamına aktarılmasıdır
Hücre hattının veya hücre suşunun daha da çoğaltılmasını sağlayan bir prosedürdür.

## Slide 3: Hücre Büyümesinin Aşamaları
Bir deneye başlamadan önce kullanılan hücre hattının büyüme özelliklerini bilmek ve kaydetmek önemlidir.
Hücresel büyümedeki bir değişiklik, hücre hattı için önemli bir problemi gösterebilir ve tespit edilmezse deneysel sonuçlar üzerinde zararlı etkileri olabilir.

## Slide 4: Hücre Büyümesinin Aşamaları
1. Lag Faz
2. Log(Logaritmik büyüme) Faz
3. Durağan Faz
4. Ölüm (Düşüş) Fazı

## Slide 5: 1. Lag Faz
Bu aşamada hücreler bölünmez.
Bu süre zarfında hücreler kültür koşullarına uyum sağlar.
Bu fazın uzunluğu, altkültür sırasında hücre hattının büyüme fazına ve ayrıca ekilen hücre sayısına bağlı değişebilir.

## Slide 6: 2. Logaritmik (Log) Büyüme Fazı
Hücreler aktif olarak çoğalır ve hücre yoğunluğunda üstel bir artış meydana gelir.
Hücre popülasyonunun bu aşamada en yüksek canlılık oranına ulaşır
Bu nedenle bu aşamada hücresel fonksiyonun değerlendirilmesi önerilir.

## Slide 7: 2. Logaritmik (Log) Büyüme Fazı
Her hücre hattı log fazı boyunca farklı hücre proliferasyon kinetiği gösterecektir.
Dolayısıyla bu aşama popülasyonun ikiye katlanma süresini belirlemek için en uygun aşamadır.
Hücreler de genellikle geç log fazında pasajlanır.
Hücrelerin çok geç pasajlanması, aşırı hücre yoğunluğuna, apoptoza ve yaşlanmaya neden olabilir

## Slide 8: 3. Durağan Faz
Hücre çoğalması, hücrelerin birbirine temas etmesi nedeniyle yavaşlar.
Bu aşamada aktif hücre döngüsündeki hücre sayısı % 0-10'a düşer ve hücreler zarar görmeye en duyarlı oldukları durumdadır.

## Slide 9: 4. Ölüm (Düşüş) Fazı
Hücre ölümü bu aşamada baskındır ve canlı hücre sayısında ciddi bir azalma vardır.
Hücre ölümü sadece besin miktarındaki azalmadan değil, aynı zamanda hücresel döngünün doğal yolundan da kaynaklanmaktadır.

## Slide 10: Hücre Büyümesinin Aşamaları

## Slide 11: Hücre Büyümesinin Aşamaları

## Slide 12: Kültür Ortamını Etkileyen Faktörler
Serum:
Büyüme faktörleri, yapışma faktörleri, hormonlar, lipidler ve mineralleri içeren serum hücre kültürü için hayati öneme sahiptir
Hücre zarı geçirgenliğini düzenler
Hücreler alınacak lipitler, enzimler, mikrobesinler ve eser elementler için bir taşıyıcı görevi görür

## Slide 13: Kültür Ortamını Etkileyen Faktörler
b) pH Seviyesi

## Slide 14: Kültür Ortamını Etkileyen Faktörler
c) CO2 Seviyesi
Kültürün pH'sini kontrol eder ve kültürdeki hücreleri pH değişimlerine karşı tamponlar.
Tamponlama, organik (ör., HEPES) veya CO2 -bikarbonat bazlı bir tampon ile gerçekleştirilir.
Çoğu hücre kültürü deneyi için % 4-10 CO2 oranı yaygın olarak kullanılır

## Slide 15: Kültür Ortamını Etkileyen Faktörler
d) Sıcaklık
Hücre kültürü için optimum sıcaklık büyük ölçüde hücrenin izole edildiği konağın vücut sıcaklığına bağlıdır.

## Slide 16: Besiyeri
Besiyeri, kültür ortamının en önemli bileşenidir çünkü hücre büyümesi için gerekli besinleri, büyüme faktörlerini ve hormonları sağlar, ayrıca kültürün pH'sını ve ozmotik basıncını düzenler.

## Slide 17: Besiyerinin Temel Bileşenleri
İnorganik tuzlar
Karbonhidratlar
Amino asitler
Vitaminler
Yağ asitleri ve lipitler
Proteinler ve peptitler
Serum
Eser elementler

## Slide 18: İnorganik Tuzlar
İnorganik tuzların ortama dahil edilmesi hücrelerin bazı önemli işlevleri yerine getirmesine yardımcı olur
Öncelikle hücrelerin ozmotik dengesini korumaya ve sodyum, potasyum ve kalsiyum iyonları sağlayarak membran potansiyelini düzenlemeye yardımcı olurlar.
Bunların hepsi, hücre bağlanması için hücre matriksi olarak görev alır ve enzim kofaktörleri olarak gereklidir.

## Slide 19: Tamponlama Sistemleri
Çoğu hücrenin yaşaması için, kültür pH’ının 7.2-7.4 aralıkta olması gerekir ve optimum kültür koşulları için pH’ın devamlı kontrolü şarttır.
Optimum pH’ın sağlanabilmesinde hücreler arasında bazı farklılıklar vardır.
Fibroblastlar daha yüksek bir pH (7.4-7.7) tercih ederken, sürekli transforme edilmiş hücre hatları daha asidik koşulları (pH (7.0-7.4)) tercih eder.

## Slide 20: Tamponlama Sistemleri
PH'ın düzenlenmesi, hücre ekiminden hemen sonra özellikle önemlidir
Genellikle iki tamponlama sisteminden biri ile elde edilir;
(i) gaz halindeki CO2'nin kültür ortamınında CO3/ HCO3 içeriği üzerinden gerçekleştirdiği bir tamponlama sistemi
(ii) HEPES adı verilen bir zwitterion kullanılarak kimyasal tamponlama

## Slide 21: Tamponlama Sistemleri
Doğal bikarbonat/CO2 tamponlama sistemleri kullanan kültürlerin, genellikle bir CO2 inkübatöründe % 5-10 CO2 içeren bir atmosferde muhafaza edilmesi gerekir.
Bikarbonat/CO2 düşük maliyetlidir, toksik değildir ve ayrıca hücrelere başka kimyasal faydalar sağlar.

## Slide 22
HEPES, pH 7.2-7.4 aralığında üstün tamponlama kapasitesine sahiptir, ancak nispeten pahalıdır ve daha yüksek konsantrasyonlarda bazı hücre tipleri için toksik olabilir.
HEPES tamponlu kültürler kontrollü gaz atmosferi gerektirmez.

## Slide 23: Fenol Kırmızısı
Çoğu ticari kültür ortamı, pH indikatörü olarak fenol kırmızısını içerir, böylece ortamın pH durumu sürekli olarak takip edilebilir
Renk sarı (veya mor) olduğunda genellikle kültür ortamı değiştirilmeli / yenilenmelidir.

## Slide 25: Karbonhidratlar
Hücrenin ihtiyaç duyduğu enerji genellikle şeker şeklinde karbonhidratlardan türetilir
Kullanılan başlıca şekerler glikoz ve galaktozdur, ancak bazı ortamlar maltoz veya fruktoz içerir.
Şeker konsantrasyonu, bazı daha karmaşık ortamlarda 1 g / L ila 4.5 g / L içeren bazal ortamdan değişir.

## Slide 26: Amino Asitler
Amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır. Hücreler bazı esansiyel aminoasitleri kendileri sentezleyemediğinden, bunların kültür ortamına eklenmesi gerekir
Kültür ortamındaki amino asitlerin konsantrasyonu, elde edilebilecek maksimum hücre yoğunluğunu belirleyecektir
Aminoasitler tükendikten sonra hücreler artık çoğalamayacaklardır.

## Slide 27: L-Glutamine
L-Glutamin esansiyel bir amino asit olarak özellikle önemlidir
Sıvı ortamlarda veya stok çözeltilerde glutamin nispeten hızlı bir şekilde bozunur.
Optimal hücre performansı genellikle kullanımdan önce medyanın glutamin ile takviye edilmesini gerektirir

## Slide 28
Bazı besiyerleri, daha kararlı bir glutamin formu olan ve takviye gerektirmeyen L-alanil glutamin içerir.
Ortama esansiyel amino asit takviyeleri eklemek hem büyümeyi uyarır hem de hücrelerin kültürdeki canlılığını uzatır.

## Slide 29: Vitaminler
Serum hücre kültürü için önemli bir vitamin kaynağıdır.
Bununla birlikte, birçok besiyeri vitaminlerle zenginleştirilmiştir ve bu da onları daha geniş bir hücre dizisi için sürekli olarak daha uygun hale getirir.
Vitaminler çok sayıda ko-faktör için öncüdür.

## Slide 30: Vitaminler
Birçok vitamin, özellikle de B grubu vitaminleri, hücre büyümesi ve proliferasyonu için gereklidir ve bazı hücre hatları için B12 varlığı önemlidir
Bazı ortamlarda ayrıca A ve E vitaminleri bulunur
Besiyrinde yaygın olarak kullanılan vitaminler arasında riboflavin, tiamin ve biyotin bulunur.

## Slide 31: Eser elementler
Bunlar çinko, bakır, selenyum ve trikarboksilik asit ara maddeleri gibi eser elementleri içerir.
Selenyum bir detoksifikatördür ve oksijen radikallerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

## Slide 32: Serum
Serum; albüminlerin, büyüme faktörlerinin ve büyüme inhibitörlerinin bir karışımıdır ve muhtemelen hücre kültürü ortamının en önemli bileşenlerinden biridir.
En sık kullanılan serum, fetal sığır serumu (FBS)

## Slide 34: Serum
Yenidoğan buzağı serumu ve at serumu dahil olmak üzere başka serum tipleri de mevcuttur.
Serum kalitesi, tipi ve konsantrasyonu hücrelerin büyümesini etkileyebilir ve bu nedenle hücre büyümesini destekleyebilmeleri açısından serumun kalitesini taramak önemlidir.

## Slide 35: Serum
Serum ayrıca yavaş büyüyen hücrelerin veya hücre yoğunluğunun düşük olduğu kültürlerin büyüme kapasitesini artırabilir (örn. Hücre klonlama deneyleri)
Ayrıca mekanik hasara karşı korumaya yardımcı olur
Ek olarak serum toksinleri bağlayabilir ve nötralize edebilir

## Slide 36: Fetal Buzağı/Dana Serum (FCS&FBS)
Büyüme faktörleri ve hormonlar
Hücre tutunmasına yardımcı olur.
Toksinleri tutar ve nötralize eder.
Uzun süreli kullanım sağlar.
Dezavantajları
  Enfekte ajanlar
  Değişken içerik
  Pahalılık
  Riski en aza indirmek için düzenleme yapmak
Isı İnaktivasyon(56 C de 30 dk)- Neden?
  Kompleman ve immünoglobulinlerin yıkımı
  Virüslerin yıkımı (gamma ışınlamış serum)

## Slide 37: Isı İnaktivasyonu
Serum kullanımı ile ilişkili kontaminasyon riski de vardır.
Serumun ısı ile inaktivasyonu (56 ° C'de 30 dakika inkübasyon), kontaminasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir, çünkü bazı virüsler bu işlemle inaktive edilir.

## Slide 38: Isı İnaktivasyonu
Bu işlem aynı zamanda modern serum üretim yöntemleri ile serumdaki bazı proteinleri denatüre eder ve serumdaki besinleri yok eder.
Isı ile inaktive serumun rutin kullanımı hücre kültürü için mutlak bir gereklilik değildir.

## Slide 39: Serumun Kökeni
Bilinen bir tedarikçinin serumu, ürün bilgi sayfasında listelenen çeşitli kalite kontrol testlerinden geçmelidir.
Çoğu serum ürünü; büyüme teşviki, klonlama etkinliği ve kaplama etkinliği testleri dahil olmak üzere hücre kültürü testlerine tabi tutulur.

## Slide 40: Serum üzerinde yapılan standart testler
Sterilite
Virüs Kontaminasyonu
Mikoplazma Kontaminasyonu
Endotoksin
Hemoglobin
Toplam protein
İmmünoglobulin
Hormon Testi
pH (oda sıcaklığında)
Osmolalitesi

## Slide 41: Serumun Dezavantajları
Bununla birlikte, ortam içinde serum kullanılması, yüksek maliyet, standardizasyon, özgüllük ve değişkenlik sorunları ve belirli hücre kültürleri üzerinde büyümenin inhibisyonu gibi istenmeyen etkiler gibi bir dizi dezavantaja sahiptir.
Serum bilinen bir kaynaktan elde edilmezse, kontaminasyon başarılı hücre kültürü deneyleri için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

## Slide 43: Hücre Kültür Ortamı
3 temel ortam sınıfı vardır:
  Bazal Ortam
  İndirgenmiş Serum Ortamı
  Serumsuz Ortam

## Slide 44: Hücre Kültür Ortamı
Bazal Ortam:
  Amino asit, vitamin, inorganik tuzlar ve karbon kaynağı olarak glikoz içerir.
  Bazal ortam formülasyonları ayrıca serum ile desteklenmelidir.

## Slide 45: Hücre Kültür Ortamı
İndirgenmiş Serum Ortamı:
  Serum miktarının azalması ile besin maddeleri ve hayvan kaynaklı faktörlerle zenginleştirilmiş bazal ortam formülasyonlarıdır.

## Slide 46: Hücre Kültür Ortamı
Serumsuz Ortam:
  Uygun beslenme ve hormonal formülasyonlar serumun tamamen yerini alır.
  Büyüme faktörleri ile birlikte serumsuz ortam, birincil hücre kültürü için seçici ortam yapma yeteneğine sahiptir.

## Slide 47: Serumsuz Ortam
Serumsuz ortam kullanmanın başlıca avantajlarından biri, büyüme faktörlerinin uygun kombinasyonunu seçerek ortamın spesifik hücre tipleri için seçici hale getirilebilmesidir.

## Slide 49: Hücre Kültür Ortamı
Sık Kullanılan Ortamlar
  GMEM, EMEM,DMEM, RPMI vb
Medyum bunlarla desteklenir:
  Antibiyotik
  BSA
  Na- bikarbonat
  L-glumat
  Na- piruvat
  HEPES
  Büyüme faktörleri vb.

## Slide 50: Sık Kullanılan Ortamlar

## Slide 51: Dengeli tuz solüsyonu
Dengeli tuz çözeltisi, in vitro hücrelerin yapısal ve fiziksel bütünlüğünü, pH ve ozmotik basıncını koruyan bir ortam sağlayabilir.
Ozmolariteyi korumak.
Membran potansiyelini düzenler (Na+, K+,Ca+2)
Hücre bağlanması için iyonlar ve enzim kofaktörleri

## Slide 53: Altkültür için Kriterler:
Kültürün yoğunluğu: Normal hücreler konfluent hale gelir gelmez alt kültürlenmelidir.
Besiyerinin tükenmesi: Ortamın değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Genellikle pH'ta bir düşüş, altkültürün gerekli olduğunu gösterir.
Son altkültürden bu yana geçen süre: Rutin altkültür en iyi şekilde sıkı bir programa göre yapılır, böylece tekrarlanabilir davranış elde edilir ve izlenir.

## Slide 54: Adherent hücrelerin alt kültürlenmesi

## Slide 55: Adherent hücrelerin alt kültürlenmesi
Ters bir mikroskop kullanarak hücrelerin durumunu inceleyin ve hücrelerin sağlıklı ve konfluent olduğundan emin olun.
Ortam flasktan uzaklaştırılır ve hücreler ılık PBS (magnezyum ve kalsiyum içermez) ile iki kez yıkanmalıdır.
Hücreler, ılık bir tripsin / EDTA çözeltisi çözeltisi kullanılarak kaldırılır ve flask, 5 dakika boyunca 37 ° C'de bırakılır.
  Hücreler sadece hücreleri ayıracak kadar uzun tripsin uygulanmasına maruz bırakılmalıdır.
  Uzun süreli maruz kalma, hücrelerdeki yüzey reseptörlerine zarar verebilir

## Slide 56: Adherent hücrelerin alt-kültürlenmesi
Kalan hücreleri serbest bırakmak için şişeye birkaç kez elin avuç içi ile hafifçe vurun.
Tripsini inaktive etmek için hücrelere sıcak bir tam besi ortam eklenir ve hücreler, hücre kümelerini ayırmak için birkaç kez pipetlenir.
Flasktan hücre süspansiyonunu çıkarın ve steril bir falkona yerleştirin
Hücreleri çöktürmek için tipik olarak 5 dakika boyunca 1000 rpm'de santrifüjleyin.

## Slide 57: Adherent hücrelerin altkültürlenmesi
Süpernatantı falkon tüpten dökün ve peleti tam besi ortamda yeniden süspanse edin.
Canlı bir hücre sayımı gerçekleştirin ve gerekli yoğunlukta bir hücre alikuotu ile yeniden kültürleyin
Kullanılan kültür şişesinin boyutu, gerekli hücre sayısına bağlıdır.
Şişeye uygun hacimde tam besi ortam eklenir.
Hücre hattının bilinen bir bölünme oranı varsa, hücre sayımı her zaman gerekli olmayabilir.
Her şişeyi hücre satırı adı, geçiş numarası ve tarih ile etiketleyin

## Slide 58: Hücre Sayımı
Sitotoksisite testleri, transfeksiyonlar, hücre füzyon teknikleri, kriyoprezervasyon ve altkültür rutinleri gibi işlemlerden önce hücre sayısını ölçmek gerekir.
Tripan mavisi, hücre sayımı ve hücrelerin yaşayabilirliğini ölçmek için mikroskopta en sık kullanılan boyadır.

## Slide 59: Hücre Sayımı
Tripan mavisi prensibi, kromoforun negatif yüklü olduğu ve zar zarar görmedikçe hücre ile etkileşmediği gerçeğine dayanır.
Eşit hacimde hücre süspansiyonu ve% 0.4 tripan mavisi pipetleme ile karıştırılır ve oda sıcaklığında 5 dakika bekletilir.
Temiz bir hemasitometre hazırlayın ve hücre süspansiyonu ile doldurun

## Slide 60: Hücreleri Saymak
Dört büyük köşe karesindeki hücre sayısını sayın:
Yaşayan (parlak hücreler olarak görülür)
Cansız hücreler (mavi boyalı)
Canlı hücre sayısını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın

## Slide 62
Prosedür:
Tripan mavi boyası ile inkübasyon.
  Canlı hücreler, sağlam hücre zarları nedeniyle hücre içine alamazlar.
  Sadece ölü hücreler boyanır.
Görselleştirme
  Işık mikroskobu
  Otomatik hücre sayacı ve analizörü örn.
  Cedex XS Analyzer veya Cedex Hires Analyzer.

## Slide 64: Pasajlama
Yapışık
  Sabitleme için sağlam bir yüzey / yüzey gerektirir.
  Hareketsiz oldukları ve bağ dokuya gömüldükleri için genellikle böbrek, karaciğer, akciğer, beyin vb. organ dokularından elde edilirler.

## Slide 65: Pasajlama
Süspansiyon
  Süspansiyonda büyür ve bağlanma için bir yüzey gerektirmez.
  Genellikle kandan hücre kültürü elde edilir.

## Slide 67: Hücrelerin Pasajlanması
Hücreler neden pasajlanır?
- Kültürdeki hücreleri korumak için (yani aşırı büyümeyi engellemek)
Deneyler / saklama için hücre sayısını arttırmak
Nasıl?
- % 70-80 yoğunluk
- Ölü hücreleri ve serumu uzaklaştırmak için PBS ile yıkayın
- Tripsin hücrelerin serbest kalması için protein-yüzey etkileşimini ortadan kaldırır
- EDTA tripsin aktivitesini arttırır
- Serum ile tekrar süspansiyon (tripsini inaktive eder)
- Seyreltik hücre süspansiyonunu yeni şişeye aktarın (taze ortam)
- Çoğu hücre hattı yaklaşık 3-4 saat içinde flask yüzeyine yapışacaktır.

## Slide 69: Santrifüj sonrası hücre peletleri