## Slide 1: Nanotıp 6. Ders
Doku Mühendisliği ve Nanolifler
Doç. Dr. Emrah Şefik Abamor

## Slide 2: Doku Mühendisliği
Doku mühendisliği, mühendislik ve yaşam bilimleri prensiplerini kullanarak, doku ve organların fonksiyonlarını yerine getirmek, destek olmak, ya da tamamen yerini almak üzere tasarlanan biyolojik sistemler geliştiren disiplinler arası bir araştırma alanıdır

## Slide 3: Doku Mühendisliği
Bu yolla doku mühendisliği yöntemi, transplantasyon için bekleme listelerini ortadan kaldırmayı, her hasta için uygun doku ve organın laboratuvar ortamında hastanın kendi hücrelerinden üretilmesini hedeflemektedir.

## Slide 4: Organ Transplantation
The problems in organ transplantation
The number of donors is low
immunologic rejection despite recent improvements in immunosuppressive therapy.
.

## Slide 5: Regeneration in Humans
High
Moderate
Low

## Slide 6: Clinical Needs
Cardiovascular
  Myocardial infarction
  Stroke
Bone
  Non-union fractures
  Tumor resections
Nervous
  Spinal Cord Injury
  Degenerative diseases
Skin
  Burns
  Ulcers

## Slide 9
Doku mühendisliğinin Prensibi
hastadan izole edilen hücrelerin
in vitro ortamda çoğaltılması,
doku iskelesi üzerine ekilmesi,
biyoaktif moleküllerin eklenmesiyle laboratuvar ortamında fonksiyonel doku elde edilmesi ve
defekt bölgesine nakli içermektedir

## Slide 14: Doku İskelesi
Doku iskelesi, hücrelerin üzerinde büyüyebileceği ve doku özelliklerini kazanabileceği yapılar olarak tasarlanmakta ve genellikle biyobozunur ve biyouyumlu, doğal ya da sentetik polimerik biyomalzemeler kullanılarak üretilmektedir.

## Slide 15: Doku İskelesi
Kullanılan biyomalzemeler: hedef dokunun iyileştiği hızla orantılı olarak bozunma göstermeli, mekanik gücü hedef bölgeye uygun olmalı, iyileşme sürecinde yapısal bütünlüğünü korumalı, dokunun yapı içerisine gelişmesine izin verecek ölçüde gözenekli olmalı ve dokunun doğal üç boyutlu yapısını taklit edebilmelidir

## Slide 16: What do we want in a scaffold?
Biocompatiblity
Biodegradablity
Chemical and Mechanical Properties
Proper architecture
Non-Toxicity
Porosity

## Slide 18: Nanolif nedir?
Nanofiber, çapı bir mikron ve altındaki fiberler olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde çeşitli üretim yöntemleri kullan ılarak birçok seramik ve polimer malzemelerden nanofiber üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Çeşitli yöntemler kullanılarak polimer solüsyonundan ve polimer eriyiğinden mikro metre altındaki boyutlarda üretilen fiberlere nanofiber denilmektedir

## Slide 19: Nanolif
Doku mühendisliği uygulamalarında nanofiberler doku iskelesi olarak kullanılırlar. Nanofiber doku iskeleleri; hücrelerin büyümesi, gelişmesi, üremesi ve göç etmesi için üç boyutlu doğal bir ortam sağlarlar

## Slide 20: Nanolif
Biyouyumlu polimerler, nanofiberler üzerinde hücrelerin büyümesi ve gelişmesine olanak verir ve hücreler için toksik etki oluşturmaz. Polimerlerin biyouyumlu olmasının yanı sıra çalışılması hedeflenen doku tipine göre, polimerin biyobozunur olması da hedeflenebilir. Nanofiber eldesinde kullanılan polimerlerin biyobozunur olması, hücrelerin bu yapılar üzerinde büyüyüp gelişebilmesi için oldukça önemlidir.

## Slide 21: Nanolif
Hücre büyümesine paralel olarak bozunan nanofiber doku iskeleleri, yeni hücreler için yaşam alanı sağlamakta ve hücrelerin 3 boyutlu doku oluşturmasına olanak vermektedir.
Biyobozunurluk özelliği, 3 boyutlu doku gelişiminde oldukça önemli olmakla birlikte, bozunma basamaklarının iyi bilinmesi gerekmektedir. Polimerin hücrelerin canlılığına zarar vermemesi için, hem polimerin hem de bozunma ürünlerinin hücreler için toksik olmaması gerekmektedir.

## Slide 22: Nanolif
Buna ek olarak, nanofiberlerin bozunmasının hücre gelişimi ile paralel olması, dokunun bütünlüğü açısından önem taşımaktadır. Hücre sayısının artışına paralel olarak nanofiber doku iskelesinin bozunmaya başlaması, bir taraftan doku bütünlüğü sağlanmasına yardımcı olurken, diğer taraftan yeni gelişen hücreler için alan yaratmış olur.

## Slide 23: Nanolif
Nanofiberler, doku iskelesi olarak üretildikten sonra sterilizasyonları, UV ışık altında ya da etilen oksit uygulaması ile yapılmaktadır.
Sterilizasyon uygulamasının ardından hücre kültürü ortamında, hücrelerin ihtiyaç duyduğu besi ortamı sağlanarak, steril şartlar altında ve hücrelerin ihtiyaç duyduğu nem ve karbondioksit ortamında nanofiber doku iskeleleri üzerinde hücrelerin büyümesi, çoğalması ve farklılaşması sağlanır

## Slide 24: Elektroeğirme (Elektrospinning) Yöntemi
Nanolif elde etmek için kullanılan en yaygın yöntem elektroeğirme yöntemidir.
Electrospinning mikro- nano boyutlarda liflerin elde edilmesinde kullanılan basit, kurulumu ucuz, kolay ve hızlı çok değişik polimerlerin çekilmesine elverişli, ticari üretime uygun bir işlemdir
Kollajen, PVA, jelatin, kitosan gibi pek çok doğal veya sentetik polimer bu yöntem kullanılarak nanolifler haline getirilebilir

## Slide 25: Elektroeğirme Düzeneği
Bir elektroeğirme düzeneğinde temel olarak 4 ana eleman bulunur.
Bunlar;
Yüksek voltaj güç kaynağı
Besleme ünitesi (düze, şırınga, metal iğne vs.)
Topraklanmış toplayıcı (plaka, silindir, disk, dönen tambur vs.)
Sıvı formda viskoz bir polimer (eriyik ya da çözelti) dir.

## Slide 26: Elektroeğirme Düzeneği

## Slide 27: Elektroeğirme Yöntemi
Elektroeğirme prosesi, çekilecek olan polimer çözeltisi ya da eriyiği ile doldurulmuş şırınga ucuna bağlı bir elektrota yüksek voltaj uygulanarak, elektrostatik kuvvetler altında nanoliflerin üretimi olarak özetlenebilir.

## Slide 28: Elektroeğirme Yöntemi
Şırınganın pompası istenilen hızda polimer çözeltisini besler. İğneden çıkan polimer damlacığı, bu alanda uygulanan yüksek voltaj sayesinde koni oluşturarak karşı elektroda doğru hareket eder.
Bu hareket sırasında çözücü buharlaşır ya da eriyik katı hale geçer ve yüklü, katı lifler oluşur.
Lifler yüksek oranda çekilmiştir ve kolektör üzerine toplanmadan önce yaptıkları rastgele hareket sırasında incelmişlerdir. Lifler, karşı elektrotun veya bu elektrot üstüne yerleştirilmiş olan bir materyal üzerinde toplanır

## Slide 30: Elektroeğirme Yöntemindeki Temel Parametreler
Elektrik alan ile lif çekimde nanoliflerin istenilen boyutlarda üretilmesi için önemli temel parametreler 3 grupta incelenmektedir. Bunlar:
1. Çözelti veya eriyik parametreleri; moleküler ağır- lık, moleküler ağırlık dağılımı, polimerin yapısı (lineer, dallı, ağsı), çözelti özellikleri (viskozite, iletkenlik, yüzey gerilimi, elastiklik, pH)

## Slide 31: Elektroeğirme Yöntemindeki Temel Parametreler
2. İşlem parametreleri; uygulanan gerilim, düzedeki hidrostatik basınç, debi, düze ile toplama plakası arasındaki mesafe, toplama plakasının biçimi ve hareketi,
3. Çevresel parametreler; sıcaklık (eriyik sıcaklığı, çözelti sıcaklığı, çevre sıcaklığı), bağıl nem, vakumdur.

## Slide 32: Elektroeğirme Yönteminin Avantajları
Elektrik alan ile lif çekimi yapılmış polimer nanolifler;
gelişmiş protein adsorpsiyonu,
yüksek yapısal bütünlük
iyi mekanik özellikleri,
biyo-benzer yapısı,
geniş özgül yüzey alanları gibi birçok mükemmel özelliğe sahiptir

## Slide 33: Elektroeğirme Yönteminde Kullanılan Polimerler
Birçok biyomedikal uygulama için kullanılan malzemeler biyo-uyumlu olmalıdır. Bu yüzden doğal polimerlerin sentetik malzemeler üzerinde ayrı bir avantajı vardır. Elektrik alan ile lif çekim işlemine uygun olan pek çok polimer proteinler ve polisakkaritlerdir. Nanolif yapılı proteinler; kolajen, jelatin, fibrinojen ve ipek olarak sıralanabilirler.

## Slide 34: Kollajen
Kolajenler mekanik desteği sağlayarak bağ dokusunda doğal bir şekilde bulunur. Kolajenlerin en az on farklı formu vardır ve bunlar belirli dokuların rejenerasyonunda etkindirler. Tüm kolajenler temel üçlü helis yapısını paylaşır.

## Slide 37: Kollajen
Kolajenin doğal yapısının lif şeklinde olmasından dolayı, elektrik alan lif çekimi ile elde edilen nanolifler vücuttaki hücre dışı matriksi taklit edebilir. Genel olarak kolajen; nispeten güçlü ve özellikle çapraz-bağlama sonrası stabil lifler oluşturur.

## Slide 38: Hyaluronik Asit
Hyaluronik asit (HA); sinovyal sıvı, dermis ve kıkırdak gibi özel dokularda yaygınca bulunan doğal bir şekilde oluşan diğer bir polisakkarittir. HA’ nın benzersiz reolojik (akışkan) özellikleri ve biyo-uyumluluğu göz, tıbbi implantlar ve ilaç salınımı gibi birçok biyomedikal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır

## Slide 39: Hyaluronik Asit
Hyaluronik asit anyonik ve sülfatlanmamış glikozaminoglikanlardandır ve dokuların ekstraselüler matriksinin doğal bileşenlerindendir

## Slide 40: Kitosan
Elektrospininning yöntemiyle elde edilen kitosan nanoliflerin yüksek biyouyumluluk gösterdiği bilinmektedir.
Osteoblastlar ve kondrosit hücrelerinin rahatlıkla kitosan üzerine bağlanabildiği gösterilmiştir.
Kitosanın üzerine aktarılan hücreler morfolojilerini korumakta ve yüksek canlılık oranları göstermektedir

## Slide 41: Sentetik Polimerler
Bu malzemelerin avantajları; özellikleri daha öngörülebilir, tekrarlı çözeltilerinde üniform yapı elde edilebilen ve belirli uygulamalar için uygun hale getirilmiş farklı türevleri oluşturulabilen ürünler olmalarıdır.
Doku iskeleleri için en sık kullanılan sentetik polimerler; biyo-bozunur alifatik polyesterlerdir. Bu bozunabilir polyesterler üç monomer yani laktid, glikolid ve kaprolaktondan türetilir.

## Slide 42: Sentetik Polimerler
Polimer içindeki ester bağının hidrolitik hücuma uğraması sayesinde polimerin bozunması gerçekleşmektedir.

## Slide 43: Poliüretanlar
Poliüretanlar özellikle kan ile temas eden biyomedikal uygulamalarda en yaygın olarak kullanılan polimerlerden biridir.
Bunun sebebi, farklı formlarının kolay sentezlenebilmesi ve yüzeylerinin diğer polimerlere kıyasla pıhtılaşmayan doğasındandır. Güncel uygulamaları; kateterler, kan torbaları ve yapay kalp sistem- lerini içerir.

## Slide 44: Biyobozunur Polimerler
Biyobozunur polimerler, polimer zincirinde yer alan monomerlerin çeşitliliğine göre homopolimerler ve kopolimerler olarak 2 temel sınıfta incelenirler.

## Slide 46: Sentetik Homopolimerler
Tek tür birimlerden oluşan polimer zinciri homopolimer, iki ya da daha fazla monomer içeren polimerler ise kopolimer olarak adlandırılırlar.
Polikaprolakton (PCL) ve polilaktik asit (PLA) gibi polimerler, halka açılma polimerizasyonu ile sentezlenirler.
Bu iki polimerin, biyomedikal özellikleri nedeniyle doku mühendisliğindeki ilk uygulaması, elektrik alan lif çekimi ile elde edilmiş nanolif yapılı doku iskelesidir.

## Slide 47: Poli ε-kaprolakton (PCL)
Poliester temelli polimerlerden biri olan polikaprolakton biyobozunurluk, biyouyumluluk ve geçirgenlik gibi birçok önemli özelliğinden dolayı biyomedikal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Biyobozunur ve biyouyumlu bir termoplastik olan polikaprolakton, polilaktik asit gibi kısa sürede bozunabilen biyopolimerlere kıyasla daha uzun süre dayanım gösterir. Bu yapısından dolayı özellikle doku mühendisliğinde ve ilaç taşınım sistemi olarak kullanılması en önemli uygulama alanlarını oluşturmaktadır.

## Slide 48
Halka Açılım Polimerizasyonu

## Slide 49
Synthetic Polymers

## Slide 52: Sentetik Kopolimerler
PGA, PLA ve bunların kopolimerleri, poli (laktik asit- ko-glikolik asit) (PLGA) doku mühendisliğinde en sık kullanılan lineer alifatik polyester ailesidir. PLGA (PGA ve PLA’ nın kopolimeri), biyomedikal uygulamalar için nanolif yapılı iskeleler olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

## Slide 53: Sentetik Kopolimerler
Liflerin mekanik özellikleri ve bozunması PGA ve PLA homopolimerlerinden oldukça farklıdır. PGA, nispeten hidrofilik doğasından dolayı in-vivo ya da sulu çözeltilerde hızlıca bozulur ve iki ile dört hafta arasında mekanik bütünlüğünü kaybeder.

## Slide 54: Sentetik Kopolimerler (PLGA)
PLA’ da tekrar eden ekstra metil grubu (PGA ile karşılaştırıldığında) bulunduğundan, onu daha hidrofobik yapar ve daha düşük bir hidroliz oranına yol açar.
PLGA; laktik asit ve glikolik asit oranlarına bağlı olarak farklı özellikte türlerde elde edilmektedir. Bozunma süreleri yeni doku oluşumunu sağlamak için yeterlidir.
PLGA’ nın yapısında bulunan ester bağları su içerisinde hidroliz olmaktadır. 50/50 oranındaki poli (laktid-ko-glikolid) (PLGA) yaklaşık olarak 1-2 ay, 75/25 oranındaki PLGA 4-5 ay ve 85/15 oranındaki PLGA 5-6 ayda bozunur.

## Slide 55: Kompozit Yapılı Polimerler
En az iki farklı malzemenin birleşerek oluşturduğu yeni malzemeye kompozit malzeme denir.
Kompozit üretimindeki amaç, tek başına uygun olmayan, birbiri içerisinde çözünemeyen malzemeleri kullanım alanlarına uygun özellikleri verebilecek duruma getirmek için yeni özellikler katmaktır. (Dayanım, hafiflik, esneklik, maliyet, vb.)

## Slide 56: Kompozit Malzemeler
İskelenin hücreyle olan etkileşimini arttırabilir
İskelenin porlu yapısını geliştirebilir
İskeleye mekanik destek sağlayabilir
İskelenin maddeleri geçirgenliğini arttırabilir

## Slide 58: Kemik Doku Mühendisliğinde Nanolifler
Kemiğin üç boyutlu yapısı, porozitesi, sertliği ve mekanik özellikleri doku mühendisliği uygulamalarında en iyi şekilde taklit edilmelidir.
Bu nedenle 100–350 μm arasında por çapına sahip, %90 oranında porozite gösteren iskelelerin kullanılması uygundur.
Bu özelliklere sahip iskelelerin hücre/doku uyumunu daha iyi sağladığı ve kemik rejenerasyonunu arttırdığı gösterilmiştir.

## Slide 60
Organic substances constitute 60-70% of bone tissue.
Most of these materials contain Type 1 collagen fibrils
The collagen fibers are arranged parallel to each other.
Hydroxyapatite crystals are found between collagen fibers
Hydroxyapatite is a substance that gives texture to the tissue

## Slide 62
Kemik doku mühendisliğinde sıklıkla tercih edilen biyobozunur polimer ya da seramik malzemeler osteokondaktif ve biyouyumlu özelliklerinin yanında yeterli mekanik dayanıma sahip olamayabiliyor.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda bu malzemelerin mekanik dayanımını arttırmak için nanoparçacıklar kullanılıyor
Nano parçacıkların kullanılması kemik dokuda bulunan organik ve inorganik minerallerin de nano yapıda olması nedeniyle vücut içindeki ortamın daha iyi taklit edilmesine olanak veriyor
Uygun bir yüzey geometrisi ve mekanik dayanım sağlayan bu yapılar malzeme ile çevre doku arasındaki etkileşimi destekliyor

## Slide 63
Hidroksiapatit(HA) ve trikalsiyum fosfat gibi biyoseramiklerin kemik doku mühendisliğinde kullanımı uzun yıllar önce gündeme gelmiş
Bu yapılar kemik dokudaki minerallerle kimyasal ve yapısal açıdan benzerlik gösteriyor.
Bu nedenle biyoseramikler osteoblastların çoğalmasını ve osteojenik farklılaşmayı uyarıyor
Ancak bu yapıların kırılgan olmaları, işlenmedeki zorlukları ve yavaş bozunma hızları kullanımlarını sınırlandırıyor.

## Slide 64
Hidroksiapatit nanoparçacıkların polimerler ile birleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor.
Hidroksiapatit’in osteokondaktiv özelliği ile polimerin biyobozunur özelliği bir arada gerçekleştirilir.
Polimer doku iskelesinin içine katılan hidroksiapatit nanoparçaçıkların malzemenin yapısındaki gözenekleri değiştirerek protein emilimini daha uygun hale getirdikleri belirlenmiş

## Slide 65
Doğal kemik dokusunda bulunan hidroksi-apatit boyunun taklit edilmesi ile elde edilen üç boyutlu doku iskelelerinin hücre yapışması ve göçünü desteklediği tespit edilmiştir.

## Slide 66: PCL
Elektrospinning yöntemiyle elde edilen PCL nanoliflerin kemik doku mühendisliğinde kullanımı önerilmektedir.
Mezenkimal kök hücrelerin bu liflere yüksek verimlilikle tutundukları ve belirli bir süre sonra kollajen I sentezinin ve mineralizasyonun gerçekleştiği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.

## Slide 67: Seramikler
Seramik ve biyopolimerlerin kompozitlerinden elektrik alan lif çekimi ile üretilen nanolifler ortaya konmuştur. Hidroksilapatit (HA), kemiğin önemli bir bileşeni olan ve yaygın olarak kullanılan biyoseramiklerin bir türüdür. HA kemik oluşumunda bütünleyici olarak kullanılabilir ve HA implantlar yüksek medikal mukavemet ve iyi biyo-uyumluluk sergiler.