## Slide 1: TOPOGRAFYA (HRT3350)
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü

## Slide 2
Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | ECTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuvar (saat/hafta)
Topografya | HRT3350 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, temel ölçme teknikleri ve büyük ölçekli harita üretiminde kullanılan matematiksel tanımların verilmesidir.
Dr. Öğr. Üyesi Nihat ERSOY
http://www.avesis.yildiz.edu.tr/ersoy
ersoy@yildiz.edu.tr
DERSİN AMACI

## Slide 3: 6. BÖLÜM KOORDİNAT HESAPLARI

## Slide 4
KOORDİNAT HESAPLARI
Poligon
Bir bölgenin harita veya planının yapılabilmesi için, yeryüzünde konumu sabit ve koordinatları bilinen noktala ihtiyaç vardır.
Nirengi noktaları arasında, harita ve planların yapımına veya projelerin aplikasyonuna olanak sağlayacak şekilde tesis edilen, kenarları ve açıları ölçülerek koordinatları hesaplanan noktalara, poligon noktası adı verilir.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 5
KOORDİNAT HESAPLARI
İki poligon noktasını birleştiren doğruya poligon kenarı;
poligon kenarları arasında kalan açılara da poligon açısı (kırılma açısı) adı verilir.
Birbirlerini izleyen ve koordinatları birlikte hesaplanan noktaların oluşturduğu gruba da poligon geçkisi (poligon dizisi, poligon güzergâhı) denir.
Poligon
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 6
KOORDİNAT HESAPLARI
Poligon
Poligon geçkilerinin tümüne birden poligon ağı (poligon şebekesi) denir.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 7
KOORDİNAT HESAPLARI
Poligon
Poligon ağını ölçekli olarak gösteren şekle de poligon kanavası denir.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 8
KOORDİNAT HESAPLARI
Poligon Geçkilerinin Sınıflandırılması
AÇIK POLİGON
DAYALI POLİGON
KAPALI POLİGON
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 9
KOORDİNAT HESAPLARI
Açık poligon geçkileri, koordinatları bilinen bir nirengi veya poligon noktasından başlayan, fakat koordinatları bilinen bir nirengi veya poligon noktasına bağlanmayan geçkilerdir.
Koordinatları bilinen bir noktaya bağlanmadığı için ölçü ve hesap kontrolü yoktur.
Zorunlu kalınmadıkça açık poligon geçkisi oluşturulmaz.
Açık poligon geçkisi, çıkmaz sokak, avlu gibi çıkışı olmayan yerlerde kullanılır.
Açık Poligon Geçkisi
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 10
KOORDİNAT HESAPLARI
Açık Poligon Geçkisi
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 11
KOORDİNAT HESAPLARI
Açık Poligon Hesabı
Açıklık Açılarının Hesaplanması
K < 200g ; K+ 200g ; tBC = t AB + βB + 200g
200g < K < 600g ; K - 200g ; tBC = t AB + βB - 200g
K > 600g ; K - 600g ; tBC = t AB + βB - 600g
ÜÇÜNCÜ TEMEL ÖDEV
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 12
KOORDİNAT HESAPLARI
Açık Poligon Hesabı
Y ve X Değerlerinin Hesaplanması
BİRİNCİ TEMEL ÖDEV
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 13
KOORDİNAT HESAPLARI
Açık Poligon Hesabı
ÖRNEK - 1
Bilinenler :
YB = 1000.00 m
XB = 1000.00 m
(AB) = 175g.1680
İstenenler:
P1(X,Y) = ?
P2(X,Y) = ?
P3(X,Y) = ?
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 14
KOORDİNAT HESAPLARI
Açık Poligon Hesabı
Bilinenler :
YB = 1000.00 m
XB = 1000.00 m
(AB) = 175g.1680
İstenenler:
P1(X,Y) = ?
P2(X,Y) = ?
P3(X,Y) = ?
ÖRNEK - 1
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 15
KOORDİNAT HESAPLARI
Dayalı Poligon Geçkisi
Dayalı poligon geçkileri, koordinatları bilinen bir nirengi veya poligon noktasından başlayıp, yine koordinatları bilinen başka bir nirengi veya poligon noktasına bağlanan geçkilerdir.
Bu tür geçkilerde, ölçülerin ve hesabın kontrolü mümkün olduğundan en çok tesis edilen poligon geçki türüdür.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 16
KOORDİNAT HESAPLARI
Dayalı Poligon Geçkisi
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 17
KOORDİNAT HESAPLARI
Dayalı Poligon Hesabı
İlk olarak poligon geçkisinin başında bulunan (N1N2) açıklık açısı ile poligon geçkisinin sonunda bulunan (N3N4) açıklık açısı hesaplanır.
İKİNCİ TEMEL ÖDEV
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 18
KOORDİNAT HESAPLARI
Dayalı Poligon Hesabı
Açı Kapanma Hatası
Açı kapanma hata sınırı
n -> kırılma açılarının sayısı.
Hesaplanan açı kapanma hatası(fB) < hata sınırı (FB) ise,
Kırılma açıları düzeltildikten sonra hesaplamalara devam edilebilir.
Ölçülerden açıklık açısının hesaplanması
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 19
KOORDİNAT HESAPLARI
Dayalı Poligon Hesabı
Açıklık Açılarının Hesaplanması
K < 200g ; K+ 200g ; tBC = t AB + βB + 200g
200g < K < 600g ; K - 200g ; tBC = t AB + βB - 200g
K > 600g ; K - 600g ; tBC = t AB + βB - 600g
ÜÇÜNCÜ TEMEL ÖDEV
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 20
KOORDİNAT HESAPLARI
Dayalı Poligon Hesabı
Y ve X Değerlerinin Hesaplanması
BİRİNCİ TEMEL ÖDEV
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 21
KOORDİNAT HESAPLARI
Dayalı Poligon Hesabı
ÖRNEK - 2
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 22
KOORDİNAT HESAPLARI
Dayalı Poligon Hesabı
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 23: 7. BÖLÜM YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ