## Slide 1: TOPOGRAFYA (HRT3350)
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü

## Slide 2
Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | ECTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuvar (saat/hafta)
Topografya | HRT3350 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, temel ölçme teknikleri ve büyük ölçekli harita üretiminde kullanılan matematiksel tanımların verilmesidir.
Dr. Öğr. Üyesi Nihat ERSOY
http://www.avesis.yildiz.edu.tr/ersoy
ersoy@yildiz.edu.tr
DERSİN AMACI

## Slide 3: 5. BÖLÜM KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER

## Slide 4: Coğrafi Koordinat Sistemi
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem ve boylam büyüklükleri ile tanımlandığı koordinat sistemidir.
Yerin merkezi başlangıç noktası olarak alınır. Yerküre 180 adet paralel ve 360 adet meridyen ile ifade edilir.
Londra Greenwich’den geçtiği varsayılan meridyen 0º başlangıç meridyeni olarak tanımlanır ve doğusundakiler doğu meridyenleri, batısındakiler batı meridyeni olarak adlandırılır.
Ekvatorun kuzeyindeki paraleller kuzey paralelleri, güneyindekiler ise güney paraleli olarak adlandırılır.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 5: Coğrafi Koordinat Sistemi
Bir noktadan geçen paralel dairesinin ekvatora olan açısal uzaklığına enlem, bir noktadan geçen meridyenin başlangıç meridyen düzlemi ile arasındaki açıya boylam denir.
B.Ü. KRDAE Jeodezi Anabilim Dalı
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 6: Projeksiyon Koordinat Sistemi
Yeryüzünün tamamı ya da bir bölümü harita üzerine aktarılırken projeksiyon sistemleri kullanılır. Projeksiyon fiziksel yeryüzünün geometrik bir yüzey üzerine izdüşürülmesi olarak tanımlanabilir.
Projeksiyon koordinat sistemi 2 boyutlu düzlemin yüzeyidir ve Coğrafi Koordinat Sisteminin projeksiyon yöntemlerinden birinin kullanılması ile yapılan dönüşüm işleminin sonucudur.
B.Ü. KRDAE Jeodezi Anabilim Dalı
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 7
Jeodezik Dik Koordinat Sistemi
X ve Y koordinat eksenleri, matematik ve trigonometrideki dik koordinat sisteminden farklı olup, X ve Y eksenleri yer değiştirmiştir.
Trigonometrik dairede açı, yatay eksenden başlatılır ve saat ibresinin hareketinin ters yönünde büyür.
Jeodezik açı ölçme aletlerinde, açı bölüm dairesindeki açı değerleri, saat ibresi yönünde arttığı için jeodezik dairede açılar düşey eksenden başlatılmış ve saat ibresi hareketi yönünde artmıştır.
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 8
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Dik Koordinat Sistemi
Trigonometrik Daire
Jeodezik Daire
Her iki sistemde de açıların başlangıcı, X ekseni olmakta ve Y eksenine doğru açılar büyümektedir. Aynı şekilde bölge numaraları da X ekseninden Y eksenine doğru artmaktadır.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 9
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Açıklık Açısı
Dik koordinat sisteminde herhangi bir doğrunun +X ekseninden başlayarak saat ibresinin hareketi yönünde oluşturduğu açı, o doğrunun açıklık (semt) açısı olarak adlandırılır.
AB gibi bir doğrunun A ucundaki açıklık açısı (AB) şeklinde, B ucundaki açıklık açısı da (BA) şeklinde gösterilir.
Bir doğrunun bir ucundaki açıklık açısı, diğer ucundaki açıklık açısından 200g farklıdır (az veya çok olabilir).
Genel olarak herhangi bir açıklık açısından söz edildiğinde bu açı  ile gösterilir.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 10
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
BİRİNCİ TEMEL ÖDEV
Bilinen A noktasının koordinatları (YA, XA veya A(Y,X) biçiminde gösterilir.) ile, bu noktadan diğer B noktasına olan (AB) açıklık açısı ile AB uzunluğu veriliyor. B noktasının koordinatları isteniyor.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 11
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
BİRİNCİ TEMEL ÖDEV – ÖRNEK-1
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 12
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
BİRİNCİ TEMEL ÖDEV – ÖRNEK-1
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 13
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
İki noktanın (A ve B) koordinatları veriliyor. Bu iki noktayı birleştiren doğrunun (AB) =  açıklık açısı ile, bu iki nokta arasındaki AB = S uzunluğu isteniyor.
İKİNCİ TEMEL ÖDEV
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 14
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
İKİNCİ TEMEL ÖDEV
(AB) açıklık açısının kaçıncı bölgede olduğu Y ve X ifadelerinin işaretlerine bağlı olarak belirlenir.
formülüne göre hesap makinesinin verdiği değeri  ile gösterirsek, (AB) açıklık açısının kaçıncı bölgede olduğu şu şekilde belirlenir:
(AB) =atn
ise,  pozitif çıkar ve açıklık açısı I. bölgededir. Bu durumda (AB) =  olur.
ise,  negatif çıkar ve açıklık açısı II. bölgededir. Bu durumda (AB) =  + 200g olur.
ise,  pozitif çıkar ve açıklık açısı III. bölgededir. Bu durumda (AB) =  + 200g olur.
ise,  negatif çıkar ve açıklık açısı IV. bölgededir. Bu durumda (AB) =  + 400g olur.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 15
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
İKİNCİ TEMEL ÖDEV
ise,  pozitif çıkar ve açıklık açısı I. bölgededir. Bu durumda (AB) =  olur.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 16
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
İKİNCİ TEMEL ÖDEV
ise,  negatif çıkar ve açıklık açısı II. bölgededir. Bu durumda (AB) =  + 200g olur.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 17
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
İKİNCİ TEMEL ÖDEV
ise,  pozitif çıkar ve açıklık açısı III. bölgededir. Bu durumda (AB) =  + 200g olur.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 18
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
İKİNCİ TEMEL ÖDEV
ise,  negatif çıkar ve açıklık açısı IV. bölgededir. Bu durumda (AB) =  + 400g olur.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 19
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
İKİNCİ TEMEL ÖDEV – ÖRNEK-2
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 20
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
İKİNCİ TEMEL ÖDEV – ÖRNEK-2
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 21
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
İKİNCİ TEMEL ÖDEV – ÖRNEK-3
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 22
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
İKİNCİ TEMEL ÖDEV – ÖRNEK-3
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 23
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
İKİNCİ TEMEL ÖDEV – ÖRNEK-4
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 24
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
İKİNCİ TEMEL ÖDEV – ÖRNEK-5
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 25
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
ÜÇÜNCÜ TEMEL ÖDEV
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 26
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
ÜÇÜNCÜ TEMEL ÖDEV
[(AB) + ] < 200g ise [(AB) + ] değerine 200g eklenir.
200g < [(AB) + ] < 600g ise [(AB) + ] değerinden 200g çıkartılır.
[(AB) + ] > 600g ise [(AB) + ] değerinden 600g çıkartılır.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 27
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
ÜÇÜNCÜ TEMEL ÖDEV – ÖRNEK - 6
(BC) = (AB) +   200g = 150g +125g  200g = 275g - 200g = 75g
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 28
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
ÜÇÜNCÜ TEMEL ÖDEV – ÖRNEK - 7
(BC) = (AB) +   200g = 80g + 60g  200g = 140g + 200g = 340g
Jeodezik Temel Ödevler
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 29
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
DÖRDÜNCÜ TEMEL ÖDEV
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 30
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
DÖRDÜNCÜ TEMEL ÖDEV
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 31
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
DÖRDÜNCÜ TEMEL ÖDEV – ÖRNEK -8
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 32
KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER
Jeodezik Temel Ödevler
DÖRDÜNCÜ TEMEL ÖDEV – ÖRNEK -8
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 33: 6. BÖLÜM KOORDİNAT HESAPLARI