## Slide 1: TOPOGRAFYA (HRT3350)
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü

## Slide 2
Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | ECTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuvar (saat/hafta)
Topografya | HRT3350 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, temel ölçme teknikleri ve büyük ölçekli harita üretiminde kullanılan matematiksel tanımların verilmesidir.
Dr. Öğr. Üyesi Nihat ERSOY
http://www.avesis.yildiz.edu.tr/ersoy
ersoy@yildiz.edu.tr
DERSİN AMACI

## Slide 3
2. BÖLÜM ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ

## Slide 4: Uzunluk Birimleri
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
Ölçü Birimi | Metrik Birim
1 Kilometre | 1000 metre
1 Hektometre | 100 metre
1 Dekametre | 10 metre
1 Metre | 100 santimetre
1 Desimetre | 10 santimetre
1 Santimetre | 10 milimetre
1 Milimetre | 0,001 metre
1 mikrometre - mikron | 0,001 milimetre
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 5: Alan Ölçü Birimleri
1 ar | 100 m2
1 dekar (dönüm) | 1000 m2
1 hektar | 10000 m2
1 km2 ( 100 hektar) | 1000000 m2
1 desimetre kare | 0,01m2
1 santimetre kare | 0,0001 m2
1 milimetre kare | 0,000001 m2
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 6: Açı Ölçü Birimleri
1- Derece: Bir çemberin 360'da birine karşılık gelen açı birimidir.
1 derece | 10 | 60 dakika | 3600 saniye
1 dakika | 1 ' | 1/60 derece | 60 saniye
1 saniye | 1 " | 1/3600 derece | 1/60 dakika
1° = 60'= 3600" 1' = 60"
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 7
Derece, dakika, saniye cinsinden açı
3800 28' 43".6
Dakika ve saniye kısımları 60 dan büyük olamaz. Saniye kısmı ondalık sayı olabilir.
Matematiksel işlemlerin yapılabilmesi için derece, dakika, saniye cinsinden açı birimi, ondalık açı birimine dönüştürülür.
Derece-dakika-saniye | Ondalık derece
87° 58 '48" | 87.980
1° = 60'= 3600" 1' = 60“
87° + (58/60) + (48/3600) = 87.98 °
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 8
15° 14' 51"
15° + (14/60) + (51/3600) = 15°.2475
45o 17’ 58’’ + 15o 45’ 17’’ = ?
45o 17’ 58’’ + 15o 45’ 17’’ = 61o 03’ 15’’
86°.9382
Xo = 86o.9382 (Ondalık derece)
Xo = 86o + (0.9382 * 60’) = 86o 56’. 292
Xo = 86o 56’ + (0.292 * 60’’) = 86o 56’ 17’’.52
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 9: Açı Ölçü Birimleri
2- Grad (gon): Derece gibi bir açı ölçü birimidir. Grad ölçüsünde tam açı 400 grad olarak tanımlanır. 100 grad saniyesi bir grad dakikası, 100 grad dakikası da bir grad eder. Kısaltması gon veya g'dur. Haritacılıkta ölçü birimi olarak kullanılır.
1g = 100c
1c = 100cc
133.1932 g ( 133.1932 grad ) 133g 19c 32cc
1 grad | 1g | 100 grad dakikası
1 grad dakikası | 1 c | 0,01 grad
1 grad saniyesi | 1 cc | 0,0001 grad
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 10
56g.7284 =56g 72c 84cc
105g 36c 89cc =105g.3689
45g 6075 + 25g 1522 = ?
45g 6075 + 25g 1522 = 70g 7597
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 11: Açı Ölçü Birimleri
3- Radyan: Radyan, bir dairede yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açıya eşit açı ölçme birimidir. 1 radyan 180/π ya da yaklaşık 57,2958 derecedir (57°17′45″).
Bir radyan, bir dairenin yarıçapına eşit uzunlukta olan bir yayın bu dairenin merkezinde oluşturduğu açıdır.
Tam bir devir 2π radyan’dır. 2π radyan 360 dereceye eşittir.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 12: Açı Birimleri Arasında Dönüşüm
45o 17’ 58’’ dereceyi grad birimine dönüştürünüz.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 13: Açı Birimleri Arasında Dönüşüm
60g 2735 gradı derece birimine dönüştürünüz.
Xo = 54o.24615 (ondalık derece)
Xo = 54o + (0.24615 * 60’) = 54o 14’. 769
Xo = 54o 14’ + (0.769 * 60’’) = 54o 14’ 46’’.14
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 14: Açı Birimleri Arasında Dönüşüm
Xo = 60o.45970974 (Ondalık derece)
Xo = 60o + (0.45970974 * 60’) = 60o 27’. 5825844
Xo = 60o 27’ + (0.5825844 * 60’’) = 60o 27’ 34’’.96
1.055221 radyanı dereceye dönüştürünüz.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 15: Açı Birimleri Arasında Dönüşüm
149g.5824 gradı radyana dönüştürünüz.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 16: Açı Birimleri Arasında Dönüşüm
700 m yarıçapındaki bir çemberde 25g lık merkez açıyı gören yayın uzunluğunu hesaplayınız.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 17
HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ

## Slide 18: Ölçme Hatası
Herhangi bir ölçme aleti ile yapılan ölçüm sonucu bulunan değer yaklaşık değerdir. Bir büyüklük aynı ölçme aleti ile iki kez ölçüldüğünde farklı sonuçlar elde edilebilir.
Elde edilen bu fark ölçme belirsizliği ya da hata olarak adlandırılır.
Hata kavramı ölçme belirsizliğinin matematiksel ifadesidir.
Diğer bir ifade ile hata, ölçülen değer ile gerçek değer arasındaki farktır.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 19
ÖLÇME HATASI
Ölçülen değer ile gerçek değer arasındaki fark
εi = yi – μ
εi = ölçme hatası
yi = ölçülen değer
μ = gerçek değer
Gerçek değer: Bir büyüklüğün teorik olarak doğru olan değeri.
(Gerçek değer tam olarak belirlenemez!)
Gerçek değer basit olarak ölçülen değerlerin aritmetik ortalaması olarak ifade edilebilir.
ölçüm sonucunda gerçek değer elde edilemez.
her ölçü hata içerir.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 20: Hata Kaynakları
Hata Kaynakları
Aletsel Hatalar
Kişisel Hatalar
Ortamdan Kaynaklanan Hatalar
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 21: Aletsel Hatalar
Aletin yapımındaki veya düzenlenmesindeki herhangi bir eksiklik ya da herhangi bir parçasının bozulması nedeni ile oluşan hatalardır.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 22: Kişisel Hatalar
İnsan duyu organlarının kusursuz olmaması nedeni ile kişisel dikkat ve yeteneğin sınırlı olmasından kaynaklanan hatalardır.
Örneğin, yatay açı ölçümünde operatörün, açı ölçme aletinin düşey gözlem çizgisini gözlenen hedefe tam olarak yöneltememesi gibi.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 23: Ortamdan Kaynaklanan Hatalar
Rüzgâr, sıcaklık, rutubet, hava katmanlarındaki kırılma, yerçekimi, manyetik alan vb değişik doğa olaylarından kaynaklanan hatalardır.
Örneğin, çelik şerit metrenin boyunun hava sıcaklığı ile değişimi gibi.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 24: Hataların Sınıflandırılması
Hata Türleri
Sistematik Hata
Rastlantısal Hata
Kaba Hata
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 25: Sistematik Hata
Ölçme sonuçlarına aynı yönde etkiyen hatalardır.
Bu hataların büyüklüğü ve işaretleri belli bir parametreye bağlıdır. Bu parametrelerin etkileri ortadan kaldırılmadan ölçmeler ne kadar tekrar edilirse edilsin bu tür hatalar ortadan kalkmaz.
Sistematik hata ölçme aletlerinde iki şekilde ortaya çıkabilir.
1. Ofset hatası.
2. Ölçek hatası
Örneğin, 20 m’lik bir çelik şeridin uzunluğu 20 m’den 2 cm farklı ise, ölçülen her 20 m’lik uzunlukta 2 cm hata yapılacaktır.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 26: Sistematik Hataların Giderilmesi
Bu tür hataların etkisinin ortadan kaldırılabilmesi için, bazen hataya neden olan parametrelerin bilinmesi ve ölçme düzeninin ona göre seçilmesi gerekir. Bazen de sistematik hataya neden olan parametre ölçülerek, sistematik hatanın miktarı hesaplanabilir ve ölçme sonuçlarına bir düzeltme getirilerek bu hatanın etkisi ortadan kaldırılabilir.
Örneğin, ölçme anındaki hava sıcaklığı ölçülerek çelik şerit metrenin sıcaklık nedeniyle genleşmesi hesaplanarak ölçme sonuçlarına düzeltme getirilebilir.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 27: Rastlantısal Hata
Ölçüm aletinden, ölçme yapan kişiden ya da çevresel etkilerden kaynaklanabilen, büyüklükleri bilinmeyen ve kestirilemeyen hatalardır.
Rastlantısal hatalar istatistikte normal dağılımlı olarak ifade edilirler.
Rastlantısal hataları hesaplamanın ve gidermenin bir yolu yoktur. Ancak ölçüm sonuçlarında ± olarak ifade edilirler.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 28: Kaba Hata
Ölçme aletindeki yanlış okuma hatası, yanlış hedefe bakmaktan doğan hatalar gibi ölçmecinin dikkatsizliği, yorgunluğu vb. nedenlerle ortaya çıkabilecek hatalardır.
Kaba hatalar kontrol ölçmeleriyle kolayca ortaya çıkarılabilir.
Aynı büyüklüğün birkaç kez ölçülmesi kaba hataların ortaya çıkarılmasının en basit yoludur.
Bir uzunluk aşağıdaki şekilde 5 kez ölçülmüştür;
67.91, 76.95, 67.89, 67.90, 67.89.
İkinci ölçünün diğerlerinden farklı olduğu, bu ölçüde kaba hata olduğu kolayca anlaşılmaktadır.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 29: Beklenen Değer (x)
Bir büyüklüğün gerçek değeri bilinemez. Ancak eğer fazla ölçü yapılmışsa, beklenen değeri, gerçeğe en yakın değer hesaplanabilir.
Beklenen değer basit olarak ölçülen değerlerin aritmetik ortalaması olarak hesaplanabilir.
x = (Σl / n)
Σl = ölçülen değerlerin toplamı,
n = ölçü sayısı
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 30: Düzeltme (Artık Hata)
Beklenen değer ile ölçülen değer arasındaki farktır.
Düzeltmenin matematiksel ifadesi;
Vi = x – li
Vi herhangi bir li ölçüsünün düzeltme miktarı ve x beklenen değer olarak ifade edilir.
Σ Vi = 0 [V] = 0 ;
Mutlak Hata:
Ölçülen büyüklüğün gerçek değeri biliniyorsa mutlak hata aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:
 = x – l
x gerçek değer, l ölçüm sonucu olarak ifade edilmiştir.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 31: Örnek -1
Bir üçgenin iç açıları ölçülerek aşağıdaki değerler elde edilmiştir.:
 = 75g.4525
 = 67 g.2237
 = 57 g.3251
Hata miktarını hesaplayınız.
Bir üçgenin iç açıları toplamı: 1800 (200g).
Bu durumda x = 200g.
Mutlak hata:  = x – l
 = 200 – ( +  +  )= -0.0013g = -13cc
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 32: Ortalama Hata
BASIC DEFINITIONS
1. Ortalama Hata (t):
ε = mutlak hata
n = ölçü sayısı
V = düzeltme (artık hata)
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 33: Karesel Ortalama Hata
2. Karesel Ortalama Hata(m):
ε = mutlak hata
n = ölçü sayısı
V = düzeltme
n-1 = fazla ölçü sayısı
Beklenen değerin karesel ortalama hatası
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 34: Örnek- 2
Bir poligon kenarı gidiş-dönüş olmak üzere ölçülmüştür. Hata sınırı verildiğine göre ölçüm sonuçlarının hata sınırı içinde kalıp kalmadığını belirleyiniz.
Gidiş: 121.20 m.
Dönüş: 121.25 m
Hata Sınırı:
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 35: Örnek- 2
Ortalama değer
Gidiş- Dönüş= 5 cm < d = 8 cm.
Ölçüm sonuçları hata sınırı içinde kalmaktadır.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 36: Örnek- 3
Bir uzunluk 7 kez ölçülerek aşağıdaki değerler elde edilmiştir.
Ölçüler(m):
l1= 125.165 l4 = 125.160
l2 = 125.162 l5 = 125.161 l7= 125.164
l3 = 125.166 l6 = 125.163
Yukarıda verilen değerlere göre
Beklenen değeri(x)
Ortalama Hatayı(t)
Bir ölçünün karesel ortalama hatasını(m)
Beklenen değerin karesel ortalama hatasını(M)
hesaplayınız.
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 37: Örnek- 3
Ölçü No | Ölçüm (l) | Beklenen Değer. (x). | Düzeltme (v) | v*v
1 | 125.165 | 125.163 | -2 | 4
2 | 125.162 |  | 1 | 1
3 | 125.166 |  | -3 | 9
4 | 125.160 |  | 3 | 9
5 | 125.161 |  | 2 | 4
6 | 125.163 |  | 0 | 0
7 | 125.164 |  | -1 | 1
Toplam |  |  | 0 | 28
a) Beklenen değer(x)
x= ln =125.163
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 38: Örnek- 3
b) Ortalama hata (t)
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 39: Örnek- 3
c) Bir ölçünün karesel ortalama hatası(m)
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 40: Örnek- 3
d) Beklenen değerin karesel ortalama hatası (M)
ÖLÇÜ BİRİMLERİ, HATA KAVRAMI VE HATA TÜRLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 41: 3. BÖLÜM JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ