## Slide 1: Tekstil Hazırlama Teknolojisi
2023-2024 Bahar Dönemi
(6. Hafta: 27.03.2024)

## Slide 2: YAPAY LİFLER
Yeryüzünde nufus arttıkça, doğal lifler, insanların ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu nedenle insanlar, gereksinimleri olan lifleri belli ölçüde kendileri elde etmeyi düşünmüşlerdir. Bu husustaki ilk fikir, 1664 yılında İngiliz R. Hooke tarafından ortaya atıldı. Daha sonra, 1710 yılında Fransız R.A. Reaumur, reçine ve vernik kullanarak bir filament elde etmeyi tasarladı. Ancak kimyasal olarak elyaf yapımında ilk ciddi adım, 1855’de İsveçli G. Audemars’ın selüloz nitratı keşfetmesi ile atılmış oldu. Bu konu üzerine yapılan birçok araştırma Chardonet tarafından sonuçlandırılmıştır. Chardonet, ipekböceğinin hastalıkları üzerine araştırmalar yapan Pasteur’ün öğrencisi idi. Chardonet, ipekböceğinin ipek filamentini üretimine benzeterek, suda çözünen selüloz nitratı ince deliklerden basınçla verip, bir taraftan da kurutarak selüloz nitrat filamentlerini elde etmiştir.

## Slide 3
Selüloz nitratın çok kolay alevlendiğini gözönüne alarak filamentleri amonyum sülfür ile denitrate etmiştir. Bu ürün, 1890 yılında Paris fuarında ilk kimyasal elyaf olarak sergilenmiştir.
1920’li yıllarda Staudinger, sentetik polimerler üzerine çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmalarla birlikte polimerlerle ilgili daha geniş bilgiler elde edildi. Yani sentezler yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, sentetik bir polimerden üretilen ilk sentetik elyaf 1938 yılınca tüketiciye sunuldu.

## Slide 4
Kimyasal lifler üzerindeki araştırmalar günümüzde halen devam etmektedir. Bu araştırmalardan iki ayrı sınıfta inceleyebileceğimiz çok sayıda lif türü elde edilmektedir. İnsanlar tarafından yapılan ve yapay lif adını da verdiğimiz kimyasal lifler, ham maddesinin kaynağına göre iki ana sınıfa ayrılırlar.
Rejenere lifler
Sentetik lifler
Anorganik elyaf (Cam elyafı, kuvars)

## Slide 5
Rejenere lifler: Elyafın ana maddesini oluşturan polimerler, doğal kaynaklardan polimer bileşikler halinde elde edilip, bir takım fiziksel ve kimyasal yöntemlerle lif haline getiriliyorsa rejenere lifler olarak isimlendirilir.
Sentetik lifler: Elyafın ana maddesi olan polimer, bazı kimyasal maddelerden sentez yoluyla elde ediliyorsa sentetik lifler olarak adlandırılır.
Ayrıca yapısı anorganik olan maddelerden insan eliyle elde edilmiş lifler de vardır. Cam lifleri ve metalden çekilmiş bu tür liflere yapay anorganik lifler denir.

## Slide 7: Yapay Liflerin Elde Edilmesi
Yapay liflerin elde edilmesinde prensip, ipekböceğinin ipek filamentlerini üretmesine benzer. İpekböceğinde olduğu gibi sıvı haldeki polimer madde, ince bir delikten katı hale gelebileceği bir ortama verilir. Kimyasal lif üretiminde üç koşul gereklidir.
a) Kullanılan polimer sıvı halde olmalıdır.
b) Sıvı polimer ince deliklerden (spinneret), sabit basınç altında püskürtülmelidir.
c) Deliklerden çıkan sıvı polimerin, filament halinde katılaşabileceği bir ortam bulunmalıdır.

## Slide 8
Bu prensipler uygulanarak üç farklı yöntemle yapay lif üretilir.
Yaş-eğirme
Kuru-eğirme
Yumuşak-eğirme

## Slide 9
Yaş Eğirme Yöntemi
Bu yöntemde polimerin uygun bir çözücü içindeki çözeltisi hazırlanır. Bu çözelti, bir koagülasyon banyosu içinde bulunan spinneret (düze, nozul) başlığına bir pompa yardımıyla sabit basınç altında gönderilir. Spinneret başlığının bulunduğu banyoya koagülasyon banyosu denmesinin sebebi, polimerin bu banyo içinde pıhtılaşması yani koagüle olmasıdır. Polimer çözeltisi ince deliklerden filament şeklinde çıktığından bu biçimde pıhtılaşır ve çöker. Koagülasyon banyosunun yapısı, polimeri çözelti halinden katı hale getirecek şekilde hazırlanır. Örneğin, bazik çözeltilerde çözünüp asidlerde çözünmeyen bir polimer maddenin bazik bir çözeltisi hazırlanır; koagülasyon banyosu olarak da polimerin çözünmediği bir asidik çözelti seçilir.

## Slide 10
Spinneret başlıkları, üzerinde elde edilecek filamentin çapı büyüklüğünde bir veya birkaç delik bulunan başlıklardır. Tek delikli bir spinneretten “monofilament” veya kısaca “monofil” denilen bir tek filament; çok delikli spinneretten ise “multifilament” veya “multifil” denilen filament demeti elde edilir.

## Slide 11
Kuru Eğirme Yöntemi
Bu yöntemde, polimer çözeltisini hazırlamak için kullanılacak çözücü maddenin kolay uçucu, yani kaynama noktası düşük bir madde olması gerekir. Böyle bir çözelti ince deliklerden sabit basınç altında ve içinden sıcak hava akımı geçen odalara püskürtülürse, çözücü kolayca buharlaşır; geriye filament şeklinde biçimlenmiş polimer madde kalır.
Bu yöntemde, çözücü olarak kullanılacak maddenin kolay uçucu olması yanında kolay bulunan, ucuz ve tutuşmayan cinsten olması tercih edilir. Spinneret başlığından çıkan polimerin sıcak havadan etkilenmesi durumunda, sıcak hava yerine sıcak doymuş buhar veya sıcak azot gazı kullanılır.

## Slide 12
Yumuşak Eğirme Yöntemi
Herhangi bir çözücüde çözünmeyen termoplastik özelliğe sahip polimerler yumuşak eğirme yöntemi ile filament haline getirilir. Bu yöntemde granül (çips) halindeki polimer parçaları, erime noktası üzerindeki sıcaklığa ısıtılarak eritilip sıvı hale getirilir. Erimiş polimer bir pompa yardımıyla sabit basınç altında spinneret başlıklarından, içinden soğuk hava akımı geçen odalara püskürtülür. Erimiş polimer, soğuk odalarda filament halinde katılaşır.
Polimeri eritmek için yüksek sıcaklık derecelerine ısıtmak gerekir. Bu sıcaklıklarda polimer hava oksijeni ile etkilenip bozunduğundan, sistemde soğutucu olarak hava yerine inert bir gaz olan azot gazı kullanılır.

## Slide 13
Germe-Çekme İşlemi
Bu üç yöntemden biri ile elde edilmiş filamentler, taşıdığı özellikler bakımından henüz tekstilde kullanılmaya uygun değildir. Polimerin, sıvı halden katı hale ani olarak geçmesi, molekül zincirlerinin karmaşık olarak düzenlenmesine sebep olur. Kısa süre içinde polimer zincirlerinin kendi kendine düzenlenerek kristallenme meydana getirmesi beklenemez. Tekstil liflerinde ise, amorf ve kristalin bölgelerin belli oranlarda birlikte bulunmaları bazı özellikler bakımından gereklidir. Lifin içinde yalnız amorf bölgelerin olmaması, bir miktar da kristalin bölgenin teşekkül etmesi için katılaşma süresini uzun tutmak da yeterli olmaz.

## Slide 14
Lifin yapısındaki kristalin bölgeleri arttırmak, bunun sonucu olarak da filamente gerekli bazı özellikleri sağlamak üzere germe-çekme işlemi uygulanır.
Germe çekme işleminde filamentler, boylarının üç ila on katı uzatılır. Bu uzatma sırasında filament incelir: iç yapıdaki polimer zincirleri elyaf ekseni boyunca yönlenir ve birbirine paralel hale geçer. Paralelleşen polimer zincirleri, kimyasal ilişki sonucunda kristalin bölgeleri oluşturur.

## Slide 15
Germe-çekme işlemi yapılmamış iki lifin boyuna kesitleri mikroskop altında incelendiğinde, iç yapıdaki polimer zincirlerin önce karmaşık ve amorf karakterde olduğu; germe-çekme uygulandıktan sonra ise lif boyunca yönlenen kristalin bölgelerin oluştuğu gözlenir. Bu işlemle filamentin dayanıklılığı artar. Germe-çekme işlemi, hızları farklı iki silindir arasından filamenti geçirmek suretiyle yapılır. Filament her iki silindire kaymayı önlemek üzere birkaç kez sarılarak yerleştirilir.Filamentin önce sarıldığı silindirin hızı(v1), ikinci silindirin hızından (v2) daha küçük olmalıdır. Böylece ikinci silindirin daha hızlı oluşu ile silindirler arasındaki bölgede filament boyu uzayarak çekilir. Bu bölgeye çekim bölgesi denir. Filamentteki uzama miktarı hız farkı ile doğru orantılıdır. İkinci silindirin hızı birinciden ne kadar fazla ise uzama o oranda fazla olur.

## Slide 16
Germe-çekme işlemi soğukta yapılabildiği gibi, silindirler veya çekim bölgesi ısıtılarak sıcakta da yapılabilir.

## Slide 17
Tekstüre Lif Üretimi
Filament üretiminde germe-çekme işleminden sonra, doğal liflere benzetebilmek için yapılan başka işlemler de vardır. Bunlardan biri doğal liflerin çoğunda bulunan kıvrımları, filamentlere de kazandırmaktır. Bu işleme tekstürizasyon, elde edilen ipliklere de tekstüre iplik denir. Tekstüre iplikler, mekanik ve kimyasal olmak üzere iki şekilde elde edilirler.

## Slide 18
1. Mekanik yöntemler üçe ayrılır:
a) Sıcak yivli silindirlerle tekstüre lif üretimi
Üzerinde yivler bulunan sıcak silindirler arasından filament demeti geçirildiğinde kıvrımlar meydana gelir. Bu işlem termoplastik materyale uygulanır. Filamentler soğuduğunda kıvrımlar biçim olarak aynen kalır.
b) Sıcak katlama ile tekstüre lif üretimi
Bu yöntemde filament demeti, içinden sıcak buhar geçirilen bir boru içine verilir. Bu boru içinde biriktirilen filament demeti, sıkışarak katlanır. Bu kat yerleri, filament demeti boru içinden çıkıp soğuduktan sonra aynen kalır.

## Slide 19
c) Bükülerek ısıtma ile tekstüre lif üretimi
Mekanik yöntemle tekstüre iplik üretiminde üçüncü yol, filament demetlerini birbiri üzerine bükerek ısıtmaktır. Bu şekilde bükülmüş filamentler soğutulduktan sonra birbirinden ayrılırsa, bükümün şekli filament üzerinde kalır.
Filamentlerin tekstürizasyonu, dairesel olmayan özel delikli spinneretlerin kullanımı ile de yapılabilir. Bu işlemler daha çok poliamid ve poliester liflere uygulanır. Bu tür lifler daha çok örme kumaşlarda kullnılırlar.

## Slide 20
2- Kimyasal yöntemle tekstüre lif üretimi
Kimyasal yöntemlerle tekstüre lif üretimi de iki ayrı metodla yapılır: Koagülasyon banyosunda veya bikomponent ve bikonstituent lif üretimi şeklinde liflere gerekli kıvrımlar verilir.

## Slide 21
a) Koagülasyon banyosunda tekstüre lif üretimi
Koagülasyon banyosunda lif elde edilirken, önce hızlı bir koagülasyon gerçekleştirilir. Bu hızlı koagülasyonla filamentin dış kısmındaki polimerler katılaşırken, iç kısımdakiler henüz yumuşak kalır. Böyle yarı koagüle olmuş bir filament, şişme etkisi yapan bir sıvı içine batırıldığında filamentte iki ayrı özellikteki bölgesi, farklı şişme gösterirler. Bu farklı şişmelerden dolayı filamentte kıvrımlar meydana gelir. Bu yöntem, viskoz ipeği gibi termoplastik olmayan polimerlere uygulanır.

## Slide 22
b) Bikomponent liflerle tekstüre lif üretimi
Bikomponent lifler, aynı polimerin iki farklı türünün aynı filamentte kullanılması ile elde edilirler. Bunun için aynı spinneret başlığından polimerin iki farklı türü aynı anda verilir. İki maddenin filamentteki yerleşme şekline göre üç tip bikomponent lif elde edilir.
1-Yanyana bikomponent lif
Bu liflerin enine kesiti incelendiğinde, iki ayrı maddenin yanyana ve farklı yerlerde bulunduğu görülür. Bu görünüm filamentin boyuna kesiti incelendiğinde de görülür.

## Slide 23
2- İçiçe bikomponent lif
Bu liflerde aynı spinneret başlığından birbiri içine geçmiş iki boru vasıtasıyla iki ayrı madde verilir. Bu tür liflerin enine kesitleri incelendiğinde bir polimer maddenin dışının tamamen diğer madde ile kaplandığı görülür.
3- Gömük bikomponent lif
Bu tür lif üretiminde bir polimer madde içinde çok az miktarda diğer maddeden dispersiyon halinde dağıtılır. Bu karışım spinneret başlıklarından geçirilip, filament haline getirildiğinde enine kesitinde benekler halinde dispers dağıtılmış diğer polimer madde görülür. Boyuna kesitinde ise dispers madde lif içinde belli aralıklarla yerleşmiş olarak bulunur.

## Slide 24
Bikomponent lif üretiminde dikkat edilecek en önemli husus; kullanılacak polimerin iki farklı türünün, belli bir sıvı içinde veya sıcak su, buhar ve kuru ısıtma şsrtlarında, farklı şişme dereceleri ve farklı etkiler göstermesidir. Ancak bu şekilde lifler üzerinde kıvrımlar ve bükümler meydana gelebilir.
Bikomponent liflerin üretiminde, aynı polimerin farklı cinsleri yerine, değişik polimerler de kullanılabilir. Farklı polimerlerden ypılmış bikomponent benzeri liflere, bikonstitüent lifler denir.

## Slide 25
Filamentleri doğal lifler benzetmek için kesikli elyaf haline getirmek de gerekebilir. Pamuk ve yün gibi kesikli liflerle karıştırılacaksa filamentler, 6-20 cm boylarında kesilir. Bunlara yün tipi veya pamuk tipi yapay kesikli elyaf denir.
Filamentte kesme işlemi kuru veya yaş halde yapılır. Yaş kesme işlemi koagülasyon banyosundan çıkan liflere uygulanır. Bu lifler banyodan çıktıktan sonra ıslak haldeyken keskin bıçaklar yardımıyla istenilen boyutlarda kesilir. Kuru kesme işleminde ise, lifler kurutulur; ya doğrudan belli aralıklarla kesilir veya yine belli aralıklarla önce aşındırma ve ezme işlemi uygulanır; daha sonra bu dayanıksız noktalardan koparılır.

## Slide 26: REJENER LİFLER
Rejenere lifler, daha önce de belirtildiği gibi, doğada bulunan lineer yapıdaki bazı polimerlerin, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle işlenerek lif haline getirilmesi ile oluşurlar. Kullanılan doğal polimerin kaynağına göre rejenere lifler beş sınıf ayrılır.
a) Rejenere selülozik lifler
b) Selüloz esterleri
c) Rejenere protein lifleri
d) Alginat lifleri
e) Kauçuk elyafı

## Slide 27: Rejenere Selülozik Elyaf
Lif üretiminde saf selülozun kullanıldığı lifler bu sınıfta yer alır. Bu tür liflerin elde edilmesi için doğadan selülozun saf halde izole edilmesi gerekir. Saf selüloz bu amaçla kullanıldığı gibi, ikinci rejenere lif sınıfı olan selüloz esterlerinin de ana hammaddesidir.

## Slide 28: Saf Selülozun Elde Edilmesi:
Saf selülozu elde etmek için kaynak olarak, α-selüloz oranı yüksek kızıl çam, kayın, ladin ve kavak gibi ağçlarla pamuk linteri, ayçiçeği, keten ve kenevir sapları kullanılır. Bu belirtilen selüloz kaynaklarında selüloz saf halde bulunmaz. Linyin, hemiselüloz, pektin, sakkaritler ile karışım halindedir. Bunlardan suda çözünenleri ayırmak kolay olsa bile, linyin ve hemiselüloz suda çözünmediğinden saflaştırma için kimyasal işlemler gereklidir. Bunun için dört ayrı yöntem kullanılabilir. Bunlardan ilk ikisi en çok kullanılanlardır.
1. Bu yöntemle selüloz elde edilmesinde odun talaşları, % 6-8 lık NaOH çözeltisinde, 10 atm basınç altında, 170 °C de 3-6 saat süreyle ısıtılır. Bu sürenin sonunda selülozdan başka bütün maddeler suda çözünür.

## Slide 29
Çözünmeyen selüloz süzülerek ayrılır, yıkanır ve kurutulur. Bu yöntemle elde edilen selüloza sud selülozu adı verilir.
2. Bu yöntemde de saf selülozun elde edilmesinde odun talaşları, Ca(HSO3)2 ile ıslatılır. Bu çözelti, 3-9 atm basınç altında, 140-150 oC de 15 saat bekletilir. Bu sürenin sonunda selüloz dışındaki bütün maddeler suda çözünür. Çözünmeyen selüloz süzülerek ayrılır, yıkanır ve kurutulur. Bu yöntemle elde edilen selüloza sülfit selülozu denir.

## Slide 30
3. 1 litrede 100g NaOH+30g Na2S+250g Na2CO3+10g Na2SO4 içeren bir çözeltide odun parçaları ıslatılır. 160-175 °C de 7-8 atm basınç altında 4 saat bekletilir. Bu sürenin sonunda çözünmeyen selüloz süzülüp ayrılarak yıkanır ve kurutulur.
4. Bu yöntemde odun parçaları % 4-5 lik HNO3 çözeltisinde 45 °C de birkaç saat tutulur. Elde edilen selüloz, daha sonra asitliğini gidermek üzere seyreltik NaOH ile çalkalanır.

## Slide 31
Bu dört yöntemden biri ile elde edilen yıkanmış ve kurutulmuş selüloz su ile karıştırılarak hamur haline getirilir. Bu hamura, odundan elde edildiği için odun hamuru adı verilir. Bu karışım aynı zamanda kağıt ve yapay ipek de denilen rejenere lif yapımında da kullanılır.
Kağıt hamuru, rejenere lif üretiminde ya saf selüloz veya selüloz esteri olarak kullanılır. Saf selüloz şeklinde viskoz ipeği, bakır ipeği, modal veya tencel (lyocell) elde edilir.
Rejenere selülozik liflerle selüloz esterlerine, ipeğe benzediklerinden dolayı, yapay ipek, suni ipek gibi isimler verilir. Ayrıca Amerikan literatüründe rayon terimi de kullanılmaktadır.

## Slide 32: Bakır İpeği
Tetraammin bakır hidroksit çözeltisinde çözünmüş saf selülozdan lif elde edilmesi için ilk patent 1897 yılında Almanya’da alınmıştır. Ancak tekstilde kullanılacak hale getirilmesi için gereken germe-çekme işlemi, 1901 yılında uygulanıp ticari olarak üretilmeye başlanmıştır. Bakır ipeği için pamuk linteri kullanılacaksa önceden NaOH ile pişirilip ağartılır. Kısacası saf selülozun elde edilmesindeki maddelerden ilki uygulanır. Elde edilen kağıt hamuru, derişik CuSO4 ve NaOH elde edilen Cu(OH)2 çökeltisi ile karıştırılır. İnce küçük selüloz liflerinin tümü açık mavi renkli bakır hidroksit ile iyice karışır.
CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

## Slide 33
Bakır hidroksit ile karıştırılmış selüloz, üzerinde %40 su kalacak şekilde sıkılır. Bu sıkma sırasında vakumla havası alınır. Çünkü selüloz, daha sonra ilave edilecek bazik amonyak çözeltisi ile hava oksijeninden yükseltgenerek bozunduğundan, lifler arasında kalan hava giderilmelidir. Suyu ve havası alınmış kütle derişik amonyak çözeltisi ile 24 saat karıştırılır. Selüloz üzerinde çökmüş bulunan bakır hidroksit ile amonyak, koyu mavi renkli tetraammin bakır hidroksit [Cu (NH3)4] (OH)2 çözeltisini oluşturur. Bu çözelti de selülozu lif yüzeylerinden başlamak üzere çözer. Meydana gelen mavi renkli çözelti %8-10 selüloz içerir. Elde edilen çözeltinin havası alınır ve süzülür. Çözelti ince deliklerden (spinneret başlıkları) sabit basınç altında püskürtülerek; içinden aynı yöne doğru su akan borulara verilir.

## Slide 34
Akan su zayıf bir pıhtılaştırıcı görevi yanında kısmen koagüle olmuş selüloza hafif bir çekim de sağlar. Bu arada çözeltideki bakır katyonları ve amonyak da su ile sürüklenerek uzaklaşır. Yarı plastik haldeki filamentler %5 lik sülfürik asitle hazırlanmış ikinci bir koagülasyon banyosund sertleştirilir. Daha sonra filamentler germe-çekme işlemine yollanarak dayanaklılığı arttırılır.
Bakır ipeği, kimyasal yapı bakımından %100 selülozdan ibarettir. Bu sebeple doğal selülozik elyafın gösterdiği tüm özellikleri gösterir. Doğal selülozik lifler kadar dayanıklı değildir.

## Slide 35
Ayrıca yapısındaki amorf bölge oranı da fazladır. Bu özelliğinden dolayı pamuk ve keten ıslandığında dayanıklılığı artma gösterirken bakır ipeğinin azalır. Bakır ipeği görünüm olarak ipek filamentlerine benzer.
Boyama işlemlerinde, amorf bölgelerinin fazlalığından dolayı doğal selülozik liflere nazaran daha koyu tonlarda boyanır. Doğal selülozik liflerle kıyaslandığında, sulu çözeltilerde kimyasal reaktiflerden daha fazla etkilenir ve daha fazla şişer. Bunun sonucu olarak da daha kolay bozunabilir. Bakır ipeğinin üretimi çok masraflı olduğundan dolayı dünyada oldukça az miktarda üretilmektedir.

## Slide 36
Ancak çok ince kumaş, kurdela ve dantel üretimi için kullanılır. 250 °C de erimeden yanar. Uzun süre güneş ışığına maruz kalırsa bozunur ve dayanaklılığı azalır.

## Slide 37: Viskoz İpeği
Viskoz ipeği, Cross ve Bevan tarafından selülozun genel özelliklerini kapsayan bir araştırma sırasında 1892’de keşfedildi. Bu işlem, selülozun ksantat asidi tuzu üzerinden yapılır. Viskoz ipeği üretimi için daha çok pamuk linterleri veya ladin ağacından elde edilmiş odun hamuru kullanılır. Üretime geçmeden önce, selüloz NaClO sodyum hipoklorit ile ağartılır.
veya
Selüloz maddesinin sudkostik ile muamelesi sonucu oluşan sodyumselülozu, karbonsülfürle muamele edip selülozksantogenat haline dönüştürülür. Selülozksantogenat seyreltik sudkostik içerisinde çözülebilir olup, bu şekilde elde edilen çözeltinin düselerden geçirildikten sonra asitli bir banyoya sokulması ile, çözülme sona ermekte ve lifler katılaşmaktadır.

## Slide 38
Kağıt hamurundan viskoz ipeği üretimi aşağıdaki aşamalardan geçerek yapılır.
1- Kağıt hamuru %17,5-18’lik NaOH çözeltisi ile 19-20 ˚C de ısıtılır. 1-4 saat bekletilir. Bu sürede polimerleşme derecesi en yüksek olan α-selüloz dışında kalan ß-ve γ-selüloz ile hemiselüloz çözünerek ayrılır. α-selüloz ise NaOH ile reaksiyon vererek sud selülozunu oluşturur.
Sel-OH + NaOH à sel-O¯ Na+
Islatma süresi tamamlandıktan sonra selüloz üzerinde %300 çözelti kalacak şekilde bir sıkma verilir.

## Slide 39
2- Elde edilen hamur kıvamındaki madde parçalanma makinelerine verilir. Parçalanma, bundan sonraki işlemlerin homojen olması için çok ince kırpıntılara ayrılıncaya kadar yapılır.
3- Kırpıntılar çelik kazanlara alınarak 21-23 ˚C de 3-4 gün hava temasında bekletilir. Ön olgunlaştırma denilen bu işlem sırasında selüloz, oksijen ile bazik ortamda zincir parçalanmasına uğrar. Burada amaç polimerleşme derecesini belli bir ölçüye kadar düşürmektir. P.D. 350-800 arasında olduğunda beklemeye son verilir. P.D.’si yüksek olursa, elde edilecek selüloz çözeltisinin viskozitesi yüksek olur ve spinneret deliklerinden geçemez.

## Slide 40
S¯ Na+/Sel – ONa + CS2 à C ═ S Selüloz sodyum ksantat\ O — Sel
Karbon sülfür ve sud selülozu arasında meydana gelen reaksiyon eksotermiktir. Bu nedenle dıştan soğutarak 30 ˚C de muhafaza edilir. Reaksiyon tamamlandıkça meydana gelen selüloz sodyum ksantat, ortamda çözünür. Bu çözelti turuncu ve viskoz bir sıvıdır. Bu nedenle çözeltiye viskoz çözeltisi denir.
5- Turuncu renkli çözeltiden reaksiyona girmemiş karbon sülfürün fazlası vakumla uzaklaştırılır. Üzerine karışımda %6,5 NaOH ve %7,5 selüloz bulunacak şekilde seyreltik NaOH çözeltisi eklenir.

## Slide 41
6- Hazırlanan viskoz çözeltisine mat iplik elde edilmek isteniyorsa matlaştırıcı pigment olarak TiO2 titan dioksit eklenir. Pigment miktarı istenen matlık derecesine göre ayarlanır. Bu aşamada istenirse ayrıca pigmentler eklenerek renkli viskoz iplikleri elde edilebilir. Kütle boyama denilen bu işlemde renklendirme için çeşitli pigmentler kullanılır. Bu yöntemle boyama, uniform tonlar ve yüksek yaş hastalıkları sağlar. Ayrıca işlemlerinin azaltılması gibi üstünlükleri de vardır.
7- Viskoz çözelti, eğirme işlemine geçmeden önce bir süre dinlendirilir. Bu süre 4-5 gündür. Bu işleme ikinci olgunlaştırma denir.

## Slide 42
8- Dinlendirme işleminden sonra viskoz çözelti filtre edilir ve vakumlanır. Bu işlemin nedeni çözeltide kalabilecek küçük parçacıkların başlıkları tıkanmasını ve kalabilecek hava kabarcıklarının lif üretiminde kopukluklar yapmasını engellemek içindir. Yaş-eğirme yöntemi ile filament haline getirilecek viskoz ipeği için koagülasyon banyosu olarak, %1-5 ZnSO4 ve %15-22 Na2SO4 içeren seyreltik %7-10’luk sülfirik asit çözeltileri kullanılır. Koagülasyon banyosuna glikoz gibi bazı şekerlerle magnezyum sülfat MgSO4 da katılabilir.
Koagülasyon banyosundan çıkan filamentler, önce yıkanır; koagülasyon sırasında çöken kükürtlü kompleks bileşik artıklarından arıtmak üzere sodyum sülfür çözeltisine batırılır, çalkalanır, gerekirse sodyum hipoklorit NaClO ile ağartılır. Bunu izleyen işlem HCl ile asitlendirme işlemidir. Daha sonra germe-çekme işlemine yollanarak dayanıklılıkta artma sağlanır.

## Slide 43: Viskoz ipeğinin özellikleri
Viskoz ipeği kullanılan düze başlığına bağlı olarak farklı inceliklerde elde edilebilir. Enine kesiti dairesel değil, kıvrımlıdır.
Viskoz rayonunu pamuk ile karşılaştırdığımızda her ikisi de % 100 selüloz olmasına rağmen, P.D.leri farklıdır. Bu değerler, pamukta 2000-10000 arası, viskoz ipeğinde ise 200-250 arasındadır. Ayrıca pamukta %70 olan kristalin bölgelerin oranı, viskoz ipeğinde %40’dır. Bu farklar onların fiziksel ve kimyasal özelliklerinde de farklılıklar yaratır. Bu nedenle pamuktan daha mukavemetsiz, kimyasal reaktiflere karşı direnci daha azdır. Islandığında dayanıklılığı daha da azalır. Mukavemeti kuru iken 2,0-2,6 g/denier; ıslakken 0,95-1,5 g/denierdir. Kopmadan %17-25 uzama gösterebilir.

## Slide 44
Viskoz ipeği suda ve bazik çözeltilerde pamuktan daha fazla şişer. Benzeri pamuklu kumaşlardan daha fazla boyca ve ence kısalma gösterir. %60 bağıl nemde %11-13 kadar nem çeker. Ağartma gerektiğinde sodyum hipoklorit veya hidrojen peroksit kullanılır. Ağartma, daha çok lif haline getirilmeden önce kağıt hamuru halindeyken yapılır. 150 ˚C nin üzerindeki sıcaklıklarda dayanıklılık azalır. 185-205 ˚C deki sıcaklıklarda yanar. Yandığında yanık kağıt kokusu duyulur.
Viskoz rayonu filament halinde elde edildiğinde ipeğe çok benzer. Çok fazla parlaktır. Üretimde matlaştırıcı pigmentlerin ilavesi ile bile merserize pamuk parlaklığına erişilebilir. Parlaklığı nedeniyle, dayanıklılık gerektirmeyen yerlerde ipek yerine kullanılır. Ayrıca ince çekilmiş sentetik filamentlere de karıştırılır. Bunun dışında viskoz ipeğine kıvrımlar vererek ve 6-20 cm boyuna keserek kesikli elyaf şeklinde de kullanılır. Pamuk ve yünlü karıştırılarak kullanılan kesilmiş viskoz liflerine viskon adı verilir.

## Slide 45: Modifiye Selülozik Lifler
Selülozdan yapılan rejenere lifler gerek ham maddesinin bol miktarda olması, gerekse ucuz elde edilmesi nedeniyle fazla miktarda üretilir. Ancak dayanaklılıklarının az olması kullanım alanlarını sınırlar. Bu nedenle rejenere selülozik liflerin dayanaklılığını arttırmak üzere çeşitli araştırmalar yapılmış ve bazı özel amaçlar için çeşitli lifler üretilmiştir. Farklı işlemler uygulanark elde edilen rejenere selülozik liflere “modifiye selüloz lifleri” adı verilir.

## Slide 46
1. Yüksek mukavemetli viskoz rayonları:
Bu tür liflerin üretiminde ZnSO4 oranı yüksek banyolar koagülasyon için kullanılır. Bunlar daha sonra sıcak suda veya asidik banyolar içinde germe-çekme işlemine verilirler. Bu şekilde bir koagülasyonda selüloz molekülleri birbirine paralel hale gelir; kristalinite artar. Bu şekilde, elde edilmiş filamentleri çok sayıda biraraya getirerek, kalın iplikler oluşturulur ki bu ipliklerden dokunmuş kumaşların sürtünme direnci, dayanaklılığı, kopma mukavemeti ve esnekliliği normal viskoz liflerden daha fazladır.

## Slide 47
2. Modal
Viskoz ipeği üretiminde, koagülasyon ve germe-çekme adımlarında değişiklikler yapılarak, ıslandığında uzama özelliği daha az, kuru ve yaş dayanıklılığı daha iyi lifler elde edilmiştir. Bu lifler, Modal ticari adı ile bilinmektedir ve viskoz rayonundan daha pahalıdır. Viskozdan daha az nem çeker;bu nedenle ıslandığında boyut değişimi daha azdır. Modal lifleri günümüzde poliester veya pamuk ile karıştırılarak; örme kumaşlarda, iç ve dış giysilerde geniş ölçüde kullanılmaktadır.

## Slide 48
3. Polinozik rayonlar
Bunların elde edilmesinde viskoz çözeltisinin hazırlanma yöntemi farklıdır. Çözelti seyreltik NaOH de değil, su içinde %6 selüloz ve % 2.8 NaOH içerecek şekilde hazırlanır. Viskoz çözelti olgunlaştırılmadan, %1 lik sülfürik asit banyosunda 25 °C de koagüle edilir. Koagülasyon sırasında filamente %30 kadar çekme verilir ve zayıf bir koagülaasyon gerçekleştirilir. Yarı koagüle olmuş filamentler, %10 sülfürik asit, %1 çinko sülfat ve %18 sodyum sülfat içeren 45-55°C lik bir banyoya verilir. Burada pıhtılaşmanın çok yavaş olması sağlanır. Bu şartlarda selülozdaki bozunma minimum ölçüde tutulur. Koagülasyondan sonra filamentlere %300 kadar germe-çekme işlemi uygulanır.

## Slide 49
Böylece esnekliği fazla, ıslaak çekmeye dayanıklı, kopma mukavemeti yüksek, şişme özelliği az filamentler elde edilir. Bu lifler yapay pamuk olarak da adlandırılırlar.

## Slide 50
4. Lyocell (Tencel)
Polinozik rayonlara bir alternatif lif olarak üretilmiştir. Selülozun N-metil morfolin oksit içinde çözündürülmesi ve yaş eğirilmesi ile elde edilir. Kullanılan çözücünün zehirli olmaması ve koagülasyon banyosu olarak su kullanılması bu elde edilme yöntemine çevre ve atıklar bakımından üstünlük kazandırmıştır.
Selülozun çözünmesi sırasında, viskoz üretimindekinin aksine, moleküler yapısının bozulmaması, Lyocell’e önemli özellikler kazandırır. Lif düzgün bir yüzeye sahiptir, yumuşaktır.

## Slide 51
Filamentin görünümü, yumuşak eğirme ile elde edilmiş sentetik liflere benzer. Viskoza göre daha dayanıklı, ıslak mukavemeti yüksek ve daha düşük uzama miktarına sahiptir.
Poliester ile harmanlanarak kullanılabilir. Gömlek, bluz, dikiş iplikleri ile non-woven kumaş yapımında kullanılmaktadır. Defalarca yıkanmaya dayanıklı dökümlü, yumuşak ve parlak kumaşlardır. Ayrıca triko ve örme kumaş yapımında da kullanılmaktadır.

## Slide 52: Selüloz Esterleri Asetat ipeği
Selülozun asetik anhidrit ile çinko klorür katalizörü yardımıyla reaksiyonundan selüloz triasetatın meydana geldiği 1894 yılında Cross ve Bevan tarafından keşfediilmiş; fakat kloroform ve karbon tetraklorür dışında başka çözücülerle çözünmediğinden ve bunlarla çalışma koşullarının pahalı ve tehlikeli oluşundan dolayı, endüstriyel ölçülerle uzun yıllar lif olarak elde dilmemiştir. 1905 yılında Miles, selüloz triasetatı kısmen bir hidrolize uğratılıp elde edttiği maddeyi asetonda çözerek lif üretmeyi başarmıştır.

## Slide 53
Asetat ipeği üretimi viskoz ipeği gibi birkaç aşamada yürür:
1- Asetat ipeği üretimi için odun hamuru, pamuk linterleri veya artıkları kullanılır. Önceden sodyum hidroksit ile işlem görmüş olan odun hamuru sodyum hipoklorit NaClO ile ağartılır ve kurutulur. Kurutulmuş selüloz hammaddesi, az miktarda derişik sülfirik asit içeren %100’lük asetik asit içinde ısıtılarak şişirilir. Katalizör olarak sülfirik asit yanında çinko klorür de kullanılır.
2- Şişirilmiş selüloza asetik anhidrit eklenerek selülozda bulunan alkol gruplarının asetik ester haline dönüşümü sağlanır. Bu reaksiyon eksotermik olduğundan, karışım dıştan soğutulmalıdır. 6-7 saat sonra selüloz tamamen esterleşerek jelatinimsi viskoz bir kütle haline dönüşür.

## Slide 54
Asetillenmenin tamamlanıp tamamlanmadığı karışımın kloroformda çözünmesi ve asetat miktarı %65’e ulaşmasıyla anlaşılır. Primer asetat da denilen selüloz triasetat asetonda çözünmez.
3- Viskoz sıvı %50’lik asetik asit çözeltisi ilave edilerek kısmen hidroliz edilir. Primer asetat 50 ˚C de 12-16 saatte kısmen; yani glikoz birimlerindeki üç alkol grubundan 2,5’i ester halinde kalacak şekilde hidroliz olur. Hidrolizin derecesi karışımdaki asetat yüzdesi ile belirlenir. Asetat yüzdesi %45-55 değerine eriştiğinde primer asetat, sekonder asetat veya 2,5 asetat denilen bileşiğe dönüşmüş olur. Bu değere erişen ürün asetonda çözünmesi ile karakterize edilebilir.

## Slide 55
4- Elde edilen sekonder asetat suyu dökülür ve beyaz toz halinde çöktürülür. Süzülür, yıkanır ve kurutulur.
5- Bir kısım sekonder asetat, üç kısım asetonda çözündürülür. 24 saat karıştırılarak bekletilen çözelti, vakumlanır ve süzülür. Mat filamentler elde etmek için TiO2 eklenir. Kütle boyama isteniyorsa pigmentler eklenir. Kuru-eğirme yöntemi ile filament haline getirilir. Sekonder asetat ayrıca 230 ˚C ye ısıtılıp eritilerek yumuşak-eğirme yöntemi ile de filament haline getirilir. Dayanıklılığı arttırmak üzere germe-çekme işlemine yollanır.

## Slide 56: Asetat ipeğinin özellikleri
Hammaddesi selüloz olmakla birlikte asetat ipeğinin kimyasal yapısı selülozdan farklıdır. Zincirdeki alkol grupları ester haline dönüştüğünden selülozun gösterdiği özelliklerden tamamen farklı özellikler gösterir. Örneğin, pamuk, keten ve rejenere selülozik elyaf non-termoplastik olmasına karşın; asetat ipeği termoplastiktir ve 190 ˚C de büzülür. 250 ˚C de yumuşar, 280 ˚C de erir. Bunun yanında yukarıda verilen lif örnekleri ile karşılaştırıldığında nem çekme oranı da düşüktür çünkü su moleküllerini bağlayacak olan alkol (-OH) grupları esterleşerek bloke edilmiştir. Düşük miktarda absorpladığı nem az da olsa iplik ve kumaşta bir şişme meydana getirir. Bunun sonucu olarak kir ve lekeler çok fazla nüfuz etmediğinden kolayca yıkanıp, uzaklaştırılabilir.

## Slide 57
Asetat ipeğini saydığımız liflerden ayıran diğer özellikte CCl4 karbontetraklorür ve CH2Cl2 metilendiklorür gibi organik çözücülerde çözünmesidir. Bu özelliği nedeniyle bu gibi organik çözücülerin kullanıldığı kuru temizleme işlemi, asetat ipeğine uygulanamaz. Ester yapısında olduğundan kolayca sıcak baz çözeltilerinden etkilenir. Bu yüzden yıkama ve boyama işlemlerinde dikkatli olunmalıdır. Seyreltik asitlere karşı bazlardan daha dayanıklıdır.
Asetat ipeği filament halinde elde edildiğinde ipek yumuşaklığında ve parlaklığındadır. Uzama yeteneği %20-25’dir. Mukavemeti 1,1-1,3 g/denierdir. Enine kesiti dairesel değil kıvrımlar şeklindedir. Isı iletkenliği çok azdır. Yumuşama noktası düşük olduğundan ancak ılık ütü tavsiye edilir. Asetat ipeği doğal ipeğin yerine genellikle dayanıklılık istenmeyen yerlerde kullanılır. Asetat ipeği yandığında sirke kokusu duyulur.

## Slide 58: Triasetat İpeği (Arnel)
Primer asetat olarak da bilinen ve asetonda çözünmeyen selüloz triasetat, günümüzde çözücü olarak metilen diklorür ve alkol karışımı kullanılmak suretiyle filament olarak üretilmektedir. Ticari adı arnel olan triasetat, asetat ipeğine benzer şekilde elde edilmektedir. Üretime kısmi hidroliz kademesinden vazgeçilir. Elde edilen triasetatın %20’lik çözeltisi metilen diklorür artı alkol karışımı içinde hazırlanır. Bu çözelti, ya kuru-eğirme veya koagülasyon banyosu olarak su kullanılmak suretiyle yaş-eğirme yöntemleri ile lif haline getirilir. Triasetat; pek çok özellik bakımından asetat ipeğine benzer, termmoplastiktir ve kuru temizleme yapılamaz. Erime noktası biraz daha yüksek (300 ˚C) olduğundan daha yüksek sıcaklıklara ısıtılabilir. Arnel, triafil veya tricel adları ile satılır

## Slide 59: PROTEİN ESASLI SUNİ LİFLER
Doğal polimerlerden olan protein maddeleri de değiştirilerek veya rejenere edilerek farklı elyaf türleri elde edilmektedir. Bunlar için başlangıç maddesi olarak genellikle hayvansal (süt kazeini) veya bitkisel protein (mısır proteini, soya fasulyesi ve yer fıstığı proteinleri) kullanılmaktadır.
Genel üretim metodu olarak;protein içeren başlangıç ham maddesinden protein ayrıştırılır, uygun çözücüde çözündürülür, yaş ve kuru çekim yöntemlerine göre filament elde edilir. Rejenere protein elyafa, azlon da denilmektedir. Azlon üretiminde ham madde olarak bitkisel ve hayvansal kökenli protein kullanılabilir.

## Slide 60
Rejenere protein elyafın tutum ve sıcak tutma özellikleri çok iyi olmasına rağmen, fiziksel özellikleri birçok elyafa göre iyi değildir. Yün proteini ve selüloz lifleri ile karıştırılarak pelüş yapımında kullanılır. Yaş mukavemetinin çok düşük olması, tek başına kullanımına olanak vermemektedir. Ana yapısı protein olduğundan; yumuşaklık, sıcak tutma, kırışıklıkların giderilmesi ve boyar maddelere afiniteleri gibi özellikleri yüne benzer.

## Slide 61: Bitkisel Protein Esaslı Suni Lifler
Zein (vicara ) lifleri
Zein, mısırda bulunan bitkisel proteine verilen addır. Zein mısırdan, nişasta elde edilmesi sırasında %70 lik izopropil alkol ile ekstrakte edilerek ayrılır. Alkolden buharlaştırılarak ayrılan zein, açık sarı renkte bir tozdur. Bu maddenin seyreltik NaOH de %16 lık çözeltisi ile hazırlanır ve çözelti 24 saat olgunlaştırma için beklenir. Elyafa sağlamlık kazandırmak için az miktarda formaldehit de eklenebilir. Sonra süzülür ve vakumlanır. İçinde sülfürik asit, asetik asit ve çinko sülfat olan bir asidik koagülasyon banyosu kullanılır. Yaş eğirme yöntemi ile filament haline getirilir.

## Slide 62
Zein (vicara) diğer lif türleri ile harman yapılarak kullanılan bir liftir. Filamentlerin gerilme direnci ve esnekliği fazladır. Islandığında dayanaklılığı azalır. %5 gerildiğinde esnekliği %100 dür. Yün gibi hafif sarımsı renkte olup kesikli lif halinde yünle karıştırılarak kullanılır. Yünden daha dayanıklıdır ve yün gibi keçeleşme özelliği yoktur. %40’a kadar nem çeker. Bu yüzden ticarette nem miktarı %13 ile sınırlandırılmıştır. Kimyasal reaktiflere karşı protein liflerinin gösterdiği özellikleri gösterir. Asitlere karşı yün ve ipekten daha dayanıklı, bazlara karşı ise daha hassastır. Yün, pamuk, viskon ve naylonla karıştırılarak kadın ve erkek kumaşları, triko ve jarse kumaşlarla bebek giysileri yapılır.

## Slide 63
Soya Fasulyesi (Silkool)
Soya fasulyesi, %35 oranında bitkisel proteine sahiptir. Yağı alınmış soya fasulyesi %0,1 lik sodyum sülfat çözeltisi ile işleme alınır. Elde edilen protein çözeltisi pH = 4.5 oluncaya kadar sülfürik asit ile muamele edilir. Bu değerde soya fasulyesi proteini çöker. Protein maddesi seyreltik NaOH ile çözündürülür. Elde edilen çözelti filtrelenip havası alındıktan sonra düzeden geçirilerek asidik banyo ile filament haline getirilir. Soya fasulyesi elyafı doğal kıvrımlı bir yapıya sahiptir.
Rengi beyazdan açık ten rengine kadar değişen yarı parlak ve yumuşak bir elyaftır. Yaş mukavemeti düşüktür. Kuru halde %40, ıslakken %60 uzayabilir. %10-13 oranında nem çeker. Kimyasal özellikler bakımından diğer protein liflerine benzer. Diğer kimyasal lifler veya doğal liflerle karıştırılarak kullanılır. Üst giyim amaçlı kumaşların üretiminde kullanılmaktadır.

## Slide 64
Yer Fıstığı (Ardil)
Yer fıstığı, protein ve yağ bakımından oldukça zengin bir bitkisel üründür. Yağı alınmış yer fıstığı proteini, seyreltik NaOH çözeltisi ile ayrıştırılır. Protein çözeltisi olgunlaştırılıp süzülür ve havası alınır. Düzelerden asidik banyoya gönderilerek yaş çekim yöntemi ile filament elde edilir. Ardil elyafı esnek ve kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Krem renginde ve yumuşak tutumludur. Yün, pamuk ve rayon ile karıştırılarak kullanılabilir. Üst giyim amaçlı kumaşların üretiminde kullanılmaktadır.

## Slide 65: Hayvansal Protein Esaslı Suni Lifler
Kazein
Kazein, yağı alınmış sütten elde edilen hayvansal protein elyafıdır. Kazein elyafı elde etmek için önce süt pıhtılaştırılır. Suyu süzülür ve geri kalan posası toz haline getirilir. Seyreltik NaOH çözeltisinde çözündürülür. Çözelti olgunlaştırılmaya bırakılır. Filtre edilir ve vakumla havası alındıktan sonra düzelerden asidik banyoya gönderilerek yaş çekim yöntemi ile filament elde edilir. Formaldehit banyosundan geçirilerek sertleştirilir. Filament kabloları yıkama ve kurutma işlemlerinden sonra kıvrım verilerek kesilir ve ştapel elyaf halinde balyalanır.

## Slide 66
Kazein elyafı, yünden daha parlak ve yumuşak tutumu vardır. Mukavemeti düşüktür. Esneme ve şişme özelliği yüksektir. Kuru halde %50-70, yaş halde iken %100’e yakın esnekliğe sahiptir. %14 oranında nem çeker. Yakıldığında erir ve yanık süt kokusu duyulur. Yüne benzemesi nedeniyle asitlere karşı dayanıklı, alkalilere karşı hassastır. Güve, böcek ve mikroorganizmalardan yün elyafı kadar zarar görmezler, ancak nemli ortamda olumsuz etkilenebilirler. Genellikle kesik elyaf halinde yünle karıştırılarak kullanılır. Böylelikle ürünlere dolgunluk, yumuşaklık ve sıcak tutum gibi özellikler kazandırır. Trikotaj ürünlerinde kullanımı tercih edilir.

## Slide 67: Alginat Lifleri
Deniz yosunlarının bir türü olan alglerin yapısında bulunan alginik asit; polimer ve selüloza benzer yapıdadır. Selülozun glikoz birimlerindeki primer alkol grubu, alginik asitte karboksil grubu şeklindedir. Alglerin yapısında %15-40 oranında bulunan alginik asit, besin endüstrisi yanında, kağıt imalinde ve tekstil boya ve apre işlemlerinde kullanılır.
Deniz yosunları toplanıp, kurutulduktn sonra öğütülür. Toz halindeki yosunlar sodyum karbonat çözeltisi ile 24 saat muamele edildiğinde koyu viskoz bir sıvı meydana delir. Jel halindeki bu siyah çözelti süzülüp hipoklorit ile ağartılır.

## Slide 68
Bazik çözeltide sodyum alginat şeklinde bulunan alginik asit, koagülasyon banyosu olarak kalsiyum klorür ve hidroklorik asit içeren bir çözelti kullanılarak yaş eğirme yöntemi ile filamentler elde edilir. Meydana gelen lifler kalsiyum alginat yapısındadır.
Kalsiyum alginatın iki önemli özelliği vardır. Biri aleve dayanıklılığı diğeri ise zayıf baz çözeltilerinde bile çözünmesidir. Hatta sabunlu suda yıkamada bile çözünür. Alginat lifleri en fazla nem çeken elyaftır. Dayanıklığı nemin artmasıyla azalır. Sentetik reçinelerle kaplanarak bazlara karşı direnci arttırılabilir. Bazik çözeltilerde çözünmesi, bu liflrin basit bir yıkama bile gerektiren tekstil materyallerinde kullanılamayacağını gösterir.

## Slide 69
Alginat filamentleri bir başka elyafla harman yapılarak eğrilir ve dokunursa;apre işlemleri sırasında bazik çözeltilerle işlem gördüğünde alginat lifleri çözünür. Geriya karışımdaki diğer elyaftan tek başına dokunması çok güç olan ince kumaşlar elde edilir. Ayrıca bu yöntem, dantel ve perde yapımında kullanılır. Alginat lifleri IR ışınları da geçirmediğinden II Dünya Savaşı sırasında askeri amaçlı kamuflaj malzemesi olarak da kullanılmıştır.
Ayrıca günümüzde, iplik veya dokunmuş kumaş şeklinde cerrahi amaçlarla da kullanılmaktadır. Alginat, yara üzerinde koruyucu bir film oluşturarak kanamayı durdurmaktadır.

## Slide 70: Kauçuk Lifleri
Kauçuk, tropik bölgelerde yetişen kauçuk ağacının bitki özsuyundan elde edilir. Belli mevsimlerde ağaç üzerinde çizikler yapılarak süt şeklinde akan bitki özsuları toplanır. Bazı kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra latex adı verilen ham kauçuk maddesi uygun organik çözücülerde çözülür. Bu çözeltiden yaş veya kuru eğirme yöntemine göre filamentler elde edilir. Kauçuk lifleri doğrudan tekstilde kullanılamaz. En önemli özelliği esnekliğidir. Bu özelliğinden yararlanabilmek için; pamuk, ipek, naylon gibi liflerle kaplanarak, lastik çoraplar, bazı sağlık malzemeleri, korseler, kemerler ve spor malzemelerin yapımında kullanılır. Yeni sentetik elastomer liflerin piyasaya çıkması ile kauçuk lifler önemini yitirmiştir.

## Slide 71: Kaynaklar
Saçak Mehmet, 2004, Polimer Kimyası, Gazi Kitabevi, Ankara.
Saçak Mehmet, 2005, Polimer Teknolojisi, Gazi Kitabevi, Ankara.
Textile Technology (Hardcover), Thomas Gries, Dieter Veit, Published 9 April 2006.
Elyaf Bilgisi. Prof. Dr. İnci Başer, Marmara Üniversitesi Yayınları
Başer, İ., 2012. Elyaf Bilgisi. Marmara Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 687, 180s, İstanbul.
"Wool and Fiber Industry Profile". Erişim tarihi: 01 Nisan 2021.