## Slide 1: Tekstil Hazırlama Teknolojisi
2023-2024 Bahar Dönemi
(5. Hafta: 20.03.2024)

## Slide 2: YÜN
Koyunların vücutlarını örten yumuşak ve kıvırcık liflere ''yün'' denir. Protein molekül zincirlerinden meydana gelen ve insan saçına çok benzeyen bir liftir. Protein molekül zincirleri fibrilleri, fibriller ise demetler halinde hücrenin içini oluşturur. Lif yüzeyi incecik pulcuklardan oluşmaktadır. Sağlıklı koyunun yünü kırkılarak kaliteye göre ayrılır.
Birçok ülkede, yün elde edilmesi için koyun üretimi önemli bir endüstri dalı olarak kabul edilir. Dünyanın çeşitli yörelerinden elde edilen yün, kalite farklılıkları gösterir. Genellikle koyun cinsine bağlı olarak da değişebilen kaliteler temel alınırsa, dünyada üç farklı yün cinsi sayılabilir : Merinos yünleri, crossbreed (melez) yünleri ve Asya yünler.

## Slide 3
Merinos yünleri : İnce ve yumuşak lifler elde edilen Merinos koyunları, genellikle Avustralya, Güney Amerika ve Güney Afrika’da yetiştirilir. Güney Afrika’da üretilen Merinos yünleri, çok kıvrımlı ve dalgalıdır. Yıkandıktan sonra iyi bir beyaz renge sahip olur. Güney Amerika merinoslarının yünleri, Afrika ve Avustralya merinoslarınınkinden biraz daha düşük kalitelidir. Çeşitli Avrupa ülkeleri ile ülkemizde az miktarlarda merinos yünleri üretilmektedir. Avustralya’da üretilen merinos yünleri botany yünü adını da alır ve en iyi kalite yünlerdir.
Crossbred (melez) yünler : Merinos koyunlarının çeşitli İngiliz ırkı koyunlarla melezleştirilmesinden elde edilen koyun tiplerinden elde edilen yünlerdir. Bunlar içinde Cheviot ve Shetland yünleri önemlidir.
Asya yünleri : Çin, Türkiye veya Sibirya gibi Asya’nın çeşitli bölgelerinde üretilen yünlerdir. Bunlar düşük kalitede uzun ve kalın liflerdir.

## Slide 4: Yünün Elde Edilmesi
Yün bazı memelilerden (özellikle koyun, keçi, deve, lama, ada tavşanı) elde edilen hayvansal kıl kökenli doğal bir elyaf türüdür. Sıcak tuttuğu için battaniye ve kışlık giysilerin üretiminde kullanılır. Yün elyafı koyundan genellikle canlı hayvanlardan kırkılmak suretiyle olmak üzere değişik yöntemlerle elde edilir. Bu tür yüne kırkım yünü denir. Bu yünün ticari değeri diğer yöntemlerle elde edilenlerinkinden daha yüksektir. Kasaplık hayvanların kesildikten sonra derilerinin işlenmesi ile elde edilen yüne ise tabak yünü veya kasapbaşı yünü denir. Herhangi bir nedenle ölmüş hayvanın postundan elde edilen yün ise post yapağısı adını alır. Tabak yünü veya post yapağısı (yapak) deriden yolunarak alınmışsa kıl köklerini de içerdiğinden kırkım yününe göre daha düşük kalitelidir.

## Slide 5
Canlı hayvandan kırkım işi genellikle el makası veya bu iş için geliştirilmiş motorlu aletlerle yapılır. Yün elyafı genellikle dağıtılmadan bir bütün olarak kırkılır ve toplanır. Buna yörelere göre (tulup, gömlek, dulup veya tulum gibi) adlar verilir.

## Slide 6: Yünün Fiziksel Yapısı
Yün elyafı kıl kesesinin dibine gömülmüş köklerinden büyüyen,
Epiderm tabakası
Korteks (kortex, kabuk)
Medüla (kıl özü) adlı bölümlerden oluşmuş kıllardır.

## Slide 7
Epiderm
Epiderm veya kütikül tabaka elyafın en dış yüzeyidir. Balık pulları ve damdaki kiremitlere benzer görünüştedir. Bu pulların serbest uçları dışa doğru çıkıntılar yapar. Bu pullu epiderm elyafın esas kısmının korunmasına yardım eder ve ona bir miktar sertlik verir.
Yün elyafın üzerindeki bu pulların şekli ve dizilişleri, elyafın temel özelliklerine etki eder. İnce yünde tek bir pul elyafın bütün etrafını sarar. Kalın yünde ise yani elyafın çapı arttıkça pulların sayısı da artar. Pulların bu durumu ile parlaklığı arasında da bir bağıntı vardır. Parlaklık bir düz yüzeyden ışığın yansımasıdır. Yün elyaftaki pullar elyafı tamamen kapatacak şekilde ve daha az çıkıntılı ise daha parlak olur. Uzun ve kaba yünlerde (Lincoln ve Leicester tipi) böyledir.

## Slide 8
Korteks
Korteks, yün elyafın ana parçasıdır. Uzun kat kat iplik şeklinde hücrelerden ibarettir. Yünün esnekliği ve dayanıklılığı ile boyanma özelliğini elyaftaki bu korteks bölgesi tayin eder. İnce yünlerde korteks üniform olarak gelişmemiştir. Öyle ki elyafın bir yüzeyinde korteks hücrelerindeki bu az gelişme yüzünden bir bükülme olur. Hücrelerdeki bu düzensiz yapıdan dolayı yün; eğirme kalitesinde önemli bir etmen olan kıvrımlı yapıya sahip olur. 1 cm'deki kıvrım sayısı yünün yarıçapı ile orantılı olarak değişir. İnce yünlerde cm'de 10, orta kalınlıktaki yünlerde 4-8, kaba yünlerde ise 1-2 kıvrım bulunur.

## Slide 9
Medüla
Medüla, elyaf boyunca uzanan ve farklı şekillerdeki medüla hücreleri ile gevşek olarak doldurulmuş bulunan dar bir kanaldır. İnce elyafta bu bir tek kanal halinde, kaba yünlerde ise birbirine paralel şekilde birkaç kanal halindedir. Gevşek şekilde bulunan hücrelerin arasında likidin geçebileceği kanallar vardır. Yün boyandığı zaman, pullar su geçirmediğinden boya çözeltisi ancak pulların elyafla birleştiği yerlerden nüfuz eder ve medüla içerisine girer.

## Slide 10: Yünün Kimyasal Yapısı
Deri içerisinde teşekkül eden kıl kökünün yanında yağ ve ter bezleri bulunur. Ter bezleri deri yüzeyine salgı yapar. Yağ bezleri ise kıl köküne yağ salgılar. Bu yüzden yün ve kıl değişik miktarlarda ter tuzları ve yağ içerir. Bunun yanında hayvanın yaşadığı ortamdan ileri gelen ot, toprak, dışkı artıkları vb. kirler de vardır. Bu bakımdan işlenmemiş yün elyafın (yapağının) yapısındaki maddeler % olarak şöyle sıralanabilir:
%33 keratin (yün proteini)
%28 ter tuzları
%26 kir
%12 yün yağı
%1 inorganik maddeler

## Slide 11
Bu kirler yüzünden yıkandığı zaman yapak ağırlığında bir azalma görülür. Kaba elyaf ağırlığının üçte birini, ince elyaf ise yarısından fazlasını kaybeder. Yapağının yıkanmasından sonra ağırlığının azalmasına teknikte çekim adı verilir. Genellikle kaba elyaf yerine düşük çekimli yün, ince elyaf yerine ise yüksek çekimli yün denilir.

## Slide 12
Keratin: Keratin, yün proteinidir. .Kaba formülünün kimyasal bileşimi ise;
%50 karbon,
%22-25 oksijen,
%16-17 azot,
%3-4 kükürt,
%7 hidrojendir.

## Slide 13
Ter tuzları
Ham yünden sulu ekstraksiyon sonucu ayrılabilen maddelere ter tuzları denir. Oleik ve stearik asid gibi yağ asidlerinin potasyum tuzları ve K2CO3'tan ibarettir. Bunların yanında 6 karbonluya kadar küçük moleküllü asetik, laktik, valerik, kaprilik asidler de hem serbest halde hem de K tuzları halinde bulunur. Bunların yanında leucin, glycin, tirosin de görülmüştür. Bu yüzden ter tuzlarının bileşimi karmaşıktır.
Kir
Doğal haldeki yün elyafı önemli ölçüde dıştan gelen kirleri içerir. Bu kirler yün yağının yapışkan olması nedeniyle yün üzerinde tutulur ve bunlar ancak yıkama ve karbonize etme işlemleri ile giderilebilir.

## Slide 14
Yün yağı
Doğal yağların çoğu, yağ asidlerinin bir trialkol olan gliserinle yapmış olduğu esterlerdir. Yün yağının bileşimi ise biraz daha farklı olup yağ asidlerinin monohidroksilli bir alkol olan kolesterol ve isokolesterol esterleridir..
Yün yağı sarımsı beyaz renkte, vaksa benzeyen ve organik çözücülerde çözünen bir maddedir. Zor sabunlaşması yüzünden pamuk vaksına ve diğer vakslara benzer. Alkollü KOH ile uzun zaman ısıtılmakla bile güç sabunlaşır. Yün yağı, yapağının yıkanması sırasında yıkama banyosuna emülsiyon oluşturarak geçer. Yıkama banyosundan yeniden kazanılan yağın pazarlama değeri yüksektir. Yıkama banyosundan ilk ayrıldığında kirli sarı renkte ve hayvan kokusunda olan yağ, temizlendikten sonra kokusuz, açık sarı renkte E.N. 38-44 C olan bir madde haline geçer.

## Slide 15
Bu şekilde temizlenmiş olan yün yağı yaklaşık %20 su ile karışık halde lanolin adı altında kozmetiklerin yapımında kullanılır.
Anorganik maddeler
Yünde doğal olarak bulunan anorganik maddeler %1,5'u geçmez. Bileşimleri hayvanın yetiştiği yere ve yetişme koşullarına göre değişir. Genellikle sodyum, potasyum, kalsiyum tuzları ve kükürt bileşikleri içerir.

## Slide 16: Yünün Fiziksel Özellikleri
Yün elyafı sahip olduğu özellikler ve bunun yanında üretiminin tüketiminden az olması nedeniyle ticari açıdan pahalı bir elyaf türüdür. İnceliği, yumuşaklığı, eğrilme yeteneği ve esnekliği sebebiyle çok aranan bir tekstil hammaddesidir. En sıcak tutan elyaftır.
Yaylanma yeteneği
Bir tutam elyafın sıkıştırıldıktan sonra basıncın düşürülmesi ile eski şeklini almasına yaylanma yeteneği denir. Halı, döşemelik ve yatak yapılacak yün elyafta bu özellik aranır. Yumuşak yünlerde bu yetenek azdır. Sert ve karışık lifler bu amaç için en uygunudur.

## Slide 17
Keçeleşme özelliği
Yün ve diğer kıl kökenli hayvansal elyafın gösterdiği bu özellik bitkisel ve kimyasal liflerde görülmez. Yün elyafın üstündeki pullar; sıcaklık, basınç ve alkali veya asid çözeltilerinin etkisi ile mekaniksel hareketler sonucu dışa doğru kıvrılır. Sıcaklık ve nem yün liflerini şişirir. Korteks tabakasında epiderm tabakasına nazaran bir çekme görülür. Bütün bunlar elyaf yüzeyini kapayan pulların açılmasına ve geriye doğru kıvrılmasına sebep olur. Örtü hücreleri birbirlerine kenetlenir ve lifler birbiri üzerine dolanır, düğümlenir. Bu olaya yünün keçeleşmesi denir. Keçeleşme özelliği daha çok ince yünlerde kendini gösterir. Battaniye, serj kumaşları, fötr şapkalar yünlü kumaşların keçeleştirilmesi ile yapılır.

## Slide 18
Esneklik
Yünün esnekliği ve uzama yeteneği onun en önemli özelliğidir. Devamlı kullanılma sonucu buruşan yünlü kumaşlardan yapılmış giysiler bu özelliğinden dolayı bir müddet askıda durmakla yeniden düzelir. Pamuk, ipek ve viskoz rayonu ile karşılaştırıldığında bu özellik en fazla yünde görülür.
Nem çekme özelliği
Yün en fazla nem çeken elyaftır. Kendi ağırlığının yarısı kadar nem çekebilir. Bu nedenle ticari bakımdan yünün ihtiva edeceği nem miktarı belirlenmiştir. Bu oran %16-18 arasındadır.

## Slide 19
Biçimlenme yeteneği
Yün elyafı, sıcaklık ve nem yanında basınç altında tutulursa istenilen şekli alır. Sıcakta ve buharla yapılan bu şekil verme işlemine fikse etme (fiksaj, dekatür) denir. Yünde fikse etme işlemi bir kimyasal reaksiyon sonucudur. Sıcakta su buharı ile yün proteinindeki tuz bağları hidroliz sonucu kopar. Kopan bu tuz bağları dolayısıyla yünün dayanıklılığı azalır, kolayca istenilen şekil verilebilir. Kumaş soğutulduğunda tuz bağları yeniden fakat başka bir şekilde teşekkül eder. Böylece yeni biçim korunmuş olur. Yün eğer 150 C'de, basınç altında kaynatılacak olursa, bu hidroliz daha ileriye gider. Protein kendisini oluşturan amino asidlere parçalanır.

## Slide 20
İncelik
Yün elyafta incelik 's derecesi şeklinde ifade edilir. Aşağıdaki tabloda en düşük 36's en yüksek 80's olan bir sıra yapılmış ve bunların mikron (10−4 cm) olarak kalınlıkları verilmiştir. 's büyüdükçe elyaf incelir.
 | mikron |  | mikron
80's | 18,8 | 50's | 30,5
70's | 19,7 | 48's | 32,6
64's | 20,7 | 46's | 34
60's | 23,3 | 44's | 36,2
58's | 24,9 | 40's | 38,7
56's | 26,4 | 36's | 39,7

## Slide 21
Aşağıda çeşitli yün tiplerinin inceliklerine göre sıralanması ve sahip oldukları özellikler verilmiştir:
Merinos yünü
Merinos koyunundan elde edilen yün tipidir. 58's kalitesinden 90's kalitesine kadar kalın, orta ve ince kaliteleri vardır. Kıvrımları fazla, keçeleşme özelliği yüksektir. Bu tür yün üretiminde Avustralya, dünya üretiminin %60'ı ile birincidir. Yumuşak tutumlu (tuşeli) elbiselik kumaşlar yapılır.
Orta yün
Orta yün tipleri uzun yünlerle ince yünler arasındadır. Kıvrım azdır. Genellikle 46's ile 60's kalitesi arasındadır. Yerli İngiliz koyun ırklarından elde edilir. Elbise kumaşları ve battaniye yapımında kullanılır.

## Slide 22
Uzun yün
Uzun tip yünlerin uzunluğu 18–23 cm arasında ve 44's-50's kalitesindedir. Kaba olanları parlaktır. Palto ve pardesülük kumaşlar, battaniye ve keçe yapımında kullanılır.
Crossbred (melez) yün
Crossbred (melez) yünler orta inceliktedir. 48-60's kalitesindedir. Merinoslarla yerli koyunların melezleşmesinden elde edilen koyun türünden üretilir. Genellikle kamgarn kumaş yapımında kullanılır.

## Slide 23
Halı yünü
Halı yünleri çeşitli ırklara mensup koyunlardan üretilir. Bu tip koyunların yapağılarında ince, vasat ve uzun lifler yanında köpek (kemp) kıllarına rastlanır. Kemp kılları kalın uçları sivri kısa ve kaba kıllardır. Renkleri parlaktır. Kılın enine kesitinin dörtte üçü medüla bölgesidir. Boyar madde içine nüfuz etmediği için yün elyaf arasında istenmez. Ucuz yünlü kumaşlar, örtü, döşemelik ve battaniyeler ile keçe yapımında kullanılır. Türkiye'de yerli koyun ırklarından halı tipi yün elde edilir. En iyi kalite yün kıvırcık ve dağlıç türlerinden üretilir.

## Slide 24: Yünün Kimyasal Özellikleri
Yün elyafı oluşturan protein zincirlerindeki yan dallarda -COOH ve - NH2 grupları bulunabilir. Bu gruplar moleküle asidik veya bazik özellikler kazandırır. Yün proteini bu bakımdan amfoter bir maddedir. Bu özelliği bilhassa boyanma kolaylığı sağlar. Asidik ve bazik boyar maddelerle tuz teşkil ederek (iyonik bağlar yaparak) boyanır.
Işık etkisi yün elyafı kırılgan ve gevşek hale getirir, boya affinitesini azaltır. Yün, sıcaklıktan da etkilenir. 100-105 C'de uzun süre tutulduğunda kimyasal bağlı suyu kaybetmekten dolayı sert, gevşek ve dayanıksız bir hal alır. Daha yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında ise bozunmaya başlar ve amonyak, hidrojen sülfür gibi gaz ürünler oluşur.

## Slide 25
Asidlerin yüne etkisi
Seyreltik anorganik asid çözeltileri ile muamele edilen yün bir miktar asid absorplar. Bunun sebebi protein zinciri üzerindeki bazik gruplarla birleşmesidir. Derişik asidler ise yün üzerinde bozundurucu etki yapar.
Alkalilerin yüne etkisi
Sodyum ve potasyum karbonat, sodyum fosfat, amonyak ve sabun gibi zayıf alkalilerin seyreltik çözeltileri yün elyafa etki etmez. Tıpkı asidlerde olduğu gibi protein zincirindeki asidik gruplar tarafından bir miktar alkali de absorbe edilir. Seyreltik sodyum ve potasyum hidroksid çözeltileri ise yünü etkiler. %5'lik sodyum veya potasyum hidroksidle kaynatıldığında tamamiyle çözünür.

## Slide 26: Yünlü Mamüllerin Ön Terbiyesi
Yıkama
Karbonizasyon
Ağartma
Dinkleme
Bunların haricinde:
Krablama
Dekatür
Sıcak su ile fiksaj
Presleme
Şardonlama

## Slide 27
Yünün kimyasal yapısında bulunan kir önce yıkama ile giderilir. Daha sonra kirliliğe neden olan katı partiküller (bitkisel atıklar) karbonizasyon ile giderilir.
Karbonizasyon 5 adımdan oluşur.
Asit emdirme
Ön kurutma
Kurutma ve kömürleştirme
Ufalama ve toz dökme
Durulama ve nötrleştirme
Bitkisel artıklar, asidin etkisiyle karbon ve su oluşturacak şekilde pirolize uğrarken yün lifleri önemli bir değişikliğe uğramamaktadır.
Yıkama ile ter ve yün yağının %60 giderilir. Arta kalan kısım ise organik çözücüler vasıtasıyla giderilir.

## Slide 28
Kir, ter tuzları ve yün yağının giderilmesinden sonra lifler eğirme yoluyla iplik daha sonra da dokunarak kumaş haline getirilir. Kumaş işleminden sonra uygulanan ön işlemler ise aşağıdaki gibidir.
Ağartma: Beyazlatma olarak bilinir.Sarımtrak renk beyaz hale getirilir.
Dinkleme: Bir bitim işlemidir. Sıkılaştırma işlemi de diyebiliriz.
Krablama: Terbiye işlemleri sırasında oluşan kırıklar kaynatma işlemiyle giderilir.
Dekatür: Dikime hazır hale gelmesi işlemidir.
Fiksaj: Gerilimler giderilerek direnç artırma işlemidir.

## Slide 29
Presleme: Ütüleme işlemidir.
Şardonlama: Dokuma ya da örme kumaşların ipliklerinin içerisinden, liflerin çekilerek kumaş yüzeyine çıkarılması ve böylece tüylendirilmiş yüzeyli bir kumaş görünüşü oluşturulmasıdır.

## Slide 30: Keçi Türü Hayvanlardan Elde Edilen Lifler
Tiftik (Moher): Ankara keçisinin uzun, parlak ve yumuşak tüylerinden elde edilir. Hafif kıvrimlıdır. Uzunlukları 12-30 cm kadardır. Lif üzerinde bulunan pullar geniş ve ince olduğundan ipeksi parlıklığa ve yumuşaklığa sahiptir. Döşemelik kumaşlar, kadın-erkek giyim kumaşlatrı, örme kumaşlar ve battaniye yapımında kullanılır.
Kimyasal yapısı ve özellikleri: Tiftik liflerinde de protein olarak keratin vardır. Pulumsu yüzeyinin ince olması nedeniyle, kimyasal reaktiflere karşı yünden daha fazla duyarlıdır.

## Slide 31
Kaşmir: Orta Asya’da Tibet ve Keşmir’de yetişen keçi türünde bir hayvan olan keşmir keçisinden elde edilir. Hayvanın kıl örtüsü, farklı iki tür kıldan oluşmuştur. Üstte kaba kıllar ve altında ince yünler bulunur. Pahalı bir elyaftır. 4-9 cm uzunluğunda liflere sahiptir. Fiziksel yapıları merinos yünlerine benzer. Pulumsu yüzey, korteks ve medula tabakalarından oluşur. Gri, açık veya koyu kahverengi, nadiren de beyaz renklidir. Üst taraftaki kaba kıllardan ip, çuval ve kilim yapılır. Alt taraftaki ince liflerden ise yumuşak, sıcaklık hissi veren kumaşlar yapılır. Şal, atkı ve kuşakyapımında kullanılır.
Keçi kılları: Keçi kılı, kaba, sert ve kıvrımsızdır. Bu yüzden kumaş dokumada kullanılamaz. Genellikle siyah, kahverengi, nadiren beyaz ve gri olur. Kilim, çadır bezi, çuval ve halı yapımında kullanılır.

## Slide 32: Deve Türü Hayvanlardan Elde Edilen Lifler
Deve tüyü: Evcil bir hayvan olan devenin kıl örtüsünden elde edilen liflere deve tüyü veya kmel denir.
Devenin derisi üzerinde iki farklı kıl örtüsü vardır.Üst tabaka kaba kıllardan, alt tabaka ise ince tüylerden oluşmuştur. Alttaki ince kıllar, deve tüyü olarak adlandırılır ve ekonomik değeri çok yüksektir. Devedeki kıl örtüsü ilkbahar ve yaz aylarında kendiliğinden dökülür. Dökülen bu kıllar toplanır. Toplanan bu lifler, taraklama yoluyla kalın ve ince olmak üzere ayrılır. Kaba lifler heybe, urgan, çadır bezi yapımında kullanılır. İnce olanlardan ise, özel elbiselik ve paltoluk kumaş yapılır. Orjinal rengiyle (açık kahverengi) değerlendirilir. Çık sıcak tutar, su itici özelliği yüksektir.

## Slide 33
Alpaka: Alpaka isimli deve türünden kırkım yoluyla elde edilen lifler, tiftik yününe benzer, Yün eğirme sistemiyle iplik haline getirilir. Beyazdan kahverengi-siyaha kadar olan renkleri mevcuttur.Kazak, elbiselik kumaşlar ve iç çamaşırı yapımında kullanılır.
Lama: Deve türü olan lamadan alınan lifler kalın ve uzundur. Beyaz, kızıl kahve, siyah ve kahverengidir.Bunlardan kalın kumaşlar dokunur.
Vikunya: Yabani bir deve türünden avlanmayla elde edilir. Bunun için de ticari değeri çok yüksektir. Çok ince, yumuşak ve parlak liflere sahiptir. Beyaz, kızıl ya da tarçın rengindedir.

## Slide 34: Tavşandan Elde Edilen Lif
Angora: Tavşan tüylerinin en kalitelisi Ankara tavşanı türünden elde edildiğinden, angora olarak da isimlendirilir. Tavşan derisi üzerinde uzun ve kaba kılların altında ince ve yumuşak tüyler vardır. Hayvandan tarama, yolma veya kırkma yolu ile elde edilir. Az bir miktar elde edilmesi yanında yumuşaklığı, sıcak ve soğuk geçirgenliğinin azlığı nedeniyle ticari değeri yüksektir. Dayanıksız olması nedeniyle yalnız başına kullanılmaz. % 30-40 tavşan tüyü ve % 60-70 yün ile karıştırılır. Romatizma, siyatik ve diğer hastalıklarda tavsiye edilen örgülerde, iç giyimde, fötr şapka gibi ince keçe kumaşların yapımında kullanılır.

## Slide 35: SALGI LİFLERİ
İpek: İpek, doğal lifler arasında önemli yer tutar. Doğal ipek özel olarak yetiştirilen ipekböceğinden elde edilir. Dünya’ya Çin’den yayılan ipek Osmanlı döneminde Bursa’ya gelmiştir. Dünya ipek üretiminde Çinden sonra Hindistan, Özbekistan, Tayland, Brezilya şeklinde sıralanmaktadır.Çin dünya 126.000 tonluk üretimle ilk sırada yer alırken, 23680 tonluk üretimle Hindistan en büyük ikinci üretici konumundadır. Özbekistan ise 1000 tona yaklaşmış bir üretim hacmiyle üçüncü sıradadır. Türkiye ise 22 tonlum üretimi ile dünyada 10 sıradadır.

## Slide 36
İpekböcekçiliğinde dut yetiştiriciliği birinci aşamayı oluşturur. Dut ağaçları çok yıllık olduğundan dikimden önce dikkatli ve iyi bir seçim yapılmalıdır. Arzu edilen kalitede yaprak üretimi iyi bir seçimle mümkündür. Dut seçiminde; yaprak verimi, yaprak kalitesi, toprağa ve iklim şartlarına uyumluluk, ipekböceği beslenme yöntemine uygunluk ve son olarak da hastalık ve haşerelere dayanıklılık hususları dikkate alınmalıdır. Dut hastalıklarına dikkat edilmeli, yerinde ve zamanında uygun yöntemlerle hastalık mücadelesi yapılmalıdır.

## Slide 37
Dünya’da ticari amaçla üretilen dört çeşit ipek vardır. Bunlar; Dut ipeği, eri ipeği, taşar ipeği ve muga ipeği’dir. Dut yaprağı ile beslenen ipekböceklerinden elde edilen dut ipeği Dünya ipek üretiminin yüzde 95’ini meydana getirir. Dut ile beslenen ipekböceği (Bombyx Mori) kozalarından devamlı ipek ipliği çekilebildiği için endüstride kullanılan ham ipek ipliği elde edilir. İpek 4000 yıldan fazla bir süredir evcilleştirilmiş olan Bombyx Mori’den elde edilmektedir.

## Slide 38
Hayat Döngüsü
a) Tohumlar: İpekböceği tohumları çok küçüktür. 2000’e yakın tohum ancak 1 gr. gelir. Tohumlar 1-1,3 mm uzunlukta ve 0,9-1,2 mm genişliktedir.
b) Tırtıllar: İpekböceği tırtılları larva yumurtadan çıktıkları zaman koyu kahverengi ve siyah renktedir. Tırtılların baş kısmı büyük, vücut tüylerle kaplı görünümdedir. Yaş ilerledikçe deri rengi açılır ve deri düzgün bir görünüm alır.
c) Baş: Baş, 6 segmentten (halka) dan oluşur. 2.segmentte anten, 4. segmentte alt çene, 5. segmentte üst çene, 6. segmentte dudak organları bulunur. Antenlerin üst taraflarında 6 çift basit göz vardır. Antenler 1 çift olup 6 parçadan oluşur, alt çene kesme işlemini yapar, üst çene uzantıları gıdanın tadını tespit eder. Alt çenenin arasında alt ve üst dudaklar ile ipeğin salgılandığı filier deliği bulunur.

## Slide 39
d) Göğüs: Göğüs, 3 halkadan oluşur ve alt tarafında 3 çift ayak bulunur. Bu ayaklar tutunma ve tırmanma işlerinde kullanılmaz, tutucu özellikte olup yaprakları yeme esnasında tutmaya yararlar.
e) Karın: Karın, 11 vücut halkasından meydana gelir. 9 karın halkası ve diğer iki halka kuyruk kısmında birleşik bir görünümde olup, alt tarafından kuyruk ayağı veya 5 çift yalancı karın ayakları bulunur. 3-4-5 ve 6’ıncı karın ayaklarının alt tarafında ve son karın halkasında birer çift karın ayağı vardır. 8. karın halkası üzerinde kuyruk boynuzu (mahmuz) bulunur. 8. ve 9.halkaların alt kısmında cinsiyet ayrımına yarayan işaretler bulunur. Yalnız bunların gelişimi böceğin dördüncü ve beşinci yaşları arasında görülebilir.

## Slide 40: İpekböceği Yetiştiriciliği
a) Temizlik ve Dezenfeksiyon: Beslenmeden 7-10 gün önce besleme yerinin temizliği, kireçle badanası yapılmalıdır. Ayrıca beslenme odası ve evlerin girişine dezenfektanlı paspaslar koyarak ayakkabılarla mikrop taşınması önlenir. Böcekhaneler kolay temizlenebilen, havalandırılabilen, sıcaklık ve nemi kontrol edilebilen özelliklere sahip olmalıdır.
b) İnficar: İnficar ya da fışkırma için özel yumurta kutuları kullanılır. İnficar etmiş tırtılların boyu ancak 3 mm, ağırlığı da 0,5 gr. kadardır. Üzerleri kıllarla kaplıdır. Fışkıran tırtıllar, özel kerevetlere alınır. Kerevetler seyyar ya da tavandan askılı olabilir. Temizliğin kolay yapılabilmesi için ilk kerevetin yerden yüksekliği en az 25 cm. olmalıdır. İki kerevet arasındaki yükseklik ise 70-90 cm. olarak ayarlanır.

## Slide 41
c) İpek Böceklerinin Beslenmesi ve Bakımı: İpek böceği 35-40 gün gibi kısa sürede fazla masraf ve iş işlemeden koza ürünü verir. Ancak dikkat ve titizlikle bakılıp beslenmelidir. Yurdumuzda iki mevsimde beslenme imkanı vardır. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılan beslenmeye ilkbahar beslenmesi, Ağustos ve Eylül aylarında yapılan beslenmeye ise sonbahar beslenmesi denir. Besleme evi temizlenebilen sıcaklık ve nemi kontrol edilebilen bir yer olmalıdır. İpekböceği tırtıl döneminde beyaz dut yaprağı yer ve 4 defa uykuya yatar. Böcek uyku döneminden sonra gömlek değiştirir. Dut yaprağı yemeksizin 24 saat hareketsiz kalır. İki uyku arasındaki süre bir yaş diye adlandırılır. 1. 2. ve 3. yaşlar genç ipekböceği, 4 ve 5. Yaşlar gelişmiş ipekböceği devresidir. İlk yaşlarda dut yaprakları kıyılarak verilir, gelişmiş yaşlarda yaprakların kıyılmasına gerek yoktur.

## Slide 42
Yaklaşık 3 gün süren 5. yaş sonunda böcekler yem yemeyi keser. Mide tamamen boşalır ve askı dönemi başlar.
d) Askı ve Koza Hasadı: Ülkemizde olgunlaşan böceklerin kozalarını örmeleri için; buğday, çavdar, çeltik, hardal, katır tırnağı, funda su selesi, süpürge otu, meşe, çam gibi bitkisel askılar ile , plastik ve ondülin askılar kullanılmaktadır. İpek böcekleri tek tek elle toplanarak askıya alınabilir ya da kendi kendine askıya çıkmaları da sağlanabilir. Askıya çıkan ipek böcekleri dışkısını ve idrarını boşaltır ve koza örmeye hazır hale gelir. Önce kozanın tutunmasını sağlayan koza pamuğu adı verilen bir miktar ipek salgılar ve kendisini askıya tutturur. İpekböceği kozayı örmeye dıştan başlar ve içeriye doğru örmeye devam eder.

## Slide 43
Serisin denilen yapışkan maddeyi çenesinin altında bulunan salgı bezlerinden iplik halinde çıkararak ve kafasını sekiz rakamına benzer şekilde oynatarak kozasını örer. Kendisini kozanın içine hapseder. Bu ortalama üç gün sürer. Kozasını ören tırtıl kozasının içerisinde büzülmüş ve küçülmüş olarak kalır ve krizalit haline dönüşür. Koza hasadı, krizalit olgunlaşmadan yapılırsa lekeli ve düşük kaliteli kozalar elde edilir. Koza hasadı için en uygun zaman koza ürününün başlamasından itibaren 10-11 gün sonrasıdır. Hasada geç kalmak maddi kayıplara neden olur. Krizalit kelebek haline gelip çiftleşmek üzere kozayı deler. Delinmiş kozalardan ipek çekilemez. Kozalar örülüp bittikten bir hafta sonra toplanır.

## Slide 44
Kozanın içinde bulunan krizalit, kozaya zarar vermeden öldürülür. Bu işleme boğma denir ve iki şekilde uygulanır.
1) Su Buharıyla Boğma
2) Sıcak Hava İle Boğma. Elektrikle çalışan özel fırınlarda sıcak hava ile krizalitler öldürülür. Fırından kozalar kuru olarak çıkar.

## Slide 45: İpek Lifinin Elde Edilmesi
İpekböceğinin ağzından salgılanan serisin maddesi tipik bir zamk özelliğindedir. Bu nedenle ipek telleri birbirine yapışır. İpeğin çekilebilmesi için serisin maddesinin yumuşatılması gerekmektedir. 50-60 derecelik sıcak suda serisin yumuşamaktadır. Serisinin yumuşatılmış kozalara fırça ya da süpürge gibi bir araçla dokunulduğunda ipek tellerinin uçları tutulabilir. Bu ustalık isteyen bir işlemdir. Sürekli sarılabilecek uçların bulunması sırasında ziyan olan ve kamçı başı adı verilen ipek tellerinden sonra, ipek lifleri bir çıkrığa sarılır. İpekler çileler haline getirilir. Bu ipeğe ham ipek denir ve serisin maddesi nedeniyle oldukça serttir. İpek sabunlu suda kaynatılarak pişirme işlemi yapılır. Pişirme işleminden sonra serisin maddesi eridiğinden ham ipek ağırlığının yüzde 20-30’unu yitirir.

## Slide 46
İpeğe ağırlığını kazandırmak ve döküm vermek amacıyla çeşitli işlemler uygulanır ve kullanıma sunulur. Böylece elde edilen ipeğe ham ipek denilmektedir. Dokumacılıkta ham ipek kullanılır. Eğer ham ipeğin bir kaç tel bir araya getirilerek büküm makinelerinde bükülecek olursa, bükümlü “İşlenmiş ipek” üretilmiş olur. 1 m. ham ipek üzerindeki büküm sayısı ipeğin kullanılabileceği yere, yani çözgü ve atkı ipliği olarak nerede kullanılacaksa ona göre ayarlanır. İpeğin kalitesi, ipek tellerinin aynı kalınlıkta sürüp gitmesi, pürüzlerin ve kıl biçimindeki dağınıklıkların bulunmamasıyla ölçülür. Özel fırınlarda ağırlığını, dökümünü ve güzelliğini kazanan ipek ipleri çileler halinde kurutulur. Bu işlemden sonra fabrikalara yollanan ipek çileleri makaralara sarılmak için hazırlanırlar.

## Slide 47: İpek Eğirme
Üç çeşit ipek ipliği olduğu için üç şekilde iplik üretimi yapılır.
- Çıkrık İpeği: Flament (kesiksiz elyaf) olan ipek kozadan çekilmesi sırasında bir miktar büküm verilerek iplik haline getirilir ve bobinlere sarılır.
- Şap İpeği: Çıkrık ipeğinin eğrilmesi sırasında oluşan lif artıkları, kamgarn eğirme yöntemine benzer şekilde eğrilmektedir.
- Buret İpeği: Çok kısa artıklar ve parçalanmış ipek lifleri ştrayhgarn eğirme yöntemine benzer şekilde eğrilmektedir.

## Slide 48: İpek Lifinin Fiziksel özellikleri
Nem çekme özelliği çok yüksektir. Islaklık hissi vermeden %30’a kadar nem çekebilir. Ticarette kuru ağırlığının %11’i kadar nem kabul edilir. Ham ipek, açık sarı veya krem rengindedir. Elektrik iletkenliği çok kötüdür. Hayvansal lifler içinde en dayanıklı olanıdır. Koparılmaksızın % 10-15 gerilebilir. Islakken dayanıklılığının % 15’ini kaybeder. Bir kozada lif uzunluğu 1000-3000 metreye kadar olabilir. Bu kozadan koparılmaksızın 600 metreye kadar filament çekilebilir. İpek filamentlerinin tuşesi yumuşaktır. Çünkü filamentlerin yüzeyi düzgün ve pürüzsüzdür. İpek elyafının orta derecede bir esnekliği, iyi bir tutum ve mükemmel bir döküm özelliği vardır. Parlak ve hidrofilitesi yüksektir.

## Slide 49: İpek lifinin kimyasal yapısı ve özellikleri
İpek lifi fibroin ve serisinden oluşmuştur. Bunlardan başka su, vaks ve anorganik maddeler de bulunur. İpeğin bileşiminde bulunan maddeler ve yüzdeleri aşağıdaki gibidir:
İpeğin yapısı ve bileşimi:
Fibroin % 63-67
Serisin % 22-25
Su % 7-11
Vaks % 0,5-1
Anorganik maddeler % 1-1,7

## Slide 50
Fibroin ipeğin ana yapısını oluşturan, suda çözünmeyen bir proteindir. Serisin ise, tüm lifi kaplayan yapışkan bir maddedir. Ham ipekten pişirme yoluyla uzaklaştırılır. Bu pişirme sonucunda ipek, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanır.

## Slide 51: İpek Lifinin Kimyasal özellikleri
Fibroin; alkol, eter gibi organik çözücülerde çözünmez. Bunun yanında suda da çözünmez. Asitler ipeği yünden daha fazla bozundurur. Kuvvetli asitlerin seyreltik çözeltileri ipekte herhangi bir bozunmaya sebep olmaz. Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek konsantrasyonlarda bu etki artar. Seyreltilmiş alkaliler, ipeğin parlaklığını kaybettirir. Bazik çözeltiler soğukta ipek filamentinde şişme meydana getirir. Ayrıca yüksek sıcaklıklarda ve uzun sürede etkileşim ipeği bozundurur. İpek lifi, güneşte uzun süre kaldığında renginde sararma görülür. İpek, ısıya karşı yünden daha duyarlıdır.
İpek elbiselik kumaş, eşarp ve diğer giysilerde, ev döşemesi ve halı yapımında kullanılır.

## Slide 52: İpek lifinin özellikleri
Lif uzunluğu:1000m.uzunluğa sahip bir filamenttir(kesiksiz elyaf)
Lif inceliği:İpek doğada bulunan en ince liftir.
Kıvrım:Kıvrımsız ve düzdür.
Renk: “Ham ipek”, sarı; pişirilmiş “çıkrık ipek”, duru beyaz; “yabani ipek”ler, bej, kızıl, yeşil ve kahve renktedir.
Parlaklık:Ham ipek, üzerindeki tutkal yüzünden mat ve solgun; pişirilmiş çıkrık ipeği, güzel bir parlaklığa sahiptir.
Özelliği: Kendi ağırlığının %25’i kadar nem çekmesine rağmen ıslaklık hissedilmez.

## Slide 53
Buruşma özelliği:Pişirilmiş ipek çok esnektir, buruşmaz, kendine has döküme sahiptir.
Haşerelere karşı korunma ve küflenme:Çok kirlenmedikçe olumsuz yönde etkilenmezler. Yüksek dirençlidirler.
Ter haslığı:Çok hassas olduğu için ya çok bol kesilmeli ya da ter emici yüzeyler eklenmelidir.
Işık haslığı:Çok hassastır rengi atabilir. Kuvvetli ışık ipeği, pamuk ve yünden daha çabuk yok eder.
Kopma dayanaklılığı:Çok ince olmasına rağmen çok dayanıklıdır. Islandıkça bu dayanıklılık azalır.

## Slide 54
Sürtünme ve aşınma sağlamlığı:Çok kaygan olduğu için çok dayanıklıdır.
Isı tutma özelliği: Kışın sıcak, yazın serin tutar.
İpek liflerinden elde edilen kumaşlar;tafta, tül, saten, kadife, krep, serj, ve gazlar (ipek vual) ayakkabı sayalarında-süslemelerinde vs gibi daha birçok imalatlarda kullanılır.

## Slide 55: İpek Liflerinin Ön Terbiyesi
İpek böceğinin koza yaparken salgıladığı salgının bir life dönüşmesiyle elde edilen bu lif çok enteresan bir yapıya sahiptir. Bir hayvansal lif olmasına rağmen mineral asitlerde çözünür.
İpek böceğinin salgısı aslında suda çözünebilen bir yapıya sahiptir. Fakat lifte bu salgı makromoleküller tarafından çevrelenmiştir. Makromoleküllerin ise H köprüsü oluşturarak suda çözünebilme yetenekleri kısıtlıdır. H köprüsü yapabilecek gruplar ise suyun içerisinde serbest durumda bulunduklarından dolayı lifler su içerisinde hidrolize uğrayıp çözünmezler

## Slide 56
Serisinin Uzaklaştırılması: Lif esası itibarı ile fibroin ve serisin denen2 kısımdan oluşur. Fibroin lifin esas kısmı serisin ise lifin çevresini bir zırh gibi ören koruma tabakasıdır. Lifin çok hassas ve ince olmasından dolayı bu serisin maddesi lif kumaş elde edilirken uzaklaştırılmaz. Böylece dokuma ve diğer işlemlerde lif biraz daha mukavim bir yapı gösterir.
Serisin çözme işlemi genellikle sıcak sabun çözeltisi ile yapılmaktadır. Esasında sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat karışımının sıcak çözeltisiyle de (pH 10 ) yapılabilir. Ancak bu şekilde işlem gören mamulün tutumu sabunlu suyla işlem görenden daha iyi değildir. Bu işlemler için genellikle yeşil sabun kullanılmaktadır. bu hafif bir bazik özellik gösterir. Bu işlemin pH 9-10 da yapılması daha uygun sonuçlar vermektedir. Fakat bu değer kesinlikle 10.5 i geçmemelidir.

## Slide 57
Ağartma: Serisini uzaklaştırılmış ipek lifleri genelde iyi bir beyazlığa sahiptir Bu nedenle ağartma sadece beyaz olarak kullanılacak ve açık tonlara boyanacak kumaşlara yapılır.
İndirgen ağartmada stabilize edilmiş hidrosülfit ürünlerin kullanılması yaygınlaşan bir çalışma şeklidir. Tamamen bir beyazlık sağlamaz iyi beyazlık istenen durumlarda önce yükseltgen sonra indirgen bir ağartma tavsiye edilir. Yükseltgen ağartmada en çok kullanılan hidrojenperoksittir ipek lifleri yün liflerinden (ağartma koşullarına) biraz daha dayanıklı pamuk liflerinden daha dayanlıksız olduğundan şartlar bu ikisinin arasında seçilmelidir.

## Slide 58
Ağırlaştırma işlemi ( Şarj): Serisinin uzaklaştırılması sonucu % 19-30 kadar bir ağırlık kaybı meydana gelir. İşte bu ağırlık kaybını telafi ederek, zaten kısıtlı olan ipek lifi üretimini ekonomik hale getirmek açısından ipekli mamüllere ham halinden bile daha fazla bir ağırlık kazandırmak amacıyla geliştirilmiş olan işleme şarj veya ağırlaştırma denir.
Eğer şarj sonucu lifler serisinin çözülmeden önceki ağırlıklarına çıkarlarsa, buna “pari şarj” denir. Şarj sonucu ağırlık, ham mamulün ağırlığının altında kalırsa “pari altı”, ham liflerin alırlığını aşarsa “pari üstü” şarjdan söz edilir. Buna göre 100kg gelen ipekli mamul serisini çözüldükten sonra 75kg geliyorsa ve şarj sonucu ağırlığı 95kg ‘a çıkarsa bu mamul %5 pari altı, 150 kg ‘a çıkarsa %50 pari üstü şarj görmüştür denilebilir.

## Slide 59
İyi bir şarjın sağladığı yararlara karşılık, aşırı bir şarjın da önemli sakıncaları vardır. Aşırı şarj sonucu ipek mamulün güzel tutumu kaybolur ve fazla sertleşir. Bu nedenle uygulanabilecek maksimum şarj miktarları belirlenmiştir. Şifonlarda %19, krepdöşinlerde %30-40, marokenlerde %40-50 ve ipek satenlerde %60 pari üstü aşılmamalıdır.
Şarj sırasında kullanılan maddeler, ipek liflerin içerisine nüfuz edip fibroin makromoleküllerine bağlandıklarından, liflerin bir miktar şişmesini sağlamaktadırlar.

## Slide 60: KAYNAKLAR
Elyaf Bilgisi. Prof. Dr. İnci Başer, Marmara Üniversitesi Yayınları
Başer, İ., 2012. Elyaf Bilgisi. Marmara Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 687, 180s, İstanbul.
"Wool and Fiber Industry Profile". Erişim tarihi: 01 Nisan 2021.
www.biyolojikutusu.com