## Slide 1: YAKITLAR ve YAKIT TEKNOLOJİLERİ
2023-2024 Güz Dönemi
(11. Hafta: 13.12.2023)

## Slide 2: Yakıtlar
Yakıt: Yakıldığı zaman enerji veren herhangi bir maddeye yakıt denir.
veya
Yakıt, fiziksel ve kimyasal yapısında bir değişim meydana geldiğinde ısı enerjisi açığa çıkaran her türlü maddenin genel adıdır
Kaynaklarına göre;
Doğal yakıtlar
Yapay yakıtlar
Faz durumlarına göre;
Katı
Sıvı
Gaz

## Slide 3
1- Katı Yakıtlar: Kömür, kok ve odun kömürü vb.
2- Sıvı Yakıtlar :(Akaryakıtlar): Petrol esaslı yakıtlar, alkol ve yağlar.
3- Gaz Yakıtlar : Doğal gaz, hava gazı, jeneratör gazı, su gazı, biogaz vb.
Dünya yakıt rezervi 717 milyar TEP (Ton eşdeğer petrol)
Bunun
%62 si katı yakıtlar
%20 si petrol
%18 i doğal gaz

## Slide 4: Gaz Yakıtlar
Gaz yakıtların; Doğal gaz, hava gazı, jeneratör gazı, su gazı, vb. gibi çeşitleri mevcuttur.
Fosil kömürlerinin destilasyon ürünü olan havagazı ve jeneratör gazı, petrol destilasyon ürünü olan küçük moleküllü hidrokarbon karışımı yapısındaki gazlar, su gazı ve doğal yer gazlarıdır.

## Slide 5: Doğalgaz Nedir
Fosil yakıtlar grubundan hidrokarbon esaslı doğalgaz, yer altında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak yada petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde bulunur.
Doğalgaz; %95 metan (CH4), az miktarda da etan (C2H8), Propan(C3H8), Bütan (C4H10) ve karbondioksitten oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır. Bu gazların haricinde az miktarda; Azot (N2), Helyum(He) ve Hidrojen sülfür (H2S) gibi çeşitli hidrokarbonlar da mevcuttur.
Karışımın içinde %95 yada daha yüksek bulunan metan gazının özelliği kimyasal yapısı en basit ve karbon içeriği en düşük olan hidrokarbon gazı olmasıdır. Metan molekülü 1 karbon 4 hidrojen atomundan oluşur.

## Slide 6
Kimyasal yapısının basit olması nedeniyle yanma işlemi kolaydır ve tam yanma gerçekleşir. Yanması en kolay ayarlanabilen ve yanma verimliliği en yüksek olan yakıttır. Bu özelliği kullanım kolaylığı ve ekonomisi sağlar. Karbon içeriğinin düşük olması nedeniyle atmosferde sera etkisi oluşturan ve insan sağlığı bakımından zehirleyici olan karbondioksit gazı emisyonu, katı yakıtlara göre 1/3 ve sıvı yakıtlara göre 1/2 oranındadır.
Yandığında kül ve kükürt bileşikleri oluşturmaz, asit yağmurlarına neden olmaz. Günümüzde oldukça değerli ve stratejik bir enerji kaynağı olarak konut, işyeri, resmi kurum ve endüstride kullanılmaktadır.
Kokusuz, renksiz, zehirsiz ve havadan hafiftir. Güvenlik açısından kolayca fark edilebilmesini sağlayabilmek için özel olarak kokulandırılmaktadır.

## Slide 7: Metan :CH4
Renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır.
% 5’den az ise mavi alevle yanar.
% 4-15 arasında patlayıcıdır.
%9.5 ideal patlama sınırı. 650 derece sıcaklıkta 10 saniyede patlar.

## Slide 8
Metan, esas itibariyle zehirli bir gaz değildir. Dokular üzerinde bir etkisi yoktur. Ancak, fazla miktarda metan bulunan havada oksijen oranı düşük olacağından, konsantrasyonun %10’u geçmesi durumunda oksijen yüzdesi %16’nın altına düşeceğinden, havasız (oksijensiz) kalma sonucu asfiksi sonucu ölüm meydana gelebilir.
Metanın esas tehlikesi, yanıcı ve patlayıcı bir gaz olmasıdır. Tam yanma, % 9 metan ve % 91 oranındaki hava karışımında olur. Ancak, patlamayı doğuran ısı kaynağının şiddeti ve süresi, basınç ve kapalı ortamın şekli de patlamayı etkilediğinden, metanın % 4-15 arasında tehlikeli olduğu kabul edilir ve bu oranda metan bulunan havaya madencilikte grizu adı verilir.

## Slide 9: Etan: C2H6
Alkanların ikinci en küçük molekülü olan etan, normal sıcaklık ve basınçta kokusuz ve renksiz bir gazdır. Etan, doğal gazda metandan sonra en fazla bulunan ikinci gazdır.
Hidrokarbonların doymuş hidrokarbonlar sınıfına mensup bir alifatik bileşiktir. Ergime noktası 172°, kaynama noktası 88,3 °C’dir. Alkol, eter gibi organik eritkenlerde çok erir. Tabii gazlarda %5 ile %20 arasında bulunur. Tabii gazlardan veya petrol ürünü, gazlardan ayrılarak elde edilebilir. Fakat daha ziyade tabii gazlarda ve petrol gazlarında yakıt olarak kullanılır.En önemli özelliği temiz bir yakıt olması ve çevreyi kirletmemesidir. Gaz halinde olması nedeniyle hava ile daha iyi bir karışım oluşturarak kolay yanar, tam yandığında mavi bir alev oluşturur. Gaz halinde olması nedeniyle daha hassas kontrol edilebilme imkanı bulunmaktadır. Ucuzluk sıralamasında yıllardır en ucuz yakıtlardan biridir.

## Slide 10: Propan ve Bütan
Bütan ve propan gazlarına ve bunların belirli oranlarındaki karışımlarına LPG adı verilmiş olup Türkiye'deki ev tüplerinde kullanılan LPG %70 bütan, %30 propandan oluşmaktadır. Yüksek yoğunluğu sebebi ile havadan ağır olan LPG hidrokarbon esaslı yanıcı bir gazdır.
Havadan ağırdır ve basınç altında sıvı halde depolanır. LPG yüksek derecede yanıcı bir maddedir . Atmosferik koşullara maruz kaldığında hızla parlayıcı ortam (hava-hidrokarbon)oluşur .
Deri ve göze temas ettiğinde soğuk yanıklar oluşur. Yüksek konsantrasyonda LPG buharını solumak baygınlığa ve/veya ölüme sebep olabilir.

## Slide 11: LNG
LNG sıvılaştırılmış doğal gazdır. LNG %95 metan gazı içerir ve depolamak için – 162 dereceye soğutulur-sıvılaştırılıp depolanır.

## Slide 12: Doğalgaz’ın Tarihi Nereye Dayanmaktadır
M.Ö.50’de Roma’da Uesta Tapınağı’ndaki aşk tanrıçası heykelinin doğalgazdan elde edilen sürekli alev ile aydınlatıldığı bilinmektedir. M.S.150’de Çin Sichuan’da tuzun çökertilmesi işleminde, yakıt olarak kullanılmak için yeraltı rezervuarlarından sızan doğalgazın bambu borularla taşındığı kayıtlara geçmiştir. Marco Polo gezileri sırasında Bakü’deki Zoroastrian ateş tapınağında yüzyıllardan beri yanmakta olan doğalgaz alevlerini tespit etmişti. Avrupa’da 1659’da İngiltere’de bulunan doğalgaz 1790’da yaygın kullanıma girmiştir. Doğalgazın ilk olarak modern üretim ve tüketim tekniklerine A.B.D.’de rastlanmaktadır. William Hart 1821 yılında doğalgazı ilk defa şehir aydınlatmasında kullanmıştır. İlk endüstriyel kullanım 1841 yılında ABD’nin West Virginia eyaletinde yapılan tuz üretimidir. 1855 yılında Robert Wilhem Bunsen’in mavi alev gaz ocağını geliştirmesiyle evsel kullanımı gerçekleştirilmiştir.

## Slide 13
Sokakların ve evlerin aydınlatılmasında, içten yanmalı motorların çalıştırılmasında büyük ölçüde doğalgazdan yararlanılmıştır. 1920’lerde boru hattı taşımacılığı yöntemlerinin uygulamaya konulmasıyla hızla artan doğalgaz kullanımı, özellikle II.Dünya Savaşı’ndan sonra sürekli olarak gelişmiştir.
Türkiye`de doğal gazın varlığı 1970 yılında Kırklareli Kurumlar bölgesinde tespit edilerek, 1976 yılında Pınarhisar Çimento Fabrikası`nda kullanılmaya başlanmıştır. 1975 yılında Mardin Çamurlu sahasında bulunan doğal gaz, 1982 yılında Mardin Çimento Fabrikası`na verilmiştir.
Doğal gazın sanayi ve şehir şebekelerinde kullanımı çalışmalarına, 84/8806 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1984 yılında SSCB ile imzalanan doğal gaz sevkiyatı anlaşmasının ardından başlanmıştır. Doğal gaz şehir içi evsel ve ticari olarak ilk kez 1988`de Ankara` da kullanılmaya başlanılmıştır. 1992 yılında İstanbul, Bursa, Eskişehir ve İzmit`te doğal gaz pazarı genişlemiştir.

## Slide 14: Doğal Gazın Kokulandırılması
Doğal haliyle kokusuz olan doğal gaza, gaz kullanıcılarının herhangi bir gaz kaçağını kolaylıkla fark edebilmesi için koku verici maddeler eklenebilir. Genellikle şebekeye verilen doğal gaza THT ( Tetra Hidro Teofen) adı verilen çürük sarımsak kokusunu oluşturan madde katılmaktadır. Ayrıca TBM (tersiyer bütil merkaptan) da kullanılır.

## Slide 15: Doğal Gaz Zehirlemez
Gazların bir çoğu zehirleyici madde içerir ancak doğal gaz karbon monoksit içermediğinden dolayı kanın vücüda oksijen taşımasını engellemez ve dolayısıyla zehirlemez. Doğal gaz havadan hafif bir gaz olduğundan dolayı kapalı alanlarda sızma durumunda yukarıda toplanır. Çok miktarda bulunduğunda ortamda oksijen azalacağından dolayı boğulmaya sebep olabilir. Doğal gaz bulunan ortamın derhal havalandırılması sonucu bu sorun ortadan kalkmaktadır.

## Slide 16: Nerelerde bulunur
Yaklaşık bir tahminle dünya Doğal gaz rezervinin %42'sinin Rusya'da oldugunu söyleyebiliriz. İran, Basra Körfezi, Kuzey Denizi, Norveç İngiltere, Hollanda, ABD, Orta Amerika, Kanada, Nijerya, Endonezya, Kuzey Afrika ve Türki devletlerinde de önemli miktarlarda Doğal gaz rezervleri bulunmaktadir. Turkiye'deki şu an için ortaya çıkartılabilmiş rezervler ise dünya rezervlerinin çok küçük bir kismını oluşturmaktadır.

## Slide 17: Sondaj nedir
En basit tanımıyla Sondaj; Dünya yüzeyinde delik açmaya yarayan yöntemlere verilen isimdir. Kayaları parçalamak ya da delikte kesikler açmak gibi prensiplerle yürütülen işlemlerdir.

## Slide 18: Doğal gaz rezervi nasıl bulunur
Her tür enerji sondajı gibi, doğal gaz sondajı da Dünya yüzeyinin derinliklerinde bir doğal gaz birikintisi bulunduğunda başlar. Bu yatakları bulmak için çeşitli yöntemler kullanılır. Bir bölgenin yüzey jeolojisine, sismik enerjiye (enerjinin Dünya'nın içinden yüzeyine nasıl hareket ettiği) ve hatta yer altı kaya oluşumlarının manyetik özelliklerine bakılır. Muhtemel bir doğal gaz deposu tespit edildiğinde, ona ulaşmak için sondaj yapılır.

## Slide 19: Doğal gaz nasıl çıkarılır
Bir doğal gaz kuyusu, su kuyusuna hiç benzemez (yerde bir delik açarsınız ve su onu doldurur). Doğal gaz, yeraltı kayasının içinde bulunma eğilimindedir. Gazı serbest bırakmak için kaya kırılmalıdır. Ve eğer yanlış bir şekilde ortaya çıkarılırsa, etrafını saran yeraltı suyu kaynağını kirletebilir. Bir delik açtıktan sonra mümkün olan en fazla gazı elde etmek için, gazı içeride tutacak malzemelerde deliği doldururlar. Daha sonra, kuyuya elektrik yükleri göndererek etrafındaki kayayı etkilerler. Yükler kapatıldıktan sonra, kuyuya yüksek basınç bir sıvı kırma çözeltisi gönderilir. Bu çözelti, doğal gazı serbest bırakarak kayaları kırar. Gaz, kırma çözeltisinden hafif olduğu için kuyusunun tepesine yükselir. Hacmini küçültmek ve daha kolay taşımak için sıvılaştırılarak taşınır.

## Slide 20: Denizden doğal gaz nasıl çıkar
Deniz sondajları, su üzerinde çalışmaya uygun platformlar ile yapılan sondaj operasyonlarıdır. İlk deniz sondajı, H.L. Williams tarafından 1897 yılında Santa Barbara Kanalı'nda (California/USA) bir kara sondaj kulesinin tahta ayaklar üzerine yerleştirilerek kazılması olarak bilinmektedir. Günümüzde ise deniz sondajları jack-up, drillship ve semi-submersible platformlar gibi, farklıdeniz derinlikleri için özel üretilmiş olan, platformlar ile sürdürülmektedir. Deniz sondajları, kullanılan platform çeşitlerinin su derinliğine bağlı olarak farklılık göstermesi sebebiyle, sığ denizve derin deniz sondajları olmak üzere ikiye ayrılır.

## Slide 21
Bir lokasyonda kullanılacak sondaj platformu temel olarak deniz derinliği öncelikli olmak üzeredeniz durumu ve rüzgâr şiddeti de göz önünde bulundurularak belirlenir;
Su derinliği 25 metreye kadar ise: batar platform,
Su derinliği 15 metreden 100 metreye kadar ise: jack-up platform,
Su derinliği 100 metreden 2000 metreye kadar ise: demir atılarak sabitlenmiş yarıbatar platform veya sondaj gemisi,
Su derinliği 500 metreden 3000 metreye kadar ise: aktif konumlama sistemi kullananyarı batar platform veya sondaj gemisi,
Yüksek dalga boylarının gözlendiği bölgeler ise: yarı batar platformlar veya yenijenerasyon sondaj gemileri kullanılır.

## Slide 22: Şehrimize Nasıl Ulaşıyor
Ülkemize şu anda üç ayrı noktadan boru hatları ile doğal gaz gelmektedir. Bunlardan Trakya ve Karadeniz üzerinden gelen hatlarla Rusya'dan alınan gaz, Dogu Anadolu Hattı ile de İran'dan alınan gaz Türkiye'ye ulaşmaktadır. Ayrıca Tekirdağ Marmara Ereğli’de bulunan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) santrali ile de aynı boru hattı sistemine Nijerya ve Cezayirden sıvılaştırılmış olarak alınan doğal gaz verilmektedir. Botaş tarafından inşa edilmiş olan ve işletilen ulusal iletim şebekesi vasıtasiyla doğal gaz şehrimize ve ülkemizin birçok yerleşim birimine ulaştırılmaktadır.

## Slide 23: Doğalgazın özellikleri nelerdir
Doğalgazlı cihazlarla otomasyonu mümkündür.
Doğalgaz renksiz ve kokusuz bir gazdır. Kokusuz olması nedeniyle sızıntısı farkedilemeceğinden özel olarak kokulandırılmıştır.
Doğal gaz birincil enerjidir, çıktığı haliyle kullanılır.
Yanma özellikleri açısından yüksek verimlidir.
Doğalgaz içersinde yanmayan hiçbir madde yoktur.
Doğal gaz havadan hafiftir,serbest halde iken yükselir ve birikmez. Havadan hafif olması nedeniyle yükseldiğinden LPG`ye göre avantajlıdır.
Emniyetli, patlama riski daha az olan bir gazdır.
1 m3 gazın yanması sonucu 8250 kcal açığa çıkar.
Tam yanma sağlanamazsa CO gazı ortaya çıkar.
Doğalgaz zehirli değildir.

## Slide 24
Kükürt ve kükürtlü maddeler olmadığı için SO2 gibi zehirli gaz açığa çıkarmaz.
Doğalgaz; doğanın, çevrenin, dolayısıyla insan geleceğinin ciddi bir sigortasıdır.
Dünyada kullanımı hızla yaygınlaşan doğalgaz, yüksek ısıl değeri ve diğer nitelikleriyle önemli bir tercihe dönüşmektedir.
Gaz halinde olması nedeniyle, yanıcı ve yakıcı moleküllerin birleşme şansı fazla olduğu için daha yüksek verimle yakma olanağı vardır.
Otomatik kontrole daha uygun olması nedeni ile enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Devreye girip çıkması daha kısa sürede olduğundan otomatik kontrolle kullanılması daha kolaydır.
Her yanıcı molekülün yakıcı molekülle birleşme olasılığı kömür ve fueloil`e göre daha fazla olduğundan yakma için daha az hava gerekmektedir.
Doğalgaz kullanıldığı zaman kazan daireleri temiz kalır.

## Slide 25
Yakılması için ön hazırlama ve depolama gerektirmez.
Homojen bir karışıma sahip olmasından dolayı yanma verimi yüksektir.(%95_ %99)
Doğal gazın özgül ağırlığı 0,55 civarındadır, aynı hacimdeki havadan yarı yarıya daha hafiftir.
Doğalgazın tutuşma sıcaklığı 650 °C
Doğalgazın alev hızı 0,36 m/s
Doğal gazın üst ısıl değer aralığı: 9360 kcal/m3 --------- 8750 kcal/m3 = 38,5 MJ/m3 = 11 kwh/ m3

## Slide 26: Avantajları
Yandığı zaman atık bırakmaz, zehirsiz.külsüz, dumansızdır.
Çevreye zarar vermez, havayı kirletmez.
Diğer yakıtlardan daha ucuzdur.
Tüketimi sayaçlardan okunur ve kontrol edilebilir.
Önce kullanılır, bedeli sonradan ödenir.
Depolama ve taşıma maliyeti yoktur.
Zahmetsiz konforlu bir yaşam sağlar.
Temiz bir yakıttır, işletme ve bakım maliyetleri düşüktür.
Teknolojinin yeniliği nedeniyle, yeni kontrol ve emniyet sistemlerini mümkün kılar.
Sizin adınıza, tüm sisteminiz kontrol edilir ve kontrol altında tutulur.
Acil ekipleri, 24 saat hizmet verir.

## Slide 27: Kullanım Yerleri
Konutlarda
ISINMA, SICAK SU ELDE ETME ve mutfak kullanımında PİŞİRME için,
İşyerlerinde
ISINMA veya ekmek ve pasta firmalarinda, kuru temizleyicilerde veya lokantalar, hamam ve banyolar, spor tesisleri gibi iş yerlerinde ÜRETİM ve HİZMET FAALIYETLERI için kullanilir.
Sanayide
ISINMA,ÜRETiM ve çevrim tesisleriyle ELEKTRiK ÜRETMEK için kullanılır.

## Slide 28: Gaz Kullanırken
Havalandırma kanal ve ızgaralarını kapamayın, sürekli temiz tutun.
Baca bağlantısı varsa, bacanın temiz ve açık olduğundan sürekli emin olun.
Gaz gelmiyorsa 187'yi arayın.
Cihazınız anormal çalışıyorsa servisini, problem büyükse 187'yi arayın.
Tesisat borularına güç vermeyin. Çamaşır vs. asmayın.
Gaz kaçağını alevle aramayin, sabun köpüğü kullanın.
Bina giriş vanası kapalı ise siz açmayın 187'yi arayın. Vanayı sadece o ilin Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. elemanı açabilir.

## Slide 29: Konut Içinde Gaz Kokusu Hissettiğinizde
Cihazlarınızı, sayaç vanasını ve daire içindeki diğer vanaları kapatın,
Cam ve kapıları açarak ortamı havalandırın,
Elektrik düğmelerine dokunmayın (açmayın, açıksa kapamayın),
Telefonu kullanmayın, çalarsa açmayın,
Ateş ve kıvılcıma sebep olmayın,
Sigara içmeyin, kibrit-çakmak kullanmayın,
Koku olmayan bir yerden 187' yi arayın.

## Slide 30: Apartman İçinde Gaz Kokusu Hissettiğinizde
Kokuyu hissetmeyenleri uyarın,
Herhangi bir butona basmayın,
Cep telefonunu kapatın,
Sigara, kibrit-cakmak kullanınayın,
Asansore binmeyin,
Bina giris vanasını kapatın.
Dışarıdaki bir telefonla 187' yi arayın,
Kaynak ve kazı yapanları durdurun.

## Slide 31: Sokakta Gaz Kokusu Hissettiğinizde
Kokuyu hissetmeyenleri uyarın
Sigara içmeyin, içirmeyin
Çakmak-kibrit kullanmayın
Otomobilleri stop ettirin
Kazı ve kaynak yapanları uyarın
Cep telefonunuzu kapatın, kapattırın
Kaçağı gördüyseniz oradan uzaklaşın
Baska bir yerden 187' yi arayın
Dairelere gaz girişini engellemek için camları, kapıları kapatın.
Bu bilgileri ailenizin diger fertlerine de öğretiniz.

## Slide 32: Doğalgaz Güvenli Bir Yakıt Mıdır
Doğru kullanıldığı sürece doğalgaz tehlikeli değildir. Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. doğalgazın abonelere güvenli bir şekilde ulaştırılması için her türlü tedbiri almaktadır.

## Slide 33: Doğalgaz Niçin Temiz Enerjidir
Doğalgaz temiz bir gazdır. Yandığında kül, karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit yağmuruna sebep olmaz. Yalnızca karbondioksit ve su buharı meydana gelir. Bunun yanında azot oksit emisyonu diğer yakıtlara kıyasla daha azdır.

## Slide 34: Doğalgaz Diğer Yakıtlara Göre Neden Daha Verimlidir
Hava ile yakıtın karışması gaz halinde daha kolay olduğundan tam yanma durumuna daha kolay ulaşılır. Katı ve sıvı yakıtlarda ise karbonmonoksit çıkışı nedeniyle eksik yanma söz konusudur. Doğalgaz, verilen yakma havası ile kolayca birleşerek tam yanma sağlar, dolayısıyla dışarıya atılan ısıtılmış ancak yanma işlemine karışmamış hava miktarı daha azdır. Bacadan atılan enerji daha az olduğundan, doğalgaz daha verimli bir yakıttır.

## Slide 35: Doğalgaz Rezervlerinin Ömrü Ne Kadardır
1970'lerin ortalarından beri dünya doğalgaz rezervleri genellikle her yıl artış içerisinde olmuştur. Mevcut rezerv ve üretim trendine göre (Rezerv/Üretim) dünya doğalgaz rezervleri için öngörülen ömür yaklaşık olarak 75 yıldır.

## Slide 36: Neden Enerji Kaynaklarından En Çok Doğalgaz Tercih Edilir
Doğalgazı tercih etmeniz için pek çok nedeniniz var.
Doğalgaz her an için kullanıma hazırdır.
Doğalgaz ekonomiktir. Zaman ve işgücü tasarrufu sağlanır.
Doğalgaz çevre dostudur. Kalıcı atıklar bırakmadan yanar.
Doğalgazlı cihazlarda ısı geçişi kısa sürede olur.
Stok yapma, önceden sipariş verme gerektirmez. Doğalgaz birincil enerji olarak borular ile, taşıma kayıpları, nakliye termin yeri olmadan, ulaşım yollarını meşgul etmeden ve trafik oluşturmadan kullanıcıya gelir.

## Slide 37
Doğalgazlı cihazlarda sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılır, konfor ve enerji tasarrufu sağlanır.
Doğalgaz uzun süreli bir enerji kaynağıdır. Büyük rezervlerden, onyıllar ötesine kadar uzanan ya al ya öde anlaşmalarıyla emniyete alınmıştır.
Doğalgaz depolama yeri gerektirmez, böylece binalarda boş alanlar elde edilir.
Doğalgaz kullanıldıktan sonra ödenir, önceden ödeme gerektirmez.
Bir apartmanda her dairenin ayrı gaz sayacı monte ettirmesi halinde ne kadar gaz tüketildiği kolaylıkla belirlenir.
Modern doğalgaz cihazları her türlü ihtiyaca karşılık verir, istenildiği şekilde yerleştirilebilir.

## Slide 38: Doğalgazın Kullanımının Getirdiği Avantajlar Nelerdir
Doğalgazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebildiği için yakıt kaybı çok azdır.
Uzun zaman dilimi içinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir.
Gaz oluşundan dolayı hava ile çok iyi karıştığından yanma verimi yüksektir.
Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.
Alev boyu fuel-oil ve kömüre göre daha kısadır, yanmayı tamamlamak için gereken zaman da kısadır. Böylece daha küçük kazanlar kullanılarak maliyet azalır, yerden tasarruf edilir.
Katı ve sıvı yakıtlar yanma ürünü olarak kükürt içerdiğinden, baca gazlarının suyun yoğunlaşma noktasına kadar soğutulması ve böylece suyun gizli ısısından faydalanılması imkanı yoktur. Ekonomizer ilave edilerek doğalgazın baca sıcaklığı 56°C’a kadar indirilebilir.

## Slide 39
Verimli bir yakıt olması sebebiyle hem ekonomiktir hem de enerji tasarrufu sağlar.
Doğalgaz tesisatı ve cihazları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur.
Doğalgazda yanma için hava gereksinimi en azdır. Bu oran kömürde yüzde 20-30, fuel-oilde yüzde 10-20, doğalgazda ise yüzde 5-10’dur.
Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır.
Tesis çok az bakım ve denetleme gerektirir.
Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmamasından dolayı bir çok sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlar.
Ham petrole alternatif bir yakıt olarak dış kaynaklı enerji çeşitliliği açısından stratejik bir avantaj sağlar.
Ayrıca boru hatlarıyla kullanıcıya kadar iletildiği için yakıtın taşınması için gerekli enerjinin tamamından tasarruf edilir ve karayollarında taşıyıcı araç yükünü azaltır.