## Slide 1: EKOLOJİK DOLAŞIMLAR VE EKOLOJİK DOLAŞIMLARA İNSAN ETKİLERİNİN SONUÇLARI
Prof. Dr. Yaşar Nuhoğlu
YRD. DOÇ.DR. SÜLEYMAN ŞAKAR

## Slide 2: DOLAŞIM-DÖNGÜ-ÇEVRİM
Dolaşım veya döngü, düzenli olarak tekrarlanan olaylar serisidir. Doğada mevcut dolaşım olaylarının (gece ve gündüz, mevsim-yıl gibi) bir kısmı insanlar tarafından rahatlıkla gözlenebildiği gibi, bir kısmı ise dikkatimizi çekmez. Bunlar ise kapalı sistemler halinde dolaşan madde döngüleridir. Bu döngüler üç grupta incelenebilir. Bizim için ise önemli olanlar madde dolaşımlarıdır.

## Slide 3: ASTRONOMİK DOLAŞIM
Dünya kendi ekseni etrafında 24 saatte bir kez, güneş etrafında ise 365 gün 6 saatte bir kez dolaşarak, gece ve gündüzler ile mevsimler oluşur.
Ay ise dünya etrafını bir ayda dolaşır. Bu dolaşım süreçlerine astronomik dolaşım denir.
Samanyolu galaksisinde güneş sistemi de belirli bir yörüngededir.

## Slide 4: JEOSİSTEM DOLAŞIMI
Yeryüzünün şekillenmesine neden olan jeolojik yer hareketlerini ifade eder.
İç magmatik kuvvetlerle büyük kara kitleleri ve kıtaların hareketi ve kayması, dış kuvvetlerin etkisi sayesinde jeolojik aşınma ve taşınmalarla yeryüzünün şekillenmesini sağlar. Bu olaylar milyonlarca yıl alırlar.

## Slide 5: MADDE DOLAŞIMLARI
Doğada canlılar için önemli maddeler canlılar tarafından cansız çevreden alınıp, metabolik faaliyetlerde iş gördükten sonra tekrar cansız çevreye verilirler. Bu alış-veriş sonucunda madde dolaşımları, çevrimler veya döngüler dediğimiz olaylar vuku bulur. Bu çevrimlerin bir kısmı sadece fiziksel değişimler ile atmosfer, litosfer ve hidrosfer arasında dolaşır ki buna örnek olarak su dolaşımı verilebilir. Bir kısmı ise canlılarla (biyo), jeolojik çevrelerini (jeo) kapsar ve canlı metabolizmasında kimyasal değişime uğrar ki buna da biyojeokimyasal dolaşım denir.

## Slide 6
Su ve biyojeokimyasal çevrimlere giren tüm maddeler menşey olarak yapay (sentetik) ya da doğal kaynaklıdır ve canlılara gereklilik açısından dört gruba ayrılırlar.
a) Yaşam için çok miktarda gerekli maddeler(Temel bileşenler-Makro elementler): Bunlar, C, H, O, N, P, S, Ca, Mg, K gibi maddeler olup canlı vücudunun ağırlıkça % 95-98'ini oluştururlar.
b) Yaşam için eser miktarda gerekli elementler (Mikro elementler): Canlılarda çok miktarda kullanılmamasına rağmen bazı vitamin ve enzimlerin çatısını oluştururlar. Fe, Mn, Cu, Zn, Na, Mo, Cl, Co, gibi. Doğada mevcut 104 elementin 32 tanesi canlı metabolizmasında kullanılır.
c) Yaşam için gerekli olmayan fakat döngülere girebilen altın, civa gibi maddeler.
d) Yaşam için gerekli olmayan yapay (sentetik) maddeler. Bunlar arasında DDT, PCB, PVC, Sr-90 gibi insektisit, deterjan katkı maddeleri, yapı malzemeleri sayılabilir.

## Slide 7: Yaşam için gerekli olmayan yapay (sentetik) maddeler.
Bunlar arasında ağır metal, radyoaktif maddeler, pestisitler, kimyasal parçalanamayn maddeler, deterjan katkı maddeleri, yapı malzemeleri sayılabilir. Canlı sistemler bu maddelerin doğada bulunmasına alışık değildirler.
Doğal olmadıkları için metabolik faaliyetler sonucu ayrıştırılamazlar ve bu maddeleri ayrıştırarak zararsız hale getirecek mikroorganizma grubu gelişmemiştir. Doğal koşullarda 20-30 ile 300 yıl gibi uzun sürede ayrışan bu maddeler canlı dokulara girerek biyolojik birikim ile çeşitli zarar ve hastalıklara neden olmaktadırlar.

## Slide 8: HİDROLOJİK DOLAŞIM
Doğadaki su atmosferden kara ve denizlere, oradan da tekrar atmosfere dönerek Şekil’de görüldüğü gibi basit bir yörünge izler.
Böylece canlıların yaşamını ve cansız çevrenin fonksiyonlarını yapmasını sağlar.

## Slide 9
Su, güneş enerjisi ve yerçekimi ile atmosfer, litosfer ve hidrosfer arasında sistemli bir şekilde dolaşmaktadır.
Yeryüzünün % 71'i denizlerle kaplıdır ve toplam buharlaşmanın % 88'i denizlerden olur.
Atmosfer ve hidrosfer güneş ışınları tarafından farklı şekilde ısıtılarak bu iki ortam arasında oluşan ısı değişimleri rüzgarlar ve deniz akıntılarını meydana getirmektedir. Böylece su dolaşımı için gerekli itici güç oluşmaktadır.

## Slide 10
Hava tarafından tutulan su buharı ortalama 24 mm. yağış verecek kadardır. Yeryüzünde yılda ortalama 1000 mm. yağış düştüğüne göre suyun yıllık devri 1000 / 24 = 41-42 kez olmaktadır.
Bu dolaşım esnasında su atmosferde 9 gün kalabilmekte ve günde 100-1000 km. taşınabilmektedir.
Buna karşı suyun denizlerde kalma süresi 3000 yıl gibi uzun olabilmektedir.

## Slide 11
Yeryüzünde mevcut suların ;
% 97'si denizlerde tuzlu su olarak,
% 2,25'i kutuplarda buz halinde,
% 0,75'i ise ancak taban suyu, göl, nehir ve diğer tatlı sular halindedir.
Tatlı su kaynaklarının kıt olması nedeniyle günümüzde özellikle endüstride kullanılan suların arıtılarak tekrar kullanılması zorunlu görülmektedir. Bunun yanında dünya nüfusunun hızlı artması ile 2010 yılından itibaren mevcut su kaynaklarının ihtiyacı karşılamakta yeterli olamayacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle hidrolojik dengenin bozulmaması için atık suların arıtılarak tekrar kullanılması ve arazi kullanımı ile su kirlenmesinin önlenmesi zorunludur.

## Slide 12: BİYOJEOKİMYASAL DOLAŞIMLAR
Canlı organizmalar yaşadıkları ortamdan aldıkları maddeleri vücutlarında metabolik faaliyetleri ile kimyasal değişimlere uğratarak oluşturdukları atıkları tekrar dışarı vermek suretiyle biyojeokimyasal döngüleri meydana getiririler. Bu maddeler canlılar, litosfer, atmosfer ve hidrosfer arasında dolaşırlar. Daha öncede belirtildiği gibi canlı organizmalarda kullanılan C, H, O, N, S, P ve bu gibi maddeler doğada bir rezerve sahiptirler. Bu rezerv minerolojik maddeler ile organik atıkların ayrıştırılması yoluyla sağlanır. Ancak en önemli kaynak biyojeokimyasal döngülerle organik atıkların tekrar kullanımının sağlanması ile oluşturulur.

## Slide 13
Bu nedenle biyojeokimyasal döngüler ekolojik açıdan çok önemlidir. Bu döngülerin en önemli özellikleri şöyle sıralanabilir.
a) Bu çevrimlerin insan, bitki, hayvan ve mikroorganizma gibi tüm canlıları kapsaması,
b) Besin maddelerinin çevreden canlılara ve canlılardan yine çevreye gitmesi,
c) Canlılar tarafından değişime uğratılmaları,
d) Atmosfer ve litosferde bir jeolojik depoya sahip olmaları.

## Slide 14: KARBON DOLAŞIMI
Karbon canlıları oluşturan ana (en önemli) maddelerden biridir. Canlığın göstergesi olarak kabul edilir ve canlıların yaşamının bağlı olduğu büyük organik moleküllerin yapısında mutlaka bulunur. Karbonun yeryüzünde canlılar, atmosfer, litosfer ve hidrosfer olmak üzere dört büyük deposu vardır. Karbon atmosferde karbondioksit, suda bikarbonat ve karbondioksit, karalarda ise kireçtaşı, kömür, doğal gaz ve petrol halindedir. Canlılarda ise tüm organik moleküllerin temel yapısını oluşturur.
Biyosferde karbon döngüsü denizler, karalar, atmosfer ve canlılar arasında olmaktadır (Şekil). Ancak denizler ve karalarda karbon dalaşımı farklı karakteristikler gösterir.

## Slide 15
(Şekil sevgili öğrencim Gökben Kıran –YTÜ- tarafından çizilmiştir)

## Slide 16
Karalardaki dolaşımın en belirgin özelliği atmosferdeki karbondioksidin yeşil bitkiler tarafından fotosentez esnasında alınması, oksijen verilmesi ve oluşan bu organik maddelerin solunum ile yakılması ve ölüm halinde mikrobiyal ayrışma ile tekrar karbondiokside dönüşmesi şeklindedir. Denizlerde ise; bitkisel planktonlar suda çözünmüş karbondioksidi olarak fotosentez ile oksijen üretirler. Üretilen bu oksijen ve organik maddeler tüketiciler tarafından kullanılarak solunum ve diğer metebolik faaliyetlerle tekrar korbondioksit oluşturulur. Böylece döngü sağlanmış olur. Deniz ve okyanuslarda atmosferin 50 katına yakın miktarda karbondioksit bulunur.
Karbon dolaşımı madde dolaşımlarının en basiti gibi görünmesine rağmen bazı durumlarda dolaşımda kesintiler ve aksamalar görülür. Ölü organik maddelerin akarsularla deniz diplerine taşınması ve çökmesi (sedimantasyon), ölü organik materyalin ayrıştırılması esnasında yeterli sıcaklık ve oksijenin bulunmaması ile turbalıkların oluşması, denizlerdeki kalsiyum karbonattan karbon dioksidin bitkiler tarafından alınarak kalker oluşması ile kesintiler olur. Ancak ısınma ve endüstride fosil yakıtların kullanılması ile bu kesintilerden daha fazlası atmosfere verilmektedir.

## Slide 17: KARBON DOLAŞIMINA İNSAN ETKİLERİ VE SONUÇLARI
Karbon dolaşımı karalar ve denizlerde ayrı ayrı cereyan etmekte ve bunlarla atmosfer arasında dengeli bir şekilde oksijen dolaşımı ile yakından bağımlı olarak yürümektedir. Bilindiği gibi atmosferdeki karbondioksit oranı yaklaşık 300 ppm.'dir. Ancak günümüzde fosil yakıtların aşırı kullanımı ve bitki örtüsünün tahribi ile bu oran değişmektedir. Yapılan ölçümlerde 1860 yılında havadaki karbondioksit oranı 290 ppm. iken, 1988 yılında bu oran 348 ppm.' yükselmiştir. 2000 yılında ise 380 ppm olması beklenmektedir.
Korbondioksit konsantrasyonunun yılda 1,5 ppm. arttığı hesaplanmıştır. Fosil yakıt kullanımından yılda 5 x 1015 gram karbon, doğal bitki örtüsünün yok edilmesinden de yılda 2 x 10 15 gram karbon fazlasının devreye girdiği hesaplanmıştır. Böylece atmosferdeki korbondioksit miktarı gittikçe artmaktadır. Bu olayın iklim üzerinde etkili olacağı ve dünya iklimini değiştireceği belirtilmektedir.

## Slide 18
Atmosferdeki gazlar güneşten gelen belirli dalga boyundaki ışınları geçirmekte, diğerlerini yansıtarak veya tutarak alıkoymaktadır. Yeryüzüne kısa dalga boyunda ve yüksek enerjiye sahip olarak gelen ışınlar cisimlere carptıktan sonra ısıya dönüşmekte ve daha sonra bu cisimlerden uzun dalga boyunda ışınlar olarak atmosfere yansıyarak uzaya gitmektedirler. Böylece yeryüzünün ısısı dengede durmaktadır. Ancak havadaki korbondioksit miktarının artması ile yeryüzünden yansıyan uzun dalga boyundaki ışınların korbondioksit tarafından tutularak uzaya verilmediği ve böylece atmosferdeki toplam ısının günden güne arttığı belirtilmektedir. İşte sera etkisi diye adlandırılan bu olay sonucunda ( herhangi bir seranın içine giren yüksek enerjili ve kısa boylu ışınlar katı cisimlere çarpıp ısıya ve büyük dalga boylu ışınlara dönüşünce seranın dışına çıkamaz ve seranın içi dışarıdan çok daha fazla ısınır) dünyanın sıcaklığının 3-4°C artması ile kutuplardaki buzulların eriyerek karaların bir kısmının sular altında kalacağı, iklimlerin dengesizleşerek tarım ürünlerinin önemli ölçüde zarar göreceği belirtilmektedir.
Geniş bilgi «Küresel İklim değişikliği» sunusunda verilmiştir.

## Slide 19: AZOT DOLAŞIMI
Azot canlı vücudunun temeli olan amino asitler, proteinler, nükleik asitler, çeşitli vitamin ve hormonların yapısında bulunur. Azotun yeryüzünde atmosfer ve canlılar olmak üzere iki büyük rezervi vardır. Azotun bu iki rezervi ve canlılar arasındaki çevrimi Şekil'de görülmektedir. Atmosferin % 78' i azot gazı olmasına rağmen canlılar bundan yararlanamazlar. Canlıların azottan yararlanabilmesi için bu gazın mikroorganizmalar tarafından toprağa fikse edilmesi gerekir.
Azot topraktan bitkiler tarafından çoğunlukla inorganik nitrat (NO3-1), veya amonyum tuzları (NH4+1) şeklinde alınır. Hayvanlar ise azotu hazır organik maddelerden sağlarlar. Bu nedenle havada çok miktarda bulunan azotun kısıtlayıcı etkisi kullanılabilir haldeki formunun azlığından kaynaklanmaktadır.

## Slide 20: Toprakta nitrat tuzlarının azlığı bitkisel üretimi kısıtlar. İnsanlar açısından da azot noksanlığı protein eksikliği yani beslenme noksanlığı anlamına gelir. Bu nedenle havadaki azot gazının doğal ve yapay yollardan bitkilerin kullanabileceği forma sokulması önem taşır.
(Şekil sevgili öğrencim Gökben Kıran –YTÜ- tarafından çizilmiştir

## Slide 21
Azot dolaşımının temelini havadaki serbest azotun mikroorganizmalar tarafından inorganik tuzlara dönüştürülmesi ve ardından bu tuzların bitkiler tarafından azot içeren organik moleküllere sentezlenmesi ardından bitkilerle beslenen primer tüketicilere geçerek ölen bitki ve hayvan dokularında bulunan bu organik moleküllerin biyolojik ayrışma ile tekrar parçalanması ile yeniden inorganik tuzlara çevrilmesiyle oluşturur. Azotun bir kimyasal halden öbürüne çevrimi mikroorganizmalar tarafından yapılır. Azotun toprağa fikse edilmesi mikrobiyoloji dersinden de hatırlanacağı gibi baklagil bitkilerin kök yumrularında yaşayan Rhizobium, toprakta serbest yaşayan Azotobakter, Clostridium gibi bakterilerle Anabeana ve Nostoc gibi mavi-yeşil algler tarafından gerçekleştirilir. Son yıllarda elde edilen bulgulara göre de birçok bitkinin kökleriyle ortak yaşayan küf ve küfe benzer mikorriza olarak adlandırılan mantarlı kök yapıları da azot tespit etmektedir.

## Slide 22: Azot, toprağın orijini olan kayada hiç yoktur veya çok az miktarda vardır. Topraktaki azotun hemen hemen hepsi havada bulunan gaz halindeki azottan gelmektedir.
Azot, canlıların temel bileşenlerindendir. Bitkilerin genç ve büyüyen kısımlarında daha çok bulunur ve vegetatif aksamın (dal, sürgün, yaprak) gelişmesini sağlar. Azot eksikliği özellikle bitkinin vegetatif gelişimini olumsuz etkiler. Yaprak, gövde ve kök sistemi zayıf olur. Vegetatif gelişme periyodu kısalır. Bitkiler erken olgunlaşır, erken çiçek açar ve erken yaşlanır. Azot yetersizliğinde bitkiler genellikle koyu yeşil görünümlerinin aksine soluk açık yeşil bir görünüm kazanır. Ciddi noksanlık durumlarında, yapraklarda kloroz (sarılık hastalığı) görülür

## Slide 23
Azot dolaşımının temelini havadaki serbest azotun mikroorganizmalar tarafından inorganik tuzlara dönüştürülmesi ve ardından bu tuzların bitkiler tarafından azot içeren organik moleküllere sentezlenmesi ve bu organik moleküllerin biyolojik ayrışma ile tekrar parçalanması ile yeniden inorganik tuzlara çevrilmesi oluşturur. Azotun bir kimyasal halden öbürüne çevrimi (azot fiksasyonu) mikroorganizmalar tarafından yapılır.
Azot fiksasyonu genel olarak 3 yolla gerçekleşmektedir:
Biyolojik olmayan azot fiksasyonu :Yıldırım şimşek vs ile atmosferden; Bu şekilde gerçekleşen azot fiksasyonu diğer fiksasyonlara göre daha az yer tutmaktadır.
Endüstriyel azot fiksasyonu: Endüstriyel azot fiksasyonunda moleküler azotun amonyağa çevriminde 400 °C sıcaklık ve 200-350 atm. basınca ihtiyaç duyulur. Bu amaçla petrol gibi yenilenemeyen fosil yakıtlar fazlaca kullanılmaktadır. Yüksek enerji girdisine rağmen elde edilen azot miktarı yılda 40 milyon tondur. Bu üretim sisteminde hem çevre kirliliği oluşmakta hem de daha çok iş gücü gereksinimine ihtiyaç duyulmaktadır. Oysa biyolojik azot fiksasyonu, bazı mikroorganizmalar tarafından nitrogenez enzimini kullanarak düşük enerji tüketimi ile gerçekleştirilebilmektedir

## Slide 24
Biyolojik azot fiksasyonu:
Biyolojik azot fiksasyonu simbiyotik ve simbiyotik olmayan azot fiksasyonu olmak üzere ikiye ayrılır.
1- Simbiyotik Olmayan Azot Fiksasyonu:
Atmosferdeki serbest azotun toprak ve su ekosistemlerinde serbest olarak yaşayan ve nitrogenez enzimine sahip mikroorganizmalarca fikse edilmesine simbiyotik olmayan azot fiksasyonu denir.
Dünya üzerinde yaklaşık 30 milyon ton azot simyotik olmayan yolla fikse edilmektedir. Bu şekilde azot fiske eden organizmalar dört grupta toplanmaktadır :
Heterotrofik bakteriler (Azotobacter, Clostridium, Achromobacter, Azotomonas, Beijerinkia, Pseudomonas, Bacillus polmyxa cinsleri)
Kemoototrofik bakteriler (Methanobacillus amelianskii)
Mavi-yeşil algler (Anabaena, anaboenopsis, aulosira, Calothrix, Cylindrospermum, Nostoc, Tolypotrix spp.)
Fotosentetik Bakteriler (Chlorobium, Cbromatiumi, Rhodomicrobium spp.)

## Slide 25: 2-Simbiyotik Azot Fiksasyonu
Biyolojik azot fiksasyonu, dünya yüzeyinde fikse edilen azotun %70’ini kapsamakta ve bunun da %50’sini simbiyotik azot fiksasyonu oluşturmaktadır. Simbiyotik yolla azot fikse eden bakteriler üç grupta toplanmaktadır: - Baklagil bitkilerinin köklerinde yaşayan bakteriler, - Baklagil olmayan bitkilerin köklerinde ve üzerinde yaşayan bakteriler, - Bazı bitkilerin yapraklarında yaşayan bakteriler. Simbiyotik azot fiksasyonunu özellikle baklagillerle ortak yaşayan Rhizobium bakterileri yapmaktadır. Simbiyotik yaşayan bu bakteriler ”konukçu” denilen baklagilin kökleri üzerinde yaşarlar. Bakteri bu konukçu bitkiden kendi ihtiyacı olan karbonhidratları alırken, havadan aldığı azotu konukçuya verir. Karşılıklı işbirliği esasına dayanan bu yaşam şekline “simbiyotik yaşam” denir. Rhizobium bakterisi konukçu bitki üzerinde nodül denen yumrular meydana getirir ve bu yumrular içerisinde azot fiksasyonu yapar.

## Slide 26
Atmosferde bol miktarda bulunan bu moleküler azotun amonyum formlarına indirgenerek yarayışlı hale geçmesine azot fiksasyonu denir. Azot fiksasyonu sonucu yılda 175 milyon ton azot tespit edilmekte ve bunun da yaklaşık yarısı Rhizobium spp. bakterilerinin baklagillerle olan simbiyotik ilişkisi sonucu sağlanmaktadır. Gerek dünya protein ihtiyacının artması, gerekse mineral azotlu gübrelerin üretimi ve kullanımı sırasında ortaya çıkan çevre sorunları nedeniyle Rhizobium spp. bakterileri tarafından gerçekleştirilen simbiyotik azot fiksasyonunun önemi gün geçtikçe artmaktadır.
Tabiatta azotun ana kaynağı atmosferdir. Atmosferde %78 oranında azot bulunmasına rağmen, elementel azottan doğ- rudan yararlanabilen canlı sayısı çok azdır. Canlıların bu kaynaktan yararlanabilmeleri için azot molekülleri arasındaki üçlü bağın ikili bağa indirgenmesi ve azotun hidrojen ve oksijenle birleşmesi gerekir ki, buna azot fiksasyonu denir

## Slide 27
Azot döngüsüne insan etkileri: Kükürt ve azot dolaşımına insan etkileri sonucu asit yağmurları, fosfor ve azot dolaşımına insan etkileri sonucu ötrifikasyon oluşmaktadır.
İnsanlar tüm madde döngülerine olduğu gibi azot döngüsüne de müdahale etmektedir. Bu müdahale beş şekilde olmaktadır.
a) Nitrat ve amonyum tuzları halinde suni gübre üreterek, toprağa
b) Termik santral ve metal işleyen tesislerin bacaları ile araba eksozlarından azot oksit gazları halinde atmosfere,
c) Endüstriyel ve evsel atıksuların nitrat içerikleriyle sulara,
d) Topraktaki azotun yıkanarak sulara karışması ile göl-akarsulara,
e) Son yıllarda artan besiciliğin neden olduğu dışkı atıklarıyla toprak ve sulara verilmektedir.
Azot döngüsünde görülen kayıplar, yeraltı ve nehir sularındaki nitratların dip sedimanlarında birikmesiyle olur. Buna karşın yanardağlardan çıkan azot gazları bunu telafi etmektedir.

## Slide 28: FOSFOR DOLAŞIMI
Fosfor canlılarda nükleik asitlerin, enerji aktarımını saglayan ATP'nin, hücre zarının yapısında, kemik ve dislerde bulunur. Fosforun doğadaki esas rezervleri, yeryüzündeki fosfatlı kayalar ve sulardır. Şekil'de de şematik olarak görüldüğü gibi fosfor döngüsünün temelini, fosforun karalardan denizlere ve denizlerden de karalara taşınımı teşkil eder. Fosfor bitkiler tarafından genellikle suda çözünmüş olarak ortofosfot halinde (H2PO4) alınır. Bitkiler tarafından organik fosfora çevrilir. Beslenme yoluyla tüketici organizmalara ve organik atık veya ölü organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılması ile de inorganik hale geçerek tekrar bitkiler tarafından kullanılacak forma girer. Fosforun canlı dokularda bulunan kısmı, kara ve sulardaki rezerve oranla çok azdır.

## Slide 29: Fosfor Dolaşımı (Şekil sevgili öğrencim Gökben Kıran tarafından çizilmiştir)

## Slide 30
Yağmur suları ve erozyon yoluyla yıkanarak yıkarak aşınarak sulara karışan fosfatın büyük bir kısmı akarsu-göl ve denizlere ulaşır. Bu fosfat su bitkileri tarafından kullanılırlar. Besin zinciri yoluyla tüketicilere aktarılır. Organizmaların ölümü ve sığ sularda dibe çökmesi ile tortularda birikir. Milyonlarca yıl süren jeolojik yer hareketleriyle tekrar yeryüzüne ulaşır. Ancak fosforun karalardan denizlere taşınması olayı hızlı, dağların oluşmasıyla denizlerden karalara taşınması olayı çok yavaştır.
Jeolojik hareketlerden başka fosforun denizlerden karalara dönüşü başlıca iki yolla olur. Bunlar balıkçılık ve kuş gübresi (guano) üretimidir. Dolaylı olarak balıkçılık yoluyla yılda ortalama 60000 ton, kuş gübresi ile de 300000-400000 ton fosfor karalara aktarılır.

## Slide 31: İnsanların fosfor döngüsüne etkisi
İnsanların fosfor döngüsüne etkisi, zaten hızlı olan karalardan denizlere akışı daha hızlandırarak olur. Fosfatlı gübre üretiminde ham madde doğadaki fosfatlı kayalardır. Bu kayalar çıkarılarak işlenmek suretiyle fosfatlı gübreler üretilir.
Yılda ortalama 2 milyon ton fosfatın çıkarıldığı tahmin edilmektedir. İşlenerek gübre yapılan bu fosfat kullanıldıktan sonra sularla yıkanarak göl ve denizlere taşınır.
Bu arada evsel ve endüstriyel atıklardaki fosfatlar da önemli kirleticilerdir. Göl ve denizlerde mg/lt olarak yıllık ortalama 0,1 fosfat / 0.8 azot yılboyu, ilkbahar ayı için 0.02 fosfat / 0.32 azot miktarı da ilkbaharda ötrifikasyona neden olmaktadır. Bu konuda en önemli kriter karbon/azot/fosfor oranıdır. Ancak fosfor toksik karakterde bir kirletici olmayıp besin maddesi çokluğu ile alg üretimi oluşturur.
Ötrifikason sunusunu okuyunuz.

## Slide 32: KÜKÜRT DOLAŞIMI
Kükürt yaşam için gerekli bir madde olup, tüm canlılardaki amino asitlerin yapısında bulunur. Taşkürede bol miktarda bulunduğundan sınırlayıcı etkisinden ziyade hava kirliliğine katkısı açısından önemlidir. Bitkiler kükürdü topraktaki inorganik ve organik bileşiklerden sülfatlar halinde alır. İnorganik kükürt kaynakları olarak jips (CaSO4. 2H2O), anhidrit ( CaSO4), pirit (FeS2), ve kalkopirittir (CuFeS2).
Fakat topraktaki kükürdün % 80'i biyolojik kökenlidir. Organik kükürt bileşiklerinin aerobik veya anaerobik parçalanması ile önce hidrojen sülfür oluşur.

## Slide 33: Bu da kademeli olarak aşağıdaki gibi kükürt bakterileri tarafından oksitlenirse sülfat anyonu oluşur.
İnorganik kükürt bileşiklerinin oksitlenme reaksiyonları ise yine aşağıdaki gibi gösterilebilir.

## Slide 34
Bu reaksiyonlarda hidrojen sülfür oksitlenerek elementer kükürt, bu da oksitlenerek inorganik sülfat ve bunun redüksiyonu ile de tekrar hidrojen sülfür oluşur. Bu dönüşüm kükürt döngüsünün şematik görünümünde yer almaktadır. (şekil). Haliçte ve karadenizin 200 m.'den derin kısımlarında oksijensiz ortamlarda organik maddelerin ayrışması ile hidrojen sülfür oluşur. Böylece bu ortamlarda aerobik yaşam sona erer yani balık ve diğer canlılar yaşayamazlar.

## Slide 35: Çevre mühendisliğiniz esnasında üstü kapalı – dehliz- kanalizasyon ortamı gibi havasız – kuytu ortamlara tedbir almadan girmeyiniz.
Hidrojen sülfür, renksiz, havadan ağır, mavi alevle yanan, çürük yumurta kokusunda bir gazdır. Ülkemizde zehirlenmelerine sıklıkla kanalizasyonla uğraşanlarda ve endüstriyel iş kollarındaki kazalarda görülmektedir. Hafif baş ağrısından nöbet ve kardiyopulmoner arreste kadar değişen bulgular gözlenebilir.

## Slide 36: OLAY ! BASİDİ BÖYLEYSE ?
Hasta yakınlarının acil servise gelmesiyle öykü derinleştirildi. Hastanın, nişanlısı ile birlikte kaplıca turizmi yapılan bir yerde gece otelde konakladığı, sabah kendilerinden haber alınamaması nedeniyle otel çalışanları tarafından odaya girildiği, banyodaki termal suyun açık ve odanın tümümle buhar ile kaplı olduğu belirlendi.
Olay yerine gelen 112 görevlileri tarafından kadın arrest olarak bulunmuş. Olay yeriden yapılan resüsitasyona yanıt vermeyince eks(ölü) kabul edilmiş. Erkek ise baygın halde odanın ortasında bulunmuş ve hastaneye getirilmiş.

## Slide 37: Ülkemizde kanalizasyon ile uğraşanlarda ve endüstriyel iş kollarındaki çalışanlarda ölümcül hidrojen sülfür zehirlenmeleri bildirilmiştir
Aşağıda H2S'in sağlık yönünden zarar getirebilecek alt sınır değerleri verilmiştir.
OSHA Standartlarına göre (PEL) : 20 ppm (üst sınır)
NIOHS standartlarına göre (REL) : 10 ppm (10 dakikadan az olmak üzere)
Yine OSHA standartlarına göre (PEL) : 50 ppm (10 dakikadan az olmak üzere)

## Slide 38: Toprakta Kükürt Dolaşımı (Şekil sevgili öğrencim Gökben Kıran –YTÜ- tarafından çizilmiştir)

## Slide 39
Doğada Kükürt Dolaşımı (Sevgili öğrencim Gökben Kıran –YTÜ- tarafından çizilmiştir) -

## Slide 40
Bitkiler tarafından topraktan sülfatlar halinde alınan kükürt organik bileşikler halinde bitkisel biyokitleye bağlanır. Buradan tüketicilere aktarılır.
Gerek bitki gerek hayvan atıklarının aerop ve anaerop ayrışması ile tekrar mineralize olmaktadır. Böylece kükürt toprak ile canlı organizmalar veya toprak- su ve atmosfer arasında elementer kükürt, hidrojen sülfür, sülfatlar ve kükürt dioksit halinde dönüşüm sağlamaktadır.
Doğal koşullarda bu dolaşımların ara basamaklarında oluşan bazı bileşikler (örn.SO2) canlılar için toksit etkiye sahiptir. Ancak doğal konsantrasyonun düşük olması toksik etkiyi sınırlamaktadır.
Özellikle fosil yakıtların yakılması ile atmosfere karışan doğal miktarın çok fazlası SO2 günümüzde hava kirletici parametreler arasında birinci sırayı almaktadır. Bu konuda birçok araştırma yapılmış ve canlılar üzerindeki etkisinin canlı türüne, havadaki konsantrasyonuna, sıcaklığa, hava nemine göre değişik şekil ve derecede etki ettiği belirlenmiştir.

## Slide 41
Ancak yuvarlak bir rakam olarak havadaki konsantrasyonunun 30-60 mikrogram/m3 aşması halinde gözle görülemeyen zararların başladığı tespit edilmiştir.
Endüstriyel ve ısınmadan kaynaklanan kükürt dioksidin % 30-50'si atmosfere karışarak, hava hareketleri ile taşınmak suretiyle binlerce kilometre uzaklara gidebilmektedir. Böylece hava kirliliği uluslararası bir nitelik kazanmaktadır. Hava katmanlarındaki SO2, hava sıcaklığı, hava nemi ve konsantrasyona bağlı olarak katı partiküllerin içerdiği çeşitli bileşiklerin de katalitik etkisiyle havada önce sülfiröz asidine (H2SO3) ve sülfirik aside dönüşerek asit yağmurlarını oluşturmaktadır.
Almanya ve İngiltere'de oluşan SO2'nin taşınması ile İsveç'te oluşan asit yağmurları karalar ve göllerin pH değerinin oldukça düşmesine ve buna bağlı olarak da birçok göldeki balık popülasyonlarının yok almasına neden olmuştur.

## Slide 42
Kükürtdioksit ve asit yağmurları bitkiler ve insanlar için de birçok zararlı etkiye sahiptir. Ülkemizde Artvin-Murgul bakır fabrikası, Samsun-Gelemen Bakır izabe ve gübre fabrikası, Yatağan Termik santrali gibi birçok yer SO2 zararlarından bitki örtüsünü tamamen kaybedilmiştir
Bunun yanında 1952 yılında İngiltere’de Londra'nın üstünde 15 gün hareketsiz kalan ve konsantrasyonu 1500 mikrogram /m3'ü aşan SO2 4000 kişinin ölümüne neden olmuştur.

## Slide 43: BİR SONRAKİ SUNUM
EKOLOJİK DÖNGÜLERE ANTROPOJEN ETKİLER VE SONUÇLARI
SABIRLI, ÇALIŞKAN VE ZEKİSİNİZ.
TEŞEKKÜR EDİYORUZ.