## Slide 1: Manyetik malzemeler

## Slide 2: Manyetik Alan ve Manyetik Akı
Manyetik alan mıknatısların veya akım taşıyan bir telin civarında oluşan vektörel büyüklüktür. Manyetik alan şiddeti ‘H’ ile gösterilir. A/m olarak ölçülür.
Bir manyetik alan içerisine manyetik özelliğe sahip bir malzeme konulursa, manyetik alan şiddeti artar veya azalır. Maddenin birim yüzeyine dik olarak geçen akı (kuvvet çizgileri) miktarına manyetik akı yoğunluğu denir. ‘B’ ile gösterilir. Weber/m2 olarak ölçülür,
µ : Mutlak manyetik geçirgenlik katsayısı
µr: Bağıl manyetik geçirgenlik katsayısı

## Slide 3: Manyetik özellik sınıfları
Yapılan çalışmalar tüm maddelerin, manyetik alana bir tepki gösterdiğini dolayısıyla maddelerin üç grupta toplanabileceğini göstermiştir. Bu maddeler;
Diamanyetik,
Paramanyetik,
Ferromanyetik,
maddelerdir. Bunların dışında,
Antiferromanyetik,
Ferrimanyetik
gruplarıda literatürde kullanılmaktadır.

## Slide 4: Diamanyetizma
Manyetizmanın çok zayıf bir şeklidir.
Kalıcı olarak mıknatıslanmazlar.
Manyetik alan etkisi altında elektronların yörünge hareketlerinde bir değişiklik olması sonucunda ortaya çıkar.
Bağıl geçirgenlik, µr < 1 ve manyetik duyarlılık negatiftir.
Radyum, potasyum, magnezyum, hidrojen, bakır, gümüş, altın ve su diamanyetiktir.

## Slide 5: paramanyetizma
Bir dış manyetik alan bulunmadığında, atomik manyetik momentler gelişigüzeldir. Bu malzemeler net bir mıknatıslanma göstermez.
Paramanyetik malzemeler sadece bir manyetik alanda mıknatıslanma gösterirler ve manyetik değildirler. Kalıcı olarak mıknatıslanmazlar.
Bağıl geçirgenlik, µr > 1 ve manyetik duyarlılıkları pozitiftir.
Oksijen, alüminyum, tungsten, platin diamanyetik malzemelere örnek verilebilir.

## Slide 6: Diamanyetik ve paramanyetik malzemeler

## Slide 7: ferromanyetizma
Dış manyetik alanın yokluğunda bile kalıcı manyetik momentlere sahip malzemelere ferromanyetik malzemeler denir.
Bir ferromanyetik malzeme mıknatıslanmamış durumda iken domenler rastgele bir düzendedir ve net manyetik alan sıfırdır. Mıknatıslayıcı bir kuvvet uygulandığında bölgeler düzene girerler ve kuvvetli bir manyetik alan üretirler.
Demir, Kobalt, Nikel, Çelik, Alniko gibi maddeler örnek olarak verilebiri.

## Slide 8: Ferrimanyetizma
Ferromagnetlerdeki gibi kendiliğinden mıknatıslanma gösteren malzemelerdir.
Ancak doğal mıknatıslanmaları, ferromagnetlere göre daha küçüktür.
antiferromanyetizma
Antiferromanyetizmada manyetik momentler eşit ve zıt şekilde yönlenerek birbirlerini yok ederler.
Manyetik alan yokluğunda net mıknatıslanma sıfırdır.

## Slide 9: Manyetik Özelliklerin Ölçümü
Manyetik malzemelerin özellikleri malzemenin B-H histeresiz eğrisinden belirlenir.
Malzemeye uygulanan manyetik alan şiddetine(H) bağlı olarak değişen manyetik akı yoğunluğu(B) değerleri ölçülür. Bunun sonucunda maddenin B-H eğirişi elde edilmiş olur.
Hc: Kalıcı manyetikliği yoketmek için ters yönde uygulanması gereken manyetik alandır.

## Slide 10: Manyetik Malzeme sınıfları
Hc koersitif kuvvetinin değerine göre manyetik malzemeler, yumuşak ve sert manyetik malzemeler olarak sınıflandırılırlar.
Hc < 10 A/cm : Yumuşak malzeme
Hc > 10 A/cm : Sert malzeme
şeklinde tanımlanır.

## Slide 11: Yumuşak Manyetik Malzemeler
Kolay manyetize olup aynı şekilde kolayca demanyetize olurlar.
Bu özellikleri elektrik akımının değişmesiyle transformatörlerde ve indüktanslarda manyetik akının kontrolüne imkan sağlamaktadır.
Düşük koersiviteden dolayı oluşan yüksek geçirgenlik değeri düşük enerji kaybını sağlamaktadır.
Dar histerisiz çevriminin yanında yüksek B değeri yumuşak manyetik malzemelerin boyutunun küçülmesinde istenen bir özelliktir.

## Slide 12: Yumuşak Manyetik Malzemeler
Elektrik motoru, jeneratör, trafo, elektromıknatısların çekirdekleri yumuşak manyetik malzemelerden yapılır.

## Slide 13: Sert Manyetik Malzemeler
Sert manyetik malzemeler zor manyetize olur ve manyetiklikleri zor giderilir.
Bu malzemelerin yüksek B ve H değerlerinin büyüklüğünden dolayı kalıcı mıknatıs olarak kullanılırlar.
Sert mıknatıslar motorlar, jeneratörler, manyetik ayırıcılar, tutacaklar, elektron tüpleri, manyetik rezonans görüntüleme sistemleri gibi sağlıktan elektroniğe, otomotivden madenciliğe kadar pek çok alanda kullanılmaktadırlar.

## Slide 14: Sert Manyetik Malzemeler

## Slide 15: Kalıcı Mıknatıslar
Kalıcı mıknatıslar (sert manyetik malzemeler) ilk başta manyetik alan yardımıyla mıknatıslanırlar ve bu özelliklerini devam ettirirler.
Kalıcı mıknatısların en önemli uygulama alanları elektrik motorları ve jeneratörlerdir.

## Slide 16: Mıknatıs çeşitleri: Alnico
İlk bulunan kalıcı mıknatıslardan biridir.
Adını, demir metaline eklenti olarak kullanılan Aluminyum, kobalt ve Nikel’den almaktadır.
1930 larda popüler olmuştur.
Kırılgandırlar.

## Slide 17: Mıknatıs çeşitleri: Ferritler
En çok kullanılan kalıcı mıknatıslardır.
Bu mıknatıslar Baryum ve Stronsiyum ferritlerden oluşmaktadırlar.
Yapıları BaO•6Fe2O3 ve SrO•6Fe2O3 şeklindedir.
Diğer kalıcı mıknatıslara göre düşük enerji yoğunluğuna sahiptirler.
Fakat, düşük maliyet, kısmen yüksek koersivite ve düşük yoğunluklarından dolayı motorlar, jeneratörler, hoparlör ve oyuncaklar gibi yerlerde çok geniş kullanım alanına sahiptirler.
Dünyadaki kalıcı mıknatıs üretimin yarıdan fazlası ferritlerdir.

## Slide 18: Mıknatıs çeşitleri: Nadir Toprak Mıknatısları
En önemli nadir toprak mıknatısı Sm2Co17’dir.
Bu alaşımın maksimum normal enerjisi Alnico’dan altı kat, koersivitesi ise beş kat fazladır.
Bu özelliği onu tıbbi nakil pompa ve vanalarında ve elektronik kol saati hareketleri için kullanılan minyatür motorlarda uygulama alanı bulmasına sebep olmaktadır.

## Slide 19: Mıknatıs çeşitleri: Nadir Toprak Mıknatısları
Kalıcı manyetik malzemelerde görülen en önemli gelişmelerden birisi 1984 yılında Neodyum-Demir-Bor (NdFeB) mıknatıslarının geliştirilmesiyle olmuştur.
Bu mıknatısların maksimum normal enerjisi, (BH)maks, 300 kj/m3’den fazladır.
Bu mıknatıslar düşük hacim ve ağırlık gerektiren yerlerde tercih edilmektedirler.
Nadir toprak mıknatıslarının en büyük dezavantajı yüksek maliyetli olmalarıdır.

## Slide 20: Teşekkürler
M. Sadık Kehribar
20555017