SORU : Yapılan bir toplulaştırma uygulamasında uygulamaya giren kadastro parselleri ve uygulama sonrası dağıtıldıkları bloklar aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bu duruma göre;

a) Ortak tesislere katılım payını ve kesintileri hesaplayınız (Toplam ortak alanlar (yol vd.) 68.5da (PE=40), kadastro yolları 0.4 da (PE=40) olarak verilmiştir.).

b) İlgili tüm PE ve derece (Parsel Değer Endekslerini) hesaplamalarını hesaplayınız.

c) A maliğinin hisselerini 211 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. B maliğinin hisselerini 211 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. C maliğinin hisselerini 212 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. D maliğinin hisselerini 212 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. F maliğinin hisselerini 213 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. E maliğinin hisselerini de 213 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. (Tüm kadastro parsellerinin hesaplanan tapu tahsis alanları gösterilecektir.)

| Ada No | Parsel No | Alan (m2) | Malik | Hisse | Kısım | K. Alanı (m2) | KE | TE | VE | PE | Parsel Bazında PE | PDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 1 | 55000 | A | Tam | I | 55000 | 14 | 77 | 16 |  |  |  |
| 102 | 2 | 75.000 | A | 1/5 | I | 20.000 | 12 | 84 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | B | 2/5 | II |  | 11 | 86 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | C | 2/5 | III | 30.000 | 11 | 90 | 18 |  |  |  |
| 102 | 3 | 200.000 | A | 1/4 | I | 30.000 | 10 | 70 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | B | 1/4 | II | 32.000 | 12 | 61 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | C | 1/4 | III |  | 13 | 59 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | D | 1/4 | IV | 42.000 | 10 | 61 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V | 12.000 | 14 | 59 | 18 |  |  |  |
| 102 | 4 | 90.000 | D | 1/3 | I | 25.000 | 11 | 51 | 19 |  |  |  |
|  |  |  | E | 2/3 | II |  | 13 | 49 | 15 |  |  |  |
| 103 | 1 | 160.000 | E | Tam | I | 30.000 | 11 | 63 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II | 50.000 | 11 | 65 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | III |  | 11 | 67 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV | 20.000 | 11 | 72 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V | 40.000 | 11 | 75 | 18 |  |  |  |
| 104 | 1 | 75.000 | F | Tam | I |  | 14 | 84 | 18 |  |  |  |

| BLOKLARA İLİŞKİN BİLGİLER |
| --- |
| Blok No | Blok Alanları (m2) | Blok PE Değerleri |
| 211 | ??? | 65 |
| 212 | ??? | 76.5 |
| 213 | ??? | 72.78712491 |

211 ada 1 parsel TTA = 120865.58 m2

211 ada 2 parsel TTA = 79549.20 m2

212 ada 1 parsel TTA = 67590.82 m2

212 ada 2 parsel TTA = 58993.49 m2

213 ada 1 parsel TTA = 181757.85 m2

213 ada 2 parsel TTA = 78143.06 m2

Çıkacaktır.

Kontrol; 655000(Toplam Kad.Parsel Alan)+ 400 (Kad. Yolları)-68500-586900(Toplam İşletme ada alanları) = 0

Prof.Dr. Mehmet ALKAN (Ders Sorumlusu)