SORU : Yapılan bir toplulaştırma uygulamasında uygulamaya giren kadastro parselleri ve uygulama sonrası dağıtıldıkları bloklar aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bu duruma göre;

a) Ortak tesislere katılım payını ve kesintileri hesaplayınız (Toplam ortak alanlar 78.5da (PE=40), kadastro yolları 1.1  ha (PE=40), kadastro harici alanlar ise 2.5 da (PE=20) dır.).

b) İlgili tüm PE ve derece (PARSEL DEĞER ENDEKSLERİNİ) hesaplayınız.

c) A maliğinin hisselerini 211 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. B maliğinin hisselerini 211 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. C maliğinin hisselerini 212 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. D maliğinin hisselerini 212 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. F maliğinin hisselerini 213 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. E maliğinin hisselerini de 213 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. (Tüm kadastro parsellerinin hesaplanan tapu tahsis alanları gösterilecektir.) (KONTROL İSPAT EDİLECEKTİR).

| Ada No | Parsel No | Alan (m2) | Malik | Hisse | Kısım | K. Alanı (m2) | KE | TE | VE | PE | Parsel Bazında PE | PDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 1 | 56.021,75 | A | Tam | I | 56.021,75 | 14 | 77 | 15 |  |  |  |
| 104 | 2 | 75.011.11 | A | 1/5 | I | 20.000 | 12 | 84 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | B | 2/5 | II |  | 11 | 86 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | C | 2/5 | III | 30.000 | 11 | 90 | 18 |  |  |  |
| 104 | 3 | 200.000,50 | A | 3/16 | I | 30.000 | 10 | 70 | 17 |  |  |  |
|  |  |  | B | 2/16 | II | 32.000 | 12 | 61 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | C | 8/16 | III |  | 13 | 59 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | D | 3/16 | IV | 42.000 | 10 | 61 | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V | 12.000 | 14 | 59 | 18 |  |  |  |
| 104 | 4 | 90.575,85 | D | 1/3 | I | 25.000 | 11 | 51 | 19 |  |  |  |
|  |  |  | E | 2/3 | II |  | 13 | 49 | 19 |  |  |  |
| 104 | 5 | 79.875,66 | D | 1/4 | I | 30.000 | 12 | 53 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II |  | 14 | 52 | 19 |  |  |  |
|  |  |  | E | 3/4 | III | 20.000 | 14 | 58 | 19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV | 20.000 | 16 | 55 | 18 |  |  |  |
| 105 | 1 | 160.444,44 | E | Tam | I | 30.000 | 11 | 63 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II | 50.000 | 11 | 65 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | III |  | 11 | 67 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV | 20.000 | 11 | 72 | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V | 40.000 | 11 | 75 | 17 |  |  |  |
| 105 | 2 | 265.444,61 | C | 3/16 | I | 70.000 | 14 | 74 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II |  | 16 | 72 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | F | 13/16 | III | 20.000 | 16 | 76 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV | 10.000 | 16 | 80 | 14 |  |  |  |

| BLOKLARA İLİŞKİN BİLGİLER |
| --- |
| lok No | Blok Alanları (m2) | Blok Dereceleri |
| 211 | ??? | 75,60 |
| 212 | ??? | 73,44 |
| 213 | ??? | ?? |

Kesintilerin Hesabı

| Ada No | Parsel No |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 1 |  |  |  |
| 101 | 2 |  |  |  |
| 101 | 3 |  |  |  |
| 101 | 4 |  |  |  |
| 101 | 5 |  |  |  |
| 102 | 1 |  |  |  |
| 102 | 2 |  |  |  |

Prof.Dr. Mehmet ALKAN (Ders Sorumlusu)