SORU : Yapılan bir toplulaştırma uygulamasında uygulamaya giren kadastro parselleri ve uygulama sonrası dağıtıldıkları bloklar aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bu duruma göre;

a) Ortak tesislere katılım payını ve kesintileri hesaplayınız (Toplam ortak alanlar (yol vd.) 70 da (PE=40), kadastro yolları 0.5 da (PE=40) ve kadastro harici alan 1 da (PE=20) olarak verilmiştir.).

b) İlgili tüm PE ve derece (Parsel Değer Endekslerini) hesaplamalarını hesaplayınız.

c) A maliğinin hisselerini 211 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. B maliğinin hisselerini 211 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. C maliğinin hisselerini 212 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. D maliğinin hisselerini 212 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. F maliğinin hisselerini 213 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. E maliğinin hisselerini de 213 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. (Tüm kadastro parsellerinin hesaplanan tapu tahsis alanları gösterilecektir.)

| Ada No | Parsel No | Alan (m2) | Malik | Hisse | Kısım | K. Alanı (m2) | KE | TE | VE | PE | Parsel Bazında PE | PDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 1 | 65000 | A | Tam | I | 55000 | 14 | 77 | 6 |  |  |  |
| 102 | 2 | 65.000 | A | 1/5 | I | 20.000 | 12 | 84 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | B | 2/5 | II |  | 11 | 86 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | C | 2/5 | III | 30.000 | 11 | 90 | 8 |  |  |  |
| 102 | 3 | 220.000 | A | 2/16 | I | 30.000 | 10 | 70 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | B | 5/16 | II | 32.000 | 12 | 61 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | C | 3/16 | III |  | 13 | 59 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | D | 6/16 | IV | 42.000 | 10 | 61 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V | 12.000 | 14 | 59 | 8 |  |  |  |
| 102 | 4 | 80.000 | D | 9/24 | I | 25.000 | 11 | 51 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | E | 13/24 | II |  | 13 | 49 | 10 |  |  |  |
| 103 | 1 | 180.000 | E D | 9/16 7/16 | I | 30.000 | 11 | 63 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II | 50.000 | 11 | 65 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | III |  | 11 | 67 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IV | 20.000 | 11 | 72 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V | 40.000 | 11 | 75 | 8 |  |  |  |
| 104 | 1 | 125.000 | F Hazine | 1/3 2/3 | I |  | 14 | 84 | 8 |  |  |  |

| BLOKLARA İLİŞKİN BİLGİLER |
| --- |
| lok No | Blok Alanları (m2) | Blok PE Değerleri |
| 211 | ??? | 69,50 |
| 212 | ??? | 71,52685 |
| 213 | ??? | ?? |

Prof.Dr. Mehmet ALKAN (Ders Sorumlusu)