SORU : Yapılan bir toplulaştırma uygulamasında uygulamaya giren kadastro parselleri ve uygulama sonrası dağıtıldıkları bloklar aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bu duruma göre;

a) Ortak tesislere katılım payını ve kesintileri hesaplayınız (Toplam ortak alanlar (yol vd.) 68.5da (PE=40), kadastro yolları 0.4 da (PE=40) olarak verilmiştir.).

b) İlgili tüm PE ve derece (Parsel Değer Endekslerini) hesaplamalarını hesaplayınız.

c) A maliğinin hisselerini 211 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. B maliğinin hisselerini 211 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. C maliğinin hisselerini 212 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. D maliğinin hisselerini 212 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. F maliğinin hisselerini 213 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. E maliğinin hisselerini de 213 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. (Tüm kadastro parsellerinin hesaplanan tapu tahsis alanları gösterilecektir.)

| Ada No | Parsel No | Alan (m2) | Malik | Hisse | Kısım | K. Alanı (m2) | KE | TE | VE | PE | Parsel Bazında PE | PDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 1 | 55000 | A | Tam | I | 55000 | 14 | 77 | 16 | 76,20 | 76,20 | 41910 |
| 102 | 2 | 75.000 | A | 1/5 | I | 20.000 | 12 | 84 | 18 | 80,40 | 81,5066 | 61130 |
|  |  |  | B | 2/5 | II | 25000 | 11 | 86 | 18 | 80,60 |  |  |
|  |  |  | C | 2/5 | III | 30.000 | 11 | 90 | 18 | 83,00 |  |  |
| 102 | 3 | 200.000 | A | 1/4 | I | 30.000 | 10 | 70 | 18 | 70,00 | 65,4940 | 130988 |
|  |  |  | B | 1/4 | II | 32.000 | 12 | 61 | 16 | 64,60 |  |  |
|  |  |  | C | 1/4 | III | 84000 | 13 | 59 | 16 | 64,40 |  |  |
|  |  |  | D | 1/4 | IV | 42.000 | 10 | 61 | 18 | 64,60 |  |  |
|  |  |  |  |  | V | 12.000 | 14 | 59 | 18 | 67,40 |  |  |
| 102 | 4 | 90.000 | D | 1/3 | I | 25.000 | 11 | 51 | 19 | 60,60 | 58,2889 | 52460 |
|  |  |  | E | 2/3 | II | 65.000 | 13 | 49 | 15 | 57,40 |  |  |
| 103 | 1 | 160.000 | E | Tam | I | 30.000 | 11 | 63 | 18 | 66,80 | 69,95 | 111920 |
|  |  |  |  |  | II | 50.000 | 11 | 65 | 18 | 68,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | III | 20.000 | 11 | 67 | 18 | 69,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | IV | 20.000 | 11 | 72 | 18 | 72,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | V | 40.000 | 11 | 75 | 18 | 74,00 |  |  |
| 104 | 1 | 75.000 | F | Tam | I | 75.000 | 14 | 84 | 18 | 82,40 | 82,40 | 61800 |

TOPLAM PDS = 460208

OTKPO = % 5,9  KAMULAŞTIRMA YOK!!

OTKPO = 0,059190627

| BLOKLARA İLİŞKİN BİLGİLER |
| --- |
| Blok No | Blok Alanları (m2) | Blok PE Değerleri |
| 211 | ??? | 65 |
| 212 | ??? | 76.5 |
| 213 | ??? | 79,737608323 |

|  |  | Hisseye | OTKPO | KALAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1.00 | 41910 | 2480.68 | 39429.32 |
| A | 0.20 | 12226 | 723.66 | 11502.34 |
| B | 0.40 | 24452 | 1447.33 | 23004.67 |
| C | 0.40 | 24452 | 1447.33 | 23004.67 |
| A | 0.25 | 32747 | 1938.32 | 30808.68 |
| B | 0.25 | 32747 | 1938.32 | 30808.68 |
| C | 0.25 | 32747 | 1938.32 | 30808.68 |
| D | 0.25 | 32747 | 1938.32 | 30808.68 |
| D | 0.33 | 17486.667 | 1035.05 | 16451.62 |
| E | 0.67 | 34973.333 | 2070.09 | 32903.24 |
| E | 1.00 | 111920 | 6624.61 | 105295.39 |
| F | 1.00 | 61800 | 3657.98 | 58142.02 |

| APDS= | 81740.34 |
| --- | --- |
| BPDS= | 53813.36 |
| CPDS= | 53813.36 |
| DPDS= | 47260.30 |
| EPDS= | 138198.62 |
| FPDS= | 58142.02 |

211 ada 1 parsel TTA = 125754,37 m2    (81740,34* 100 /65) – A Maliği TAM hisse

211 ada 2 parsel TTA = 82789,78 m2    B Maliği TAM Hisse (53813,36 * 100 /65 )

212 ada 1 parsel TTA = 70344,26 m2   (53813,36 * 100 / 76,50)  C Maliği TAM

212 ada 2 parsel TTA = 61778,18 m2   D Maliği TAM   (47260*100/76,50)

213 ada 1 parsel TTA = 173316,74 m2   E MALİĞİ TAM

213 ada 2 parsel TTA = 72916,68 m2    F Maliği TAM

Çıkacaktır.

Kontrol; 655000(Toplam Kad.Parsel Alan)+ 400 (Kad. Yolları)-68500-586900(Toplam İşletme ada alanları) = 0

Prof.Dr. Mehmet ALKAN (Ders Sorumlusu)

586900 - 340666,58 = 246233,42 m²

E ve F ye ait PDS değerleri toplamı = 196340,64

196340,64* 100 / X = 246233,42

X= 79,737….. (213 Adanın PE Değeri)