SORU : Yapılan bir toplulaştırma uygulamasında uygulamaya giren kadastro parselleri ve uygulama sonrası dağıtıldıkları bloklar aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bu duruma göre;

a) Ortak tesislere katılım payını ve kesintileri hesaplayınız (Toplam ortak alanlar (yol vd.) 70 da (PE=40), kadastro yolları 0.5 da (PE=40) ve kadastro harici alan 1 da (PE=20) olarak verilmiştir.).

b) İlgili tüm PE ve derece (Parsel Değer Endekslerini) hesaplamalarını hesaplayınız.

c) A maliğinin hisselerini 211 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. B maliğinin hisselerini 211 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. C maliğinin hisselerini 212 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. D maliğinin hisselerini 212 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. F maliğinin hisselerini 213 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. E maliğinin hisselerini de 213 nolu adaya dağıtım yaparak, tapu tahsis alanlarını hesaplayınız. (Tüm kadastro parsellerinin hesaplanan tapu tahsis alanları gösterilecektir.)

| Ada No | Parsel No | Alan (m2) | Malik | Hisse | Kısım | K. Alanı (m2) | KE | TE | VE | PE | Parsel Bazında PE | PDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 1 | 65000 | A | Tam | I | 65000 | 14 | 77 | 16 | 76,20 | 76,20 | 49530 |
| 102 | 2 | 65.000 | A | 1/5 | I | 20.000 | 12 | 84 | 18 | 80,40 | 81,646154 | 53070 |
|  |  |  | B | 2/5 | II | 15000 | 11 | 86 | 18 | 80,60 |  |  |
|  |  |  | C | 2/5 | III | 30.000 | 11 | 90 | 18 | 83,00 |  |  |
| 102 | 3 | 220.000 | A | 2/16 | I | 30.000 | 10 | 70 | 18 | 70 | 65,776363 | 144708 |
|  |  |  | B | 5/16 | II | 32.000 | 12 | 61 | 16 | 64,60 |  |  |
|  |  |  | C | 3/16 | III | 104.000 | 13 | 59 | 16 | 64,40 |  |  |
|  |  |  | D | 6/16 | IV | 42.000 | 10 | 61 | 20 | 66,60 |  |  |
|  |  |  |  |  | V | 12.000 | 14 | 59 | 18 | 67,40 |  |  |
| 102 | 4 | 80.000 | D | 9/24 | I | 25.000 | 11 | 51 | 19 | 60,60 | 61,8375 | 49470 |
|  |  |  | E | 13/24 | II | 55000 | 13 | 49 | 20 | 62,40 |  |  |
| 103 | 1 | 180.000 | E D | 9/16 7/16 | I | 30.000 | 11 | 63 | 18 | 66,80 | 69,866667 | 125760 |
|  |  |  |  |  | II | 50.000 | 11 | 65 | 18 | 68,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | III | 40.000 | 11 | 67 | 18 | 69,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | IV | 20.000 | 11 | 72 | 18 | 72,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | V | 40.000 | 11 | 75 | 18 | 74,00 |  |  |
| 104 | 1 | 125.000 | F Hazine | 1/3 2/3 | I | 125000 | 14 | 84 | 18 | 82,40 | 82,40 | 103000 |

OTKPO = ((70000*40/100)-(500*40/100)-(1000*20/100)) / 525538

= 0,052517611

%5,25 KAMULAŞTIRMA YOK

| Ada No | Parsel No | Alan (m2) | Malik | Hisse | Hisseye Düşen Miktar | OTKPO | KALAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 1 | 65000 | A | Tam | 49530 | 2601,20 | 46928,80 |
| 102 | 2 | 65.000 | A | 1/5 | 10614 | 557,42 | 10056,58 |
|  |  |  | B | 2/5 | 21228 | 1114,84 | 20113,16 |
|  |  |  | C | 2/5 | 21228 | 1114,84 | 20113,16 |
| 102 | 3 | 220.000 | A | 2/16 | 18088,5 | 949,96 | 17138,54 |
|  |  |  | B | 5/16 | 45221,25 | 2374,91 | 42846,34 |
|  |  |  | C | 3/16 | 27132,75 | 1424,95 | 25707,80 |
|  |  |  | D | 6/16 | 54265,50 | 2849,89 | 51415,61 |
| 102 | 4 | 80.000 | D | 9/24 | 18551,25 | 974,27 | 17576,98 |
|  |  |  | E | 13/24 | 26796,25 | 1407,28 | 25388,97 |
| 103 | 1 | 180.000 | E | 9/16 | 70740 | 3715,10 | 67024,90 |
|  |  |  | D | 7/16 | 55020 | 2889,52 | 52130,48 |
| 104 | 1 | 125.000 | F Hazine | 1/3 2/3 | 34333,33 | 1803,10 | 32530,23 |
|  |  |  |  |  | 68666,67 | 3606,21 | 65060,46 |

A PDS = 74123,92

B PDS = 62959,49

C PDS = 45820,96

D PDS= 121123,07

E PDS = 92413,87

F PDS = 32530,23

HAZİNE PDS = 65060,46

211 ADA 1 PARSEL TTA (A Maliği)= 106.653,12 m²

211 ADA 2 PARSEL TTA (B MALİĞİ) = 90.589,21 m²

212 ADA 1 PARSEL TTA (C MALİĞİ) = 64.061,20 m²

212 ADA 2 PARSEL TTA (D MALİĞİ) = 169.339,30 m²

211 ve 212 ADA ALAN TOPLAMI = 430.642,83 m²

KONTROL !!!  735000 + 500+ 1000 – 70000 – İŞLETMA AA (İAA) = 0

213 İşletme ADA ALANI = 235.857,17 m²

213 PE ? 190004,56 * 100 / PE = 235.857,17 = 80,559161292

213 ADA 1 PARSEL TTA (E MALİĞİ) = 114.715,53 m²

213 ADA 2 PARSEL TTA (F MALİĞİ) = 40.380,55  m²

213 ADA 2 PARSEL TTA (Hazine MALİĞİ) = 80.761,09 m²

KONTROL !!!  735000 + 500+ 1000 – 70000 – 666.500 = 0

| BLOKLARA İLİŞKİN BİLGİLER |
| --- |
| lok No | Blok Alanları (m2) | Blok PE Değerleri |
| 211 | ??? | 69,50 |
| 212 | ??? | 71,52685 |
| 213 | ??? | ?? |

Prof.Dr. Mehmet ALKAN (Ders Sorumlusu)

EVDE ÇÖZ ?????

104 Ada 1 135.000,00 m²

103 ADA 1

Malikleri

| E | 8/16 |
| --- | --- |
| D | 6/16 |
| F | 2/16 |

| BLOKLARA İLİŞKİN BİLGİLER |
| --- |
| lok No | Blok Alanları (m2) | Blok PE Değerleri |
| 211 | ??? | 70,48 |
| 212 | ??? | 72,54 |
| 213 | ??? | ?? |