## Slide 1
ÖLÇME BİLGİSİ 1
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

## Slide 2
UZUNLUK ÖLÇÜMÜ
Kavramsal Kazanımlar:
Uzunluk, mesafe, uzunluk ölçme yöntemleri ve donanımları ile ölçülen uzunlukların indirgenmesi ve uzunluk ölçümünde kesinlik kavramları aktarılacaktır.
Uygulamalar:
Elektronik uzunluk ölçümü
Elektronik olarak ölçülen uzunlukların indirgenmesi
2.Bölüm

## Slide 3
Yardımcı Ölçme Aletleri
Jalon
Jalon sehpası
Çekül

## Slide 4
Yardımcı Ölçme Aletleri

## Slide 5
Doğruların Aplikasyonu

## Slide 6
Doğruların Aplikasyonu

## Slide 7
Doğruların Aplikasyonu

## Slide 8
Uzunluk Kavramı
Bir cismin boyutlarını ifade eden büyüklüktür. Bu büyüklük en, boy veya yükseklik yönlerinde olabilir.
Fizikte ise uzunluk, mesafe ile eşdeğer anlamda kullanılır.
Mesafe, iki nokta arasındaki uzaklıktır.
Cisimlerin ne kadar uzaklıkta olduğunu sayısal olarak ifade eder.
SI birim sisteminde uzunluk birimi metre (m) dir.

## Slide 9
Şerit Metre ile Uzunluk Ölçümü
Genelde 20 m uzunluğundadır.
Ayrıca 10, 30, 50 m uzunluğunda olanları da vardır. Genişlikleri 10-14 mm, kalınlıkları ise 0.2-0.3 mm’dir. Çelik şeritler genellikle cm bölümlüdürler ve bu tür şeritlerin ilk 10 cm ve son 10 cm’lik kısımları milimetre bölümlü olurlar.
Çelik şeritler, hava sıcaklığının etkisiyle uzar ya da kısalırlar.
Hassas ölçmelerde hava sıcaklığı da ölçülerek, sonuçlar düzeltilir.

## Slide 10
Şerit Metre ile Uzunluk Ölçümü

## Slide 11
Şerit Metre ile Uzunluk Ölçümü
Ölçü tam doğru üzerinde yapılmalıdır. Bunu sağlamak için şeridin sıfırını tutan teknik eleman öndekine doğrultu vererek onun doğru üzerinde olmasını sağlamalıdır.
Çelik şerit metreler genellikle 10 kg’lık bir germe kuvveti altında ayarlandıkları için ölçü sırasında da şerit metre bu kuvvet ile gerilmelidir.
Ölçü sırasında şeridin tam yatay durumda tutulması sağlanmalıdır. Bu amaçla, şerit gerildikten sonra sıfır çizgisi düşey duruma getirilerek, çekülün ipi ile paralel oluncaya kadar şerit aşağı yukarı kaldırılıp indirilir ve böylece şeridin yatay durumu tespit edilir. Eğimi fazla olan kenarların ölçümünde şeridin yataylığını üçüncü bir şahıs yan taraftan bakarak sağlamalıdır.
Şeridi hiçbir zaman omuz hizasından yukarı kaldırmamak, eğer ölçülecek doğrunun eğimi çok fazla ve şeridin omuz hizasından daha yukarı kalkması gerekiyorsa şeridin boyunu kısaltarak omuz hizasında kalması sağlanmalıdır.
Dikkat edilecek hususlar:

## Slide 12
Çekülün izdüşümünün doğru olmasını sağlamak için çekül yerden çok yukarıda tutulmamalı ve rüzgarda sallanmasını önlemek için ağır bir çekül kullanmalıdır. Ayrıca, sallanmayı önlemek için çekülü hafif hafif aşağı yukarı hareket ettirmek faydalıdır.
Doğruyu yüksek noktadan aşağıya doğru ölçmeli, gidiş-dönüş ölçülerinde eğimli yerlerde yüksekteki noktadan aşağıya doğru iki kez ölçmeli ve mümkünse şeridin yüksek taraftaki ucu çeküllenip zeminde tespit edilmelidir.
Şerit Metre ile Uzunluk Ölçümü

## Slide 13
dl : Şerit boyu hatası (m)
l : Ölçülen uzunluk (m)
L0 : Normal koşullar altında şerit metrenin boyunu (m)
Kalibrasyon düzeltmesi kk
l : Ölçülen uzunluk (m)
 : Genleşme katsayısı (çelik için 0.0115.10-3)
t : Ölçü sırasındaki sıcaklık (0C)
Sıcaklık düzeltmesi kC
sarkma düzeltmesi ks
Şerit Metre ile Uzunluk Ölçümü

## Slide 14
germe kuvveti düzeltmesi kg
P0: Germe kuvveti (N)
P : Uygulanan germe kuvveti (N)
Q : Şerit metrenin enine kesiti (cm2)
E : Şerit metrenin elastikiyet modülü (N/cm2)
doğrultu sapması kd
Uzunluk düzeltmesi
Şerit Metre ile Uzunluk Ölçümü

## Slide 15
Şerit Metre ile Uzunluk Ölçümü
Uzunluk | 50 m | 75 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m
Hata Sınırı | 6 cm | 7.2 cm | 8 cm | 9.3 cm | 10.5 cm | 11.5 cm

## Slide 16
Optik Uzunluk Ölçümü
Teodolit dürbünlerinin içindeki gözlem çizgisinin merkezine eşit uzaklıkta aralarındaki mesafe p olan iki çizgi mevcuttur.
Teodolit dürbünlerinin içindeki gözlem üst ve alt gözlem çizgilerinin mirayı kestiği yerdeki değerlerin (o-u) farkı alet ile mira arasındaki uzunluk için bir ölçüttür.

## Slide 17
Elektronik Uzunluk Ölçümü
Elektronik uzunluk ölçümünde, taşıyıcı dalga olarak ışığın kullanıldığı aletler daha yaygındır.
Bu aletler elektronik uzunluk ölçerler olarak adlandırılır.

## Slide 18
Elektronik Uzunluk Ölçümü
Elektronik Uzunluk Ölçümü
İmpuls Yöntemi
Faz Farkı Yöntemi

## Slide 19
İmpuls Ölçme Yöntemi
n:Kırılma indisi
C0:Boşuktaki ışık hızı

## Slide 20
n = 1.000293
=3* m/s
∆t=6 µs
İmpuls Ölçme Yöntemi
UYGULAMA

## Slide 21
Faz Farkı Ölçme Yöntemi
Genlik Modülasyonu
lM=20 m
lT=0.8-1.2 mm
Kullanılan elektromanyetik dalga genlik modülasyonu ile modüle edilmiş sinüs eğrisi şeklindeki dalgadır.
Faz farkı yönteminde uzunluk, göndericiden sürekli olarak yollanan ve yansıtıcıdan yansıyıp tekrar alıcı tarafından alınan elektromanyetik dalga arasında oluşan faz farkı yardımı ile belirlenir.

## Slide 22
Modüle edilmiş dalga uzunluk ölçümü için birim olarak kullanılır. f modülasyon frekansı, co ışığın boşluktaki hızı ve n ortamın kırılma indisini göstermek üzere dalga boyu,
Ölçülecek uzunluk boyunca gidip ve yansıtıcıdan geri gelen dalga, gönderilen dalgaya göre alıcıya faz kayıklığı ile ulaşır. Gidiş dönüş uzunluğu 2D, modüle edilmiş dalga boyu M’nin katlarından ve faz kayıklığı oluşan dalga parçası M’den oluşmaktadır.
Faz Farkı Ölçme Yöntemi

## Slide 23
N: Tam dalgaların sayısı
U: Ölçek / Yarım Dalga
R: Artık kısım
Faz Farkı
Faz Farkı Ölçme Yöntemi
faz kayıklığına karşılık gelen dalga parçası

## Slide 24
f: Modüle edilmiş dalganın frekansı
Alınan sinyal ile gönderilen sinyalin faz açıları arasındaki faz farkı
Artık dalga parçası
R artık kısım
Açısal hız
Faz Farkı Ölçme Yöntemi
R Artık Kısmın Belirlenmesi:

## Slide 25
Faz Farkı Ölçme Yöntemi
Dalga boyu M= 20 m olan bir elektronik uzunluk ölçer ile iki nokta arasındaki mesafe ölçülüyor. Tam dalgaların sayısı N=46 adet dir. Elektronik uzunluk ölçerin ölçtüğü faz farkı =0,95638 rad dır. Mesafeyi hesaplayınız.
UYGULAMA

## Slide 26
Dalga boyu M= 20 m olan bir elektronik uzunluk ölçer ile iki nokta arasındaki mesafe ölçülüyor. Tam dalgaların sayısı N=46 adet dir. Elektronik uzunluk ölçerin ölçtüğü faz farkı =0,95638 rad dır. Mesafeyi hesaplayınız.
Faz Farkı Ölçme Yöntemi
ÇÖZÜM

## Slide 27
Faz Farkı Ölçme Yöntemi
N Tam Dalga Boyu Sayısı
N sayısını belirlemek için farklı ölçeklerde dalga boyları kullanılır.
Pratikte kullanılan uzunluk ölçerlerde uzunluk ölçümü kaba ve hassas ölçek olmak üzere sadece 2 ölçek ile yapılır.
N tam dalga boyu sayısı olduğu için bulunan değer tam sayıya yuvarlanır

## Slide 28
UYGULAMA
Faz Farkı Ölçme Yöntemi

## Slide 29
Faz Farkı Ölçme Yöntemi
ÇÖZÜM
3.39748 rad ve

## Slide 30
Elektronik Uzunluk Ölçerin Yapısı
Faz Farkı
Işık kaynağından gönderilen taşıtıcı dalga T, kuvars osilatörünün f modülasyon frekansı ile ürettiği modülasyon dalgası ile M modüle edilir ve gönderici optik yardımı ile yansıtıcıya gönderilir. Yansıtıcıdan geri dönen ölçü sinyali alıcı optik üzerinden foto detektöre iletilir. Foto detektör tarafından f frekansı ile alınan sinyal güçlendirilerek faz ölçere gönderilir. Faz ölçer osilatör den gelen referans sinyali ile ölçülecek uzunluk boyunca gidip gelen ölçü sinyali arasındaki  faz kayıklığını belirler. Bu bilgiler yardımı ile değerlendirme biriminde ölçülmek istenen D mesafesi belirlenir.

## Slide 31
Elektronik Uzunluk Ölçümü
(ÖZET BİLGİ)
İmpuls Yöntemi
Faz Farkı Yöntemi
t

ZAMAN
FAZ

## Slide 32
Elektro-optik olarak Ölçülen Uzunlukların İndirgenmesi
1. Atmosferik Düzeltmeler
2. Geometrik İndirgemeler

## Slide 33
Atmosferik Düzeltme
nGr: Grup kırılma indisi
T: Taşıyıcı dalga boyu, m biriminde
t : Sıcaklık, 0C
p : Hava basıncı,
 : Havanın genleşme katsayısı=0.003661
KAT: Atmosferik düzeltme miktarı
DÖ: Ölçülen mesafe
n0 : Referans kırılma indisi
n : Ölçü yapılan ortamın kırılma indisi

## Slide 34
Atmosferik Düzeltme
2. hız düzeltmesinin etkisi yaklaşık 20 km’den sonra 1mm olarak ortaya çıktığı için pratikteki birçok uygulamada ihmal edilir.
K : Kırılma katsayısı=0.13
R : Yeryuvarının yarıçapı=6373394 m
Ölçülen Uzunluk
2.Hız Düzeltmesi
Yeryüzü ile ışın yörüngesi arasındaki mesafe doğrusal olarak değişmediği için kırılma katsayısı etkisi nedeniyle 2. hız düzeltmesi getirilir.

## Slide 35
Atmosferik Düzeltme
UYGULAMA
Taşıyıcı dalga boyu T = 0.910 m ve referans kırılma indisi n0 = 1.000310 olan bir elektronik uzunluk ölçer 13.5 0C ve 739 mm Hg hava koşullarında mesafe ölçümü yapılmıştır.
Bu hava koşullarında ölçülen mesafelere getirilecek olan düzeltme miktarını hesaplayınız.
b) Ölçülen mesafe DÖ = 3265.255 m olduğuna göre düzeltme miktarını ve düzeltilmiş eğik uzunluğu hesaplayınız.

## Slide 36
ÇÖZÜM
Atmosferik Düzeltme
a)

## Slide 37
b)
ÇÖZÜM
Atmosferik Düzeltme

## Slide 38
Atmosferik Düzeltme
Basınç : 850 hPa
Sıcaklık :160C
Düzeltme: 45 ppm

## Slide 39
Geometrik İndirmeler
Işın Yolu Eğriliği
Yeryüzü Eğriliği
5 km MESAFEDE
İHMAL EDİLEBİLİR
İNDİRGEME ADIMLARI:
Eğik mesafe
Yatay mesafe
Deniz yüzeyindeki mesafe
Projeksiyon düzlemindeki
mesafe

## Slide 40
Işın yolu eğriliği 100 km’ye kadar 1 ppm’in altında kaldığı için normal olarak göz ardı edilir.
Işın Yolu Eğriliği İndirgemesi
Geometrik İndirmeler

## Slide 41
Yeryüzü eğriliği de 30 km den sonra 1 ppm olarak etki etmektedir.
Yeryüzü Eğriliği İndirgemesi
Geometrik İndirmeler

## Slide 42
2. hız düzeltmesi K2H,
ışın yolu eğriliği indirgemesi İıe
yeryüzü eğriliği indirgemesi İye
D < 10 km için göz ardı edilebilir
Geometrik İndirmeler

## Slide 43
Geometrik İndirmeler
1. Eğim ve Yükseklik İndirgemesi
(Yükseklik Farkını Kullanarak)
D0
DE
DE
D
D0

## Slide 44
1. Eğim ve Yükseklik İndirgemesi
(Düşey Açı Kullanarak)
D0
DE
Z1
SY
Eğim
Yükseklik
P2
DE (Eğik Mesafe)
DY (Yatay Mesafe)
ZP1
ZP1
P1
DE
DY
D0
D
Geometrik İndirmeler

## Slide 45
Geometrik İndirmeler
MESAFE (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
YÜKSEKLİK (m) |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000
 | 100 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.016
 | 500 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.031 | 0.039 | 0.047 | 0.055 | 0.063 | 0.071 | 0.078
 | 750 | 0.012 | 0.024 | 0.035 | 0.047 | 0.059 | 0.071 | 0.082 | 0.094 | 0.106 | 0.118
 | 1,000 | 0.016 | 0.031 | 0.047 | 0.063 | 0.078 | 0.094 | 0.110 | 0.126 | 0.141 | 0.157
 | 1,250 | 0.020 | 0.039 | 0.059 | 0.078 | 0.098 | 0.118 | 0.137 | 0.157 | 0.176 | 0.196
 | 1,500 | 0.024 | 0.047 | 0.071 | 0.094 | 0.118 | 0.141 | 0.165 | 0.188 | 0.212 | 0.235
 | 1,750 | 0.027 | 0.055 | 0.082 | 0.110 | 0.137 | 0.165 | 0.192 | 0.220 | 0.247 | 0.275
 | 2,000 | 0.031 | 0.063 | 0.094 | 0.126 | 0.157 | 0.188 | 0.220 | 0.251 | 0.282 | 0.314
Yüksekliğin İndirgemeye Etkisi
En yüksek şehir merkezi Erzurum (H=1900 m) ve uygulamada kullanılan menzile (1000 m) göre yüksekliğin indirgemesinin etkisi

## Slide 46
Geometrik İndirmeler
2. Projeksiyon İndirgemesi

## Slide 47
Geometrik İndirmeler
UYGULAMA
NN | H (m)
P1 | 524.43
P1 ve P2 noktaları arasında atmosferik düzeltmesi getirilen DE=3265.379 m eğik mesafesini projeksiyon düzlemine indirgeyiniz.
zP1=97.0016 gon
P2
DE (Eğik Mesafe)
DY (Yatay Mesafe)
ZP1
ZP1
P1

## Slide 48
ÇÖZÜM
Geometrik İndirmeler
P1 ve P2 noktaları arasında atmosferik düzeltmesi getirilen DE=3265.379 m eğik mesafesini projeksiyon düzlemine indirgeyiniz.
zP1=97.0016 gon
NN | H (m)
P1 | 524.43
P2 | 678.17
Eğim ve Yükseklik İndirgemesi
(Düşey Açı Kullanarak)

## Slide 49
Geometrik İndirmeler
ÇÖZÜM
D0=3261.489m
NN | Sağa (m) | Yukarı (m)
P1 | 396383 | 4543095
P2 | 393121 | 4542910
yP1=396383-500000=-103617m
yp2=393121-500000=-106879m
ÖLÇEK KATSAYISI=1.000136
Projeksiyon İndirgemesi

## Slide 50
Geometrik İndirmeler
DÖ=3265.255m
DE=3265.379m
DY=3261.758m
D0=3261.489m
DP=3261.934m
Atmosferik Düzeltme = 0.124m
Eğim İndirgemesi =-3.621m
Yükseklik İndirgemesi =-0.268m
Projeksiyon İndirgemesi= 0.445m

## Slide 51
s = a(mm) + b . D(km)
a:İlave hata
b:Ölçek hatası (ppm)
s = 2 mm + 3 . Dppm
1200 m olarak ölçülen bir uzunluğun standart sapması ne kadardır?
s = 2 mm + 3 x 1.2 = 2 mm + 3.6 mm = 5.6 mm
ÖRNEK:
ppm: parts per million
1 km = 1.000.000 mm = 1 ppm
Elektronik Uzunluk Ölçümünde Kesinlik