## Slide 1
ÖLÇME BİLGİSİ 1
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

## Slide 2
DERS KODU : HRT1312
DERS ADI : ÖLÇME BİLGİSİ 1
T-U-L-K : 3-0-0-3
Grup Bilgileri |  |  |  | 
Grup No | Öğrenci sayısı | Öğretim Üyesi | Dersin Dili | Takvim
1 | 50 | Prof.Dr. Atınç PIRTI | Türkçe | Çrş 11:00-13:50 D1-131
2 | 50 | Doç.Dr. N.Onur AYKUT | Türkçe | Çrş 11:00-13:50 D1-138
3 | 50 | Doç.Dr. R.Gürsel HOŞBAŞ | Türkçe | Çrş 11:00-13:50 D1-139
4 | 50 | Öğ.Gör.Dr. Mehmet EREN | Türkçe | Çrş 11:00-13:50 D1-140
DERS BİLGİLERİ
HRT2331 ÖLÇME BİLGİSİ 2 DERSİNİN ÖNKOŞULU

## Slide 3
AMAÇ VE İÇERİK

## Slide 4
Uzunluk ölçüme yöntemlerini öğrenir ve düzeltme, indirgeme hesaplarını yapar.
Yatay açı ölçme yöntemlerini öğrenir, kesin doğrultu ve belirsizlik hesapları yaparak sonuçları yorumlar.
Kenar, Doğrultu ve Kenar Ölçüleri ile Konumlama yapar.
Poligon geçkisi tasarımı yapar.
Poligon hesabı yapar. Hesap sonucu olası hata kaynaklarına ilişkin analiz yapar.
Detay alımı, aplikasyon ve rölöve uygulamaları yapar.
ÖĞRENİM ÇIKTILARI

## Slide 5
YARDIMCI KAYNAKLAR

## Slide 6
YARDIMCI KAYNAKLAR

## Slide 7
YARDIMCI KAYNAKLAR

## Slide 8
Hafta Konular
1 Ölçme Bilgisine Giriş
2 Uzunluk Ölçümü
3 Uzunluk Ölçümü
4 Doğrultu Ölçümü
5 Doğrultu Ölçümü
6 Doğrultu Ölçümü
7 Poligon Hesabı
8 Poligon Hesabı
9 Ara Sınav
10 Doğrultu ve Kenar Ölçüleri ile Konumlama
11 Doğrultu ve Kenar Ölçüleri ile Konumlama
12 Mekansal Nesne Alımı
13 Aplikasyon ve Rölöve
14 Mazeret Haftası
HAFTALIK KONU DAĞILIMI

## Slide 9
HARF | ARALIK | SAYI
AA | 86-100 | 4.0
BA | 77-85 | 3.5
BB | 68-76 | 3.0
CB | 59-67 | 2.5
CC | 50-58 | 2.0
DC | 40-49 | 1.5
DD | 30-39 | 1.0
FD | 20-29 | 0.5
FF | 0-19 | 0.0
BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI
ETKİNLİK | SAYI | KATKI PAYI
Ödev | 1 | %20
Ara Sınav | 1 | %40
Final | 1 | %40

## Slide 10
ÖDEV
KATKI PAYI : %20

## Slide 11
KAZANDIRILMASI HEDEFLENEN PROG. ÇIKTILARI
PÇ-3.1
PÇ-7.4
PÇ-9.2
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
PÇ-1.2
Harita Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.

## Slide 12
DERS YÜRÜTÜCÜSÜ
oaykut@yildiz.edu.tr
avesis.yildiz.edu.tr/oaykut
Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü
A Blok Kat 1 Oda No:77
Davutpaşa Esenler/İSTANBUL
noaykut@gmail.com

## Slide 13
ÖLÇME BİLGİSİNE GİRİŞ
Kavramsal Kazanımlar:
Yeryuvarının matematiksel ve fiziksel şekli,
Jeodezik metrolojinin konusu ve ölçü büyüklükleri,
Belirsizlik ve hata kavramı,
Koordinat sistemleri ve
Jeodezik ağ ve nokta sınıflandırması.
Uygulamalar:
Belirsizlik hesabı
1.Bölüm

## Slide 14
Matematikçi, metafizik ve mantık alanlarında ileri sürdüğü görüşleriyle ünlü Alman filozofu Gottfried Wilhelm Leibniz «Jeodezi matematiğin mükemmel bir uygulama alanıdır.» demiştir.
Alman bilim adamı Friedrich Robert Helmert, 1880 yılında jeodeziyi «fiziksel yeryüzünün ölçülmesi ve tasviri bilimi» şeklinde tanımlamıştır.
Jeodezinin görevi “fiziksel yeryüzünün geometrisinin belirlenmesidir” şeklinde tanımlanabilir.
Yeryüzünün tamamının ya da bir kısmının şekil, büyüklük ve konum bakımından belirlenmesi jeodezinin amacını oluşturmaktadır.
Yeryüzünün ölçülmesi, hesabı ve çiziminde kullanılan araç ve yöntemlerin incelenmesi de jeodezinin konusunu oluşturur.
Yerin Şekli ve Büyüklüğü
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

## Slide 15
Eratosthenes (MÖ 276-194), Yunan matematikçi, coğrafyacı, astronom ve filozoftur.
Yerin Şekli ve Büyüklüğü
Küresel yeryuvarı için bilimsel anlamda ilk ölçüm

## Slide 16
Yerin Şekli ve Büyüklüğü

## Slide 17
Yeryüzünün şekli, karaların altından da devam ettiği varsayılan denge halindeki deniz yüzeyinin oluşturduğu kapalı bir şekildir.
JEOİT
Yerin Şekli ve Büyüklüğü

## Slide 18
Jeoit, geometrik bir şekil değildir.
Jeoide en yakın geometrik şekil dönel elipsoit tir.
Yerin Şekli ve Büyüklüğü

## Slide 19
Yerin Şekli ve Büyüklüğü
Yeryüzünün şekli, karaların altından da devam ettiği varsayılan denge halindeki deniz yüzeyinin oluşturduğu kapalı bir şekildir.

## Slide 20
Alanın Büyüklüğü | Yatay Konum | Düşey Konum
Büyük alanlar > 5.000 km2 | Elipsoit | Jeoit
Orta büyüklükte  5.000 km2 | Küre | Jeoit
Bölgesel  50 km2 veya 10 km10 km | Düzlem | Jeoit
Jeoit üzerindeki hesaplamaların güçlüğü nedeniyle, ölçülecek alanın büyüklüğüne bağlı olarak, konum ölçmeleri için yeryüzünün şekli; elipsoit, küre ya da düzlem olarak alınabilir.
Yerin Şekli ve Büyüklüğü

## Slide 21
Elipsoit | Büyük Eksen (m) | Basıklık
Clarke 1866 | 6378206.4 | 294.9786982
Hayford | 6378388.0 | 297.0
GRS 80 | 6378137.0 | 298.257222101
WGS84 | 6378137.0 | 298.257223563
Kartoweb.nl - ITC
Dünyanın şekline en yakın ve
jeoidi en iyi temsil edebilen elipsoitler kullanılabilir.
Yerin Şekli ve Büyüklüğü

## Slide 22
Dünya Jeoit Modeli
Yerin Şekli ve Büyüklüğü

## Slide 23
Metroloji kelime olarak Yunanca “METRON” kelimesinden türetilmiş olup, Türkçe karşılığı “Ölçüm Bilimi” dir.
Metrolojinin amacı bütün ölçme sistemlerinin temeli olan Uluslararası Birimler Sistemi (SI) ve SI’ dan türetilen ölçüm birimlerini tanımlayarak bilim ve teknolojinin kullanımına sunmak ve yapılan bütün ölçümlerin güvenirliğini ve doğruluğunu sağlamaktır.
20 Mayıs – Dünya Metroloji Günü
Metroloji

## Slide 24
Ölçüm hayatın
içinde var!
Metroloji

## Slide 25
TÜBİTAK UME
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Metroloji
https://www.ume.tubitak.gov.tr/tr

## Slide 26
Metrolojinin en önemli alanlarından biri de uzunluk ve açı ölçümlerin yapıldığı boyutsal metroloji dir. Boyutsal metrolojinin temel çalışma alanları:
Frekans kararlı lazer ve frekans ölçümleri,
Mastar blokları ve interferometrik ölçümler,
Açı ölçümleri,
Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri,
Nanometroloji,
Çap ve form ölçümleri,
Uzun mesafe ölçümleri
Endüstriyel ölçümler ve
Optik takımlama ölçümleridir.
Jeodezik Metroloji

## Slide 27
Boyutsal Metroloji
Jeodezik Metroloji
Metroloji
Jeodezik Metroloji

## Slide 28
Jeodezik Metroloji kavramı ise Harita Mühendisliğinde kullanılan doğrultu, uzunluk, yükseklik farkı ve baz vektörleri gibi temel ölçü büyüklerinin ölçülmesi ve bu büyüklüklere ilişkin belirsizlik değerlerinin hesaplanması ile ilgilenen bilim dalı olarak tanımlanabilir.
MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ
ARAZİ ÖLÇMELERİ
ENDÜSTRİYEL ÖLÇMELER
Jeodezik Metroloji

## Slide 29
Jeodezik Metroloji

## Slide 30
Ölçüm bilimi anlamına gelen metrolojide, temel unsurlardan biri de ölçümün ne kadar doğrulukta yapıldığının bilinmesidir.
Ölçüm sonuçlarının doğru değerlendirilmesi sonuçların güvenilirliğine bağlıdır.
Ölçülen aynı büyüklüğün değeri ölçümden ölçüme farklılık gösterir.
Her ölçümün sonucunda verilen sayı mutlaka belli bir şüphe içerir.
Bu sebeple ölçüm sonucu verilirken ölçülen veya hesaplanan değerin belirsizliği her zaman verilmelidir.
Ölçüm belirsizliği, ölçülen büyüklüğün gerçek değer etrafında bulunabileceği aralığı tanımlayan tahmini değerdir.
Ölçüm Belirsizliği

## Slide 31
Kişi | Ölçüm Sonucu (m) | Belirsizlik (m) | Ortalamadan Sapma (m)
A | 100.02 | 0.03 | -0.04
B | 100.10 | 0.06 | +0.04
C | 100.08 | 0.03 | +0.02
D | 100.04 | 0.05 | -0.02
E | 100.07 | 0.04 | +0.01
5 farklı kişinin L=100 m uzunluğundaki bir uzunluğu ölçtüğünü varsayalım. Her bir kişinin yaptığı ölçümler ve belirsizlik değerleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Ölçüm Belirsizliği

## Slide 32
Ölçüm sonucu elde edilen belirsizliklere bakıldığında en doğru sonucun belirsizlikleri en küçük değerler olan A (0,03) ve C (0,03) kişilerinin yaptıkları ölçüler olduğu söylenir.
Kişilerin ölçtükleri değerlerin ortalama değerden farkı olan her bir ölçüme gelecek olan düzeltme değerleri o ölçünün belirsizlik değerinden küçük olmalıdır.
Ölçüm belirsizliği,
Ölçülen büyüklüğün gerçek değer etrafında bulunabileceği aralığı tanımlayan tahmini değerdir.
Ölçüm Belirsizliği

## Slide 33
Herhangi bir ölçme aleti ile yapılan ölçüm sonucu bulunan değer yaklaşık değer dir.
Bir büyüklük aynı ölçme aleti ile iki kez ölçüldüğünde farklı sonuçlar elde edilebilir.
Elde edilen bu fark ölçüm belirsizliği ya da hata olarak adlandırılır.
Hata kavramı ölçme belirsizliğinin matematiksel ifadesidir.
Diğer bir ifade ile hata, ölçülen değer ile gerçek değer arasındaki farktır.
Ölçüm Belirsizliği

## Slide 34
KABA HATA
SİSTEMATİK HATA
RASTLANTISAL HATA
HATA
TÜRLERİ
Ölçüm Hataları

## Slide 35
Kaba Hatalar
Ölçme aletindeki yanlış okuma hatası, yanlış hedefe bakmaktan doğan hatalar gibi ölçü yapanın dikkatsizliği, yorgunluğu vb. nedenlerle ortaya çıkabilecek hatalardır. Kaba hatalar kontrol ölçmeleriyle kolayca ortaya çıkarılabilir.
Aynı büyüklüğün birkaç kez ölçülmesi kaba hataların ortaya çıkarılmasının en basit yoludur.
Bir uzunluk aşağıdaki şekilde 5 kez ölçülmüştür;
67.91, 76.95, 67.89, 67.90, 67.89.
İkinci ölçünün diğerlerinden farklı olduğu, bu ölçüde kaba hata olduğu kolayca anlaşılmaktadır.
Ölçüm Hataları

## Slide 36
Sistematik Hatalar
Ölçme sonuçlarına aynı yönde etkiyen hatalardır. Bu hataların büyüklüğü ve işaretleri belli bir parametreye bağlıdır. Bu parametrelerin etkileri ortadan kaldırılmadan ölçmeler ne kadar tekrar edilirse edilsin bu tür hatalar ortadan kalkmaz. Bu tür hataların etkisinin ortadan kaldırılabilmesi için, bazen hataya neden olan parametrelerin bilinmesi ve ölçme düzeninin ona göre seçilmesi gerekir.
Sistematik hata
Ölçüm Hataları

## Slide 37
Rastlantısal Hata
Kaba ve düzenli olmayan diğer bütün hatalar rastlantısal hata olarak adlandırılırlar ve bu hatalar, kontrol ölçmeleriyle de ortaya çıkartılamaz. Hataların işaretleri bazen artı bazen de eksi olabilir. Rastlantısal hataların etkisini azaltabilmek için aynı büyüklüğe ait ölçüler, yeterince tekrarlanır ve bunların ortalaması alınır.
Rastlantısal hata
Ölçüm Hataları

## Slide 38
Normal Dağılım
Rastlantısal hatalar istatistikte normal dağılımlı olarak ifade edilirler.
Ölçüm Hataları

## Slide 39
Doğruluk (Accuracy): Ölçülen büyüklüğün, gerçek değeri ile ölçüm sonucu arasındaki uyuşumun yakınlığıdır. Bir ölçümün doğruluğu niteleyici bir kavramdır. Bu nedenle, rakamsal olarak ifade edilmemeli, rakamlar ölçümün belirsizliği için verilmelidir. Doğruluk sistematik hatanın bir gösterimidir.
Kesinlik (Precision): Belirli koşullar altında aynı veya benzer nesneler üzerinde tekrarlanan ölçümler ile elde edilen göstergeler veya ölçülen büyüklük değerleri arasındaki uyuşmanın yakınlığıdır.
Ölçüm kesinliği belirli ölçüm koşulları altında varyans ve standart sapma gibi tutarsızlık ölçütleri ile ifade edilir. Kesinlik rastlantısal ölçü sapmasının bir gösterimidir.
Ölçüm Hataları

## Slide 40
Bir büyüklüğün gerçek değeri bilinemez. Ancak eğer fazla ölçü yapılmışsa, beklenen değeri (x), gerçeğe en yakın değer hesaplanabilir.
Beklenen değer basit olarak ölçülen değerlerin aritmetik ortalaması olarak hesaplanabilir.
x = (Σl / n)
Σl = ölçülen değerlerin toplamı,
n = ölçü sayısı
Ölçüm Hataları

## Slide 41
Beklenen değer ile ölçülen değer arasındaki farktır.
Düzeltmenin matematiksel ifadesi;
Vi = x – li
Vi herhangi bir li ölçüsünün düzeltme miktarı ve x beklenen değer olarak ifade edilir.
Σ Vi = 0 [V] = 0 ;
Düzeltme (v)
Ölçüm Hataları

## Slide 42
Düzeltmelerin karelerinin toplamının
En Küçük Kareler Yöntemi
s
Standart sapma olarak ifade edilen yaklaşık veya tahmini bir istatistik değeri olarak
Elde edilen aritmetik ortalamanın standart sapması ise aşağıdaki eşitlik ile bulunur.
Ölçüm Hataları

## Slide 43
Bir uzunluk 6 kez ölçülmüş ve değerleri tabloda verilmiştir. Ölçülen uzunluğun ortalama değerini ve belirsizliğini hesaplayınız.
ÖRNEK
Li
52.356
52.348
52.346
52.347
52.352
52.355
Ortalama Değer
Standart Sapma
Standart belirsizlik
Düzeltme
Ölçüm Hataları

## Slide 44
Li | v (mm) | vv (mm2)
52.356 | -5.3 | 28.44
52.348 | 2.7 | 7.11
52.346 | 4.7 | 21.78
52.347 | 3.7 | 13.44
52.352 | -1.3 | 1.78
52.355 | -4.3 | 18.78
 | 0.0 | 91.33
Ortalama değer
Standart Sapma
Ortalama değerin standart belirsizliği
Ölçüm Hataları

## Slide 45
Bir uzunluk 7 kez ölçülerek aşağıdaki değerler elde edilmiştir.
Ölçüler(m):
l1= 125.165 l4 = 125.160
l2 = 125.162 l5 = 125.161 l7= 125.164
l3 = 125.166 l6 = 125.163
Yukarıda verilen değerlere göre;
a) Uzunluğun ortalama değerini(x)
b) Bir ölçünün standart sapmasını (s)
c) Ortalama değerin standart belirsizliğini (Sx) hesaplayınız.
ÖRNEK
Ölçüm Hataları

## Slide 46
ÇİFT ÖLÇÜLERDEN STANDART SAPMA HESABI
Çok kez n tane aynı tür büyüklük ( açı, kenar, yükseklik farkı, alan vb. ) güvenilir olması için her biri aynı duyarlıkta ikişer kez ölçülür.
1.
2.
Ölçü çiftleri arasındaki fark
Tek tek gözlenen
her bir ölçünün
standart sapması
İki ölçmeden elde edilen ortalama ölçünün
standart sapması
Kesin değerin
standart sapması
Ölçüm Hataları

## Slide 47
ÖRNEK
Bir kenar çelik şerit metre ile gidiş-dönüş şeklinde 5 kez ölçülerek aşağıdaki tablonun 1. ve 2. sütunlarındaki değerler elde ediliyor. Bir ölçünün, bir çift ölçüden elde edilecek değerin ve kesin değerin standart sapmasını hesaplayınız.
Gidiş Dönüş | 
1.Ölçme (m) | 2.Ölçme (m)
98.65 98.64 98.65 98.63 98.66 | 98.66 98.63 98.67 98.64 98.65
Ölçüm Hataları

## Slide 48
L Gidiş Dönüş |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4
m 98.65 98.64 98.65 98.63 98.66 | m 98.66 98.63 98.67 98.64 98.65 | cm -1 +1 -2 -1 +1 | cm2 1 1 4 1 1
 |  |  = | 8
Bir ölçünün standart sapması:
Bir çift ölçünün standart sapması:
Kesin değerin standart sapması:
Ölçüm Hataları

## Slide 49
ÖRNEK
Ölçüm Hataları
X=100.06
[41]

## Slide 50
Koordinat Sistemleri
Yeryüzü üzerindeki bir noktanın konumunun enlem ve boylam büyüklükleri ile tanımlandığı koordinat sistemidir.
Yerin merkezi başlangıç noktası olarak alınır. Yerküre 180 adet paralel ve 360 adet meridyen ile ifade edilir.
Londra Greenwich’den geçtiği varsayılan meridyen 0º başlangıç meridyeni olarak tanımlanır ve doğusundakiler doğu meridyenleri, batısındakiler batı meridyeni olarak adlandırılır.
Ekvatorun kuzeyindeki paraleller kuzey paralelleri, güneyindekiler ise güney paraleli olarak adlandırılır.
Coğrafi Koordinat Sistemi

## Slide 51
B.Ü. KRDAE Jeodezi Anabilim Dalı
Koordinat Sistemleri
Coğrafi Koordinat Sistemi
Bir noktadan geçen paralel dairesinin ekvator düzlemine olan açısal uzaklığına enlem,
Bir noktadan geçen meridyenin başlangıç meridyen düzlemi ile arasındaki açıya boylam denir.

## Slide 52
X, Y, Z
Koordinat Sistemleri
Karşılıklı birbirine dik 3 referans düzlemi tarafından tanımlanan ve uzayda yer alan noktaların tanımlandığı bir koordinat sistemidir.
Coğrafi Koordinat Sistemi
Kartezyen Koordinat Sistemi

## Slide 53
Yeryüzünün tamamı ya da bir bölümü harita üzerine aktarılırken projeksiyon sistemleri kullanılır. Projeksiyon fiziksel yeryüzünün geometrik bir yüzey üzerine izdüşürülmesi olarak tanımlanabilir.
Projeksiyon koordinat sistemi 2 boyutlu düzlemin yüzeyidir ve Coğrafi Koordinat Sisteminin projeksiyon yöntemlerinden birinin kullanılması ile yapılan dönüşüm işleminin sonucudur.
Koordinat Sistemleri
Projeksiyon Koordinat Sistemi

## Slide 54
Koordinat Sistemleri
Projeksiyon Türleri

## Slide 55
Bu projeksiyon Konform Transversal Silindirik Projeksiyon adıyla da bilinir. Yani bu projeksiyon, açı koruyan bir izdüşüm sistemi olup ekvatora paralel olarak silindir üzerine yapılmaktadır. Silindir dilim orta meridyeni boyunca dünyaya teğet geçirilir ve silindir ekseni dünyanın dönme eksenine diktir.
Koordinat Sistemleri
Gauss-Kruger Projeksiyonu

## Slide 56
Ülkemizde büyük ölçekli haritalar, 30’lik dilimdeki Gauss-Krüger projeksiyon düzleminde üretilmektedir. Bu projeksiyon düzlemi, ekseni Dünya’nın dönme eksenine dik (transversal konum) ve dilim orta meridyeni boyunca teğet bir silindir yüzeyidir. Teğet meridyen aynı zamanda projeksiyon dik koordinat sisteminin X eksenidir. Koordinat sisteminin başlangıç noktası ekvator üzerindedir. Dik koordinat sisteminde yeryüzü üzerindeki paraleller (enlem) ve meridyenler (boylam) yay şeklinde görülmektedir.
Koordinat Sistemleri

## Slide 57
Koordinat Sistemleri
UTM projeksiyonunda,
180° meridyeninden başlamak üzere dünya, 6° ‘lik boylam aralıklı 60 dilime ayrılmıştır.
Dilimler 1'den başlamak ve doğuya doğru artan sırada 60'a kadar numaralanmıştır.
Her bir dilim ayrı bir projeksiyon sistemini belirtir. Silindir dilimin orta meridyeni boyunca dünyaya teğet geçirilir. Böylece bir dilimin 3° sağı ve 3° solu aynı bir dilim içinde yer alır.
Türkiye toprakları dilim orta meridyeni 27°, 33°, 39° ve 45° olan dilimlerde bulunmaktadır ve bu dilimlerin numaraları 35, 36, 37 ve 38'dir. Bu dilimler 1:25 000 ve daha küçük ölçekli haritaların yapımı için esas alınır.
Daha büyük ölçekli (örneğin 1:5000) haritaların yapımı için ise dilim genişlikleri 3° alınır. Böylece Türkiye için 27°, 30°, 33°, 36°, 39°, 42° ve 45° dilim orta meridyenleri büyük ölçekli harita yapımında kullanılmaktadır.
UTM projeksiyonunda bir dilime 84° kuzey paraleliyle 80° güney paraleli arasında kalan bölgelerin projeksiyonu yapılır.
UTM Projeksiyonu

## Slide 58
UTM projeksiyonunda uzunlukların anormal büyümesini önlemek (yani aşırı deformasyonları) amacıyla x, y koordinat değerleri küçültme faktörü denen 0.9996 değeri ile çarpılarak kullanılır.
Dilim orta meridyeninin solundaki y değerini eksi değerden kurtarmak için küçültme faktörü ile küçültülen y değerine 500.000 metre değeri eklenir, y değerleri kuzey yarım kürede pozitif olduğu için herhangi bir sabit değer eklenmez. Bu şekilde elde edilen koordinatlara SAĞA ve YUKARI değerler denir.
Ancak güney yarım küre için küçültme faktörü ile küçültülen x değerine 10.000.000 metre eklenir.
Türkiye'de üretim yetkisi Harita Genel Müdürlüğü’nde 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000 ve 1:250.000 ölçekli topoğrafik haritalar UTM projeksiyonu kullanılarak üretilir.
Koordinat Sistemleri

## Slide 59
Koordinat Sistemleri

## Slide 60
Koordinatların gösterimi
Koordinat Sistemleri

## Slide 61
Jeodezik Ağ Sınıflandırması

## Slide 62
Jeodezik Ağ Sınıflandırması
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.201811962.pdf

## Slide 63
MADDE.8 Sınıflandırma (Uzay ve uydu teknikleriyle )
Jeodezik Ağ ve Nokta Sınıflandırması
1) A derece ağ ve noktalar: Küresel (ITRF) ve bölgesel (ETRF) ağlar ve noktalardır.
2) B derece ağ ve noktalar: A derece ağlara dayalı TUTGA ve TUSAGA-Aktif noktalarıdır.
3) C derece ağ ve noktalar: B derece ağın sıklaştırılması ile oluşan ağ ve noktalardır ve
aşağıdaki alt dereceli ağ ve noktalardan oluşur:
C1 derece ağ ve noktalar: Daha üst derecedeki ağlara dayalı, baz uzunluğu en fazla
30 km olan ağ ve noktalarıdır (ana GNSS ağı ve noktaları: C1).
C2 derece ağ ve noktalar: Daha üst derecedeki ağlara dayalı, baz uzunluğu en fazla
15 km olan ağ ve noktalarıdır (sıklaştırma GNSS ağı ve noktaları: C2).
C3 derece ağ ve noktalar: Daha üst derecedeki ağlara dayalı, baz uzunluğu en fazla
10 km olan ağ ve noktalarıdır (alım için sıklaştırma ağı ve noktaları: C3).
C4 derece ağ ve noktalar: Daha üst derecedeki ağlara dayalı poligon ağı ve noktaları
ile poligon bağlanabilen baz uzunluğu en fazla 5 km olan ağ ve noktalardır.
ITRF (International Terrestrial Reference Frame): Uluslararası Yersel Referans Çerçevesi.
ETRF (European Terrestrial Reference Frame): Avrupa Yersel Referans Çerçevesi
TUTGA : Türkiye Ulusal Temel GNSS Ağı
TUSAGA-Aktif: Türkiye Ulusal Sabit GNSS Ağı-Aktif
GNSS : Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri

## Slide 64
Jeodezik Ağ ve Nokta Sınıflandırması
Türkiye Yatay Kontrol (Nirengi) Ağı (ED50)
I. Derece ağ ve noktalar: Kenar uzunluğu 25-35 km olan ağ ve noktalardır.
II. Derece ağ ve noktalar: I. derecedeki ağlara dayalı ve kenar uzunluğu
10-30 km olan ağ ve noktalardır
III. Derece ağ ve noktalar: I. ve II. derecedeki ağlara dayalı ve kenar uzunluğu
4-15 km olan ağ ve noktalar ile 31/1/1988 tarihli ve 19711 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mülga Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine göre oluşturulan ortalama 5 km kenar uzunluğundaki ağ ve noktalarıdır.
IV. Derece ağ ve noktalar: Mülga Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine göre
oluşturulan ve I., II. ve III. derecedeki ağlara dayalı ara, tamamlayıcı ve dizi nirengi noktalarıdır.
V. Derece ağ ve noktalar: I., II., III. ve IV. derecedeki ağlara dayalı poligon ağları ve
noktalarıdır.
MADDE.8 Sınıflandırma (Yersel teknikleriyle )

## Slide 65
Jeodezik Ağ ve Nokta Sınıflandırması
Dünya genelinde 507 IGS Noktası
https://www.igs.org/network/#station-map-list
A Derece Ağ (IGS)

## Slide 66
Jeodezik Ağ ve Nokta Sınıflandırması
A Derece Ağ (IGS)

## Slide 67
A Derece Ağ (IGS)
Jeodezik Ağ ve Nokta Sınıflandırması
https://www.igs.org/imaps/station.php?id=TUBI00TUR

## Slide 68
B Derece Ağ (TUTGA)
Jeodezik Ağ ve Nokta Sınıflandırması
ITRF koordinat sisteminde 1-3 cm doğruluğunda, üç boyutlu koordinatları (X, Y, Z) ve bu koordinatların zamana bağlı değişimleri (hızları; Vx, Vy, Vz) ile uygun yükseklik sisteminde yükseklik (H) ve jeoid yüksekliği (N) bilinen, nokta aralığı 25-50 km jeoidin hızlı değişim gösterdiği bölgelerde 15 km olan olabildiğince homojen dağılımda 694 noktadan oluşan ağdır.

## Slide 69
Jeodezik Ağ ve Nokta Sınıflandırması
B Derece Ağ (TUTGA)

## Slide 70
Jeodezik Ağ ve Nokta Sınıflandırması
https://www.tusaga-aktif.gov.tr/Sayfalar/IstasyonHaritasi.aspx
TUSAGA-Aktif Sistemi kapsamında ülkemiz ve KKTC genelinde 159 adet Sabit GNSS İstasyonu ile TKGM ve HGM’de olmak üzere 2 adet Kontrol Merkezi bulunmaktadır.
B Derece Ağ (TUSAGA-Aktif)

## Slide 71
Jeodezik Ağ ve Nokta Sınıflandırması
https://www.tusaga-aktif.gov.tr/Web/IstasyonKonumBilgileri.pdf
B Derece Ağ (TUSAGA-Aktif)

## Slide 72
Jeodezik Ağ ve Nokta Sınıflandırması
C1 ve C2 Derece Ağ

## Slide 73
Jeodezik Ağ ve Nokta Sınıflandırması
C3 Derece Ağ

## Slide 74
C4 Derece Ağ (Poligon)
Jeodezik Ağ ve Nokta Sınıflandırması

## Slide 75
Jeodezik Ağ ve Nokta Sınıflandırması
G2510032
C derece Ağlar için nokta numaralandırması
F222H004
Pafta No
C1 Derece
Nokta Numarası
Pafta No
C2 Derece
Nokta Numarası
Nivelman Noktası