## Slide 1: GEOMETRİK JEODEZİ8

## Slide 2: Elipsoid Yüzünde Jeodezik Dik Koordinatlar (Soldner Koordinatları) ve Temel Ödev Hesapları
Jeodezik dik koordinatları tanımlamak için önce bir meridyen x ekseni olarak alınır.
Bunun üzerinde saptanan bir O noktası başlangıç noktası olarak alınır.
P’ den OK meridyenine (x eksenine) indirilen dik y ekseni olarak alınır. Bu indirilen dik (y) jeodezik eğridir.
P noktasının Jeodezik dik koordinatları O başlangıcına göre x, y’ dir.
Coğrafi koordinatlar eğrilik değişimlerine karşın çok duyarlıdır. Fakat, jeodezik dik koordinatlar eğrilik değişimlerine karşın oldukça duyarsızdır. Bu nedenle Ülke ölçmelerinde tercih edilirler.

## Slide 3: Elipsoid Yüzünde Jeodezik Dik Koordinatlar (Soldner Koordinatları) ve Temel Ödev Hesapları
P noktasında x eksenine paralel çizelim (y=sabit eğrisi).
Bu eğriye “jeodezik paralel” denir.
Jeodezik paralel ile PQ arasındaki T açısında “açıklık açısı” denir.
PQ jeodezik azimutu α ile T arasında aşağıdaki ilişki vardır.
Buradaki γ açısına “meridyen yakınsaması” denir.
Jeodezik kutupsal koordinatlar, bir başlangıç noktasına olan uzaklık (s) ile bir başlangıç doğrultusu ile meydana gelen açıdan (α) ibarettir.

## Slide 4: Elipsoid Yüzünde Jeodezik Dik Koordinatlar (Soldner Koordinatları) ve Temel Ödev Hesapları
Jeodezik dik koordinatlara SOLDNER Koordinatları veya Soldner koordinat sistemi denir.
Soldner bu koordinatları küre üzerinde düşünüp Bavyera Eyaletinde ülke ölçmelerinde uygulamıştır.
Ülke ölçmelerinde ölçme sonuçları kural olarak coğrafi koordinatlarla verilir. Böylece büyük yüzeyler tek bir koordinat sisteminde elde edilebilir.
Coğrafi koordinatlarla hesaplama oldukça ayrıntılıdır, çünkü; yeryüzünde bir boylam saniyesinin doğrusal değeri ve küçük ölçüde enlem saniyesinin doğrusal değeri de enlem büyüdükçe ve küçüldükçe değişir.
Bir çok ülkede bu yüzden coğrafi koordinatların yanı sıra birden fazla sık elipsoid koordinat sistemine dayalı “özel sistemler” kullanılmıştır.
19. yüzyılın 2. yarısından itibaren jeodezik dik koordinatlar Soldner düzleminde kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde elipsoidin düzleme konform (açı koruyan) projeksiyonu kullanılıyor.

## Slide 5: Elipsoid Yüzünde Jeodezik Dik Koordinatlar (Soldner Koordinatları) ve Temel Ödev Hesapları
Elipsoid yüzünde Soldner dik koordinatlarını oluşturmak için, bölgenin ortasından geçen λo=sabit asal meridyeni x ekseni ve Po(,λo) noktası koordinat sisteminin başlangıç noktası olarak alınır.
Herhangi bir P(,λ) noktasını bu sistemde belirlemek için, P’ den geçen ve asal meridyene dik bir jeodezik eğri alınır.
Bu eğri asal meridyeni Pf noktasında kessin.
PPf jeodezik eğri uzunluğuna P noktasının y (ordinatı)’ si, PoPf meridyen yayı uzunluğuna P noktasının x (absisi) koordinatı denir.
P noktasında asal meridyene bir paralel çizelim. Buna jeodezik paralel denir.
P’ den geçen meridyenle jeodezik paralel arasındaki açı (γ)’ ya “meridyen yakınsaması” denir.

## Slide 6: Coğrafi Koordinatlardan Jeodezik Dik Koordinatların Bulunması
Çözüm için P’ den geçen enlem dairesinin asal meridyeni kestiği PB noktası yardımcı nokta olarak alınır.
xB=G-Go merdiyen farkları olduğuna göre Δx=x-xB, y ve Δλ‘nın kuvvetleri cinsinden seriye açılabilir.

## Slide 7: Coğrafi Koordinatlardan Jeodezik Dik Koordinatların Bulunması

## Slide 8: Coğrafi Koordinatlardan Jeodezik Dik Koordinatların Bulunması
Eğer koordinat sisteminin başlangıcı ekvator seçilirse xB=G olur.
Normal olarak xB, enlemi olan meridyen yayı ile enlemi olan Go meridyen yayları arasındaki farka eşittir.
Kuzey yarım kürede >

## Slide 9: Jeodezik Dik Koordinatlardan Coğrafi Koordinatların Bulunması

## Slide 10: Jeodezik Dik Koordinatlardan Coğrafi Koordinatların Bulunması
x, y verildiğinde P noktasının coğrafi koordinatları bu formüller yardımıyla bulunabilir.
Burada verilmemiştir. Ancak, enlemi Go+x meridyen yayına karşılık gelir.
Po(,λo) verildiğine göre ’ dan Go, dolayısıyla Go+x bulunabilir.

## Slide 11: Jeodezik Dik Koordinatlarla I. Temel Ödev
Coğrafi koordinatların LEGENDRE yöntemiyle temel ödev çözümlerinde olduğu gibi S’ ye göre seriye açılabilir:
Gerekli türevler alınırsa;

## Slide 12: Jeodezik Dik Koordinatlarla II. Temel Ödev
Gauss ortalama enlem formülleriyle temel ödev çözümü ilke olarak P1 ve P2 arasındaki orta nokta Po’ da –s/2 ile P1’ re göre ve +s/2 ile P2’ ye göre uygulanır.
Aşağıdaki kısaltmalar uygulanırsa;

## Slide 13: Jeodezik Dik Koordinatlarla II. Temel Ödev
Elipsoid doğrultu (açıklık) açısı ile elipsoid uzaklığı (jeodezik eğri) s elde edilir

## Slide 14: Meridyen Yakınsaması ve Jeodezik Azimut
PPoPf elipsoid üçgeninde α1+θ+90o=180o+ε ve buradan θ=90o-α1+ ε yazılabilir.
P noktasında α‘=γ+90o ve α2=(γ+90o )+(180o- θ)= 90o- θ+ γ+180o olur.
θ yerine yukarıdaki formül konursa,
α2=90o - 90o- α1- ε + γ +180o
α2=α1 + γ - ε ±180o elde edilir.

## Slide 15: Örnek 1

## Slide 17: Örnek 2

## Slide 19: Örnek 3

## Slide 22: Örnek 4