YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YAPI MALZEMELERİ / 2. LABORATUVAR RAPORU: ÇİMENTO

| Ad, Soyad: |  | Grup: | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.: |  |  |  |  |  |

2.1. ÖZGÜL AĞIRLIK

Hesaplamalar:

Çizelge 2.1. Çimento özgül ağırlığının belirlenmesi için deney verileri

| Örnek | W (g) | V1 (cm3) | V2 (cm3) | ( (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEM I 42,5 R |  |  |  |  |

2.2. STANDART KIVAM VE PRİZ SÜRESİNİN TAYİNİ (TS EN 196-3)

Çimento hamurunun su miktarı, çimentonun kütlece yüzdelik değeri cinsinden %………’dir. Deney sonunda, sondanın alt yüzü ile taban plakası arasındaki mesafe .……….. mm’dir. Buna göre:

Deneyde kullanılan su miktarı, standart kıvamda çimento hamuru elde etmek için yeterlidir.

Deney, su miktarında azaltma / artırma yapılarak, sonda alt yüzü ile taban plakası arasındaki mesafe (6 ± 2) mm olana kadar yenilenmelidir.

Şekil 2.1. Vicat aparatının yandan görünümü

Çizelge 2.2. Priz süresinin belirlenmesi için deney sonuçları

| t (dk.) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h* (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 32 | 28 | 25 | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |

h*: İğnenin batma derinliği

2.3. EĞİLME VE BASINÇ DAYANIMININ TAYİNİ (TS EN 196-1)

Harcın bileşimi:

…………… g çimento

…………… g standart CEN kumu

…………… g su

Şekil 2.2. 40x40x160 mm boyutlu prizma şekilli numuneler için kullanılan kalıp

Çizelge 2.3. 28 günlük dayanım deneylerinin sonuçları

| Numune No. | Eğilme Deneyi için Kırılma Yükü (kN) | Eğilme Dayanımı (MPa) | Basınç Deneyi için Kırılma Yükü (kN) | Basınç Dayanımı (MPa) | Ortalama Basınç Dayanımı (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,7 | … | 72,9 / 71,1 | … | … |
| 2 | 4,2 | … | 63,6 / 64,1 | … |  |
| 3 | … | … | … | … |  |

Hesaplamalar:

Çizelge 2.4. Karakteristik değerler olarak verilen mekanik ve fiziksel gerekler (TS EN 197-1)

Değerlendirme

Üretilen çimento harçlarının 2 günlük ortalama basınç dayanımı 21,5 MPa ise elde edilen tüm deney sonuçları dikkate alındığında test edilen çimento:

Çizelge 2.4’te CEM I 42,5 R sınıfı çimento için verilen sınır değer şartlarını sağlar.

Çizelge 2.4’te CEM I 42,5 R sınıfı çimento için verilen sınır değer şartlarını,

a. basınç dayanımından dolayı sağlamaz.

b. priz başlama süresinden dolayı sağlamaz.

c. hem basınç dayanımı hem de priz başlama süresinden dolayı sağlamaz.

# Text boxes

Çizelge 2.2’ye göre:

- Priz başlama süresi………………. dk. (6±3mm)

- Priz bitiş süresi ...…………….  dk. (0,5mm)