## Slide 1: TOPOGRAFYA (HRT3350)
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü

## Slide 2
Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | ECTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuvar (saat/hafta)
Topografya | HRT3350 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, temel ölçme teknikleri ve büyük ölçekli harita üretiminde kullanılan matematiksel tanımların verilmesidir.
Dr. Öğr. Üyesi Nihat ERSOY
http://www.avesis.yildiz.edu.tr/ersoy
ersoy@yildiz.edu.tr
DERSİN AMACI
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 3: 4. BÖLÜM UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ

## Slide 4: Uzunluk Ölçmeleri
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
Bir cismin boyunu ifade eden büyüklüktür. Bu büyüklük en, boy veya yükseklik yönlerinde olabilir.
Fizikte ise uzunluk, mesafe ile eşdeğer anlamda kullanılır. Mesafe, iki nokta arasındaki uzaklıktır. Cisimlerin ne kadar uzaklıkta olduğunu sayısal olarak ifade eder.
Çelik Şerit Metre
Çekül
Jalon
Jalon Sehpası
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 5: Çelik Şerit Metre ile Uzunluk Ölçümü
TOPOGRAFYA (HRT3350)
Çekülleme
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ

## Slide 6: Çelik Şerit Metre ile Uzunluk Ölçümü
Çekül ile ölçüm
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 7: Çelik Şerit Metre ile Uzunluk Ölçümü
Ölçme işlemi sırasında çelik şerit yatay olarak tutulmalıdır. Bunu sağlamak için de çelik şerit omuz hizasından daha yukarıya kaldırılmamalıdır. Bunu için de çok eğimli arazilerde gerekirse çelik şerit boyu, 15 m, 10 m, 5 m gibi uygun bir uzunluğa ayarlanarak ölçümler yapılmalıdır.
Ölçmeler, doğrultu üzerinde yapılmalıdır.
Çelik şerit, yapımı sırasında belirli bir sıcaklıkta, belirli bir kuvvetle gerilerek bölümlendirilir. Bu nedenle ölçme yapılırken, bölümlendirme sırasında uygulanan (genellikle 10 kg) kuvvetle çekilmelidir.
Uzunluklar, gidiş – dönüş ölçülmelidir. Çok eğimli arazilerde iki ölçümde yukarıdan aşağıya doğru yapılmalıdır.
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 8: Ortamdan Kaynaklanan Hatalar
Hata Kaynakları
Aletsel Hatalar
Kişisel Hatalar
Ortamdan Kaynaklanan Hatalar
Hata Kaynakları
Rüzgâr, sıcaklık, rutubet, hava katmanlarındaki kırılma, yerçekimi, manyetik alan vb değişik doğa olaylarından kaynaklanan hatalardır.
Örneğin, çelik şerit metrenin boyunun hava sıcaklığı ile değişimi gibi.
Sıcaklık düzeltmesi kc
Çelik Şerit Metre İle Uzunluk Ölçümde Hatalar
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 9: Elektronik Uzunluk Ölçümü
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 10: Elektronik Uzunluk Ölçümü
Elektronik Uzunluk Ölçümü
İmpuls Yöntemi
Faz Farkı Yöntemi
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 11: Elektronik Uzunluk Ölçümü Impuls Yöntemi
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 12: Elektronik Uzunluk Ölçümü Faz Farkı Yöntemi
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 13: Doğrultu ve Açı Kavramları
Yatay açı iki doğrultu arasındaki fark olarak tanımlanır.
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 14
Açı Ölçümü
Silsile Yöntemi ile Açı Ölçümü
Teodolit, ölçüm yapılacak noktaya (P) kurulur ve dürbünün birinci durumunda en iyi görülebilen noktaya (P1) yöneltilerek doğrultu değeri okunur.
Sonra, saat ibresinin hareketi yönünde tüm noktalara (P2, P3, P4) bakılarak doğrultular okunur.
Kontrol için ilk noktaya tekrar bakılır ve okunan değer parantez içinde yazılır. İki okuma değeri arasındaki fark 10cc' yi geçemez.
Dürbün ikinci duruma getirilir ve ilk noktadan (P1) başlamak üzere saat ibresinin ters yönünde tüm noktalara bakılarak doğrultular okunur.
Kontrol için ilk noktaya yine bakılır. İki okuma arasındaki farkın, 10cc den küçük olması gerekir.
Bu şekilde bir silsile açı ölçümü tamamlanmış olur.
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 15: Silsile Yöntemi ile Yatay Açı Ölçümü
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 16
Silsile Yöntemi ile Yatay Açı Ölçümü
Bir doğrultunun bir silsiledeki ortalama hatası
Bir doğrultunun kesin değerinin ortalama hatası
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 17
Silsile Yöntemi ile Düşey Açı Ölçümü
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 18
Silsile Yöntemi ile Düşey Açı Ölçümü
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 19: 5. BÖLÜM JEODEZİK TEMEL ÖDEVLER