## Slide 1: TOPOGRAFYA (HRT3350)
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü

## Slide 2
Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | ECTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuvar (saat/hafta)
Topografya | HRT3350 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, temel ölçme teknikleri ve büyük ölçekli harita üretiminde kullanılan matematiksel tanımların verilmesidir.
Dr. Öğr. Üyesi Nihat ERSOY
http://www.avesis.yildiz.edu.tr/ersoy
ersoy@yildiz.edu.tr
DERSİN AMACI

## Slide 3: 3. BÖLÜM JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ

## Slide 4: Jeodezik Kontrol Noktaları
TOPOGRAFYA (HRT3350)
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Jeodezik kontrol noktaları, yeryüzü üzerinde, yatay koordinatları ve yükseklikleri jeodezik ölçme yöntemleri ile belirlenmiş, 3 boyutlu konumu bilinen noktalardır.
Jeodezik kontrol noktalarının yatay konumları (x, y koordinatları) yersel ölçme yöntemleri ile ya da GPS ölçme yöntemleri ile belirlenebilir.
Noktaların düşey konumları (yükseklikleri) nivelman ölçmeleri ile belirlenebilir.

## Slide 5: Yatay Konumlandırma
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
A DERECE NOKTA
B DERECE NOKTA
C DERECE NOKTA
C1 DERECE
C2 DERECE
C3 DERECE
C4 DERECE
NİRENGİ
POLİGON
Jeodezik Ağ
Sınıflandırması
IGS Noktaları
TUTGA Noktaları
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 6
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 7: Pilye
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 8: Pilye
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
(Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği , 2005)
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 9: Pilye
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
(Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği , 2005)
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 10: Poligon Noktası
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
(Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği , 2005)
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 11
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
MADDE-8 SINIFLANDIRMA
c) TUDKA99 ve buna dayalı olarak oluşturulan düşey kontrol ağlarının derecelendirilmesi aşağıda belirtilmiştir.
I. ve II. derece nivelman ağı ve noktaları: Ülke nivelman ağı ve noktaları.
2) III. derece nivelman ağı ve noktaları (ana nivelman ağı): En çok 40 km uzunluğundaki luplarla üst dereceli ağlara dayalı sıklaştırma ağı ve noktaları.
3) IV. derece nivelman ağı ve noktaları (ara nivelman ağı): En çok 10 km uzunluğundaki luplarla üst dereceli ağlara dayalı sıklaştırma ağı ve noktaları.
4) V. derece nivelman ağı ve noktaları: Poligon ve tamamlayıcı nivelman ağı ve noktaları.
BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ, NİSAN 2018
TÜRKİYE DÜŞEY KONTROL AĞLARININ (TUDKA) DERECELENDİRİLMESİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 12
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
TÜRKİYE ULUSAL DÜŞEY KONTROL AĞI (TUDKA)
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 13: Nivelman Noktaları
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Nivelman duvar noktası
Nivelman zemin noktası
Yeraltı nivelman noktası
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 14: Nivelman Noktaları
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
(Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği , 2005)
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 15
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Mekanik Açı Ölçme Aletleri
(Teodolit)
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 16
Teodolit Eksenleri
Düşey (asal) eksen (VV): Aleti etrafında döndürdüğümüz eksendir. Alet kurulduğu zaman düşey eksen tam düşey olmalıdır.
Yatay (muylu) eksen (KK) : Dürbünü etrafında döndürdüğümüz eksendir. Alet kurulup, düşey eksen düşey duruma getirildikten sonra, yatay eksenin yatay olması gerekir.
Gözlem ekseni (ZZ): Objektif optik merkezi ile gözlem çizgilerinin kesim noktasından geçen eksendir.
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 17
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Açı Bölüm Daireleri
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 18
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Teodolit Dürbünü
Gözlem Çizgileri
Objektif
Oküler
Netleştirme Vidası
Netleştirme Merceği
Gözlem Ekseni
Dürbün Görüş Alanı
E.GÜLAL
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 19
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Gözlem Çizgileri
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 20
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Teodolit Düzeci
Küresel Düzeç
Silindirik Düzeç
Doğruluk:5 '-10'
Doğruluk:10 " - 30"
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 21
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Optik mikrometreli çizgili
Optik mikrometreli çakıştırmalı
Doğrultu Okuma Düzenekleri
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 22
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Elektronik Açı Ölçme Aletleri
(Total Station)
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 23
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Açı Ölçme Aletleri
Yatay ve düşey açıları ölçmek için kullanılan aletler teodolit olarak adlandırılırlar.
Mekanik Teodolit
Elektronik Teodolit
Total Station
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 24
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Kompansatörlü Nivolar
Antika Nivolar
Lazerli Nivolar
Sayısal Nivolar
Nivolar
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 25
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Ekran
Barkotlu Mira
Sayısal Nivolar
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 26
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Lazerli Nivolar
Kesinlik 1.5mm-3.0 mm /30m
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 27
JEODEZİK AĞ KAVRAMI VE ÖLÇME ALET VE SİSTEMLERİ
Lazerli Nivolar
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 28: 4. BÖLÜM UZUNLUK VE AÇI ÖLÇMELERİ