## Slide 1: TOPOGRAFYA (HRT3350)
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü

## Slide 2
Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | ECTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuvar (saat/hafta)
Topografya | HRT3350 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, temel ölçme teknikleri ve büyük ölçekli harita üretiminde kullanılan matematiksel tanımların verilmesidir.
Dr. Öğr. Üyesi Nihat ERSOY
http://www.avesis.yildiz.edu.tr/ersoy
ersoy@yildiz.edu.tr
DERSİN AMACI

## Slide 3: 7. BÖLÜM YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ

## Slide 4
Yeryüzündeki noktaların yüksekliklerini tanımlayabilmek için, bir başlangıç yüzeyi ve bu yüzeye dik doğrultuların saptanması gerekir.
Yeryüzünde en kolay belirlenebilen doğrultular çekül doğrultularıdır.
Çekül doğrultuları her noktada denge halindeki deniz yüzeyine diktir.
Karaların altında da devam ettiği düşünülen denge halindeki deniz yüzeyi, başlangıç yüzeyi olarak alınabilir ve bu yüzey Jeoit olarak adlandırılmıştır.
Yükseklik Kavramı
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 5
Yükseklik Kavramı
Jeoit
P
N
Çekül
Doğrultusu
H
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 6
Nivolar
Kompansatörlü Nivolar
Antika Nivolar
Lazerli Nivolar
Sayısal Nivolar
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 7
Nivolar
Netleştirme vidası
Oküler
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 8
Sayısal Nivolar
Ekran
Barkotlu Mira
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 9
Lazerli Nivolar
Doğruluk: 1.5mm-3.0 mm /30m
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 10
Lazerli Nivolar
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 11
Lazerli Nivolar
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 12
Geometrik Nivelman
Yükseklik, yeryüzü noktalarının çekül doğrultusunda başlangıç yüzeyine olan uzaklığıdır.
Noktalar arasındaki yükseklik farklarının ölçülmesi işi Nivelman olarak adlandırılır.
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 13
Geometrik Nivelman
DHAB
Nivo
B
A
DHAB=Geri-İleri=2.362-1.085=1.277m
Mira
Geri
g
g=2.362m
Mira
İleri
i
i=1.085 m
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 14
Geometrik Nivelman
2.334m
3.049m
2.765 m
3.123 m
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 15
Geometrik Nivelman
DH = SDHi = S g- S i
G3
RS A
RSB
Dh1
Dh2
G2
Dh3
Dhi
DH
HRSB = HRSA +DH
G1
SA
MÜST
MORTA
MALT
1.421
1.50
1.34
SA
SA=16 m
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 16
Geometrik Nivelman
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 17
Geometrik Nivelman
Açık Nivelman
Yüksekliği bilinen bir noktadan nivelman ölçümüne başlanıp yüksekliği bilinen bir noktaya bağlanılmadan ölçüm bitirilirse açık nivelman olarak adlandırılır.
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 18
Geometrik Nivelman
Dayalı Nivelman
Yüksekliği bilinen bir noktadan nivelmana başlanır ve yüksekliği bilinen başka bir noktaya bağlanılır. Dayalı nivelmanda yapılan ölçümler kontrol edilebilir. Noktalar arasındaki yükseklik farklarının ölçülmesinde en çok kullanılan yöntemdir.
G3
RS A
RSB
Dh1
Dh2
G2
Dh3
Dhi
DH
G1
SA
Kapalı Nivelman: Bir noktadan nivelmana başlanır ve bir halka oluşturularak aynı noktaya bağlanılır.
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 19
Geometrik Nivelman
Dayalı Nivelman Hesabı
Şekilde verilen ölçülere göre P1, P2, P3 ve P4 noktalarının yüksekliklerini hesaplayınız.
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 20
Geometrik Nivelman
Dayalı Nivelman Hesabı
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 21
İnşaat işleri, arazi tesviyesi, spor alanları gibi projelerin uygulanmasında, özellikle kazılacak ve doldurulacak toprak miktarlarının hesaplanması için arazinin eş yükseklik eğrili planına ihtiyaç duyulur.
Arazinin topografik yapısı çok engebeli değilse KARELER AĞI YÖNTEMİ ile yüzey nivelmanı yapılarak arazinin plankotesi belirlenebilir.
Yüzey Nivelmanı
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 22
Yüzey nivelmanı yapılacak arazide bir ölçü doğrusu belirlenir.
Ölçü doğrusu üzerinde belirli aralıklarla, takeometre, nivo ya da prizmalarla dikler çıkılır.
Aynı işlem bu dikler üzerinde tekrarlanarak arazi karelere bölünür.
Kareler ağı yönteminde karelerin kenar uzunluğu, arazinin topografik yapısı ve ihtiyaca göre 5–30 m arasında seçilebilir.
Prizma
Arazi
Kareler Ağı Yöntemiyle Yüzey Nivelmanı
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 23: Kareler Ağı Yöntemiyle Yüzey Nivelmanı
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 24: Kareler Ağı Yöntemiyle Yüzey Nivelmanı
Yüzey nivelmanı yapılacak arazide bir ölçü doğrusu belirlenir ve bu doğru üzerinde belirli aralıklarla, takeometre, nivo ya da prizmalarla dikler çıkılır. Sonra aynı işlem bu dikler üzerinde tekrarlanarak arazi karelere bölünür. Kareler ağı yönteminde karelerin kenar uzunluğu, arazinin topografik yapısı ve ihtiyaca göre 5–30 m arasında seçilebilir. Kare köşelerine ve kare kenarlarının arazi detaylarını kestiği noktalara kot verilir. Parselin çizimi için, kare uzantılarının arazi sınırını kestiği noktaya olan mesafelerden gerekli olanları çelik şerit ile ölçülür. Arazinin yakınındaki yüksekliği bilinen bir noktaya dayalı olarak nivelman yapılır. Plan çiziminde karelerin kesim noktasına, ölçülen yükseklik değerleri yazılır. Yükseklik değerlerinin metre ve alt birimlerini ayıran “.” işareti, aynı zamanda karelerin kesim noktası olacaktır.
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 25
Nokta | Mira Okumaları |  |  | Gözlem Düzlemi | Yükseklik
No | Geri | Orta | İleri | Yüksekliği | H
P1 | 1.415+2 |  |  | 74.320 | 72.903 m
1 |  | 1.618 |  |  | 72.702
2 |  | 1.871 |  |  | 72.449
. |  |  |  |  | 
17 |  | 1.968 |  |  | 72.352
18 |  | 2.045 |  |  | 72.275
19 |  | 2.375 |  |  | 71.945
20 | 1.671+2 |  | 2.789 | 73.204 | 71.531
21 |  | 1.813 |  |  | 71.391
22 |  | 1.941 |  |  | 71.263
. |  |  |  |  | 
29 |  | 1.365 |  |  | 71.839
30 |  | 1.444 |  |  | 71.760
31 |  | 1.615 |  |  | 71.589
32 |  | 1.743 |  |  | 71.461
33 |  | 1.861 |  |  | 71.343
34 | 1.714+2 |  | 1.957 | 72.963 | 71.247
P2 |  |  | 2.650 |  | 70.313
[g]= 4.800 [i]= 7.396
[g]-[i]=-2.596 m
HP2-HP1 = -2.590
Hata = [g]-[i]-{HP2-HP1}
=-2.596-(-2.590)=0.006 m
Hata miktarı= - 6 mm
Düzeltme Miktarı= +6 mm
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 26: Kesit Nivelmanı
Yol, kanal, yüksek gerilim hattı vb. tesislerin yapımında arazinin boyuna ve enine kesitleri çıkarılır. Boy kesitler güzergâh yönünde, en kesitler de bu yöne dik doğrultuda çıkarılırlar. İşin amacına ve arazinin topografik yapısına göre, boy kesit için okumalar 20, 50 ya da 100 m de bir ve ayrıca eğimin değiştiği noktalarda yapılır. En kesitlerde ise eksen üzerinde, yolun sol ve sağ bitim noktalarında ve ayrıca eğimin değiştiği noktalarda okumalar yapılır. Uzaklıklar, çelik şerit metre ile ölçülürler.
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 27: Boykesit
Boy kesit nivelman krokisi
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 28
Nokta | Uzaklık | Mira Okumaları |  |  | Gözlem Düzlemi Kotu | Yükseklik H | Açıklama
 |  | Geri | Orta | İleri |  |  | 
P6 | 33 - | 1.806+2 |  |  | 124.808 m | 123.000 m | 
A | 41 - 35 | 3.125+2 |  | 2.594 | 125.341 | 122.214 | 
1+440 | - 40 | 3.186+2 |  | 1.335 | 127.194 | 124.006 | 
1+460 |  |  | 1.487 |  |  | 125.707 | 
1+480 |  | 1.306+2 |  | 0.696 | 127.806 | 126.498 | 
1+500 |  |  | 2.545 |  |  | 125.261 | 
1+513.25 |  |  | 2.740 |  |  | 125.066 | 
1+520 |  | 1.445+2 |  | 0.637 | 128.616 | 127.169 | 
1+540 |  |  | 0.791 |  |  | 127.825 | 
1+560 | 34 - | 2.865+2 |  | 1.979 | 129.504 | 126.637 | 
B | 40 - 34 | 3.203+2 |  | 0.722 | 131.987 | 128.782 | 
P19 | - 43 |  |  | 1.473 |  | 130.514 m | 
 |  | 16.936 |  | 9436 |  | 7.514 | 
 |  | 9.436 |  |  |  | 7.500 | 
 |  | 7.500 |  | Düzeltme miktarı : 0.014 m = 14 mm |  |  | 
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ

## Slide 29: Boykesit
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 30
α
s
Δh
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 31
Aliyman şeklindeki kırmızı çizginin ilk (1+440 m) ve son (1+560) noktalarının yükseklikleri boy kesitten alınır. Yatay uzunlukla kırmızı çizginin eğiminin çarpımı ile iki nokta arasındaki yükseklik farkı hesaplanır. İlk noktaya göre hesaplanan yükseklik farkları, ilk nokta yüksekliğine eklenerek ara noktalardaki kırmızı kotlar elde edilir.
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 32
En Kesit
En kesitler genellikle hacim hesapları için kullanılır. En kesit için yapılan yükseklik ve uzunluk ölçümleri genelikle bir kroki üzerine yazılır. Eğer nivonun bir kez kurulmasıyla tüm kesit noktaları ölçülemez ve alet ikinci bir kez daha kurulmuşsa, kroki buna göre düzenlenir. En kesitlerde yatay ve düşey ölçekler aynı ve genellikle de 1/100 ya da 1/200 alınır.
En kesit nivelman krokisi
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 33
Eksenden | Mira Okumaları |  |  | Gözlem Düzlemi | Yükseklik | 
Uzaklık | Geri | Orta | İleri | Yüksekliği | H | Açıklama
10.00 |  |  | 3.242 |  | 124.408 | 
8.64 |  | 2.853 |  |  | 124.797 | Sol
5.26 |  | 2.945 |  |  | 124.705 | 
0.00 | 1.152 |  |  | 127.650 | 126.498 | 
3.36 | 2.594 |  | 1.075 | 129.169 | 126.575 | 
5.85 |  | 1.872 |  |  | 127.297 | Sağ
10.00 |  |  | 1.385 |  | 127.784 | 
En Kesit Nivelmanı Ölçüm ve Hesap Çizelgesi
En kesitler, tip en kesite uygun olarak ölçü değerlerine göre çizilir. Aşağıdaki şekilde bir tip en kesit örneği görülmektedir.
%2
%2
1/1
1/1
4/1
Tip En Kesit
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 34
Yarmada şev eğimi, zeminin cinsine göre değişik değerler alır. Dolguda şev eğimi, dolgunun h yüksekliğine göre değişir. Karayollarının kabul ettiği değerler:
En Kesit
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 35
Cross Yöntemine Göre Kesitlerle Alan Hesabı
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 36
Her hangi bir noktadan başlanarak saat ibresinin ters yönünde sırayla tüm koordinat değerleri yazıldıktan sonra, ilk noktanın koordinatları tekrar yazılır. + yönündeki okların çarpımlarının toplamından – yöndeki okların çarpımlarının toplamı çıkartılır.
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 37
Kesitlerle Hacim Hesabı
Kesitlerin İkisi de Dolgu ya da Yarma
Yukarıda alanları hesaplanan kesitlerin ikisi de dolgudur ve aralarındaki uzaklık s=20 m olsun. Bu iki kesit arasındaki hacim (dolgu miktarı),
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 38
      Kesitlerin Biri Dolgu Diğeri Yarma
Kesitin biri dolgu diğeri yarma ise, dolgudan yarmaya geçilen
nokta bulunarak; dolgu ve yarma hacimleri ayrı ayrı hesaplanır.
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 39
ÖRNEK: Aşağıdaki iki enkesit arasındaki uzaklık s=20 m olduğuna göre iki kesit arasındaki kazı ve dolgu miktarını hesaplayınız?
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 40
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 41
Kesitlerin Biri Dolgu ya da Yarma Diğeri Karışık
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 42
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 43
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 44
Z
SE
SY
i
t
A
B
DY.cot z
TOPOGRAFYA (HRT3350)
Trigonometrik Nivelman
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ

## Slide 45
Silsile Yöntemi ile Düşey Açı Ölçümü
UZUNLUK VE DOĞRULTU ÖLÇMELERİ
(Hatırlatma)
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 46
Trigonometrik Nivelman
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 47
HT=HA+i+S.cot Z1
HT’=HA+i+S.cot Z2
h=HT-HT’=S (cot Z1-cotZ2)
-
Trigonometrik Nivelman
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 48
ÖRNEK-1
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 49
ÖRNEK-2
YÜKSEKLİK ÖLÇMELERİ
TOPOGRAFYA (HRT3350)

## Slide 50: 8.BÖLÜM ALAN VE HACİM HESAPLARI