## Slide 1
TEKNİK RESİM VE TASARI GEOMETRİ
Arş. Gör. Dr. Yurdakul AYGÖRMEZ
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
MekanikAnabilim Dalı
Oda No:2-030

## Slide 5: Ölçü birimi olarak cm kullanılınca mm olarak bilinen değerler cm’ye çevrilip 1/100 veya 1/50 ölçeğinde ayarlanır.

## Slide 6: Örnek olarak 2 mm yazı yüksekliği önce cm’ye çevrilirse 0.2 cm olur daha sonra 1/100 ölçekte karşılığı 20 cm olarak bulunur.

## Slide 7: Örnek olarak 2 mm yazı yüksekliği önce cm’ye çevrilirse 0.2 cm olur daha sonra 1/50 ölçekte karşılığı 10 cm olarak bulunur.

## Slide 8: Genel Ölçülendirme Genel ölçülendirme için öncelikle bir dikdörtgen oluşturabiliriz

## Slide 9: Oluşturulan dikdörtgen en temel şekilde Dimension dan Linear ile ölçülendirilir.

## Slide 10: Birinci bağlama çizgisinin merkezi alınır. Merkezden kasıt doğruların uç noktalarıdır. Endpoint yakalama modu kullanılmalıdır ve işareti küçük bir karedir.

## Slide 11: İkinci bağlama çizgisinin merkezi alınır.

## Slide 12: Ölçü çizgisinin yeri belirlenir.

## Slide 13: Ölçü çizgisinin son görünümü Ölçü rakamlarının küçük olduğu görülmektedir. Ölçü rakamına yakınlaştırdığımızda

## Slide 14: Rakamın küçük ve virgülle ayrıldığı görülmektedir

## Slide 15: Köşelerde ok işareti olduğu görülmektedir. Bu durumda bizim ölçülendirmemiz için ayarlarda değişiklik yapmak gerekmektedir.

## Slide 16: Dimension menüsünden Dimension Style seçilir

## Slide 17: Dimension Style menüsünde otomatik olarak ISO-25 Stili tanımlıdır.

## Slide 18: Makine ve çelik yapı projelerinde ISO-25 uygundur. Bizim ölçülendirmemizde yeni bir stil tanımlaması yapılacaktır

## Slide 19: New seçeneğine tıklanır

## Slide 20: New style name’e mimari ismi verilebilinir Daha sonra Continue ile devam edilir.

## Slide 21: Mimari stilinin özellikleri tanımlanır

## Slide 22: Daha önceden Layer dan hazırlanan bir katman varsa öncelikle o layer aktif yapılır ana menüden. Burada ByLayer seçeneği seçilirse o layerde ölçülendirme yapılır.

## Slide 23: Daha önceden yapılan layer olmadan da direkt olarak buradan da ölçülendirme ayarları yapılabilinir. Dimension lines ile ölçü çizgisi ayarları yapılır. Color sekmesi için renk seçimi yapılır. Linetype olarak Continuous seçilir. Lineweight olarak 1.5k kalınlığı için 0.15 mm seçilir.

## Slide 24: Extend beyond ticks ile ölçü çizgisinin istikamet çizgisinden taşma miktarı belirlenir. Şu an aktif değildir. Çünkü ok tanımlıdır. Daha sonradan içi dolu yuvarlak seçildiğinde aktif olacaktır.

## Slide 25: Suppress ile tik işareti konulursa ölçü çizgileri silinebilinir ve sadece ölçü bırakabilinir. Tercih edilmez boş bırakılır.

## Slide 26: Extension Lines ile istikamet çizgileri ayarlanır. Dimension Lines ile benzer ayarlar yapılır Suppress ile tik işareti konulursa istikamet çizgileri silinebilinir. Tercih edilmez boş bırakılır.

## Slide 27: Extend beyond dim lines ile istikamet çizgisinin ölçü çizgisinden taşma miktarı ayarlanır. 2 mm için 1/100 ölçekte 20 alınır Offset from origin ile istikamet çizgisinin şekle olan mesafesi ayarlanır. 2 mm için 1/100 ölçekte 20 alınır Fixed length extension lines ile istikamet çizgileri için sabit uzunluk tanımlanabilinir. Tercih edilmez.

## Slide 28: Baseline spacing ile baseline ölçülendirme yapılırsa kullanılır. 60 tercih edilir. ♦ Baseline spacing kısmına paralel ölçülendirmede otomatik kullanılan iki ölçü çizgisi arasındaki ölçü girilir. Ölçülerin çizgilere değmemesi için en az 6 mm ve 6mm için 1/100 ölçekte 60 alınmalıdır.

## Slide 29: Lines sekmesi son hal (Extend beyond ticks hariç bu sekme ok yerine içi dolu yuvarlak tanımlandıktan sonra açılacak

## Slide 30: Symbols and Arrows Bu sekmede ok yerine dot small (içi dolu yuvarlak) tanımlanır

## Slide 31: Arrowheads bölümünden ok’u gösteren Closed filled yerine dot small seçilir.

## Slide 32: First için dot small seçilince second otomatik olarak dot small seçilir. Leader ise açıklama yapılırsa kullanılır. Ok (Closed filled) şeklinde bu sekme bırakılabilinir. 1 mm içi dolu yuvarlak için deneme yanılma yoluyla arrow size’da 40 seçilir

## Slide 33: Center marks için None seçeneği seçilir Mark seçilirse daire içine artı işareti konur. Tercih edilmez. None seçeneği tercih edilir.

## Slide 34: Arc length symbol seçeneği yay uzunluğunun belirlenmesinde yay işaretinin nereye konulacağını göstermek için kullanılır. Above dimension text tercih edilir.

## Slide 35: Radius jog dimension yarıçapın büyük değerlerde olduğu dairelerde direkt merkezden değil herhangi bir noktadan yarıçapı tanımlamak için kullanılır. 45 tercih edilir. Şimşek şeklinde gözükür.

## Slide 36: Symbols and Arrows son hal

## Slide 37: Lines seçeneğine geri dönülürse içi dolu yuvarlak tanımlandıktan sonra Extend beyond ticks aktif olur.

## Slide 38: Extend beyond dim lines ile istikamet çizgisinin ölçü çizgisinden taşma miktarı ayarlanır. 2 mm için 1/100 ölçekte 20 alınır.

## Slide 39: Lines son hal

## Slide 40: Text sekmesinde üç nokta(…) seçilir.

## Slide 41: Burada arial ve regular özellikleri korunur. Diğer özellikler korunur.

## Slide 42: Text style aynı kalır. Text color’da renk seçilebilinir. Örnek blue rengi Fill color yazının etrafına dolgu yapar. Tercih edilmez None seçeneği bırakılır. Text height için 2mm yazı yüksekliği için 1/100 ölçekte 20 seçilir. Draw frame around text ile yazının etrafı çevrelenebilinir. Tercih edilmez.

## Slide 43: Text placement için yazının ölçü çizgisinin üzerinde merkezde ve soldan sağa doğru yazılması seçenekleri tercih edilir. Offset from dim line ile yazının ölçü çizgisinden uzaklığı belirlenir. 1mm lik mesafe için 1/100 ölçekte 10 girilir.

## Slide 44: Text alignment ile yazının ölçü çizgisine paralel yazılması sağlanıyor. Aligned with dimension line tercih edilir.

## Slide 45: Text son hal

## Slide 46: Fit sekmesi yazı ve okların sığmadığı durumlar için kullanılır. İlk seçenekte öncelikle yeterince yer yoksa yapılacak durum yazıyı istikamet çizgileri arasında tutmanın tercih edilmesidir. Yazı sığmıyorsa yazıyı ölçü çizgisinin sağına soluna kaydırma da tercih edilir.

## Slide 47: Scale for dimension seçeneği ile 1/100 ölçekte yapılmış ayarların diğer ölçekler için düzenlemesi yapılabilinir.

## Slide 48: Burada örnek olarak 1/50 ölçeği için bu değer 1/100 ölçeğine göre 0.5 yazılır. Use overall scale of aktif yapılır. Fine tuning seçenekleri aynı bırakılır.

## Slide 49: Fit sekmesi son hal(1/100 ölçeği için)

## Slide 50: Fit sekmesi son hal(1/50 ölçeği için) Tek fark use overall scale of seçeneğinde 0.5 yazılır

## Slide 51: Primary seçeneği Units format için decimal tercih edilir. Precision için metrede 0.00 cm için 0.0 tercih edilir. Decimal separator olarak Period tercih edilir nokta ayıracı olarak.

## Slide 52: Measurement scale ölçülendirme uzunluğunun cm cinsinden m ye çevrilmesi durumunda kullanılır. Aynı kalacaksa 1 olarak bırakılır.

## Slide 53: Zero suppression ile sıfırlar saklanır. Leading aktif olursa noktadan önceki trailing aktif olursa noktadan sonraki sıfırlar saklanır. Sadece trailing aktif yapılır.

## Slide 54: Angular dimensions ile açısal ölçüler ayarlanır. Aynı şekilde bırakılır.

## Slide 55: Primary units son hal

## Slide 56: Alternate Units ile farklı uluslararası birimler beraber kullanılır. Tercih edilmez. Display alternate units aktif yapılmaz.

## Slide 57: Tolerances ölçülendirmede tolerans bırakmada kullanılır. None tercih edilir tolerans bırakılmaz.

## Slide 58: Tercihlerin onaylanması için OK tıklanır.

## Slide 59: Tercihlerin aktif edilmesi için öncelikle mimarı seçilir ve Set Current tıklanır.

## Slide 60: Mimari ismini verdiğimiz ölçü stili ekranda görülür. Close ile Dimension Style Manager kapatılır.

## Slide 61: Ölçülendirmeyi denemek için öncelikle örnek bir çizim yapılırsa

## Slide 62: Dimension menüsünden Linear öncelikle tıklanır ilk uzunluk ölçülendirmesi için.

## Slide 63: Birinci bağlama çizgisinin merkezi alınır. Merkezden kasıt doğruların uç noktalarıdır. Endpoint yakalama modu kullanılmalıdır ve işareti küçük bir karedir.

## Slide 64: İkinci bağlama çizgisinin merkezi alınır.

## Slide 65: Ölçü çizgisinin yeri belirlenir. Komut satırına 12 mm için 1/100 ölçekte 120 yazılır ve enter tıklanır

## Slide 66: Geri kalan kısmın ölçülendirmesi için Dimension menüsünden Continue seçilir

## Slide 67: Continue komutunun çalıştırılması için öncelikle object snap ve node seçeneklerinin aktif olması gerekir. Snap Settings tıklanır

## Slide 68: Drafting Settings menüsünde Object Snap ve Node seçeneklerinin yanına tik konulur ve OK’e tıklanır

## Slide 69: Geri kalan kısmın ölçülendirmesi için Dimension menüsünden Continue seçilir

## Slide 70: Öncelikle ilk ölçülendirmenin bittiği nokta üzerine gelinir

## Slide 71: Extension ile ölçülendirmenin bittiği noktadan diğer noktaya yeşil çizgi uzatılır

## Slide 72: Ölçülendirmenin yapılacağı diğer noktaya gelince o nokta endpoint ile yakalanır ve yukarıya doğru uzantı alınır

## Slide 73: Ölçülendirmenin ilk noktası ile son noktasının yukarıya doğru uzantısının kesişim noktası tıklanır

## Slide 74: İkinci çizgi de ölçülendirilmiş olur

## Slide 75: Diğer uzunluklar da benzer şekilde continue komutuyla ölçülendirilir

## Slide 76: Tüm parçanın ölçülendirilmesi için tekrar Dimension dan Linear seçilir

## Slide 77: Ölçülendirmenin yapılacağı ilk nokta seçilir

## Slide 78: Ölçülendirmenin son noktasının hizasına gelinir

## Slide 79: Ölçülendirmenin yapılacağı diğer noktaya gelince o nokta endpoint ile yakalanır ve yukarıya doğru uzantı alınır

## Slide 80: Ölçülendirmenin ilk noktası ile son noktasının yukarıya doğru uzantısının kesişim noktası tıklanır

## Slide 81: Ölçü çizgisinin yeri belirlenir. Komut satırına 12 mm ilk aralık, 6mm ikinci aralık olmak üzere toplam 18 mm için 1/100 ölçekte 180 yazılır ve enter tıklanır

## Slide 82: Parçanın tam uzunluğu da ölçülendirilmiş olur

## Slide 83: Aligned: Eğik çizgi ölçülendirme

## Slide 84: Birinci bağlama çizgisinin merkezi alınır. Merkezden kasıt doğruların uç noktalarıdır. Endpoint yakalama modu kullanılmalıdır ve işareti küçük bir karedir.

## Slide 85: İkinci bağlama çizgisinin merkezi alınır.

## Slide 86: Komut satırına 120 girilir

## Slide 87: Ölçülendirme tamamlanır

## Slide 88: Arc Length: Yayın boyunu ölçülendirme Bir yay çizilirse

## Slide 89: Arc Length: Yayın boyunu ölçülendirme Yay veya polyline seçilir.

## Slide 90: Arc Length: Yayın boyunu ölçülendirme ölçülendirme yeri seçilir. 120 komut satırına girilir

## Slide 91: Arc Length: Yayın boyunu ölçülendirme ölçülendirme tamamlanır

## Slide 92: Ordinate: Aranan noktanın koordinatı bulunur

## Slide 93: Koordinatı aranan nokta seçilir

## Slide 94: Ordinate: Aranan noktanın y koordinatı bulunur

## Slide 95: Komut satırından Xdatum seçilirse x koordinatı bulunur.

## Slide 96: ♦ X datum seçeneği ile sadece X eksenine göre ölçülendirme yapılır. ♦ Y datum seçeneği ile sadece Y eksenine göre ölçülendirme yapılır.

## Slide 97: X ekseni yönünde ölçülendirme yapılacaksa kılavuz çizgisi Y eksenine paralel olur. Y ekseni yönünde ölçülendirme yapılacaksa kılavuz çizgisi X eksenine paralel olur

## Slide 98: Radius: Yarıçapı ölçer Yay veya çember seçilir

## Slide 99: Radius: Yarıçapı ölçer Ölçü çizgisi yeri belirlenir

## Slide 100: Radius: Yarıçap değeri ölçülendirilir

## Slide 101: Diameter: Çapı ölçer Yay veya çember seçilir

## Slide 102: Diameter: Çapı ölçer Ölçü çizgisi yeri belirlenir

## Slide 103: Diameter: Çap değeri ölçülendirilir

## Slide 104: Jogged: Yarıçapı ölçer Yay veya çember seçilir

## Slide 105: Jogged: Yarıçapı ölçer Merkez yeri belirlenir

## Slide 106: Jogged: Yarıçapı ölçer ölçü çizgisi uzunluğu belirlenir

## Slide 107: Jogged: Yarıçapı ölçer yarıçap yazısının yeri belirlenir

## Slide 108: Jogged: Yarıçapı ölçer Ölçülendirme tamamlanır

## Slide 109: Yarıçap uzunluğu formatını değiştirmek için Yarıçap uzunluğunun üzerine tıklanır

## Slide 110: Bu durumda yarıçap yazım stili değiştirilebilinir. Yarıçap yazısı tekrar yazılabilinir.

## Slide 111: Yarıçap yazısı değiştirilir. Yarıçap yazısı dışında başka bir noktaya tıklanınca işlem bitirilir

## Slide 112: Yarıçap uzunluğu son hal

## Slide 113: Jogged komutu aynı zamanda daire ve yaylarda yarıçapın merkezden farklı bir noktadan gösterimi için de kullanılır. Daire seçilir

## Slide 114: Merkez noktası hariç başka bir nokta seçilir

## Slide 115: Dimension Style menüsünde Radius Jog değeri için belirlenen açıyla şimşek şeklinde yarıçapı gösterir. Ayarlarda 45 derece şeklinde ayarlandığından gösterim şekli 45 dereceli olur.

## Slide 116: Öncelikle çember üzerinde bir nokta tıklanır ardından yarıçap yazısının yeri belirlenir ve tıklanır.

## Slide 117: Son hal

## Slide 118: Align text: yazının yerini değiştirme Yazı sola sağa ve merkezde olacak şekilde konumlandırılabilinir. Ayrıca açılı da konumlandırılabilinir

## Slide 119: Yazıyı sağa dayalı yazmak için Komut çalıştırılır.

## Slide 120: Ölçü seçilir.

## Slide 121: Ölçü right seçeneğiyle sağa dayalı yazılır.

## Slide 122: Sağa dayalı yazmak için right Sola dayalı yazmak için left Merkezde tutmak için center seçilir Angle açılı yazmak için kullanılır. Home seçeneği ile yazı, ölçülendirme yapıldığı andaki ilk konuma getirilir.

## Slide 123: Yazıyı ölçü çizgisi üzerinde herhangi bir noktaya taşımak için öncelikle object snap ve nearest seçenekleri açık olmalıdır

## Slide 124: Daha sonra yazı nesnesi yakınlaştırılarak seçilir. Seçilme işlemi için Aligned Dimension yazısı gözüktüğünde tıklanır

## Slide 125: Oluşan küçük nokta tıklanır

## Slide 126: Küçük kare nokta üzerinde move with Dim Line seçilir

## Slide 127: Nearest yazısı çıktığı sürece ölçü çizgisi üzerinde istenilen noktaya taşınabilinir.

## Slide 128: Ölçü yazısı istenilen yere taşınabilinir

## Slide 129: Multileader açıklama yazısı eklemek için kullanılır

## Slide 130: Multileader komutu çalıştırılır. Kılavuz çizgisinin okunun yerleştirileceği yer tıklanır.

## Slide 131: Kılavuz çizgisinin bittiği yer tıklanır. Çizginin ucunda yazı yazma kutusu oluşur. Buraya yazı yazılır

## Slide 132: Açıklama yazısı yazılır. Yazı hariç başka bir noktaya tıklanarak işlem sonlandırılır.

## Slide 133: Son hal

## Slide 134: Oblique:Bu seçenek ile bağlama çizgileri verilen açı kadar eğik çizdirilir. Komut çalıştırılır.

## Slide 135: Ölçü seçilir. Seçme işlemini bitirmek için Enter tuşuna basılır.

## Slide 136: Eğim açısı girilir ve Enter tuşuna basılarak işlem bitirilir

## Slide 137: Son hal

## Slide 138: Angular: Açısal ölçülendirme yapmak için kullanılır. Komut çalıştırılır. Açıyı meydana getiren birinci obje seçilir.

## Slide 139: Açıyı meydana getiren ikinci obje seçilir.

## Slide 140: Ölçü çizgisinin yeri göz kararı tıklanarak belirlenir

## Slide 141: Son hal

## Slide 142: Baseline: Paralel ÖLÇÜLENDİRME denemek için öncelikle örnek bir çizim yapılırsa

## Slide 143: Dimension menüsünden Linear öncelikle tıklanır ilk uzunluk ölçülendirmesi için.

## Slide 144: Birinci bağlama çizgisinin merkezi alınır. Merkezden kasıt doğruların uç noktalarıdır. Endpoint yakalama modu kullanılmalıdır ve işareti küçük bir karedir.

## Slide 145: İkinci bağlama çizgisinin merkezi alınır.

## Slide 146: Ölçü çizgisinin yeri belirlenir. Komut satırına 12 mm için 1/100 ölçekte 120 yazılır ve enter tıklanır

## Slide 147: Geri kalan kısmın ölçülendirmesi için Dimension menüsünden Baseline seçilir. Baseline için Dimension Style menüsünde 6 mm için 1/100 ölçekte 60 yazılmıştır.

## Slide 148: Birinci ölçü çizgisi seçilir.

## Slide 149: Paralel olacak ölçülerin ikinci bağlama çizgisi merkezi alınır. Çünkü birinci bağlama çizgisi merkezi otomatik olarak köşesine göre alınır.

## Slide 150: Burada Endpoint ler yakalanarak tıklanır.

## Slide 151: Her Endpoint için aynı işlem tekrarlanır

## Slide 152: Komuttan çıkmak için enter a basılır.

## Slide 153: Son hal paralel ölçülendirme

## Slide 154: Block komutu ile hazır blok oluşturulur. Block komutuyla oluşturulmuş bloklar sadece ilgili dosyada kullanılır. Güncel dosya kaydedildiğinde blok resim de otomatikman aynı dosyaya bağlı olarak kaydedilir.

## Slide 155: Öncelikle örnek olarak bir dikdörtgen ve daire birlikte çizilebilinir.

## Slide 156: Draw-Block-Make ile komut çalıştırılır

## Slide 157: Öncelikle Name kısmına isim verilir dikdörtgen1 ismi verilir.

## Slide 158: Base point ile çağrılıp tutulacak nokta belirlenir. Specify On-screen ile seçim diyalog kutusu kapatıldıktan sonra yapılır. Bu durum seçilmez

## Slide 159: Base point bölümünden Pick point düğmesine tıklanır. Çizim ekranına dönülerek yerleştirme noktası alınır. Tekrar diyalog kutusuna dönülür. Burada sol alt köşe tutma noktası olarak seçilir

## Slide 160: Sol alt köşe base point olarak seçilir. İşlem sonucunda tekrar diyalog kutusuna dönülür

## Slide 161: Bu durumdan sonra Pick point ile seçilen nokta X,Y,Z kısmında gözükür.

## Slide 162: Objects bölümünden Select objects düğmesine tıklanır.

## Slide 163: Çizim alanındaki objeler seçilir. Sağ tuşa tıklanır veya Enter tuşuna basılır. Diyalog kutusuna geri dönülür.

## Slide 164: Diyalog kutusuna geri dönülünce seçilen nesne diyalog kutusunda gözükür.

## Slide 165: Retain: Ekranda çizim olduğu gibi kalması tercih edilirse kullanılır Convert to block ile çizim bloka dönüştürülür. Delete ile çizim silinir bloka dönüştürüldükten sonra Retain tercih edilir

## Slide 166: Allow exploding için tik konulursa daha sonradan patlatma işlemine izin verir. Scale uniformly için tik konulursa blokun bir kenarı için arttırma oranları diğer kenarlar için de aynı olur.

## Slide 167: Description kısmında block hakkında açıklama yazılabilinir

## Slide 168: OK düğmesine tıklanıp çıkıldığında verilen isimde blok kaydedilmiş olur. Blok resimler seçildiğinde hepsi birden seçilir. Explode komutuyla dağıtılırlar. Diyalog kutusu son hal

## Slide 169: Hazırlanan bloku çağırmak için insert-block kullanılır. Block seçilirse Insert diyalog kutusu açılır.

## Slide 170: Name seçeneğinden dikdörtgen1 dosyası seçilir.

## Slide 171: Her zaman blok resmin ismi Name kısmında görünmeyebilir. Bu gibi durumlarda Browse (Araştır) düğmesine tıklanır. Ekrana Select Drawing File (Çizim Dosyasını Seç) diyalog kutusu gelir.

## Slide 172
♦ Look in kısmından dosyanın kaydedildiği klasöre ulaşılır. Sol taraftaki boşlukta klasörde kayıtlı blok resimlerin isimleri listelenir. ♦ Yerleştirilmek istenilen dosya ismi üzerine tıklanır. File Name kısmına dosyanın ismi yazılır. ♦ File of type kısmından AutoCAD’ in dosya uzantısı Drawing (*.dwg) seçilir. ♦ Sağ taraftaki Preview (Ön izleme) kısmında yerleştirilmek istenilen dosyanın içeriği görüntülenir. ♦ Open düğmesine tıklanarak Insert isimli diyalog kutusuna geri dönülür.

## Slide 173
Yerleştirme noktası “Insertion Point” kısmında, genellikle ön tanımlı olarak işaretli olarak gelen yerleştirme noktasını “insertion point” ekranda tanımla “specify on secreen” ayarı kullanılır, sizde bu ön tanımlı ayarı kullanın. Bununla birlikte; şayet öbeği “block” yerleştireceğiniz koordinatları biliyorsanız, bu kutucuğun işaretini kaldırın ve koordinatları girin.

## Slide 174
Ölçek “Scale” kısmında, öbeği “block” çizime yerleştirmeden önce bir ölçek “scale” tanımlayabilirsiniz. Ön tanımlı olarak ekranda tanımla “specify on screen” işaret kutucuğu işaretli değildir. Fakat çiziminize döndükten sonrada öbeğin “block” ölçeğini “scale” tanımlayabilecek olmanıza rağmen, isterseniz yerleştirme noktasını “insertion point” tanımlamadan önce de ölçeği “scale” tanımlayabilirsiniz. Şayet, ölçek değerlerini biliyorsanız, X, Y ve Z ölçek “scale” değerlerini girebilirsiniz. Ön tanımlı olarak X, Y ve Z yönleri için aynı ölçek değeri kullanılacak anlamına gelen düzenli ölçek “uniform scale” işaretli olarak karşınıza gelecektir. Bu üç yön için farklı ölçek değerlerini kullanmak istiyorsanız, bu işaret kutusunun tikini kaldırın ve istediğiniz değerleri girin.

## Slide 175
Dönme “Rotate” kısmında, dönme açısını önceden tanımlayabilirsiniz. Ön tanımlı olarak ekranda tanımla “specify on screen” işaret kutucuğu işaretli değildir. Fakat çiziminize döndükten sonrada öbeğin “block” dönme açısını “rotation angle” tanımlayabilecek olmanıza rağmen, isterseniz yerleştirme noktasını “insertion point” tanımlamadan önce de dönme açısını “rotation angle” tanımlayabilirsiniz. Şayet, dönme açısını “rotation angle” biliyorsanız, bu kısımda açı degerini giriniz.

## Slide 176
Dönme “Rotate” kısmında, dönme açısını önceden tanımlayabilirsiniz. Ön tanımlı olarak ekranda tanımla “specify on secreen” işaret kutucuğu işaretli değildir. Fakat çiziminize döndükten sonrada öbeğin “block” dönme açısını “rotation angle” tanımlayabilecek olmanıza rağmen, isterseniz yerleştirme noktasını “insertion point” tanımlamadan önce de dönme açısını “rotation angle” tanımlayabilirsiniz. Şayet, dönme açısını “rotation angle” biliyorsanız, bu kısımda açı degerini giriniz.

## Slide 177: OK ile block yerleştirilir. Insert Son Hal

## Slide 178: Base Point seçilirse blok yerleştirilmiş olur.

## Slide 179: Son hal

## Slide 180: Wblock komutunda olduğu gibi Block komutu da objeleri blok haline getirir. Aralarında şöyle bir fark vardır. Wblock (Blok yaz) komutuyla oluşturulmuş bloklar değişik dosyalarda sınırsız sayıda kullanılırken, Block komutuyla oluşturulmuş bloklar sadece ilgili dosyada kullanılır. Güncel dosya kaydedildiğinde blok resim de otomatikman aynı dosyaya bağlı olarak kaydedilir.

## Slide 181: Her meslekte şekil ve ölçü bakımından değişmeyen ve sürekli kullanılan standart elemanlar vardır. Örneğin cıvata, somun, kapı, pencere, elektrik düğmesi gibi çok kullanılan standart elemanları tekrar tekrar çizmek büyük zaman kaybına sebep olacaktır. Bu şekiller, bir defa çizilip “WBLOCK” komutu ile bir bütün (blok) haline getirilip Harddisk’e çizim dosyası gibi kaydedilir. İstenildiğinde “INSERT” komutu ile sınırsız sayıda çağrılıp kullanılabilir.

## Slide 182: Name e isim verilir. Base point tutup çağrılan nokta Layer ile 1.5k (0.15 mm) kalınlığında çizgi tanımlanır

## Slide 183: Çok sayıda objeden oluşan çizimlerin bir bütün haline getirilmesine block (blok) denir. Bu amaçla kullanılan komutlara blok komutları denir. Block haline getirilmiş resimler üzerinde değişiklik yapabilmek için “EXPLODE” komutuyla dağıtılmalıdır.

## Slide 184: Wblock Komutu Sadece komut satırında çıkmaktadır. Wblock komutuna aşağıdaki yoldan girilir: ♦ Klavyeden WBLOCK kelimesi veya W harfi yazılır ve Enter tuşuna basılır. Command: WBLOCK (W)

## Slide 185: Komut çalıştırıldığında Source kısmında üç seçenek mevcuttur. Source bölümünden Objects (Objeler) seçeneği seçilir. Block ile önceden draw’dan yapılan block’u Wblock yapıyor. Entire drawing ile tüm çizilen çizimleri block yapıyor. Objects ile seçilen çizimleri block’a dönüştürür.

## Slide 186: Ekrana çağırıldığında yerleştirme noktası için Base point (Temel nokta) bölümünden Pick point (Nokta tıklayın) düğmesi tıklanır. Çizim ekranına dönülür ve blok çağrıldığında kullanılacak yerleştirme noktası tıklanır. Her objenin temel noktası değişik yerlerde olabilir. Tekrar diyalog kutusuna dönülür.

## Slide 187: Base Point olarak koordinatlar ekrandan nokta seçilerek belirlenir. Nokta seçilince tekrar diyalog kutusuna dönülür.

## Slide 188: Koordinatlar otomatik seçilmiş olur.

## Slide 189: Objects bölümünden Select objects (Objeleri seçiniz) düğmesi tıklanır.

## Slide 190: Çizim alanına geçilir ve objeler seçilir. Sağ tuşa veya Enter tuşuna basılarak seçme işlemi sonuçlandırılır ve diyalog kutusuna geri dönülür.

## Slide 191: Objects kısmında Retain ekranda yapılan çizimi olduğu gibi bırakır. Convert to block çizimi block’a dönüştürür. Delete from drawing yapılan çizimi ekrandan siler. Retain seçeneği tercih edilir.

## Slide 192: Blok resmin kaydetme yeri için Destination (Hedef) bölümü kullanılır. File name and path (Dosya ismi ve yol) kısmındaki boşluğun sağındaki …(üç noktaya) tıklanır ve Browse for Drawing File diyalog kutusu görüntülenir

## Slide 193: Save in kısmından dosyanın kaydedileceği önceden oluşturulmuş klasör seçilir. > File Name kısmına dosyanın ismi yazılır. Blok olduğu anlaşılsın diye BLOK kelimesi ilave edilebilir.

## Slide 194: > File of type kısmından versiyon ismi seçilir. Eski versiyon formatlarında kayıt yapılabilir. > Save düğmesine tıklanarak blok resim dosyaya kaydedilir. Write Block isimli diyalog kutusuna geri dönülür.

## Slide 195: OK düğmesine tıklanıp çıkıldığında verilen isimde blok resim kaydedilmiş olur.

## Slide 196
Wblock ve Block komutları ile oluşturulmuş blok resimleri ekrana getirerek yerleştirilmesini sağlayan bir komuttur. Blok resimler sınırsız sayıda çağrılıp yerleştirilebilirler.
Insert komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
♦ Klavyeden INSERT veya I harfi yazılır ve Enter tuşuna basılır.
Command: INSERT (I)
♦ Insert Menu ► Block (Yerleştirme Menüsü ►Blok)
♦ Draw Toolbar ► Insert Block (Çizim Araç Çubuğu ► Blok Yerleştir)
♦ Ribbon ► Home Tab ►Block Panel ►Insert
(Komut Şeridi ►Home Sekmesi ►Block Paneli ►Yerleştir)

## Slide 197: Insert-Block komutundan tekrar çağrılabilir dosya. Blok resim yerleştirmek için aşağıdaki sıra takip edilir: 1. Insert komutu uygun yöntemlerden biriyle çalıştırılır. Command: INSERT 2. Komut çalıştırıldıktan sonra Insert (Yerleştir) isimli diyalog kutusu görüntülenir ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır

## Slide 198: ♦ Name kısmından yerleştirilecek blok seçilir.

## Slide 199: ♦ Her zaman blok resmin ismi Name kısmında görünmeyebilir. Bu gibi durumlarda Browse (Araştır) düğmesine tıklanır. Ekrana Select Drawing File (Çizim Dosyasını Seç) diyalog kutusu gelir ♦ Browse düğmesine tıklanarak blok resmin kaydedildiği yere gidilir.

## Slide 200: ♦ Look in kısmından dosyanın kaydedildiği klasöre ulaşılır. Sol taraftaki boşlukta klasörde kayıtlı blok resimlerin isimleri listelenir.

## Slide 201: ♦ Yerleştirilmek istenilen dosya ismi üzerine tıklanır. File Name kısmına dosyanın ismi yazılır.

## Slide 202: ♦ File of type kısmından AutoCAD’ in dosya uzantısı Drawing (*.dwg) seçilir. ♦ Sağ taraftaki Preview (Ön izleme) kısmında yerleştirilmek istenilen dosyanın içeriği görüntülenir.

## Slide 203: ♦ Open düğmesine tıklanarak Insert isimli diyalog kutusuna geri dönülür.

## Slide 204: ♦ Explode (Dağıt) onay kutusu işaretlenirse blok resimler otomatik olarak dağıtılırlar.

## Slide 205: ♦ Explode (Dağıt) onay kutusu işaretlenirse blok resimler otomatik olarak dağıtılırlar. Explode aktifse büyütme küçültme oranı koordinatlar için tek bir oran olur.

## Slide 206: Explode’a tik konmazsa koordinatlar için farklı büyütme küçültme oranı oluşturulabilinir.

## Slide 207: ♦ Rotation ile döndürme açısı belirlenebilir. O yazılırsa olduğu gibi kalır.

## Slide 208: ♦ Insertion point (yerleştirme noktası) şekil üzerinden belirlenir.

## Slide 209: ♦ Block Unit kısmında otomatik autocad’te tanımlı birimde gözükür.

## Slide 210: ♦ OK düğmesine tıklandığında ekrana dönülür. blok resim yerleştirme noktasından yakalanarak ekranda görünmeye başlar ve istenilen yere tıklanarak yerleştirilir. Yerleştirilen blok resimler bir bütün halindedir. Seçildiklerinde hepsi birden seçilir.

## Slide 211: Blok resim yerleştirme noktasından yakalanarak ekranda görünmeye başlar ve istenilen yere tıklanarak yerleştirilir. Yerleştirilen blok resimler bir bütün halindedir. Seçildiklerinde hepsi birden seçilir.

## Slide 212: Blok resim yerleştirme noktasından yakalanarak ekranda görünmeye başlar ve istenilen yere tıklanarak yerleştirilir. Yerleştirilen blok resimler bir bütün halindedir. Seçildiklerinde hepsi birden seçilir.

## Slide 213: Define Attributes Değişken Block Oluşturma Değişken etiketler içeren bloklar oluşturulur.

## Slide 214: Mode kısmı aynen bırakılır.

## Slide 215: Insertion Point Yerleştirme noktası “Insertion Point” kısmında, genellikle ön tanımlı olarak işaretli olarak gelen yerleştirme noktasını “insertion point” ekranda tanımla “specify on screen” ayarı kullanılır, sizde bu ön tanımlı ayarı kullanın.

## Slide 216: Tag: Attribute verilen isim. Bu isim bloğun içini düzenlerken veya bloğu yaratırken görebileceğimiz yazıdır. Attribute hakkında bilgi verir.

## Slide 217: Prompt: Bloğu hazırlayıp yerleştirdikten sonra ekrandan değeri isterken bize sorduğu soru.

## Slide 218: Default: Geçerli olarak girilecek değer. Örneğin bir antette çizenin ismi alanına kendi isminizi value olarak atarsanız her defasında tekrardan yazmanıza gerek kalmaz. Burada boş bırakılır.

## Slide 219: Text Settings:Burada sola bitişik (Left) standart yazı stili seçilir.

## Slide 220: Text height: 2mm 1/100 ölçeğinde 20 olarak seçilir Rotation 0 seçilir.

## Slide 221: OK tercih edilir

## Slide 222: Kot oluşturmak için Polygon tercih edilir. Eşkenar üçgen oluşturulur.

## Slide 223: Kot için öncelikle 1.5k kalınlığında bir layer oluşturulur. Bunun üzerine çizime devam edilir.

## Slide 224: Kenar sayısı 3 girilir. Enter’a tıklanır.
Merkez seçilir.

## Slide 225: İçteğet çember seçeneği seçilir.

## Slide 226: Yarıçap değeri 30 girilir. Biz ise yüksekliği 30 olan üçgen istiyoruz.

## Slide 227: Öncelikle şekilde yatay kenar üstte değilse üste gelecek şekilde modify menüsünden rotate ile ayarlanır.

## Slide 228: Line komutu tıklanır

## Slide 229: İlk nokta olarak üçgenin alt noktası seçilir.

## Slide 230: Yükseklik olarak 30 girilir. Ortho modu açık tutulur. Enter a tıklanır.

## Slide 231: Oluşan yükseklik ile orantılı şekilde üçgen modify menüsünden scale ile küçültülür.

## Slide 232: Küçültülecek üçgen seçilir ve sağ tuşa veya Enter’a tıklanır

## Slide 233: Üçgenin alt ucu base point (temel nokta) olarak seçilir.

## Slide 234: Komut satırından Reference seçilir.

## Slide 235: Üçgenin alt ucu ve üst kenarın ortası seçilir.

## Slide 236: Üçgenin alt ucu ve üst kenarın ortası seçilir.

## Slide 237: Daha sonra üst çizgi aşağı sürüklenir line ile çizilen çizgi yakalanır

## Slide 238: Böylece yüksekliği 30 olan üçgen oluşturulmuş olur.

## Slide 239: Yüksekliğin 8 mm’ye tamamlanması gerekmektedir.

## Slide 240: Yükseklik Modify menüsünden Lengthen ile 8mm için 1/100 ölçekte 80’e tamamlanır

## Slide 241: Komutdan Total seçilir.

## Slide 242: Toplam uzunluk 80 yazılır ve enter’a tıklanır.

## Slide 243: Uzatılacak yükseklik çizgisi seçilir.

## Slide 244: Sağ tıklanıp enter’a tıklanır komut bitirilir.

## Slide 245: Son hal

## Slide 246: Line komutu çalıştırılır. Üçgenin iki köşesinin kesişim noktası ilk nokta olarak seçilir.

## Slide 247: Line ile ikinci nokta olarak üçgenin alt kenarı seçilir.

## Slide 248: Üçgenin alt köşesinden çizime kadar olan mesafe a=12 mm olup ve 2 mm çizilen kenardan mesafe bırakılacağından üçgen alt köşesinden 12-2=10 mm’lik çizgi çizilir. 10 mm 1/100 ölçekte 100 olarak çizilir.

## Slide 249: Diğer nokta için 100 yazılıp enter’a tıklanır.

## Slide 250: Daha sonra sağ tıklanıp Enter’a tıklanır.

## Slide 251: Üçgenin sol üst kenarından 2 mm’ye karşılık 1/100 ölçekte 20 yukarıda yatay çizgi çizilmesi için öncelikle Line komutu çalıştırılır ve üçgenin sol üst kenarı seçilir.

## Slide 252: Diğer nokta için Mouse yukarı sürüklenir ve komut satırına 20 yazılır ve enter’a tıklanır.

## Slide 253: Kot yüksekliğinin alt kenarından çizilen çizgi kot yazısının sığacağı uzunlukta olacak şekilde olmalıdır.

## Slide 254: Bu durumda diğer nokta seçilir ve sağ tıklayıp enter ile komut sonlandırılır.

## Slide 255: Fazla kısım silinir

## Slide 256: Son hal

## Slide 257: Bu çizilen kısım WBLOCK ile block yapılır.

## Slide 258: Pick point olarak en alt çizginin köşesi seçilir.

## Slide 259: Objects olarak tüm çizim seçilir.

## Slide 260: Objects olarak tüm çizim seçilir ve sağ tıklanır. Diyalog kutusuna geri dönülür.

## Slide 261: Kaydedilecek yer ve birim ayarlanır.

## Slide 262: OK’e tıklanır.

## Slide 263: Yazının üst çizgiden 1 mm yukarıda olması için copy komutuyla 1 mm için 10 birim yukarıdan çizgi çizilir.

## Slide 264: Üst çizgi seçilir. Seçim işlemini bitirmek için sağ tıklanır.

## Slide 265: Çizginin üst ucu tıklanır temel nokta olarak.

## Slide 266: Komut satırına 10 yazılıp enter a tıklanır. Komut sonlandırılır.

## Slide 267: Son hal

## Slide 268: Block hale dönüşen sabit kısma değişken kısımları eklemek için Define Attributes kullanılır. Sabit kısımlar WBLOCK ile değişken kısımlar Define Attributes ile ayarlanır.

## Slide 269: İşaret için Tag Kısmına X konulur. Prompt kısmına işareti giriniz yazılır. Sağa dayalı yazmak için sol ve yazı yüksekliği için 20 seçilir. Ve OK tıklanır.

## Slide 270: Yazı yaklaşık olarak üst çizginin tam üzerine düşey çizginin yanında boşluk bırakılarak yerleştirilir.

## Slide 271: Son Hal

## Slide 272: Aynı şekilde KOT yazısı da sağa yerleştirilir. Define Attributes kullanılır. KOT için Tag Kısmına KOT konulur. Prompt kısmına KOTU GİRİNİZ yazılır. Yerleştirmek için sol(Left) ve yazı yüksekliği için 20 seçilir. Ve OK tıklanır.

## Slide 273: Yazı yaklaşık olarak üst çizginin tam üzerine düşey çizginin yanında boşluk bırakılarak yerleştirilir.

## Slide 274: Son Hal

## Slide 275: Üst çizgi silinirse son hal

## Slide 276: Daha sonra tekrar WBLOCK kullanılır. Pick point tıklanır

## Slide 277: Pick Point olarak en uçtan 2 mm için 1/100 ölçekte 20 girilir ve enter’e tıklanır.

## Slide 278: Tekrar diyalog kutusuna dönülür ve nesne seçilir select objects ile.

## Slide 279: Nesne seçilir ve Mouse ile sağ tıklanır.

## Slide 280: Dosya ismi olarak Destination kısmında kaydetmek için Üç noktaya tıklanır.

## Slide 281: solkot yazılır ve save e tıklanır.

## Slide 282: OK e tıklanır.

## Slide 283: Örnek çizimde sol kotun yerleştirilmesi

## Slide 284: (Insert-Block) ile block çağrılırsa

## Slide 285: Browse ile dosya çağrılır.

## Slide 286: Sol kot dosyası seçilir ve Open’a tıklanır.

## Slide 287: OK’e tıklanır.

## Slide 288: İlk kotun konulacağı hizada köşedeki Endpoint yerleştirme noktası olarak seçilir.

## Slide 289: Burada işareti giriniz ve KOTU GİRİNİZ kısımları doldurulur OK’e tıklanır.

## Slide 290: Son hal

## Slide 291: Diğer kotlar copy komutu ile yerleştirilir.

## Slide 292: Kot çizgisi seçilir ve sağ tıklanır.

## Slide 293: Base point olarak kot çizgisinin Endpoint’i seçilirse

## Slide 294: Diğer nokta ise yukarı uzatılan çizgi ile üst köşenin kesişim noktası seçilir.

## Slide 295: Diğer kotlar benzer şekilde belirlenir.

## Slide 296: Son hal.

## Slide 297: KOT ve işaret üzerine iki kere tıklanarak gerekli değişikler yapılabilinir.

## Slide 298: Value kısmında gerekli değişikler yapılabilinir. Apply ve OK tıklanır.

## Slide 299: Son hal

## Slide 300: Artı eksi kotu (Zemin kotu) için explode ile kot dağıtılır ve zemin için artı eksi işareti konulur.

## Slide 301: Sağ kot benzer şekilde hazırlanır.

## Slide 302: Plan ve üstten görünüşlerde kot benzer şekilde hazırlanır.

## Slide 303: Plot Komutu

## Slide 304: Name kısmından yazıcı seçilir. Paper size olarak A4 seçilir. What to plot ile Window seçilirek ekrandan çıktı alınacak yer seçilebilinir. Ölçek 1/100 olacak şekilde çıktı alınmak istenirse 10 mm için 100 units seçilir. Fit to paper için tik kaldırılır. Renkli çıktı için monochrome seçilebilinir. Preview ile çıktı görüntülebilinir.