## Slide 1: YAKITLAR ve YAKIT TEKNOLOJİLERİ
2023-2024 Güz Dönemi
(9. Hafta: 29.12.2023)

## Slide 2: DOĞAL SIVI YAKITLAR
• Ham petrolün destinasyonu ile üretilirler

## Slide 3: YAPAY SIVI YAKITLAR
• Üretilen kaynağa göre 3 gruba ayrılırlar
1. Kömür gibi yakıtlardan destinasyon ile üretilen yakıtlar
2. Ağır petrol ürünlerinden krakingile üretilen yakıtlar
3. Sentez işlemi ile üretilen yakıtlar

## Slide 4
Sıvı yakıtlar genel olarak ;
1. Petrol esaslı yakıtlar
2. Alkol
3. Yağlar
olmak üzere üçe ayrılırlar.

## Slide 5: SIVI YAKITLAR
Sıvı fazdaki yakıtlar genellikle içten yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanılmaktadır. Sıvı yakıtların motor yakıtı olarak tercih edilmelerinin sebepleri;
Birim gram başına verdikleri enerji çok yüksektir.
Yakıt içerisindeki kimyasal enerji hızlı bir şekilde ısı enerjisine dönüşür.
Hava ile kolayca karışabilir.
Kolay taşınır ve depolanır.

## Slide 6: SIVI YAKITLAR, KATI YAKITLAR İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA AŞAĞIDAKİ ÜSTÜNLÜKLERE SAHİPTİRLER
Birim kütle veya hacim başına verdikleri enerji çok yüksektir.
Sıvı yakıtlarda yanma daha verimlidir.
Bu nedenle sıvı yakıtların içerdikleri enerji çok çabuk olarak ısı enerjisine dönüşür.
Sıvı yakıtları taşıma, depolama ve miktarını ölçme daha kolaydır.
Isıl değerleri yüksek olduğundan, depolama hacimleri küçüktür.
Hava ile kolayca karıştırılabilir.
Daha küçük hava fazlalık katsayısı ile çalışabilir.

## Slide 7
Duman, hava kanalları, vantilatör ve aspiratör gibi elemanlar daha küçük kapasite ve boyutlarda tasarımlanabilir.
Sıvı yakıtlarda yakacak kalitesindeki değişim daha azdır.
Sıvı yakıt yakma sistemlerinin ilk yatırım ve sonraki işletme giderleri daha düşüktür.
Sıvı yakıt yakan kazanlar daha hızlı devreye girer ve yük değişimlerini daha hızlı karşılarlar.
Sıvı yakıtlar, yandıktan sonra kül bırakmazlar.
Sıvı yakıtlı sistemler temiz çalışırlar ve çıkan salımlar çevre açısından daha az zararlıdır.

## Slide 8: PETROL ve DAMITMA
ASTM D-4175 standardına göre petrol; doğal olaylarla meydana gelmiş hidrokarbonların karışımları ile S, N, O ve diğer elementleri ihtiva eden sıvı haldeki maddedir.
Ham petrol; akıcılığı oldukça az, kaygan, rengi koyu sarı ile siyah arasında değişen ve ağır kokusu olan bir sıvıdır.
Özellikleri;
Sudan hafiftir.
Suda çözünmez. Alkol, eter, aseton içerisinde çözünür.
Bazı hidrokarbonların karışımından oluştuğu için kimyasal bileşimi sabit değildir.

## Slide 9
Hidrokarbon; karbon ve hidrojen elementlerini farklı oranlarda bulunmasıyla meydana gelen metan, etan, propan,bütan vb. bileşiklerdir.
Ham petrol, molekül ağırlığı 16 ile 2000 arasında değişen çok sayıda bileşiklerden meydana gelmektedir. Bu bileşiklerin kaynama noktaları da -160 °C ile 1100 °C arasında değişmektedir.
Ham petrol; %84 karbon, %14 hidrojen, %1-3 kükürt, <%1 azot, <%1 metaller (Ni, Fe,Cu), <%1 tuzlar (Na, Mg ve Ca klorid)

## Slide 10
Önceleri petrol; kaynama noktası, yoğunluk, koku ve viskozite gibi fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.
Hafif petrol; düşük kaynama noktalı ve wax (mumsu) bileşenlerce zengindir ve geleneksel petrol olarak da tarif edilmektedir. Ağır petrolde ise yüksek kaynama noktalı bileşenlerin ve aromatiklerin oranları fazladır ve geleneksel petrole göre daha viskozdur.
Ham petrolün motorlarda kullanılacak hale gelebilmesi için damıtma (ayrıştırma=saflaştırma) işlemine tabi tutulması gerekir.

## Slide 11
Ayrımsal damıtma: Çeşitli hidrokarbonların karışımı olan petrolü farklı kaynama sıcaklıklarına sahip bileşenlere dönüştürme işlemidir. Bu yöntemde ham petrol önce ısıtılır, buharlaştırılır ve buhar yoğunlaştırılarak distilasyon kolonunun farklı seviyelerinden farklı ürünler (yakıtlar) alınır.
Yeni yöntemler: Dönüştürme olarak bilinen kimyasal işlemlerdir. Bu yöntemlerle petrol ürünü başka bir ürün haline dönüştürülebilir. Örneğin; uzun bir hidrokarbon zinciri, zincirleri parçalanarak başka hidrokarbon ürün/ürünler elde edilebilir.

## Slide 12: PETROL RAFİNASYONU
Petrol rafinerileri ham petroldeki kirleticileri uzaklaştırmak için ayrıştırma işlemi yapar.
Rafineri işlemi sayesinde zincir uzunlukları farklı olan hidrokarbonlar karıştırılarak benzinin oktan sayısı istenen değere ayarlanabilir.
Rafineri işlemleri;
Ayırma
Dönüştürme
Sonlandırma (tamamlama) olmak üzere 3 bölüme ayrılabilir.

## Slide 13
Ayırma ve sonlandırma işlemleri basit kimyasal işlemler olup ham petrolün damıtılması ve kirleticilerden uzaklaştırılması proseslerinden oluşur.
Dönüştürme işlemi ise ham petrolden ticari değeri olan satılabilir ürünlerin elde edildiği prosestir.
Dönüştürme işlemi; Sonlandırma işlemi;
Hidro-kraking Alkilasyon
Katalitik kraking Hidro-işlem
Vis-kraking
Koklaştırma

## Slide 14
Petrol bileşimini belirlemek için en çok tercih edilen yöntemler;
PONA (parafinler, olefinler, naftenler ve aromatikler)
PNA (parafinler, naftanlar ve aromatikler)
PIONA (parafinler, izo-parafinler, olefinler, naftanlar ve aromatikler)
SARA (saturate (doymuşlar), aromatikler, reçineler, asfaltenler)
Elementel (temel) analiz (C, H, N, S, O)

## Slide 15: PETROL RAFİNASYON (ARITIM) TEKNOLOJİSİ
Ham petrolün arıtılarak benzin, motorin gibi kullanılabilir ürünlere dönüştürüldüğü tesislere rafineri denmektedir. Rafineriler, ham petrolün ilk işleme yeri olup bünyelerinde birçok fiziksel ve kimyasal işlemleri içerirler. Rafinerilerin ürettikleri ürünler, amaçlara göre farklı olabilir veya bir rafineride değişik işlemlerden sadece bazılarına ağırlık verilebilir.

## Slide 16
Rafineriler genel olarak dört gruba ayrılırlar
1. Sadece hidrojenleme içeren rafineriler : Petrol gazları, benzin, jet yakıtı, gaz yağı, mazot, yakıtyağı, asfalt gibi az masrafla satılabilir petrol ürünlerinin üretilmesi.
2. Hidrokarbon kırma, kraking işlemli rafineriler: Yukardaki ürünlerin yanında ağır ürünlerin parçalama işlemlerine uğratarak HC gazlar, olefinler, benzin, yağ gibi daha değerlerli ürünler,
3. Yağlama yağları üreten rafineriler : Destilasyondan sonra ayrıştırma işlemleri sonucunda değişik türlerde yağlama yağları üretimi.
4. Gelişmiş rafineriler : Gelişmiş bir petrol rafinerisinde petrole uygulanan rafiasyon işlemleri yanından aşağıda verilen fiziksel ayırma işlemleri ve kimyasal dönüşüm işlemlerini içerebilir.

## Slide 17: Fiziksel ayırma prosesleri
Destilasyon
Azotropik destilasyon
Ekstraktiv destilasyon
Adsorpsiyon
Absorpsiyon
Kristalizasyon
Ekstraksiyon

## Slide 18: Dönüşüm prosesleri
FCC/hidro kraking
Buhar reforming (Piroliz)
İzomerizasyon
Reforming
Alkilasyon/transalkilasyon
Polimerizasyon
Hidrodealkilasyon
Hidrojenasyon/dehidrojenasyon
Disproporsiyon
Oksidasyon/epoksidasyon
Holojenizasyon
Sülfürizasyon/desülfürizasyon
Aminasyon
Esterifikasyon

## Slide 19
Rafinerilerin yapımında iki önemli ölçüt vardır,
1. Üretimi yapılacak ürünlerin türleri ve miktarlar
2. İşlenilecek petrolün türü
Bir rafineri tasarımında bu ölçütlerden hangisine ağırlık verileceğini, yapım yerinin ne olacağı, ülkenin özel koşulları önem arz etmektedir.
Gelişmiş bir petrol rafinerisinde petrole uygulanan işlemler basit olarak üç şekilde gruplandırılabilir.
•Birincil işlemler : Fiziksel ve makanik işlemler (Damıtma, ısıtma, soğutma,çöktürme, basınç veya vakum uygulama vs.)
• İkincil işlemler : Kimyasal değişim uygulanan süreçler (Parçalama, reforming, izomerizasyon, polimerizasyon, alkilasyon, hidrojenasyon vb.)
• Yardımcı işlemler : Ara ve son ürünlerde istenmeyen maddelerin çeşitli yöntemlerle bertaraf edilmeleri

## Slide 20: AYRIMSAL DAMITMA
Ham petrol içerisindeki bileşenlerin kaynama sıcaklıkları farkından faydalanılarak çeşitli ürünlere dönüştürüldüğü prosestir.
Ham petrol damıtma kulesine gelmeden önce ısıtılır. Kulede ortam basıncı maksimum 2 atm. olduğundan bu kulelere atmosferik ayrıştırma kulesi de denilir.
Petrolün kuleye giriş sıcaklığı 350-380 °C arasındadır. Buhar ham petrolün buharlaşmasını hızlandırmak için kuleye alttan püskürtme suretiyle gönderilir.

## Slide 21
Hafif hidrokarbonlar (molekül ağırlığı düşük bileşikler) daha erken buharlaşarak kulede yukarıya doğru yükselir ve yükselirken soğumaya başlar.
Gaz halindeki petrol bileşenleri yukarı doğru ilerlerken kolon sıcaklığı gaz halindeki bileşenin kaynama sıcaklığına eşit olduğunda gaz yoğunlaşmaya başlar ve sıvı hale dönüşür.
En düşük kaynama noktasına sahip madde en üstte yoğunlaşır.

## Slide 24
Ham petrolün(crude oil) rafinerilerde arıtılması ve işlenmesi sonucunda ortalama olarak %43 Benzin(nafta), %18 fuel oil ve motorin, %11 LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı, propan veya propan-bütan karışımı), %9 jet yakıtı(kerosin), %5 asfalt ve %14 oranında diğer ürünler elde edilmektedir.

## Slide 25: Rafinasyon Ürünleri
Yakıt olarak kullanılan petrol ürünleri
Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
Benzin
Kerosen ve Jet Yakıtı
Dizel ve ısıtma yağları
Artık yakıt

## Slide 26: Rafinasyon Ürünleri
Yakıt olarak kullanılmayan petrol ürünleri
Solvent (Çözücü)
Nafta
Yağlayıcılar

## Slide 27: LPG Nedir?
LPG, yani Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır. Bir sızıntı durumunda, gaz kaçağının hemen anlaşılması amacıyla rafineriler tarafından özellikle kokulandırılmıştır. Ülkemizde kullanılan mix LPG'nin bileşimi genelde %70 bütan, %30 propan'dır. Bir litre LPG gazlaştığında, normal şartlarda yaklaşık 250 litre gaz hacmine ulaşır. LPG doğal gaz gibi uçucu olmayıp, dibe çöker.
Endüstriyel yakıt, ev ısıtma,buhar kraking hammaddesi ve bujiyle ateşlemeli motorlarda yakıt olarak kullanılır.

## Slide 28: LPG'nin Avantajları
LPG, kullanım şartlarına uyulduğunda, tüketicilerin güvenle kullanabileceği bir yakıttır. LPG, doğalgazın sağladığı bütün faydaları sağlayan ve herhangi bir merkezi altyapı gerektirmeyen bir enerji türüdür. LPG, basit kimyasal yapısından dolayı diğer enerji kaynaklarına göre çevreci bir yakıttır. LPG, ambalajanabilen ve taşınabilir bir enerji türüdür. LPG ayrıca, diğer yakıt türlerine göre ısı değeri yüksek ve verimli bir yakıttır. LPG herhangibir yaşam biriminin yaklaşık tüm enerji ihtiyacını kaşılayabilmektedir.

## Slide 29: LPG'nin Kullanım Alanları
Isınma, Mutfakta yemek pişirme ve araçlarda yakıt olarak. Ülkemizde doğalgazın yaygınlaşması ile ısınma ve mutfaktaki tüketim düşerken araçlarda kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Araçlarda kullanılan ve otogaz olarak da adlandırılan LPG mutfakta kullanılan tüpgaza göre bir miktar farklıdır.

## Slide 30: Benzin
Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıttır.
Molekül ağırlığı 100-110 arasında değişen ve 4-11 C’lu hidrokarbonlardan oluşur.
Temel özellikleri; anti-vuruntu (oktan sayısı), uçuculuk (damıtma ve buhar basıncı), stabilite ve yoğunluktur.
• 150 °C’a kadar ham benzin, • 150-250 °C’a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı, • 250-350 °C’a kadar dizel yakıtı, • 350 °C’dan sonra da ağır yağlar elde edilir.
Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120’den fazla hidrokarbon ihtiva eder.

## Slide 31
Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius’un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür
Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metod ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu proseslerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

## Slide 32
Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozunmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır.

## Slide 33
Motor yakıtı olarak fonksiyonlarını tam yapabilmesi için, ticari benzin, şu özelliklere sahip olarak üretilmelidir:
Değişik yük altında ve hızda durmadan yanabilmeli;
Motorun kolay çalışması için soğuk havalarda yeterli olarak buharlaşmalı; Sıcak havalarda aşırı derecede buharlaşarak tıkanmalara sebep olmamalı;
Motorda kurum teşkiline yol açan kaynama noktası yüksek olan bileşikleri bertaraf etmeli;
Depo içinde oksitlenmeye yol açmamalı;
Buji tıkanmasını ve karbüratör buzlanmasını minimuma indirmelidir.

## Slide 34
Benzinin motorlarda hava ile olan hassas karışımı, iklim ve mevsime göre düzenlenir. Benzinin kalitesini belirten en önemli faktör, oktan sayısıdır. Oktan sayısı benzinin yanma esnasında vurmaya karşı direnç kabiliyetinin bir ölçüsüdür. Şayet oktan sayısı çok küçük ise motor vurur ve zarara uğrar. Oktan sayısı çok yüksek ise fazla kaliteli olması istenmediğinden gereksiz yere para ödenmiş olur. Otomobil motorları çeşitli oktanlara ihtiyaç gösterdiğinden piyasaya çok sayıda oktan sayıları farklı olan benzin sürülmektedir. Çeşitli türlerdeki benzinlerin verdikleri enerjiler arasında küçük farklar vardır. Şayet otomobil süpap vurmadan çalışıyorsa, farklı benzinlerle aldığı mesafeler aynıdır.

## Slide 35: Kerosen
Kerosen veya gaz yağı petrolün disitle edilmesiyle üretilen (toplam hacimin %10-25'i) renksiz, yağlı, hızla alevlenebilen ve keskin bir kokusu olan bir sıvıdır. Değişik kaynaklardan elde edilen 10 farklı cins basit hidrokarbonun karışımıdır. Fraksiyonlu distilasyon sonucunda elde edilen karbon zincirleri karışımı genellikle her molekülü 6 ila 16 arasında karbon atomu içermektedir. Benzinden daha az uçucu bir yapıdadır ve 150–275 °C sıcaklıkları arasında kaynamaktadır. Genellikle lambalarda, ısıtıcılarda, ocaklarda yakılmakta ayrıca yakıt olarak veya dizel ve traktör motorlarında yakıt bileşeni olarak kullanılmaktadır. Ayrıca jet motorlarında, roketlerde ve greslerde çözücü olarak yada bitki öldürücü olarak (insektisit) kullanılmaktadır. Kerosen bazen dizel yakıtlarda, düşük sıcaklıklardaki çalışmalarda oluşabilecek jelleşme ve mumlaşmaları engellmek için bir katkı olarak kullanılmaktadır.

## Slide 36
Jet yakıtı
Jet yakıtı hava araçlarındaki gaz türbin motorlarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş bir havacılık yakıtıdır. Rengi berraktan a çık sarıya kadar değişebilmektedir. En yaygın olarak kullanılan ticari havacalık yakıtları Jet A ve Jet A-1 dir. Bu yakıtlar standardize edilmiş uluslararası özelliklere sahip olarak üretilmektedir. Jet yakıtı, yüksek sayıdaki değişik hidrokarbonların karışımıdır. Moleküler ağırlık ve karbon sayısı gibi boyut aralıkları ürün gereksinimleri için sınırlandırılmıştır. Bu ürün gereksinimlerine örnek olarak, donma noktası veya dumanlanma noktası verilebilir. Kerosen tipi jet yakıtları (Jet A ve Jet A-1 dahil) karbon sayısı dağılımı genellikle 8 ila 16 carbon sayısı arasındadır. Bol kesim veya nafta-tipi jet yakıtları (Jet B dahil) 5 ila 15 arasında karbon sayısına sahiptirler.

## Slide 37: Motorin
Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.
Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra yani 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline gelmiştir.

## Slide 38: Artık yakıt
Elektrik üretiminde, endüstriyel yakıt ve düşük devirli dizel motorlarda yakıt olarak kullanılır. Temel özellikleri; viskozite, kükürt içeriği, stabilite (tortu oluşmamalı), soğuğa dayanım ve parlama noktasıdır.

## Slide 39: Fuel Oil
Fuel oil, petrol ürünlerinin distilasyonu sonucu gerek distilat gerek ise distilasyon tortusu/kalıntısından elde edilmektedir. Fuel oil genel kullanım olarak, motorda güç elde etmek için veya ocakta veya fırında yakılarak ısı elde etmek için kullanılan ve yaklaşık 40 °C parlama noktası olan yağlar ve kandil yağları dışındaki tüm sıvı petrol ürünlerine verilen isimdir.Bu bağlamda, dizel de bir tür fuel oildir. Fuel oil, uzun hidrokarbon zincirlerinden oluşmaktadır ve özellikle alkanları, sikloalkanları ve aromatikleri içermektedir. Fuel oil terimi tam anlamıyla ham petrolden elde edilen, benzin ve naftadan ağır, en ağır ticari yakıt olarak da tanımlanmaktadır.
Fuel oil 1 den 6 ya kadar kaynama noktalarına, bileşimlerine ve amaçlarına göre altı farklı sınıfa ayrıştırılmıştır. Fuel oil sınıf numarası ile birlikte kaynama noktası 175 °C den 600 °C ye karbon zincir uzunlukları 9 atomdan 70 atoma kadar çıkmaktadır. Viskozite de numara ile birlikte yükselmektedir, ve en ağır/yoğun yağ sıvı forma getirilmek için ısıtılmaktadır. Fuel oil numarası arttıkça ürün bedeli düşmektedir.

## Slide 40
Dizel yakıt
Dizel yakıt bir tür fuel oildir. Ham petrolün atmosfer basıncında ve 200 °C - 350 °C arasındaki fraksiyonel distilasyonu sonucu üretilmektedir. Dizel yakıttaki karbon zinciri karışımları genellikle her molekülde 8 - 21 ararsında karbon atomu içermektedir ve özgül ağırlığı 0.76 - 0.94 arasındadır. Dizel yakıtın kalitesi 30'dan 60'a kadar olan bir aralıktaki setan numarası ile tanımlanmaktadır. Yüksek bir setan numarası motorun kolay başlama ve düzgün çalışma potansiyelinin göstergesidir. Setan numarası, otomobil motorlarındaki oktan numarasının bir çeşididir. Setan (n-hekzadekan C16H34) numara aralığında keyfi olarak 100 olarak belirlenmiştir. Skalanın diğer ucunda ise setanın bir izomeri olan heptametilnonan sıfır (0) setan numarasına sahiptir.

## Slide 41: Solvent (Çözücü)
Hafif petrolün (4-14 C) parçalanmasıyla elde edilir. Temel özellikleri; uçuculuk, saflık, koku ve zehirleyiciliktir. Örn; benzen, tolüen ve ksilenler yapıştırıcılar için solvent olarak kullanılır.

## Slide 42: Nafta
Nafta ham petrolün atmosferik koşullarda damıtılması sırasında elde edilen (30-170°C ) renksiz, uçucu ve yanıcı sıvı.
Nafta; kauçuk çözmek için, deri ve metallerin yağını gidermek için, kuru temizleme vasıtası olarak vernik ve boyaları inceltmek için kullanılır.
Bakü ve İran da yeryüzüne kadar ulaşan bir tür hafif petrol sızıntısını adlandırmak için kullanılmış. Nafta kimyasal olarak parafinik, naftenik ve aromatik hidrokarbonlardan oluşur. Nafta yaygın olarak solvent (çözücü) ve diğer maddelerin üretildiği bir ara ürün olarak kullanılır. Teknik açıdan arabalarımızda kullandığımız benzin ve kerosen nafta gurubu karışımlar arasında yer alır.

## Slide 43: Yağlama Yağları
Motor Yağı
Motor yağları petrol bazlı ve petrol bazlı olmayan sentetik kimyasal bileşiklerden türetilmektedir. Çoğu motor yağı, ham petrolden elde edilen ağır ve kalın petrol hidrokarbonları içeren baz yağdan yapılmaktadır ve bazı özelliklerin iyileştirilmesi için katkılar konmaktadır. . Çoğunlukla tipik bir motor yağı, her molekülünde 18 ila 34 karbon atomu içeren hidrokarbonlardan oluşmaktadır. Motor yağı birçok içten yanmalı motorun yağlanması için kullanılmaktadır. Ana amaç hareketli parçaların yağlanmasıdır. Motor yağı hareketli parçalardan ısıyı alarak motoru soğutmanın yanı sıra motorun temizlenmesini, korozyonların durdurulmasını ve sızdırmazlığı iyileştirilmesini sağlar.

## Slide 44
Günümüzde motor yağları genellikle hidrokarbonlardan (mineral, polialfaolefinler, poliinternal olefinler) oluşan baz yağlar kullanılarak hazırlanır, motor yağındaki organik bileşikler tamamen karbon ve hidrojenden oluşmaktadır. Bazı yüksek performans motor yağları %20'sine kadar esterleri içermektedir. Otomotiv Mühendisleri Birliği motor yağlarını viskozite özelliklerine göre sınıflandıran bir nümerik sistem oluşturmuştur.
Ürün viskozitesi sınıflandırmasında ürün düşük viskoziteden yüksek viskoziteye göre 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 veya 60 olarak sınıflandırılmaktadır. Bu numaralar sonuna eklenen W gibi harflar ile (winter - kış) düşük sıcaklıklarda, kışın veya soğuk sıcaklıklarda çalıştırma özelliklerini içermektedir. Örnek olarak 20 viskoziteye sahip bir yağın soğuk viskozite sınıfına mı yoksa sıcak viskozite sınıfına mı sahip olduğunu W harfinin olup/olmaması belirlenemektedir.

## Slide 45
Hidrolik Yağ (Sıvısı)
Hidrolik yağları (sıvıları) mineral yağ bazlı veya su bazlı olabilen geniş bir gruptur. Bu sıvılar, frenlerden hidrolik silindirlere, hidrolik direksiyondan aktarma organlarına kadar birçok makine ekipmanında kullanılmaktadır. Kolza Yağı (Kanola Yağı olarak da adlandırılmaktadır) gibi doğal yağlar, yenilenebilir kaynakların ve biyolojik parçalanabilirliğin önemli sayıldığı durumlarda baz yağ olarak kullanılmaktadır. Ateşe dayanıklılık veya ekstrem sıcaklıklarda çalışma gibi özel uygulamalar için farklı baz yağları kullanılmaktadır.
Bazı örnek baz yağlar; glikol, esterler, organofosfatlı esterler, polialfaolefin, propilen glikol ve silikon yağlarıdır. Hidrolik sıvıları, yağlar, bütanol, esterler, polialkilen glikoller, fosfat esterleri, silikonlar, alkilli aromatik hidrokarbonlar, polialfaolefins korozyon önleyiciler gibi çok sayıda kimyasal bileşikler içerebilmektedir

## Slide 46
Yağlayıcı katkı maddeleri;
Viskozite indisi katkısı (poliakrilatlar, olefinler)
Aşınma önleyici (yağ esterleri)
Anti-oksidan (alkilatlı aromatik aminler)
Korozyon önleyici (yağ asitleri)
Köpük önleyici (Polidimetilsiklosan)

## Slide 47: Petrol waxları (mumsu yapı=parafin):
Petrol ürünlerinin akma noktasını iyileştirmek için kullanılır ve erime noktası yüksektir. Düz zincirli alkanlardan (C18 - C36) oluşur. Gıda endüstrisinin yanı sıra mum, parlatıcı cila, kaplama ve kozmetikte kullanılır.

## Slide 48: Petrol Zifti
Petrol zifti, petrol rafinasyonunda farklı süreçler sırasında oluşabilmektedir. Katalitik kraking dip ürünü, nafta veya petrol yağlarının buhar kraking ile üretimi esnasında açığa çıkan yan ürünler ve ham petrol distilasyonu esnasında oluşan kalıntı ve petrol ziftinin elde edilebileceği petrol rafinasyon ürünleri petrol ziftinin kaynakları arasında gösterilebilir. Bu kaynaklardan alınan ürünlere, ısıl işlem, vakuma alma, buharla sıyırma ve oksidasyon uygulanması gibi çeşitli işlemler ile zift üretilebilir.
Petrol ziftinin bileşimi hem düşük molekül ağırlıklı bileşenlerin uzaklaştırılması için kullanılan yönteme hem de başlangıç maddesinin kaynağına göre değişebilmektedir. Genellikle petrolden elde edilen ziftler kömür katranı ziftinden daha az aromatiktir. Hem petrol hem de kömür katranı zifti yüksek oranda aromatik bileşen içermesine rağmen, petrol zifti yapıda bulunan alkil zincirler nedeniyle daha fazla hidrojen içermektedir. Kömür katranı ziftinin benzen ve kinolinde çözünmeyen madde miktarı petrol ziftine göre daha yüksektir. Fakat yüksek kinolinde çözünmeyen içeriğe sahip olması, kömür katranı ziftinin katı madde miktarını arttırmakta ve bu da ısıtınca kok oluşumuna sebep olmaktadır.

## Slide 49: KRAKİNG
Petrol ürünlerinden daha fazla miktarda hafif ürün elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Ham petrol 380 °C’nin üzerine ısıtılarak büyük hidrokarbon moleküllerinin küçük hidrokarbon moleküllerine dönüştürülmesi (parçalanması) işlemine «kraking (parçalama)» denir.
Yüksek K.N’lı hidrokarbonlar kraking işleminden geçirilerek düşük K.N’lı hidrokarbonlara dönüştürülür.
«Birinci atık»’dan kraking işlemiyle benzin elde edilebilir ki bu yolla elde edilen benzin oranı %40-60’ çıkmaktadır.

## Slide 50
Termal Kraking
Büyük hidrokarbonlar yüksek sıcaklıklarda (bazen de yüksek basınçlarda) parçalanıncaya kadar ısıtılırlar. Bu işlemle petrol atıkları damıtılabilir sıvı ürünlere dönüştürülür.
Bu işlemle oktan sayısı yüksek fakat depozit oluşturma eğilimi fazla olan olefin ürün fazla miktarda elde edilir.
Termal kraking’in iki farklı metodu vardır;
Viskozite-kırma (vis-breaking)
Koklaştırma

## Slide 51
Viskozite-Kırma
Bu işlemle ağır petrol atığı istenilen büyüklükteki moleküllere parçalanabilir. İşlem sırasında atık kömürleştirilmeyecek (karbonlaştırılmayacak) sıcaklığa kadar ısıtılır (482°C-900°C), soğutulur ve distilasyon kulesinde hızlı bir şekilde yakılır. Bu işlem, ağır yağların viskozitesini düşürür ve katran üretimini sağlar.
Ürünün standardı sağlaması için viskozite-kırma işleminden önce atık madde içindeki sediment uzaklaştırılır.

## Slide 52
Koklaştırma
Damıtılamayan petrol ürünlerinin (atıkların) düşük K.N’lı ürünlere ve kok ürününe dönüştürülmesi işlemidir. Distilasyon kulesindeki atıklar benzin ve naftaya dönüşene kadar ısıtılır ve işlem sonunda geride saf karbon (kok) kalır.
Gecikmeli koklaştırma (yarı-sürekli sistem)
Akışkan koklaştırma (sürekli sistem)
Esnek koklaştırma (Akışkan koklaştırma modifiye edilmiş)
Viskozite-kırma ve koklaştırma işlemleri sonucunda yüksek miktarda kükürt ve azot içeriğine sahip benzin elde edilir.

## Slide 53: Katalitik Kraking
Katalizör varlığında gerçekleştirilen termal kraking işlemine denir ve elde edilen ürün termal kraking’e göre daha kalitelidir.
Kullanılan katalizör genellikle zeolit, alüminyum hidrosilikat, boksit ve silis-alüminadan oluşur. Eğer atık içerisinde safsızlıkların (kirleticilerin) miktarı fazla ise koklaştırma işlemi tercih edilir.
Çeşitleri;
Akışkan katalitik kraking; Akışkan ifadesi katı haldeki katalizörün sıvı hale dönüştürülmesinden dolayı kullanılmaktadır.
Sıcak akışkan katalizör (>538 °C) ağır gaz yağını dizel ve benzine dönüştürür. Elde edilen ürün tekrar damıtıldıktan sonra kraking işlemine tabi tutulur. Bu şekilde elde edilen benzinin oktan sayısı termal krakingle elde edilenden daha yüksektir.

## Slide 54: Hidrokraking
Bu işlem katalizör varlığında düşük sıcaklık, yüksek basınç ve hidrojen gaz ortamında gerçekleşir ve ağır yağ, benzin ve kerosene (gaz yağı, jet yakıtı) dönüştürülür.
Hidrokraking, katalitik krakinge dayanıklı hidrokarbonları parçalayabilir.
Diğer bir ifadeyle hidrokraking; N, O ve S elementlerini içeren petrol bileşenlerinden hidrojenli bileşiklerin (NH3,H2O,H2S) çıkarılması için hidrojenli ortamda yapılan ısıl ayrıştırma işlemidir.
Diğer işlem basamağı olan hidro-işlem (hidrotreating) ürün içindeki heteroatomları azaltmak için yapılır.
Hidro-işlem ve hidrokraking aynı anda meydana gelir ve bu iki işlem hidroproses (hidro-metot) işleminin alt işlemleridir.

## Slide 55: Vakum Damıtması
Birinci atığa kraking uygulanmak istenmiyorsa, bu atık başka bir kulede damıtılır. Moleküllerin parçalanmaması için sıcaklığın 380°C’nin altında kalması gerektiğinden kulede vakum meydana getirilerek hidrokarbonların kaynama noktaları düşürülür.
Damıtma sonucunda fuel-oil elde edilir. Buharlaşmayan ağır hidrokarbonlar kule dibinde toplanır. Buna «ikinci atık» denir ve bitüm üretiminde kullanılır.

## Slide 56: Birleştirme (Polimerizasyon)
Küçük hidrokarbonların polimerizasyon tepkimesiyle büyük hidrokarbonlara dönüşmesi işlemidir.
En önemli birleştirme işlemi «katalitik reforming» denilen düşük mol kütleli bileşiklerin (nafta, parafin), kimyasal madde yapımında ve benzin katkı maddesi olarak da kullanılan aromatik bileşiklere dönüştürüldüğü işlemdir. Bu proses için plantin, platin-renyum karışımı özel katalizörler kullanılır.
En önemli yan ürünü bundan sonraki hidrokraking işlemlerinde kullanılan hidrojen gazıdır.

## Slide 57: Alkilasyon (Modifikasyon)
Damıtılmış petrol ürününden başka bir ürün elde etmek istendiğinde molekül yapıları alkilasyon işlemiyle düzenlenir. Basit hidrokarbonlardan bir tane hidrojen çekilmesiyle oluşan gruba alkil, alkil köklerinin diğer organik bileşiklere eklenmesine de alkilasyon denir.
Bu işlemle düşük K.N’lı, gaz halindeki küçük hidrokarbonlar (propilen, bütilen vb.) birleştirilerek benzine katkı olabilecek sıvı hidrokarbonlar oluşturulur. Katalizör olarak HF ve H2SO4 kullanılır. Alkilasyon, oktan sayısı yüksek olan benzinlerin üretilmesi için temel bir prosestir.
Moleküllerin yeniden düzenlendiği işlemin bir diğer ismi de izomerizasyondur. İzomerizasyon, rafinerideki yüksek oktan sayılı ürünlerin miktarını arttıran bir işlemdir. Bunu düz zincirli parafinleri, dallanmış izomerlerine dönüştürerek yapar ve dallanmış izomerin oktan sayısı düz zincirli izomere göre daha fazladır.

## Slide 58: Hidro-İşlem (Hidrotrating)
Katalizör ve hidrojen kullanılarak rafineri sonucu elde edilen ürünlerdeki kirletici maddeleri uzaklaştırmak için yapılan işlemdir.

## Slide 59: Desülfürizasyon
Kükürdün uzaklaştırıldığı bu işlem, hidrotreating işleminin değiştirilmiş şeklidir. Bu işlemde ortamdaki fazla kükürt katalizörü etkisiz hale getirir.
Motor Yakıtlarında Aranan Özellikler
Uçuculuk
Vuruntu mukavemeti
Uçuculuk: Damıtma deneyi ile belirlenir. Her sıcaklıkta Buharlaşan yakıt yüzdesi, sıcaklığın fonksiyonu olarak grafiğe geçirilir ve elde edilen eğriye damıtma eğrisi denir.

## Slide 60
Benzin, farklı moleküllerin bir karışımı olduğundan her tür molekülün K.N’sı farklıdır ve bunun sonucu olarak benzinin damıtma eğrisi yatay bir eğri değildir.
Yakıtın uçuculuğu; motorun soğukta ilk çalışması, ısınma süresi, performansı ve ivmelenmesi gibi özelliklerinin yanında karterdeki yağın incelmesine de sebep olabilir.
Yüksek uçuculuk, motorun soğukta yol alma kabiliyetini arttırır ve karterdeki yağın incelmesini azaltır.
Eğer benzin hava içerisinde homojen bir şekilde ve buharlaşmış olarak dağılmamışsa, motor düzgün çalışmaz. Çünkü ısınma esnasında motor soğuktur ve silindire emilen yakıt tamamen buharlaşmamıştır.
Sıvı olarak silindire giren yakıtın bir kısmı silindir cidarından kartere sızarak yağın incelmesine ve yağın viskozitesinin azalmasına neden olacaktır.

## Slide 61
Yakıtın, motorun ilk çalışma ve ısınma zamanı ile ilgili özellikleri damıtma eğrisinin %20-70 arasına düşen buharlaşma eğrileriyle değerlendirilir. Bu bölgeye ait sıcaklıklar ne kadar düşük olursa yakıt, ilk çalışma ve ısınma zamanı bakımından o kadar iyidir.
Uçuculuğu yüksek yakıt, sıcak havalarda «buhar tıkacı»na neden olur. Motorun yakıt sisteminde (yakıt pompası, karbüratör, enjektör) herhangi bir yerde fazla benzin buharının toplanmasıyla meydana gelir ve motora yeterli yakıt gelmesini engeller. Bu olaya «buhar tıkacı» denir. Bunun sonucunda hava/yakıt oranı bozulur, yakıt miktarı azalacağından motorun gücü düşer.
Yakıtın buhar tıkacına yol açma özelliği, «Reid buhar basıncı» ile ölçülür. Buhar tıkacı açısından iyi olarak nitelendirilen bir yakıtın Reid buhar basıncı 0.7-0.8 atm. aralığında olmalıdır.
Uçuculuğu az olan yakıtlar ise silindirler arasında eşit olarak dağıtılamaz. Bu da verim düşmesine neden olur. Bu nedenle motorun düzenli çalışabilmesi için uçucu ve az uçucu özellikteki hidrokarbonlar tam kararında olmalıdır.

## Slide 62
Genel olarak petrolün kalitesi; spesifik gravitesi (özgül ağırlığı), kırılma indisi, oksidasyon kararlılığı, viskozitesi veya akma noktası gibi deneysel testlerle belirlenir.
Ham petrollerin en önemli özellikleri kaynama noktası dağılımı, yoğunluğu (API gravitesi) ve viskozitesidir. Kaynama noktası dağılımı; kaynama profili ve damıtma verimi hakkında bilgi verir. Bu sayede ham petrolden elde edilecek yakıt ve atık miktarı tahmin edilebilir.
Ayrıca petrolün aromatik ve alifatik özelliğini belirlemek için «Anilin Noktası Testi» yapılır.