## Slide 1: YAKITLAR ve YAKIT TEKNOLOJİLERİ
2023-2024 Güz Dönemi
(11. Hafta: 13.12.2023)

## Slide 2: Hava Gazı
Havagazı; maden kömüründen çıkarılan bir gazdır. Yakılarak; ısıtmada aydınlatmada ve ocaklarda kullanılır.
Evlerde genellikle iki çeşit gaz kullanılır. Suni gaz ve tabii gaz. Havagazı, suni bir gazdır ve kok kömürünün damıtılması ile elde edilir. Böylelikle kötü kalitedeki kömürler değerlendirilmiş olur.
Havagazı yalın bir gaz değildir. Bileşik bir gazdır. Bileşimi ortalama olarak aşağıdaki gibidir.
%48 hidrojen, %34metan, %8 karbon monoksit, %1 karbondioksit, %4 azot ve %4 çeşitli gazlar
Havagazı, renksiz, özel kokulu bir gazdır. Bileşiminde karbon monoksit bulunduğu için zehirlidir. İçinde bulunan bütün gazlar yanıcıdır.

## Slide 3: Tarihçesi
Yapay gaz üretimi, sanayi devrimi ve kentleşme ile birlikte gelişti. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasına kadar dünyada ve Türkiye'de fabrikalarda üretildi ve yaygın olarak kullanıldı.
İstanbul'da, Rumeli Yakası'na gaz üretmek için 1887'de Yedikule Havagazı Fabrikası (Yedikule Gazhanesi), Anadolu Yakası içinse 1891'de Kadıköy'de Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası kuruldu.
Bu fabrikalar ile onlara bağlı havagazı şebekesi, 1945 yılında İETT tarafından devralındı. İstanbul'da havagazı üretimi Haziran 1993'te belediye kararıyla durduruluncaya kadar devam etti.

## Slide 4: Jeneratör Gazı
Jeneratör gazı ya da üretici gaz, doğalgazın aksine, kömür gibi malzemelerden üretilen bir yakıt gazıdır.
veya
Kok ya da taşkömürünün yetersiz hava ile yakılması veya karbonun su buharını dekompoze etmesiyle elde edilir.
Hava ile kısmi yanma yoluyla çeşitli yakıtlardan üretilebilir, genellikle sabit bir sıcaklığı korumak ve hava gazının hidrojen ile zenginleştirilmesi yoluyla daha yüksek bir ısı içeriği gazı elde etmek için aynı anda su veya buhar enjeksiyonu ile modifiye edilebilir.
Karbon yetersiz hava ile yakıldığında;
2C+O2→2CO elde edilir. (hava gazı) ekzotermik (1)
Meydana gelen hava ve gaz karışımında yaklaşık olarak, % 30 CO, % 55 N2 vardır.

## Slide 5
Jeneratör gazında %25-30 karbon monoksit, %50-55 azot yanında %10-15 hidrojen de bulunur. İçinde bir miktar hidrokarbon ve karbon dioksit de bulunabilir. Isıl değeri düşüktür.
Üretici gaz, kok kömürü fırınları ve yüksek fırınlar, çimento ve seramik fırınlar gibi demir ve çelik üretimi için endüstriyel yakıt veya gaz motorları aracılığıyla mekanik güç olarak kullanılmıştır. Isıtma değerinde karakteristik olarak düşüktür, ancak yapım maliyeti ucuz olması nedeniyle büyük miktarlarda üretilmesi ve kullanılması mümkündür.
ABD'de jeneratör gazı, odun gazı gibi üretim için kullanılan yakıta dayanan diğer isimlerle de ifade edilebilir. İngiltere'de jeneratör gazı genellikle emme gazı olarak adlandırılır. Emme terimi, havanın bir içten yanmalı motor tarafından gaz jeneratörüne çekilme şeklini belirtir.

## Slide 6: Yüksek fırın gazı
Yüksek fırın gazı, demir cevheri metalik demire kok ile indirildiğinde oluşan yüksek fırınların bir yan ürünüdür. Demir yüksek fırınından elde edilen gazlarda yüksek miktarda (CO) gazı bulunduğu için, bir çeşit yakıt gazı olarak kullanılırlar.
Yüksek fırının tepesinden, 150-200 °C sıcaklığında, 700-1,000 kcal/m3 kalorifik değerde alınan yüksek fırın gazı; esas olarak %18-22 CO, %18-22 CO2, %2-4 hidrojen (H2), %0.1 metan (CH4) ve %52-60 ise azottur (N2).
Çok düşük bir ısıtma değerine sahiptir, Çelik işlerinde genellikle yakıt olarak kullanılır, ancak yakmak için teçhizatlandırılmış kazanlarda ve enerji santrallerinde kullanılabilir. Yanmadan önce doğal gaz veya kok fırını gazı ile kombine edilebilir veya yanmayı sağlamak için daha zengin gaz veya yağ ile alev desteği sağlanabilir.

## Slide 7
Partikül madde, daha temiz bir şekilde yakılabilmek için çıkarılır. Yüksek fırın gazı bazen ısı veya elektrik üretmeden alevlenir.
Yüksek fırın gazı, yüksek basınçlı ve yaklaşık 100-150 °C'de modern bir yüksek fırında üretilir. Bu basınç, herhangi bir yakıt yakılmadan 35 kWh / ton pik demire kadar elektrik enerjisi üretebilen bir jeneratörü çalıştırmak için kullanılır.
Yüksek fırın gazının otomatik ateşleme noktası yaklaşık 630–650 °C'dir. Yüksek karbon monoksit konsantrasyonu, gazı tehlikeli hale getirir.
Renksiz, kokusuz, tatsız ve havadan ağır bir gazdır. Bu özellikleri nedeniyle, kolayca fark edilmeyen ve aynı zamanda zehirli olduğu için çok tehlikeli bir gazdır. Genellikle fabrikalar için yakıt olarak kullanılır.

## Slide 8: Petrol gazı
Kok üretme gazı ayarında olup, ham petrolün tasfiyesi esnasında elde edilmektedir.
LPG, yani Sıvılaştırılmış Petrol Gazı, ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğal gazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır. Propan, Bütan, Etan, Bütülen ve Etilen gibi Gazların oluşturduğu hidrokarbonlar veya bu gazların karışımlarıdır.
Bir sızıntı durumunda, gaz kaçağının hemen anlaşılması amacıyla rafineriler tarafından özellikle kokulandırılmıştır. Türkiye'de kullanılan mix LPG'nin bileşimi genelde %70 bütan, %30 propan'dır. LPG doğalgazın aksine havadan ağır olduğundan dolayı sızıntı durumunda birikerek çöker.

## Slide 9
Günümüzde fiziksel özelliğinden dolayı basınç altında sıvı olarak tüplerde veya tanklarda kolay depolanan ve taşınan LPG, mutfaktan sanayiye, ısınmadan aydınlatmaya ve hatta taşıt araçlarında yaygın olarak kullanılan, vazgeçilmez bir enerji kaynağı haline gelmiştir.

## Slide 10: LPG
LPG nin diğer adı otogazdır. Halk arasında yaygın olarak «tüpgaz» adıyla bilinen LPG sıvılaştırılmış petrol gazıdır. %70 bütan ve %30 propan içermektedir. Yüksek yoğunluğu nedeniyle havadan daha ağır olan LPG, hidrokarbon esaslı yanıcı bir gazdır. Otogaz olarak kullanılan LPG’nin içerisinde herhangi bir katkı maddesi yoktur. LPG renksiz ve kokusuz bir gazdır. Kokusuz olması sebebiyle kaçak olaylarında anlaşılması için kokulandırılmıştır.

## Slide 11: LPG'nin avantajları
LPG, kullanım şartlarına uyulduğunda, tüketicilerin güvenle kullanabileceği bir yakıttır.
LPG, doğalgazın sağladığı bütün faydaları sağlayan ve herhangi bir merkezi altyapı gerektirmeyen bir enerji türüdür.
LPG, basit kimyasal yapısından dolayı diğer enerji kaynaklarına göre çevreci bir yakıttır.
LPG, ambalajlanabilen ve taşınabilir bir enerji türüdür.
LPG ayrıca, diğer yakıt türlerine göre ısı değeri yüksek ve verimli bir yakıttır.
LPG herhangi bir yaşam biriminin yaklaşık tüm enerji ihtiyacını kaşılayabilmektedir.

## Slide 12: Kok gazı
Kalorifik güç bakımından doğal gazdan sonra gelen önemli bir gazdır.
Kompozisyonunda, yaklaşık olarak % 27 metan (CH4 ) ve % 55 hidrojen (H2) vardır.
Koklaşma sırasında 200 ºC’nin altında çıkan maddeler su buharı, karbondioksit (CO2) ve metan (CH4)’ dır. Bunların kömür molekülleri arasında absorbe edilmiş maddeler olması olasılığı büyüktür. 200-400 ºC arasında su buharı, CO2 ve CO çıkar. Bu sıcaklıkta kömür molekülleri parçalanmaya başlamıştır. Uçucu madde miktarındaki ani artış 350- 450 ºC arasında başlar. Bu sıcaklığa ilk kritik sıcaklık adı verilir. Kok gazının hacimce %55-65’ini oluşturan hidrojen (H2), 350 ºC’de oluşmaya başlar.

## Slide 13: Su Gazı
Sentez gazı veya sentetik gaz, başta hidrojen ve karbon monoksit olmak üzere karbon dioksit, metan gibi bileşenleri içeren bir yakıt gazı karışımıdır. Sentez gazı faydalı bir üründür, ancak yanıcılığı ve karbonmonoksit zehirlenmesi riski nedeniyle dikkatle kullanılması gerekir.
Sentetik doğal gaz olarak da isimlendirilmiştir(SNG) Genellikle kömür gazlaştırmasıyla elde edilir ve ana kullanım alanı elektrik üretimidir. Ayrıca yanıcı özelliği sayesinde içten yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanılabilir.

## Slide 14
Su gaz değişimi reaksiyonu karbon monoksit ve su buharının reaksiyona girerek karbon dioksit ve hidrojeni oluşturduğu bir kimyasal reaksiyondur. Su gaz değişimi önemli bir endüstriyel reaksiyondur. Genellikle, metan veya diğer hidrokarbonların buhar yapılandırması ile birlikte kullanılır. Su gaz değişimi reaksiyonu İtalyan fizikçi Felice Fontana tarafından 1780'de keşfedilmiştir. Mol başına 41,1 kJ (10 kcal) enerjinin açığa çıktığı reaksiyon az oranda ekzotermiktir.
CO(g) + H2O(buhar) ↔ CO2(g) + H2(g)
Su gaz değişimi reaksiyonu hidrojen, amonyak, metanol ve diğer kimyasalların üretiminde önemli rol oynar

## Slide 15: Biyogaz
Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir. Kullanılan hayvansal gübrelerin biyogaza dönüşüm sırasında fermante olarak daha yarayışlı hale geçmesi sebebiyle dünyada temel materyal olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda tavuk gübrelerinden de oldukça verimli biyogaz üretimi sağlanabilmektedir. Tavuk gübresinin kullanımı tarım için önemlidir. çünkü bu gübre topraklarda verim amaçlı kullanılamaz. Kullanılamayan bu gübre biyogaza dönüştürüldüğünde yarayışlı bir hal almış olur.

## Slide 16
Günümüzde biyogaz üretimi çok çeşitli çaplarda; tek bir evin ısıtma ve mutfak giderlerini karşılamaktan, jeneratörlerle elektrik üretimine kadar yapılmaktadır.

## Slide 17: Biyogazın oluşumu
Biyogaz üç evrede oluşur. Bunlar,
Hidroliz
Asit oluşturma
Metan oluşumu dur.
Birinci aşama atığın mikroorganizmaların salgıladıkları enzimler ile çözünür hale dönüştürülmesidir.
Bu aşamada polisakkaritler monosakkaritlere, proteinler peptidlere ve aminoasitlere dönüşür. Bundan sonraki aşamada asit oluşturucu bakteriler devreye girerek bu maddeleri asetik asit gibi küçük yapılı maddelere dönüştürürler. Asit oluşumu üretim esnasında pH'nın düşmesine neden olabilir bu durum metan oluşumunu sağlayacak bakteriler üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Son aşamada ise bu maddeleri metan oluşturucu bakteriler biyogaza dönüştürürler.

## Slide 18
Görüldüğü gibi biyogaz oluşumu mikrobiyolojik etmenler ile gerçekleşmekte ve doğal olarak bu mikrobiyolojik organizmaların etkileneceği her türlü koşul biyogaz üretimini de etkilemektedir.
Oluşum aşamaları:
Hidroliz aşaması: İlk aşamada mikroorganizmaların salgıladıkları selular enzimler ile çözünür halde bulunmayan maddeler çamur içerisinde çözünür hale dönüşürler.
Uzun zincirli kompleks karbonhidratları, proteinleri yağları ve lipidleri kısa zincirli yapılara dönüştürürler. Bu basit organiklere dönüşüm sonucunda birinci aşama olan hidroliz tamamlanmış olur.

## Slide 19
Asit oluşturma aşaması: Çözünür hale dönüşmüş organik maddeleri asetik asit, uçucu yağ asitleri, hidrojen ve karbondioksit gibi küçük yapılı maddelere dönüşür. Bu aşama anaerobik bakteriler ile gerçekleştirilir. Bu bakteriler metan oluşturucu bakterilere uygun ortam oluştururlar.
Metan oluşumu: Bakterilerin asetik asidi parçalayarak veya hidrojen ile karbondioksit sentezi sonucunda biyogaza dönüştürülmesi işlemdir. Metan üretimi diğer süreçlere göre daha yavaş bir süreçtir. Metan oluşumundaki etkili bakteriler çevre koşullarından oldukça fazla etkilenirler.

## Slide 20: Biyogaz üretiminde kullanılan materyaller
Biyogaz üretimi için kullanılan materyaller, hayvansal gübreler, organik atıklar ve endüstriyel atıklar olarak üç başlık altında incelenebilir. Bu bağlamda kullanılan materyaller,
Hayvansal atıklar
  Hayvancılık ile elde edilen atıklar,
  Hayvan gübreleri,
Bitkisel atıklar
  Bahçe atıkları,
  Yemek atıkları,

## Slide 21
Endstriyel atıklar
  Zirai atıklar,
  Orman endüstrisinden elde edilen atıklar,
  Deri ve tekstil endüstrisinden ele edilen atıklar,
  Kağıt endüstrisinden elde edilen atıklar,
  Gıda endüstrisi atıkları,
  Sebze, tahıl, meyve ve yağ endüstrisinden elde edilen atıklar,
  Şeker endüstrisi atıkları,
  Evsel katı atıklar,
  Atıksu arıtma tesisi atıkları.

## Slide 22
Biyogaz üretimi tarımsal atıklardan yararlanılarak yapılabileceği gibi endüstriyel atıklardan yararlanılarak da yapılabilmektedir. Kentsel atıkların ayrı ayrı toplanılması ve kanalizasyon atıklarının arıtma tesislerinde toplanılmasıyla önemli ölçüde biyogaz üretim imkânı vardır.

## Slide 23: Biyogaz üretimini etkileyen faktörler
Genel olarak biyogaz oluşumuna etki eden mikrobiyolojik bakterilerin etkileneceği her faktör biyogaz üretimini de etkiler. Bir bakterinin yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için belirli sıcaklık ve pH değerlerine ihtiyacı vardır. Aynı zamanda toksisite de bakterilerin faaliyetlerini direkt olarak etkiler. C/N oranı (Karbon / Azot) bir bakterinin ayrıştırma hızına etkisi bulunduğu için önemlidir. C/N oranın dar olması bakterilerin o atığı daha hızlı ayrıştırması anlamına gelir. Son olarak da biyogaz üretiminin yapıldığı reaktörde organik yükleme hızı ve hidrolik bekleme süresi de biyogaz üretimine direkt olarak etkiler.

## Slide 24
Sıcaklığın biyogaz üretimine etkileri:
Metanojenik bakteriler çok yüksek ve çok düşük sıcaklık değerlerinde aktif olmamaktadır. Bu yüzden biyogaz üretiminin gerçekleşeceği reaktör sıcaklığı biyogazın üretimine veya hızına direkt olarak etki etmektedir. Bu bakteriler sıcaklık değişimlerine karşı da oldukça hassastırlar. Reaktörün içerisindeki sıcaklık bekleme süresini ve reaktör hacmini de belirler. Sıcaklığın düzeyine göre sınıflandırılması üç şekilde yapılabilir.
Psikofilik sıcaklık aralığı = 12-20 Derece
Mesofilik sıcaklık aralığı = 20-40 Derece
Termofilik sıcaklık aralığı = 40-65 Derece

## Slide 25
pH'nın biyogaz üretimine etkileri:
Metan oluşturucu bakteriler için en uygun pH değerleri nötr veya hafif alkali değerlerdir. Anaerobik şartlarda fermantasyon işlemi devam ederken 7-7.5 arasında değişir. pH değerinin 6.7 düzeylerine düşmesi durumunda bakteriler üzerinde toksit etki yapar. Asit oluşturucu bakterilerin ise sayısı artarak pH'nın düşmesine ve metan oluşumunun durmasına sebep olabilirler. Bu gibi durumlarda reaktöre organik madde yüklenmesi kesilerek asit oranının düşmesi sağlanır. pH'nın kararlı bir hale gelebilmesi için kimyasal da kullanılabilmektedir. Bu kimyasallardan bir tanesi sönmüş kireç olarak bilinen kalsiyum hidrooksittir.

## Slide 26
Toksisite'nin biyogaz üretimine etkileri:
Mineral iyonları, ağır metaller ile deterjan gibi maddeler bakterilerin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluştururlar. Bu maddelerin biyoreaktörlere sızması ile üretimin yavaşlaması veya durması söz konusu olabilmektedir. Tavuk yetiştiriciliğinde yemlere antibiyotik katılması, gaz üretiminde tavuk gübrelerinin kullanıldığı sistemlerde toksisite etkisi yapmaktadır. Bu şekildeki yemlerle beslenen tavukların gübrelerinde de antibiyotikler bulunmakta ve bu antibiyotikler metan oluşturucu bakteriler üzerinde olumsuz etki yapmaktadır.

## Slide 27
C/N oranı'nin biyogaz üretimine etkileri:
Anaerobik bakteriler karbonu enerji elde edebilmek için kullanmaktadırlar. Azot ise bakterilerin büyümesi ve çoğalması için gerekli olan diğer maddedir. C/N oranı biyogaz elde edilecek olan atık için uygun değerlerde olmalıdır. Oran 23/1 düzeyinden fazla ve 10/1 oranından az olmamalıdır. Azot oranının fazla olması amonyak oluşumu sebebiyle biyogaz üretimini olumsuz etkilemektedir.
Organik yükleme hızı'nın biyogaz üretimine etkileri:
Organik yükleme hızı, birim hacim(m³) bioreaktörlere günlük olarak beslenen organik madde miktarıdır. Organik yükleme hızının mümkün oldukça optimumda tutulması gereklidir Aksi halde pH seviyesi düşerek gaz oluşumunu tamamen durabilmektedir.

## Slide 28: Türkiye'de biyogaz
1980-1986 yılları arasında Türkiye'de Toprak-Su araştırma enstitüleri tarafından yoğun olarak araştırılmıştır. Daha sonra ise bu konudaki araştırmalar üniversiteler bünyesinde bireysel olarak devam etmiştir. Biyogaz üretimi herkesin kendi başına yapabileceği bir şey değildir. Bu üretim için eğitimli ve gerekli donanımı olan kişiler tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye'de bu konuda yeterli bilgiye sahip kişilerin bulunması hususunda sorunlar bulunmaktadır. Türkiye'deki pilot uygulamalardan birisi Tübitak destekli Kocaeli Belediyesinin iştiraki olan İzaydaş bünyesinde kurulmuş olan biyogaz tesisidir. (www.biyogaz.org.tr) 2400 metre küplük 2 ana fermanterden oluşan tesis 350 kW kapasitesindedir.

## Slide 29: Dünya'da biyogaz
Dünyada biyogaz üretim ve kullanımı giderek gelişmektedir. Hayvan gübresinden elde edilen biyogazın tesis oranları dikkate alınırsa dünyadaki tesislerin %80'i Çin'de %10'u Hindistanda, Nepal ve Tayland'ta bulunmaktadır. Tesis sayısına göre ise ülkelerin sıralaması yanda tabloda verilmiştir.
Avrupa'nın hayvan gübresi ile elde ettiği biyogaza ve tesis sayısına bakılacak olursa bu noktada Almanya 2,200 tesis ile en fazla üretim yapan ülke konumundadır. Bu ülkeyi 70 tesis ile İtalya takip etmektedir. Almanya'da biyogaz tesislerinin yapımı 1993 yılından itibaren artmış ve yine aynı yıldan günümüze kadar 139 tesisten 2,200 tesise kadar artmıştır.

## Slide 30: Biyogazın kullanım alanları
Biyogaz doğalgazın kullanım alanlarıyla paralel olarak kullanılabilen bir enerji kaynağıdır. Biyogaz kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir,
Doğrudan yakarak ısınma ve ısıtma,
Motor yakıtı olarak kullanımı suretiyle ulaşım,
Türbin yakıtı olarak kullanımı ile elektrik üretimi,
Yakıt pillerinde kullanımı,
Mevcut doğalgaza katılarak maliyetlerin düşürülmesi,
Kimyasal maddelerin üretimi sırasında biyogaz kullanımı.

## Slide 31
Tüm bu kullanım alanlarının yanı sıra biyogaz çevreye karşı duyarlı bir enerji kaynağıdır. Bu yüzden gelişen koşullarda çevre kirliliğinin önlenmesinde yeşil yakıt olarak bilinen organik madde kökenli biyogaz kullanımı daha önemlidir. Biyogaz üretimi için kullanılan ham maddeler tarımsal arazilerde üretildiği için, tarımsal işletmelerde gerek seraların ve iskan yapılarının ısıtılmasında gerekse traktörlerin yakıtı olarak kullanılmasında önemli bir fayda sağlayabilmektedir. Bu şekilde kullanılan biyogaz işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

## Slide 32: Diğer yenilenebilir enerji sistemlerine göre farkı
Biyogaz, diğer yenilenebilir enerjiler ile karşılaştırıldığında birçok boyutta avantajlara sahiptir.
Çevresel Boyut
Hayvan gübresinin herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın doğaya salıverilmesi halinde yaratmış olduğu kirlilik oldukça yüksek seviyededir. 80 inekli bir çiftlikten çıkan gübre kaynaklı oluşan CH₄ emisyonu yılda 110 ton CO₂ (sürekli yolda olan 110 aracın oluşturduğu karbon emisyonu)'e eşittir. Böyle bir çiftliğe biyogaz tesisi kurulması ile bu zarar çiftlikte kullanılabilecek bir yeşil enerjiye dönüştürülebilir.
İşlenmemiş hayvan gübresinin toprağa verilmesi ile birlikte toprağın tuzluluk oranı artar, gübrenin içinde bulunan zararlılar ekilen toprağa karışır ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olur.

## Slide 33
Ekonomik Boyut
1MW güce sahip bir Rüzgâr tribünü yılda ortalama 3066MWh elektrik üretebilir; 1MW güce sahip bir güneş enerji santrali yalnızca ışıma saat aralığında yani yılda ortalama 2300 saat çalışarak 2300MWh elektrik üretebilir. 1MW güce sahip bir biyogaz tesisi yılda 8200 saat elektrik üretimi gerçekleştirebilir.
Elektrik üretiminin yanı sıra kojenerasyon tesisinin çalışması esnasında ortaya çıkan termal enerji birçok alanda kullanılabilir.
Fermentasyon sonrası elde edilen atık iyi bir toprak şartlandırıcısıdır, zenginleştirilerek biyogübre olarak kullanıma sunulabilir.

## Slide 34: Kaynaklar
Öztürk, Mustafa. "Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimi". Çevre ve Orman Bakanlığı.
Biyogaz.org.tr.
Karaosmanoğlu, Filiz. "BİYOGAZ ÜRETİMİNDE KULLANILABİLECEK ATIKLAR". Biyogaz.com.
Nesteren, Bilgin. "Biyogaz Nedir?". Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.
https://enerlinc.com.tr/biyogaz-nedir.html
www.corumgaz.com.tr