Problem 1.

% 92 C ve % 8H ‘den ibaret bir akaryakıt % 40 hava fazlası ile yakılmaktadır. Yanma esnasında yakıttaki hidrojenin tamamı H2O, karbonun % 90’nı CO2 ve % 10’nu ise CO’e dönüşmektedir. Oluşan kuru baca gazlarının bileşimini bulunuz?

Çözüm :

Temel :  100g yakıt

C : 92/12 = 7.66 atom-g  veya mol g                     H2 :  8/2 = 4 mol-g

Yanma denklemleri

C + O2   →  CO2

C + 1/2O2   →	CO

H2 + 1/2O2   →H2O

Baca gazındaki komponentler :

CO2 : 7.66 * 0.90 = 6.894 mol-g

CO : 7.66 * 0.10 =   0.766 mol-g

……………..

Toplam :                 7.660 mol-g

Yanma için gerekli olan O2

CO2   için :                                             6.894 mol-g

CO   için :          0.766 * 0.5                  0.383 mol-g

H2     için :          4 * 0.5                         2.00 mol-g

Toplam ………………………………  9.277 mol-g

Baca gazına giren O2  :                           9.277 * 1.4 = 12.98

Bileşimde gözükmeyen O2  : 12.98 – 9.27 =3.71

Baca gazındaki  N2 : 9.277 * 1.4 (79/21) = 48.86 mol-g

| Komponentler | Mol Sayısı | % Miktarı |
| --- | --- | --- |
| CO2 | 6.894 | 11.45 |
| CO | 0.766 | 1.27 |
| O2 | 3.710 | 6.16 |
| N2 | 48.860 | 81.12 |
| Toplam | 60.230 | 100 |

Problem 2.

Yakıtın ve baca gazının bileşimi aşağıdaki gibidir.

Yakıt : % 10CO2	% 25CO	% 5H2	% 60N2

Baca gazı : % 18CO2	% 3O2	% 79N2

a) 100 mol kuru baca gazı için kullanılan hava ne kadardır?

b) Tatbik edilen hava fazlası nedir?

Çözüm :

Temel: 100 mol yakıt

| Komponentler | Mol Sayısı | Mol O2 | atom -C |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 10 | 10 | 10 |
| CO | 25 | 12.5 | 25 |
| H2 | 5 | - | - |
| N2 | 60 | - | - |
| Toplam | 100.00 | 22.5 | 35 |

100 mol kuru baca gazı

| Komponentler | Mol Sayısı | Mol O2 | atom -C |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 18 | 18 | 18 |
| O2 | 3 | 3 | - |
| N2 | 79 | - | - |
| Toplam | 100.00 | 21 | 18 |

x : 100 mol kuru baca gazı oluşması için gerekli olan yakıtın mol sayısı

y : Yakıtın yanmasında kullanılan havanın mol sayısı

Karbon dengesi : 0.35 * x = 18                                    x = 51.43 mol yakıt

Azot dengesi . 0.60 * x + 0.79 * y = 79

0.60 * 51.43  + 0.79 * y = 79               y = 60.94 mol hava

a) 100 mol kuru baca gazı için gerekli hava 60.94 mol

b) Havayla sisteme giren O2 = 60.94 * 0.21 = 12.8 mol

% fazla =  3/(12.80 – 3) = %30.61

Problem 3.

Aşağıda baca gazı bileşimi verilen yakıtın ağırlıkça ve kullanılan aşırı havanın %sini hesaplayınız?

Baca gazı bileşimi :%16 CO2 , %4 O2 , % 80 N2

Çözüm

Temel: 100 mol kuru baca gazı

Komponentler                      Mol sayısı                 Mol-O2                Atom-C

CO2                                              16	16                  16

O2                                                            4	  4                    -

N2                                                          80	  -                     -

…………	…..               …….

100	20                  16

x = Baca gazı bileşimi verilen yakıtın mol sayısı

y = Yakıtı yakmak için kullanılan hava miktarının mol sayısı

N2 denkliği → 0,79y =80  → y = 101,27 mol-hava

Havadan gelen O2  : 101.27 * 0.21 = 21.27 mol  O2

Bileşimde gözükmeyen O2  : 21.27 – 4 = 17.27 mol  O2

C + O2   →	CO2 (g)	16 mol*g veya atom*g C  → 16 * 12 = 192g C

H2 + 1/2O2   → H2O                              34.54 mol H2              →      34.54 * 2 = 69.08g H2

17.27 mol	………

261.08g

(192 / 261.08) * 100 = % 73.54 C

(69.08 / 261.08) * 100 = % 26.46  H     yakıtın ağırlıkça yüzdesidir.

(21.27 – 17.27)/17.27 * 100 = % 23 hava fazlası

Problem 4.

Yakıt olarak kullanılan linyit kömürü katranının bileşimi, ağırlıkça % 75 C, % 12H, %11 O ve % 2N şeklindedir. Bu yakıt % 70 hava fazlası ile yakılmaktadır. Yanma tamdır.

Buna göre;

- 1 kg yakıtı yakmak için gerekli olan hava miktarı nedir?

- Yaş baca gazının hacmen bileşimi nedir?

Çözüm

Temel : 100 g yakıt

C : 75/12 = 6.25 atom-g

H : 12/1 = 12 atom-g= 6 mol-g

O : 11/16 = 0.69 atom-g

N : 2/28 = 0.07 atom-g

Yakıttaki net hidrojen miktarı : 6 – 0.69 = 5.31 mol-g

Yakıttaki H2O şeklinde birleşmiş bulunan hidrojen : 0.69 mol-g

Karbonun yanması için gerekli O2 : 6.25 mol-g

Net hidrojenin yanması için gereken O2: 5.31 * 0.5 = 2.65 mol-g

Toplam teorik O2 miktarı : 6.25 + 2.65 = 8.90 mol-g

Tatbik edilen O2 : 8.9 *1.7 = 15.15 mol-g

Yanmaya girmeyen O2 : 15.15 – 8.90 = 6.25 mol-g

Havadan gelen N2 : 15.15 * 79/21 = 57 mol-g

- 1 kg yakıtın yanması için gereken hava : 15.15 * 100/21 = 72.14 mol-g

- Yaş baca gazının bileşimi

| Komponentler | Mol Miktarı | % Miktarı |
| --- | --- | --- |
| CO2 | 6.25 | 6.25/75.57 * 100 = %8.27 |
| O2 | 6.25 | %8.27 |
| H2O | 0.69 + 5.31 = 6 | %7.94 |
| N2 | 57 + 0.07 : 57.07 | %75.52 |
| Toplam | 75.57 | 100 |

Problem 5.

Baca gazı analizinde Orsat cihazı kullanılarak baca gazları analiz edilmektedir. Bu analiz sonucunda baca gazlarının

% 11.3 CO2, % 1.2 CO, % 7.7 O2 ve % 79.8 N2 içerdiği bulunmuştur. Bu analiz sonucuna göre kullanılan hava fazlasını yüzde olarak bulunuz.

Çözüm :

| Komponentler | Mol Sayısı | Mol O2 | atom -C |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| CO | 1.2 | 0.6 | 1.2 |
| H2 | 7.7 | 7.7 | - |
| N2 | 79.8 | - | - |
| Toplam | 100.00 | 19.6 | 12.5 |

Havadan gelen oksijen : 79.8 * (21/79) = 21.2 mol-g

Analizde tespit edilemeyen oksijen : 21.2 – 19.6 =  1.6 mol-g

Suya dönüşen net hidrojen : 2 * 1.6 = 3.2 mol

Karbonu CO2 ve hidrojeni H2O’ya yakmak için 12.5 + 1.6 mol olmak üzere toplam 14.4 mol oksijene ihtiyaç vardır.

100 * [ (Toplam O2 ) – (Kullanılan O2 )]

………………………………………….. = % 47

Kullanılan O2

Problem 6.

Yakıt olarak kullanılan bir kömürün elementel analizi aşağıdaki gibidir.

% 60.50 C

%4.80 H

%0.80 N

% 7.10 S

% 20.40 Kül

Külde yanıcı kompenent yoktur. Külün analizinde külde ayrıca % 5.45 oranında kükürt bulunduğu tesbit edilmiştir. Yanma için tatbik edilen hava fazlası % 70 ‘tir.

Yanmadan sonra bacadaki;

Yaş ve kuru baca gazı bileşimleri nasıldır? Hesaplayınız.

Çözüm

Temel : 100 g kömür

Küle geçen kükürt : 20.40 * 0.0545 = 1.10 g

SO2 dönüşen kükürt yani net olarak S : 7.10 – 1.10 = 6 g

| Komponentler | Miktar | Mol-g veya atom-g |
| --- | --- | --- |
| C | 60.50 | 60.50 / 12 = 5.04 atom-g |
| H | 4.80 | 4.80 / 2. = 2.40 ’’ |
| N | 0.80 |  |
| Net S | 6 | 6 / 32 = 0.187 ’’ |
| Kül | 20.40 |  |
| O (farktan) | 7.50 | 7.50 / 32 = 0.234 ’’ |
| Toplam | 100.00 |  |

Net Hidrojen : 2.40 – 0.234 = 2.166 mol-g

Yanma için gerekli olan oksijen miktarı :

C için :…………………………….5.04 mol-g

Net H2  için : 2.166 / 2  = …….......1.08  mol-g

Net S  için : ……………………….0.187 mol-g

Toplam :  …………………………6.3  mol-g

Tatbik edilen oksijen fazlası : 6.3 * 0.7 = 4.41mol-g

Havadan gelen azot : 6.3 * 1.7 * (79/21) = 40.29 mol-g

Kömürde bulunan % 0.8 oranındaki azotun yanma neticesinde N2 şeklinde baca gazına geçmesi söz konusu olamayacağından, baca gazlarında bulunan azot, sadece havadan gelen 40.29 mol-g azot olacaktır.

Yaş baca gazı bileşimi :

| Komponentler | Mol Miktarı | % Miktarı |
| --- | --- | --- |
| CO2 | 5.04 | (5.04/52.3) * 100 = % 9.63 |
| O2 | 4.41 | (4.41/52.3) * 100 = % 8.43 |
| N2 | 40.29 | (40.29/52.3) * 100 = % 77.03 |
| SO2 | 0.187 | (0.187/52.3) * 100 = % 0.36 |
| H2O | 2.40 | (2.38/52.3) * 100 = % 4.55 |
| Toplam | 52.3 mol | 100.00 |

Kuru baca gazı bileşimi :

| Komponentler | Mol Miktarı | % Miktarı |
| --- | --- | --- |
| CO2 | 5.04 | (5.04/49.9) * 100 = % 10 |
| O2 | 4.41 | (4.41/49.9) * 100 = % 8.82 |
| N2 | 40.29 | (40.29/49.9) * 100 = %80.73 |
| SO2 | 0.187 | (0.187/49.9) * 100 = % 0.36 |
| Toplam | 49.9 mol | 100.00 |