## Slide 1: YAKITLAR ve YAKIT TEKNOLOJİLERİ
2023-2024 Güz Dönemi
(9. Hafta: 29.12.2023)

## Slide 2: YAKITLAR
Yakıt, fiziksel ve kimyasal yapısında bir değişim meydana geldiğinde ısı enerjisi açığa çıkaran her türlü maddenin genel adı.
1- Katı Yakıtlar: Kömür, kok ve odun kömürü vb.
2- Sıvı Yakıtlar(Akaryakıtlar): Petrol esaslı yakıtlar, alkol ve yağlar.
3- Gaz Yakıtlar: Doğal gaz, hava gazı, jeneratör gazı, su gazı vb.

## Slide 3: SIVI YAKITLAR
Doğal Sıvı Yakıtlar: Ham petrol ve damıtma ürünleri( petrol eteri, değişik esanslar ve fuel-oil), bitkisel yağlar(zeytin, susam, ayçiçeği yağı) bu gruba örnek gösterilebilir.
Suni Sıvı Yakıtlar: Bu grupta kömür ve odunların damıtılmasından elde edilen katranlar, petrol damıtma artığı yüksek karbonlu hidrojenlerin kraking ürünleri ve alkoller yer alır.

## Slide 4: Petrol
Petrol, yeryüzündeki çatlaklar ve kırıklardan yer altına sızarak, çeşitli hafif hidro‐karbonlar, katran, asfalt veya bitüm olarak kayaçlar arasındaki boşluklarda toplanır. Bu oluşum özelliğinden dolayı, Latince “petra (kaya)” ve “oleum (yağ)” sözcüklerinden türetilen “petroleum (petrol)” adı verilmiştir.
Petrol, çoğunlukla sıvı formda olan, çeşitli renklerde bulunabilen yağa benzer bir maddedir. Yoğunluğu yüksektir ve kolay alevlenir. Petrol, dünyada doğal olarak bulunan katı, sıvı ve gaz halindeki hidrokarbonların bir karışımıdır. Ham petrolün rengi, çıkarıldığı mevkie göre değişebilmektedir. Bu değişimin nedeni, hidrokarbon çeşitleri ve karışım oranlarındaki farklılık nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

## Slide 5: Petrol’ün Tarihçesi
Heredot M.Ö. 450’de Tunus’da ve Yunan adalarında petrol sızıntılarından bahsetmiştir.
Savaşlarda yakıcı madde olarak kullanılmıştır.
1745’de Fransa’da Pechelbronn’daki petrollü kumlarda ilk petrol kuyusu açılmıştır.
1847’de iskoçya’da James Young tarafından petrollü kayaçlar işletilmiştir.
1857’de ABD’de Drake tarafından Pennsylvania’da ilk petrol üretim kuyusu açılmıştır.
19. Yüzyıl ortalarına kadar petrol üretimi ilkel yöntemlerle sürdürülmüş, asfalt, ham petrol
ve yağ olarak üretilip kullanılmıştır.
19. Yüzyıl’ın 2. yarısından sonra kablolu sondaj makinaları icat edilmiş sondaj cihazları
bundan sonra giderek daha da geliştirilmeye başlanmıştır.
I.dünya savaşı sonrası dünyada petrolün önemi giderek artmış, otomobil ve diğer motorlu
araçların yaygın kullanılmaya başlaması ile petrole ihtiyaç giderek artmıştır.

## Slide 6: Türkiye’de Petrol Araştırmaları
İlk bulgular 19. Yüzyılın sonuna doğru Trakya yarımadasında yapılmıştır.
1935 de MTA’nın kurulması ile petrol aramaları başlamıştır.
İlk üretim kuyusu 1940 da Raman’da açılmıştır.
1954 de MTA petrol faaliyetlerini TPAO’ya devretmiştir. TPAO çeşitli yabancı ülkelerle ortak anlaşmalar yaparak faaliyetini sürdürmektedir.
Son on yıllık dönemde; 20 adet ham petrol, 30 adet doğalgaz sahası keşfedilmiştir. Keşif isabet oranı son 10 yılda yükselmiş ve bu dönemde %33 olmuştur.
Son on yılda açılan 1274 adet kuyunun % 47’si Güney Doğu Anadolu, % 44’ü Marmara, % 6’sı diğer bölgelerde, % 3 ise denizlerde açılmıştır.

## Slide 7: Petrol’ün Kökeni
Petrolün inorganik mi yoksa organik esaslı mı olduğu, kökeninin ne tür maddeler veya bileşiklere dayandığıyla ilgili olarak 1800’lü yıllardan buyana çeşitli görüşler ileri sürülmüş, araştırmalar ve deneyler yapılmış, teoriler üretilmiştir. Geçmişten günümüze kadar gelen bu tartışmalar, hala az sayıda da olsa karşıt görüşlerde olanlar bulunmasına rağmen, organik köken teorisinin kabul edilmesiyle sonlanmıştır. Aşağıda bu teorilerin kısa bir özeti verilmiştir.

## Slide 8: İnorganik Köken Teorileri
İlk olarak Berthelot (1866) tarafından ortaya atılan ve Mendeleyev (1877 ve 1902) tarafından desteklenen bir teoriye göre petrol inorganik kökenlidir. Laboratuarda metan, asetilen ve benzol gibi maddeleri elde eden kimyagerler doğadaki petrolün de yeraltında kimyasal reaksiyonlar ve volkanik olaylarla oluştuğunu ileri sürmüşlerdir.
Berthelot’a göre;
Yer katmanları içerisinde serbest olarak dolaşan alkali metaller, CO2 ile temasa geçince yüksek ısının yardımı ile asitilitleri oluşturmakta, bunların H2O ile reaksiyonu asetilen gazını (C2H2) yani hidrokarbonları meydana çıkarmaktadır.
Mendeleyev’e göre;
Yerin derinliklerinde bol miktarda demir karpit bulunmaktadır, bunlar yukarıdan aşağıya inen yüzey suları ve aynı zamanda ısı ve basıncın yardımı ile hidrokarbonları meydana getirmişlerdirr.

## Slide 9
1927’de Gaedick yarı inorganik bir teori ortaya attı.
Gaedick’e göre;
Kara suları radyoaktif minerallerin yaydıkları ışınların etkisi ile O2 ve H2’ne ayrılmış, bu şekilde meydana gelen H2 çok aktif olduğundan inorganik veya organik kökenden gelme karbonla birleşerek hidrokarbonları oluşturmuştur.
1956’da Peyve ve 1966’da da Subbottin
büyük ve derin faylardan çıkan hidrokarbon gazlarına dayanarak, bu gazların mantodan çıkıp kabuk içerisinde depolandıklarını ve sıvı petrole dönüştüklerini ileri sürdüler.
İnorganik oluşum teorileri çok fazla miktarlardaki H2’nin oluşumunu açıklayabildikleri için kabul görmüşlerdir. Bu teorilerin petrolün oluşumunu açıklayamamasının sebepleri:

## Slide 10
Petrolün çoğunlukla deniz tabakaları içinde bulunması, volkanik taşlar içerisinde bulunması ise migrasyon (göçetme)’nun sonucudur.
Yerin derinliklerine indikçe petrolün artışı diye bir kural yoktur. Tam tersi en eski ve en yaşlı tabakalarda en az petrol bulunmaktadır.
Petrol optik bakımdan aktiftir (polarize ışığı yansıtır). Ayrıca petrol içinde bulunan pyridine ve porphyrine maddeleri de organik kökenlidir.
İnorganik teoriler birkaç basit hidrokarbon oluşumundan daha ilerisini açıklayamaz. Oysa petrol karmaşık bir kimyasal yapıya sahip bir hidrokarbondur.

## Slide 11: Organik Köken Teorileri
Bazı araştırıcılar petrolün hem hayvansal hem de bitkisel kökenli (biyomas kökenli) olduğunu kabul etmektedirler; örneğin, balık ve diğer hayvan etlerinin distilasyonuyla petrol bileşenlerine benzer maddeler elde edilmektedir.
Kömürden petrol elde edilmesi ve bataklıklardaki metan gazı nedeniyle petrolün karasal bitki kökenli olabileceği ileri sürülmüştür. Ancak petrol sahalarında genellikle kömür olmaması, kireçtaşlarında karasal bitkilerden türemiş petrol bulunmaması, linyitten türeyen zift ile petrol arasında kimyasal farklılıkların olması petrolün oluşumunda karasal bitkilerin önemli bir etkisi olmadığını göstermektedir.

## Slide 12
Denizsel bitkiler ile denizsel çökeller arasında kökensel bir ilişki kurulabilir. Bunların en önemlileri yosun ve diyatomlardır. Diyatomlar okyanuslar ve göllerin yüzeyinde (derinliği birkaç metre) yüzerler ve zamanla bazı hidrokarbon türleri üretirler. Bu süre boyunca, iskelet yapıları kuma benzeyen (silisyum bileşikleri içeren) çeşitli deniz canlılarının yiyeceği de olurlar. Her iki oluşum da fotosentezle kimyasal enerji depolar ve yüzme yeteneklerini artırırlar.
Ham petrol içerisinde bol miktarda mikro organik madde vardır. Yosun küllerinin I, Br, P ve amonyum tuzu miktarları ile hampetrolün eser elementleri arasında benzerlikler vardır. Bu bulgular petrolün organik kökenli olduğunu kanıtlar.

## Slide 13
Sonuç olarak;
Bir petrol yatağı, peş peşe gerçekleşen olaylar sonucu oluşan hidrokarbonlar topluluğudur. İlk eleman, hammaddeler denilebilecek birincil kaynak organik maddelerdir; Yeraltı tabakalarında tortu veya birikintilerle karışık halde toplanan bu hammaddeler basınç, sıcaklık ve zaman parametrelerine bağlı olarak çok çeşitli ve karmaşık fiziksel, biyokimyasal ve kimyasal reaksiyonlarla transformasyona uğrayarak petrole dönüşür

## Slide 14: Petrolün Oluşumu
Bir petrol havuzu peşpeşe gerçekleşen olaylar sonucu oluşan hidrokarbonlar topluluğudur.
Yer altı tabakalarında tortu veya birikintilerle karışık halde toplanan bu hammaddeler basınç, sıcaklık ve zaman parametrelerine bağlı olarak çok çeşitli ve karmaşık fiziksel, biyokimyasal ve kimyasal reaksiyonlarla transformasyona uğrarlar.

## Slide 15
Sıcaklık:
Gömülme derinliği arttıkça oluşan en önemli olay sıcaklığın da artmasıdır. Sıcaklığın derinlikle artması “jeotermal gradient (yükselme)" olarak tanımlanır. Dünya jeotermal gradient ortalaması 1 kilometre için 23.5°C’dir. Bu değer litolojideki maddelerin ısıl iletkenlikleri ve yer altı sularının miktarları gibi etkenlere bağlı olarak bölgesel olarak farklılıklar gösterir. Herhangi bir derinlikteki sıcaklık aşağıdaki eşitlikle bulunur.
Coğrafya Terimi Olarak Litoloji: Taşların fiziksel, kimyasal ve dokusal özelliklerini inceleyen bilim dalı. Ayrıca bir bölgedeki hakim kayaç ve tabaka yapısına verilen ad. Litoloji : Taş bilimi.
Tf = Ts + (D x G)
Tf = oluşum sıcaklığı, °C, Ts = ortalama yıllık “yüzey” sıcaklığı, °C (“yüzey”, 3 metre derinliği tanımlar), G = jeotermal gradient, D = derinlik, metre

## Slide 16
Basınç:
Oluşan petrolün yer değiştirmesinde, yani göç etmesinde basıncın önemi çok fazladır, ancak petrolün oluşumunda da basınç önemli bir parametredir. Derinlik arttıkça basınç da artar; örneğin, 580 metre derinlikteki basınç 40.4 kg/cm2 (veya 575 psi) dir.

## Slide 17
Zaman:
Hidrokarbonlar yeryüzüne yakın derinliklerde kısmen kararlıdırlar, oysa moleküler dönüşümlerin tetiklenebilmesi için yeterli derecede yüksek sıcaklıklara ve zamana gereksinim vardır. Kabaca 100 milyon yıl boyunca organik maddelerdeki dönüşüm çok düşük seviyelerde kalır. Sıcaklığın 50 0C ye ulaştığı, yaklaşık 2200 metre derinliklerde kerojendeki atomik bağların kırılmaya başlamasıyla oksijen çıkışları, CO2 ve H2O meydana gelerek sülfür, nitrojen ve oksijen içeren yüksek molekül ağırlıklı, özellikle asfaltenler ve reçinelerden oluşan ilk petrol ürünleri ve organik maddelerin yapısına bağlı olarak gaz ürünler oluşmaya başlar.
Kerojen tortul kayaçlardaki organik maddelerin gömülme şartları etkisinde olgunlaşmasıyla oluşur. Büyük organik madde zincirlerinden oluşan kerojen çözünemeyen ve yer kabuğunda açık ara en fazla bulunan organik maddedir.

## Slide 18: Ham Petrolün Kimyasal Yapısı
Kimyasal yapısı çoğunlukla karbon ve hidrojenden oluşmaktadır ve kısaca hidrokarbon olarak adlandırılır. Ham petrolün içerisinde az miktarda S’de bulunur. S miktarının az olmasına rağmen ürün kalitesi üzerine etkisi önemlidir.
Element Kütlesel Yüzde
C 82 ‐87
H 12 ‐18
O 0.1 –7.4
N 0.1 –2.4
S 0.1 –5.5
Fe, Mg, Ca, P, Zn, Co 0.1-1.2

## Slide 19
Bağ Şekillerine Göre Ham Petrolün Yapısındaki Hidrokarbonlar
Alifatik (Zincir yapısında) Karbosiklik (Halka yapısında)
‐Parafinler‐ -Aromatikler
‐Olefinler -Naftenler
‐Asetilenler
‐Diolefinler

## Slide 20: Alifatik Hidrokarbonlar
Parafinler
Kapalı Genel Formülü : C nH2n+2
• Tüm C atom bağları H atomları ile doldurulmuştur. Bu yüzden doymuş HC sınıfındadırlar.
• C atomları düz veya dallanmış zincir şeklinde olabilir. Dallanmış olanlara izoparafin denir.

## Slide 21
Olefinler
Kapalı Genel Formülü : C nH 2n
• Tüm C atom bağları H atomları ile doldurulmamıştır. Bu sebeple Petrol içindeki hava ile reçineleşirler.
• Kraking (kırma) olayı esnasında çok fazla miktarlarda oluşurlar.

## Slide 22
Asetilenler
Kapalı Genel Formülü : C nH 2n-2
• Tüm C atom bağları H atomları ile doldurulmamıştır. Bu sebeple doymamış HC sınıfındandırlar.

## Slide 23
Diolefinler
Kapalı Genel Formülü : C nH 2n-2
• Kapalı formülleri itibarı ile asetilenle aynı olmalarına rağmen asetilenlerden daha farklı molekül yapısı içerirler.

## Slide 24: Karbosiklik Hidrokarbonlar
Aromatikler
Kapalı Genel Formülü : C nH 2n-6
• Doymamış HC sınıfındandırlar.
• Molekül yapıları halka şeklindedir.
• Keskin kokuları vardır.

## Slide 25
Naftenler
Kapalı Genel Formülü : C nH 2n
• Halka şeklinde molekül yapılı.
• Doymamış HC sınıfındandırlar.

## Slide 26: Ham Petrolün Fiziksel Özellikleri
Yoğunluk
Hacim
Viskozite
Kırılma İndeksi
Flüoresans Özelliği
Renk ve Koku
Isıl Değer
Parlama Noktas

## Slide 27
Yoğunluk
Ham petrolün yoğunluğu onun kimyasal bileşimini yansıtır. Petrol içerisindeki hidrokarbon yüzdesi, gaz miktarı ve asfalt gibi ağır hidrokarbonların oranı, sülfür oranı, sıcaklık gibi faktörler petrolün yoğunluğunu etkiler.
Bir maddenin YOĞUNLUĞU, belli hacimdeki maddenin ağırlığının aynı hacimdeki suyun ağırlığına olan oranıdır.
Bir maddenin ÖZGÜL AĞIRLIĞI ise, belli hacimdeki maddenin ağırlığıdır.
Özgül ağırlık (spesifik gravite); 15.6°C (60F) sıcaklıktaki yakıtın yoğunluğunun, aynı sıcaklıktaki suyun yoğunluğuna oranıdır. Suyun yoğunluğu kg/l olduğundan, yakıtın özgül ağırlığının birimi de kg/l olmalıdır.
Özgül ağırlık terimi bağıl yoğunluk yerine de kullanılabilir.

## Slide 28
Petrol için özgül ağırlık yerine Amerika’da A.P.I. (American Petroleum Institute) derecesi Avrupa’da ise BAUME derecisi kullanılır.
API=(141,5/ÖA) - 131,5
BAUME=(140/ÖA) - 130

## Slide 29
d60/60oF Özgül kütle oranı: 60oF (15.6 oC) sıcaklıktaki petrolün özgül kütlesinin aynı sıcaklıktaki suyun özgül kütlesine oranı.

## Slide 30
Hacim
Hacmi etkileyen faktörler sıcaklık, basınç ve petrolün içerisinde çözünmüş olan madde miktarıdır.
Sıvı petrolün hacmi 60 °F de ve 1 atmosfer basınçta ölçülür ve varil cinsinden ifade edilir.
1 varil=159 litre.

## Slide 31
Viskozite
Viskozite bir sıvı veya gazın akmaya karşı direncini ifade eder. Yani akışkanlığın tersidir.
Petrolün viskozitesi petrolün bileşimine bağlıdır. Yoğunluk ve ağır bileşen miktarı arttıkça viskozite de artar. Sıcaklık ve gaz miktarı arttıkça viskozite düşer.
Viskozite birimi Poiz’dır.
Bir sıvı 1 cm2 kesitindeki bir tüp içerisinde 1 dyne kuvvet altında, 1 saniyede 1 cm ilerleyebiliyorsa viskozitesi 1 Poiz’dır.

## Slide 32
Kırılma İndisi
Bir maddenin kırılma indisi, o maddede yol alan ışığın, boşlukta yol alan ışığa göre ne kadar yavaş ilerlediğini gösteren bir katsayıdır.
ni= cv/ci
cv: Işığın Boşluktaki Hızı
ci: Işığın Madde Ortamındaki hızı
ni: Kırılma indisi

## Slide 33
Kırılma indisleri maddelerin türleri, saflık dereceleri ile konsantrasyonlarının tayininde ve yapılarının aydınlatılmasında kullanılmaktadır.
Petrolün kırılma indisi Refraktometrik Yöntemle (Abbe Refraktometresi) ölçülür.
Petrolün kırılma indisi onun kimyasal bileşimine bağlı bir özellik olup yoğunluğuna göre 1,39 ile 1,49 arasında değişir, hafif petrollerin kırılma indisi de küçüktür.

## Slide 34
Flüoresans Özelliği
Petrol ultraviyole (morötesi) ışık altında sarı‐yeşil‐mavi renklerde görülür. Bu özellik petrolün kolayca belirlenmesini sağlar.
Renk ve Koku
Petrolün rengi yansıyan ışıkta yeşilimsi, içinden geçen (kırılan) ışıkta ise açık sarı, kırmızı ve bazen de siyahtır. Özgül ağırlık arttıkça renk de koyulaşır.
Hafif hidrokarbonlu petroller hoş kokulu; doymamış H, C, S ve N içeren petroller ise kötü kokuludur.

## Slide 35
Isıl Değer
Petrolün ısıl değeri (Hu) özgül ağırlığı ile ters orantılıdır.
Özgül ağırlığı 0.9 g/cm3 APIo 17 olan petrolün ısıl değeri : 10500 cal/g
Özgül ağırlığı 0.7 g/cm3 APIo 70 olan petrolün ısıl değeri : 11700 cal/g
Parlama Noktası
Isıtılan petrol üzerine alev tutulduğunda; petrol buharının ilk alev alma anındaki petrolün sıcaklığı onun parlama noktasıdır. Bu nokta petrolün bileşimine göre değişir

## Slide 36
HAM PETROLÜN SINIFLANDIRILMASI
Parafinik Karışık
Naftenik (Asfaltik)
Parafinik Ham Petrol
Parafinik HC’dan oluşur.
Büyük miktarda wax (mum) içerir.
Bu yüzden bu petrolden kaliteli yağlama yağları elde edilir.

## Slide 37
Parafinik ham petrolden elde edilen ürünlerin özellikleri şunlardır.
Yağlama yağlarının viskozite indexi yüksektir.
Motorinin diesel indexi yüksektir ve yanma kalitesi yüksektir.
Benzinin oktan sayısı düşüktür.
Madeni yağların akma noktası yüksektir.
Madeni yağların APIo yüksektir.
Gaz yağının is noktası yüksektir

## Slide 38
Naftenik (Asfaltik) Ham Petrol
Naftenik HC’lardan oluşur.
Büyük oranlarda asfaltik madde içerirler.
Hemen hemen hiç wax (mum) bulundurmazlar.
Bu petrol tipinden, özel rafinasyon metotları ile elde edilen yağlama yağları kalite olarak parafinik ham petrolden elde edilen yağlama yağlarına eşdeğerdir.
Normal yollarla elde edilen yağlama yağları ise sıcaklığa karşı hassastır.
Naftenik ham petrolden elde edilen ürünlerin özellikleri şunlardır:
•Yağlama yağlarının viskozite indexleri düşüktür.
•Benzinin oktan sayısı yüksektir.
•Wax (mum ) bulundurmadığından diesel yakıtı (motorin) kolay üretilir.
•Yüksek kaliteli asfalt elde edilebilir.
•Elde edilen ürünlerin S oranları yüksektir.

## Slide 39
Karışık Ham Petrol
Hem parafinik, hem naftenik ve bir miktarda aromatik HC’lar içerir.
Özellikleri parafinik ve naftenik yapılı ham petrollerin arasındadır.
Genel olarak parafiniklere daha yakındır.
Karışık ham petrolden elde edilen ürünlerin özellikleri şunlardır:
•Benzinin oktan sayısı yüksektir.
•Wax (mum) içerirler.
•Hacimsel %0.25 –1.0 arasında S içeririler.
•Yağlama yağlarının kalitesi parafinik ham petrollerden elde edilen yağların kalitesine eşdeğerdir.

## Slide 40: Ham Petrolden Elde Edilen Ürünler
•Benzin
•Motorin
•Gazyağı (aydınlatma ve jet yakıtı üretimi)
•Petrol gazı( Lpg)
•Fuel oil (gemi, santral, ısıtma amaçlı yakıt)
•Makine yağları
•Asfalt (çok amaçlı)
•Çeşitli kimyevi maddeler
•Mum ve cilalar