## Slide 1
Yüzey Sertleştirme Yöntemleri

## Slide 2
Pek çok mühendislik malzemesi tok bir içi yapı ve çok sert bir yüzey gerektiren alanlarda çalışır. Bu durumda yüzey sertleştirme yöntemlerinin uygulanması gerekir.
Yüzey sertleştirme uygulama sebepleri ;
Aşınma direncini artırmak,
Yüksek temas gerilmelerinde direnci artırmak,
Kırılma tokluğunu artırmak ,
Yorulma direncini artırmak,
Korozyon direncini artırmak.
Yüzey sertleştirme uygulanması gereken komponentler
Dişliler
Yataklar
Valfler
Şaftlar
Makine Takımları
Muylu
Mil vb.

## Slide 3
Yüzeyin kimyasal bileşiminin değiştirilmediği yöntemler:
Alevle yüzey sertleştirme b) İndüksiyonla yüzey sertleştirme
c) Laser ile yüzey sertleştirme
Bu yöntemler, yüzeyde ısı birikimi esasına dayanırlar.
Yüzeyin kimyasal bileşiminin değiştirildiği yöntemler:
a) Sementasyon b) Nitrürleme c) Borlama vb.

## Slide 4
Orta karbonlu çeliklere uygulanan bu yüzey sertleştirme işleminde, parçanın yüzeyi alevle hızla ısıtılıp östenitlendikten sonra, su verilerek sertleştirilir. Su verme genellikle parçaya su püskürtülmesiyle sağlanır. Hızlı ısıtma, bir oksi-asetilen kaynağı ile sağlanır. Bu hızlı ısıtma esnasında yüzey tabakası östenit sıcaklığına ısınırken, iç kısımların A1 sıcaklığının altında kalması gerekir. Bu yöntemle elde edilen sertleşme derinliği 3-6 mm arasındadır. 1.5 mm ’den daha ince derinlik elde etmek mümkün değildir.
Alevle Yüzey Sertleştirme

## Slide 5
Alevle yüzey sertleştirme
Temel olarak dört farklı teknik vardır:
•Durağan alevle sertleştirme
•İlerleyen alevle sertleştirme
•Dönerek sertleştirme
•Karışık sertleştirme

## Slide 6
Durağan alevle sertleştirmede spesifik bir bölgenin ısıtılmasını gerektirir. Sonra, parçaya su verilir. Bu metot özellikle mil uçları, özel çelik döküm konfigürasyonları ve büyük parçalar için uygundur.

## Slide 7
İlerleyen alevle sertleştirme
•Su verme sistemine sahip bir alev başlığı içerir. Isı / su verme başlığı hareketlidir.
•Parça boyunca hareket eder.
•Isı / su verme başlığını hareket ettirmek için çeşitli araçlar kullanılır.

## Slide 8
Dönel alevle sertleştirme
Spin alev sertleşmesi, belirlenen alanda alev başlıklarının önünde döndürülmesi uygulanır. Daha sonra ise parça su vermek için alınır. Bu yöntem özellikle dişliler ve tekerlekler için çok uygundur.

## Slide 9
Karışık –kombine alevle sertleştirme
•Kombinasyon alevle sertleştirme, ilerleyen ve dönen yöntemlerin birleşimidir.
•İşlem görmüş olan kısım alev / söndürme kafalarının önünde döner ve aynı zamanda alev / su verme kafalarının parça uzunluğu boyunca hareket eder.
•Bu yöntem milleri sertleştirmek için idealdir.

## Slide 10
İndüksiyon Akımı ile Yüzey Sertleştirme
İşlem yapılacak parçayı saran bobinlerin içerisinden alternatif akım geçirilerek, yüksek frekanslı bir manyetik alan elde edilir. Oluşan yüksek frekanslı akımlar metalin yüzeyinde hareket eder. Metalin bu akımlara karşı gösterdiği direnç nedeniyle parça yüzeyi ısınır. Burada elektrik direkt olarak parçaya verilmez. Parçayı saran yük sargısına (bobine) verilir. Bu sayede indüksiyon yolu ile parçanın yüzeyinde elektrik akımı meydana gelir ve yüzey birkaç saniye içerisinde sertleşme sıcaklığına ulaşır. Böylece bir metal parçanın iç
kısmı ısıtılmadan yüzeyi ısıtılabilir.

## Slide 11
Avantajları:
Sınırlandırılmış bölgesel sertleştirme,
Kısa ısıtma süreleri,
Minimum yüzey dekarbürizasyonu ve oksidasyon,
Sadece hafif deformasyon,
Artan yorulma dayanımı,
Düşük proses maliyeti.
*Bu proses bir üretim hattıyla birleştirilebilir
Dezavantajları:
Yüksek kalitede cihaz kullanım gereksiniminden ötürü, yüksek yatırım maliyetleri.
Yöntem, indüksiyon sertleştirilmesi için uygun şekle sahip parçalar için sınırlıdır.
Sadece belli çelik tipleri indüksiyonla sertleştirilebilir.

## Slide 12
Daldırma Yöntemi İle Yüzey Sertleştirme
Özellikle karmaşık şekilli parçaların yüzey sertleştirilmesi için kullanılan yöntemdir.
Parça, çok yüksek sıcaklıktaki sıvı banyosuna daldırılarak, öngörülen kalınlıktaki yüzey tabakası östenitleme sıcaklığına gelinceye kadar uygun bir süreyle bekletilir.
Isının yüzeye yayılmaması için, ısı iletim katsayısı yüksek olan sıvılar tercih edilir.
Ergimiş metal banyosu (Sn bronzu)
Erimiş tuz banyosu
Avantajları
Karmaşık şekilli parçalarının yüzeylerinin sertleştirilmesi
Yatırım maliyetinin düşük olması
Hızlı bir işlem olması
Dezavantajları
İşlem süresinin ayarlanmasındaki zorluk
Yüzeye metal yapışması
Yüzeyde karbon azalması

## Slide 13
Laser ile Yüzey Sertleştirme
Açığa çıkan ısı malzeme yüzeyinde ısı tesiri altındaki bölgenin östenitlenmesini sağlar. İş parçasının soğuk olan ana gövdesine doğru meydana gelen çok hızlı ısı iletimi nedeniyle östenitlenen tabakalar martenzite dönüşür. Bu etki kendi kendine su verme olarak bilinir. Elde edilen soğutma hızları, oldukça düşük sertleşebilirliğe sahip çeliklerde bile martenzit oluşumuna izin verecek kadar yüksektir.
Notes: Lazerin temas ettiği yüzeyde sıcaklık artış hızı çok yüksek olduğu için malzemenin geneline etki eden ısıl yük düşüktür. Bu nedenle şekil deformasyonu minimum düzeydedir. Ürünün sadece sertlik alması istenen bölgelerine işlem yapılmasına olanak sağladığı için lazer yüzey sertleştirme, parçanın geri kalan kısmının gereksiz yere işleme dahil olmasının önüne geçer. Lokal sertleştirme sayesinde, büyük parçalar için işlemin ekonomik olması anlamına da gelir. Çok küçük boyutlara ve küçük kütleye sahip değilse, çalışacak ölçülere getirilmiş bir ürün, lazer ısıl işlem sonrası herhangi bir işleme gerek duyulmadan çalıştırılabilir. Bu da üretim süresince önemli bir zaman ve işçilik tasarrufu anlamına gelir.

## Slide 14
Kimyasal Bileşim Değiştirerek Yapılan Sertleştirme İşlemleri
Karbürleme
(870-1065oC)
Gaz
Borlama
(760-1095oC)
Nitrürleme
(315-590oC)
Nitrokarbürleme
(565-700oC)
Karbonitrürleme
(845-900oC)
Gaz
Plazma
Gaz
Tuz banyosu
İyon
Tuz banyosu
İyon
Tuz banyosu
İyon
Plazma
İyon
Plazma
Gaz
Tuz banyosu
İyon

## Slide 15: Sementasyon
Çeliklerin yüzey sertleştirmesinde en çok kullanılan termokimyasal işlem karbürlemedir. Karbürleme, çelik yüzeyinin karbonla doyurulması işlemidir. Bu şekilde, yorulma dayanımı yüksek, aşınmaya karşı dirençli, çekirdek kısmı tok ve yüzey sertliği yüksek olan parçalar üretilir.
Karbürleme işlemi, en fazla %0,22 C içeren sade karbonlu ya da düşük alaşımlı çeliklere uygulanmaktadır. İşlem, 900°C ya da daha yüksek sıcaklıklarda östenit faz bölgesinde gerçekleştirilir. Karbürleme ile elde edilen yüzey tabakasındaki karbon konsantrasyonu %0,7-1,0 C, sertleştirilmiş haldeki maksimum sertlik ise ~ 900 HV’dir.
Yüzeyin karbon içeriği, yüzeye karbon atomlarını sağlayan ortamın aktivitesine, çeliğin kompozisyonuna, tutma süresine ve işlem sıcaklığına bağlıdır.

## Slide 17: Katı Ortamda Sementasyon
Notes: Toz olması ısı iletimini düşürür ve işlem süresini uzatır.

## Slide 18: Sıvı Ortamda Sementasyon
Gaz Ortamda Sementasyon
Sementasyon için karbon verici olarak metan (CH4), etan (C2H6) ve propan
(C3H8) gibi hidrokarbonlar kullanılır.
Sementasyon sıcaklığında aşağıdaki reaksiyonlar gerçekleşir:
2CO = C + CO2
CH4 = C + H2
CO + H2 = C + H2O

## Slide 19: Sementasyon Sonrası İşlemler

## Slide 20: Sementasyon Sonucu Mikroyapı

## Slide 22: Nitrürleme
Azotun ferrit fazındaki demir içine difüzyonu ile mikroyapı içinde metal-nitrür bileşiklerinin bulunduğu sert bir yüzey tabakası elde etme yöntemidir.
2NH3 N2 + 3H2

## Slide 24
Yüksek Yüzey Sertliği
Artan Aşınma Direnci
Yorulma Ömründe Artış
Daha İyi Korozyon Direnci
Isıl Çarpılma olmaz
Düşük ısıl girdisi
Avantajları