## Slide 1: İNŞAAT YÖNETİMİ
UYGULAMA-2

## Slide 2: Paranın Zaman Değeri
Paranın zaman değeri vardır, çünkü para zaman içerisinde daha fazla para kazandırabilir. (kazanma gücü).
Paranın zaman değeri faiz oranı cinsinden ölçülür.
Faiz paranın maliyetidir. Borç alan için maliyet, borç veren için ise kazançtır.
Faiz borç verene parasının kullanıldığı için ödenmesi gereken ücrettir.

## Slide 3: Nakit Akış (Cash Flow) Diyagramı
Nakit akış diyagramı, bir proje süresince meydana gelen bütün girdilerin ve çıktıların görsel olarak gösterilmesine yarar.
Nakit akış diyagramlarının kullanılması tavsiye edilir ve mühendislik ekonomisi için çok önemlidir. Çünkü, alternatiflerin karşılaştırılması açısından çok faydalıdır.

## Slide 4: Nakit Akış (Cash Flow) Diyagramı
Aşağıda bir nakit diyagramı örneği gösterilmektedir. Bu nakit akış diyagramında firma tarafından kazanılan değerler ve harcanan değerler oklarla gösterilmektedir.
Kazanılma periyodu ise yatay çizgi üzerinde gösterilmiştir. Ayrıca bu diyagram için geçerli olan faiz oranı da mutlaka nakit akış diyagramında gösterilmelidir.

## Slide 5: Ekonomik Eşdeğerlik
Ekonomik eşdeğerlik, iki nakit akışının aynı ekonomik etkiye sahip olması ve bu yüzden birbiriyle değiştirilebilmesidir.
Eşdeğerlik belirlenirken hedef bir zaman belirlenir.
Akış diyagramındaki bütün hareketler belirlenen zamana taşınarak eşdeğerlilik değerlendirilmesi yapılır.
Eğer bugünü seçersek “bugünkü değeri” (present worth), gelecekte bir zamanı seçersek “gelecekteki değeri” (future worth) hesaplarız.
Karşılaştırılan nakit akışlarının birbirine eşdeğer olması seçilen zamana bağlı değildir. Yani belirlenen hedef zamanın değiştirilmesi iki nakit akış diyagramının eşdeğerliliğini değiştirmez ( Faiz oranı değişmedikçe … )

## Slide 6: Ekonomik Eşdeğerlik
Eşdeğeri hesaplarken birden fazla ödemeyi tek bir ödemeye değiştirmemiz gerekebilir.
Eşdeğerlik seçilen faiz oranına bağlıdır.
Nakit akışındaki miktarlar ve zamanlar farklı olmasına rağmen, uygun bir faiz oranı iki nakit akışını birbirine eşdeğer yapılabilir. Yeter ki, bir Nakit Akış Diagramının ( NAD ) giderleri ve gelirleri, diğerinin giderleri ve gelirleri ile karşılaştırıldığında büyük farklar çıkmasın. Örneğin, sadece gelirlerden oluşan bir NAD sadece giderlerden oluşan bir NAD ile eşdeğer olamaz.

## Slide 7
Örnek olarak yukarıdaki iki nakit akış diyagramı birbirinden çok farklı gözükmekle beraber, %32,04 faiz oranı için birbirine eşdeğer olmaktadır.
Not : Bu örnekte olduğu gibi, bazen eşdeğerliği sağlayan teorik faiz oranı gerçekçi olmayabilir. O zaman da irdelenen NAD ların güncel ekonomik ortamda eşdeğer olmadıklarına karar verilir.

## Slide 8: Tek Nakit Çıkışlı Formül
Tek ödeme, bileşik faiz, gelecek değer
Verilen:
N= 8 yıl
P = 2.000 $
İstenen:
: Compound Factor
(Compound Amount)
P
F
N
0
Faiz tabloları formüller yerine kullanılabilir!!!

## Slide 9: Tek Nakit Girişli Formül
Tek ödeme, bileşik faiz, şimdiki (bugünkü) değer
Verilen:
İstenen:
P
: Present Worth
(Discount factor)
P
F
N
0

## Slide 10: Eşit Seri Ödemeli Birikim Fonu
A, i ve N verildiğinde P’nın hesaplaması:
N: Ne kadar zamanda geri ödenmesi gerektiği
İ: Faiz oranı
A: Dönemsel ödeme miktarı
P: Alınan kredi veya yatırımın bugünkü değeri ?
0 1 2 3
N
P
A bilinen

## Slide 11: Eşit Seri Ödemeli Kapital Geri Kazanım
P, i ve N verildiğinde A’nın hesaplaması:
P: Alınan kredi veya yatırım
N: Ne kadar zamanda geri ödenmesi gerektiği
i: Faiz oranı
A: Dönemsel ödeme miktarı ?
Ev ve araba kredi geri ödeme hesapları bunun tipik örneklerindendir.
0 1 2 3
N
P bilinen
A

## Slide 12: Eşit Ödemeli Seri – Bileşik değer faktörü
A, i ve N verildiğinde F’nin hesaplaması:
N: Ne kadar zamanda geri ödenmesi gerektiği
i: Faiz oranı
A: Dönemsel ödeme miktarı
F: Birikecek para ?
0 1 2 3
N
F
A bilinen

## Slide 13: Eşit Ödemeli Seri – Birikim Hesabı
F, i ve N verildiğinde A’nın hesaplaması:
F: Birikecek para
N: Ne kadar zamanda birikmesi gerektiği
i: Faiz oranı
A: Dönemsel ödeme miktarı ?
Bu tür hesaplamalar genellikle sabit değerlerin/varlıkların (fixed assets) yenilenmesi için her dönem bir hesaba sabit para yatırması ile ilgili hesaplardır.
0 1 2 3
N
F bilinen
A

## Slide 14: Sürekli Artan/Eksilen Seri Ödemeler

## Slide 15: Örnek 1: 10. yıl sonundaki F değeri ne olmalıdır ki aşağıdaki nakit akış diyagramının ekonomik eşdeğerliliği sağlanabilsin. Yıllık faiz oranını 10% olarak alınız.

## Slide 17
Örnek 1:
10. yıl sonundaki F değeri ne olmalıdır ki aşağıdaki nakit akış diyagramının ekonomik eşdeğerliliği sağlanabilsin. Yıllık faiz oranını 10% olarak alınız.
ÇÖZÜM

## Slide 18
ÇÖZÜM
500 ( F/P, 10%, 10 )

## Slide 19
A= 500 + 100 ( A/G, 10%, 3)
F3 = A ( F/A, 10%, 3)
= [500 + 100 ( A/G, 10%, 3 )] ( F/A, 10%, 3 )
1) Sürekli Artan Seri Ödeme için Dönemsel ödeme miktarı A’nın hesaplanması
2) Eşit Ödemeli Seri için A, i ve N verildiğinde F’nin hesaplaması
3) Tek Nakit Çıkışlı türü için gelecek F değerinin hesaplaması
F10 = F3 (F/P, 10%, 7) F10 değeri, F3 için gelecek yani «future» değerdir
F10 = [500 + 100 ( A/G, 10%, 3 )] ( F/A, 10%, 3 ) ( F/P, 10%, 7 )

## Slide 20
1) Eşit Ödemeli Seri için A, i ve N verildiğinde F’nin hesaplaması
F9= 700 ( F/A, 10%, 6 )
2) Tek Nakit Çıkışlı türü için gelecek (F) değerinin hesaplaması
F10= F9 ( F/P, 10%, 1 ) F10 değeri, F9 için gelecek yani «future» değerdir
= ( F/A, 10%, 6 ) ( F/P, 10%, 1 )

## Slide 21
F + 500 ( F/P, 10%, 10 ) + [500 + 100 ( A/G, 10%, 3 )] ( F/A, 10%, 3 ) ( F/P, 10%, 7 ) - 700 ( F/A, 10%, 6 ) ( F/P, 10%, 1 ) = 0
F + 500 x 2,594 + ( 500 + 100 x 0,9366 ) x (3,310) x (1,949) - 700 x 7,716 x 1,1 = 0
F + 1.297 + 3.829,81 - 5.941,32 = 0
F = 814,51 $

## Slide 22
200
250
300
A=650
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P=?
Örnek 2:
Lütfen yukarıda nakit akış tablosu verilen projenin bugünkü değerini hesaplayınız. Yıllık faiz oranını 10% olarak alınız.
200
50
100
A=650
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P=?
200
200

## Slide 24
P= A1(P/A, %10, 3)+ G(P/G, %10, 3)+ A2(P/A,%10,6)*(P/F, %10, 4)
= 200*(2.4869) + 50*(2.3291) + 650*(4.3553)*(0.6830)
= 497.38 + 116.455+ 1933.54 >>>> P=2547
P=2547
1. Çözüm
200
50
100
A=650
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P=?
200
200

## Slide 25
P= [A1+ G*(A/G, %10,3)]*(P/A, %10, 3) + A2(P/A,%10,6)*(P/F, %10, 4)
P= [200+50(0.9366)]* 2.4869 + 650*(4.3553)*(0.6830)
= (246.83*2.4869) + 1933.54 =613.84+1933.54
P=2547
2. Çözüm
200
250
300
A=650
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P=?

## Slide 26
Örnek 3:
Aşağıdaki nakit akış diyagramları %10 faiz değeri için birbirlerine eşittir.
Buna göre bu denkliği sağlayan X değerini bulunuz.
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6
≡
100 $
X
X
X
X
ÇÖZÜM
P = 100 ( P/A, 10%, 7 ) – 100 ( P/F, 10%, 2 ) = (100 x 4,8684) – (100 x 0,826) = 404,19 $
(4,8684) (0,8265) Tablodan bulduğumuz değer
404,19 = X + X ( P/F, 10%, 2 ) + X ( P/F, 10%, 4 ) + X ( P/F, 10%, 6 )
404,19 = 3,074X
X = 131,49 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
0 1 2 3 4 5 6 7

## Slide 28
0
1
2
3
4
5
6
7
8
200
100
200
100
300
400
500
i=%8
i=%10
Örnek 4:
Lütfen yukarıda nakit akış tablosu verilen projenin bugünkü değerini hesaplayınız.
ÇÖZÜM
P= F1(P/F, %8, 1)- F2(P/F, %8, 2)+(A1+G(A/G, %10, 5)*(P/A, %10, 5)*(P/F, %8, 3)
P=945,306

## Slide 29
Örnek 5:
Yıllık %8 faiz oranın ile bankadan 10000 lira çekilmiştir. Birinci yıl belli bir meblağ ödenmiştir, daha sonraki yıllarda sırasıyla ilk yıl ödenen meblağa 500 lira, 1500 lira, 3000 lira ve 5000 lira eklenmiştir. Buna göre ilk ödemenin miktarını bulunuz?
10.000(A/P, 8%, 5) = X + [500(P/F, 8%, 2) (A/P, 8%, 5)] + [1.500(P/F, 8%, 3) (A/P, 8%, 5)] + [3.000(P/F, 8%, 4) (A/P, 8%, 5)] + 5000(A/F, 8%, 5)
10.000 x 0,25046 = X + (500 x 0,8573 x 0,25046) + (1.500 x 0,7938 x 0,25046) + (3.000 x 0,7350 x 0,25046) + 5.000 x 0,17046
2.504,60 = X + 107,36 + 298,22 + 552,26 + 852,30
X = 2.504,60 - 1.810,14
= 694,46 TL
1. Çözüm
5
4
3
2
1
P = 10.000 TL
X
X + 500
X + 1500
X + 3000
X + 5000
i = 8 %

## Slide 31
Örnek 5:
Yıllık %8 faiz oranın ile bankadan 10000 lira çekilmiştir. Birinci yıl belli bir meblağ ödenmiştir, daha sonraki yıllarda sırasıyla ilk yıl ödenen meblağa 500 lira, 1500 lira, 3000 lira ve 5000 lira eklenmiştir. Buna göre ilk ödemenin miktarını bulunuz?
5
4
3
2
1
P = 10.000 TL
X
500
1500
3000
5000
i = 8 %
10.000 - [500 *(P/F, 8%, 2) + 1500* (P/F, 8%, 3) + 3000* (P/F, 8%, 4) + 5000 *(P/F, 8%, 5) - X *(P/A, 8%, 5) ] = 0
10.000 - [(500* 0.8573) + (1500*0.7938) + (3000*0.7350) + (5000* 0.6806) – (3.9927 X ) ] = 0
10.000 - 428.65 + 1190.7 + 2205 + 3403 - 3.9927 X = 0
3.9927 X = 2772,65
X = 694,46 TL
2. Çözüm
5
4
3
2
1
P = 10.000 TL
X
X + 500
X + 1500
X + 3000
X + 5000
i = 8 %
X
X
X
X

## Slide 32
Örnek 6:
Bir inşaat firması iki alternatifi karşılaştırmaktadır. İlk alternatif otomatik besleme makinesidir, diğeri ise manuel besleme makinesidir.
10 yıllık ekonomik ömrü olduğu düşünülen ilk alternatifin ilk maliyeti 23000 TL ve tahmin edilen hurda değeri de 4000 TL’dir. Operasyon maliyeti ise saate 12 TL’dir. Saatlik olarak beklenen üretim miktarı ise 8 tondur. Yıllık bakım ve operasyon masrafları ise 3500 TL olarak düşünülmektedir.
Alternatif olarak düşünülen ikinci makinenin ise ilk maliyeti 8000 TL ve hurda değeri yoktur. Ekonomik ömrü de 5 yıl olarak tahmin edilmektedir. Bu makineyi saatte 6 ton üretim yapabilmesi için saati 8 TL’ye üç işçinin çalıştırılması gerekmektedir. Yıllık bakım ve operasyon masraflarının ise 1500 TL olacağı tahmin edilmektedir.
Bütün projenin %10 getiri getireceği tahmin edildiğine göre kaç ton yılda üretim yapılmalıdır ki otomatik makine seçilebilsin?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
x yıllık üretimi simgelemektedir.
Yıllık değişen maliyet1= $12/saat* 1saat/8ton* x ton/yıl
D1= 1.5x
ENH1= - 23,000(A/P,10%,10) + 4000(A/F, 10%,10) - 3500 - 1.5x
ENH1= -6992-1.5x
Yıllık değişen maliyet2= $8/saat*3*1saat/6ton* x ton/yıl
D2= 4x
ENH2= - 8000(A/P,10%,5) - 1500 - 4x
ENH2 = -3610-4x
ENH1= ENH2
-6992-1.5x = -3610-4x
x= 1353 ton/yıl
yıldaki üretimi 1353 tonu geçerse otomatik olan makinenin alınması gerekir.

## Slide 33: Operation planning example
Option 1: over time: 36Q
Option 2: second shift: $13,500 + 31.50Q
Break even point:
36Q = $13,500 + 31.50Q
Q = 3,000 unit

## Slide 35: Örnek 7:
Aktivite | Öncül | Süre | Aktivite Maliyeti
A, B, C | - | 4 | 2500
D, E | C, B | 5 | 3500
F | A | 2 | 750
G | F, E | 7 | 450
H | D, G | 8 | 1000
Bir projede her aktivitenin maliyeti, aktivitelerin zamanında tamamlanacağı ve tamamlandığı zamanda ödeneceği varsayımıyla hareket edilmektedir.
İş veren yüklenicilere daha az para ödemek için aylık %2 faiz oranıyla bankaya para yatırmayı düşünmektedir.
İş verenin yatırması gereken miktarı bulunuz.

## Slide 36: Cevap
B
4
A
4
C
4
F
2
D
5
G
7
H
8
E
5
0
0
7
4
9
9
16
16
24
24
4
4
4
4

## Slide 37
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
7500
750
7000
450
1000
P=?