a ve c anahtarları uzun süre açık kaldıktan sonra   t = 0 anında a ve c anahtarları kapatılıyor .

b anahtarı ise uzun süre kapalı kaldıktan sonra  t = 0 anında b anahtarı  açılıyor. Vc(t) ve Ic(t)’ yi bulunuz.

+ Vc(0-) + 9x0  + 60 - (30/9)x3 + (30/16)x4 = 0                Vc(0-) = - 57,5 V = Vc(0+)                             7 puan

+ Vc(0-) + 9x0  + 60 + (30/9)x6 - (30/16)x12 = 0

Vc(∞)  = 90 V                                       7 puan

Reş=((4x12)/(4+12) + 9 + (3X6)/(3+6)) = 14                  τ  = ReşxC = 14x5 = 70                                    7 puan

Vc(t) = A.e-(t/70) + 90

t = 0 için Vc(0+) = - 57,5                  - 57,5 = A.1 + 90           A = - 147,5

Vc(t)  = - 147,5 .e-(t/70) + 90                                                                                                                        7 puan

Ic(t) = C x (dVc(t) / dt)  = 5.(-147,5).(- 1/70).e-(t/70)  = 10,536. ).e-(t/70)                                                      7 puan

Vc(0-) = - 57,5 V = Vc(0+) 7 puan ve  Vc(∞)  = 90 V  7 puan   A = -147,5 katsayısını bulursa  7 puan                                                 τ  zaman sabitini yanlış bulursa toplam 21 puan     diğerlerinden puan alamaz

Vc(0-) = - 57,5 V = Vc(0+)    7 puan          ve    τ  zaman sabitini =70       7 puan

Vc(∞) = 90    yanlış bulursa toplam 14 puan  diğerlerinden puan alamaz.

Vc(∞)  = 90 V      7 puan          ve     τ  zaman sabitini =70         7 puan          Vc(0-) = - 57,5 V = Vc(0+)    yanlış bulursa toplam 14 puan  diğerlerinden puan alamaz.

a ve c anahtarları uzun süre kapalı kaldıktan sonra   t = 0 anında a ve c anahtarları açılıyor.

b anahtarı ise uzun süre açık kaldıktan sonra  t = 0 anında b anahtarı  kapatılıyor. Vc(t) ve Ic(t)’ yi bulunuz.

Vc(0 - )  = - 60 V                         7 puan

+ Vc(∞) + 9x0  - 90 -4x(30/16) + 3x(30/9) = 0                   Vc(∞) =  87,5 V                                          7 puan

Yada    + Vc(∞) - 9x0  - 90  + 12x(30/16)  - 6 x(30/9) = 0              Vc(∞) =  87,5 V

Reş=((4x12)/(4+12) + 9 + (3X6)/(3+6)) = 14                 τ = ReşxC = 14x5 = 70                                      7 puan

Vc(t) = A.e-(t/70) + 87,5

t = 0 için Vc(0+) = - 60                  - 60 = A.1 + 87,5           A = - 147,5

Vc(t) = - 147,5 .e-(t/70) + 87,5                                                                                                                      7 puan

Ic(t) = C x (dVc(t) / dt)  = 5.(147,5).(- 1/70).e-(t/70)  = 10,53. ).e- t / 70                                                          7 puan

Vc(0-) = - 60 V = Vc(0+) 7 puan ve  Vc(∞)  = 87,5 V  7 puan   A = -147,5 katsayısını bulursa  7 puan                                                 τ  zaman sabitini yanlış bulursa toplam 21 puan     diğerlerinden puan alamaz

Vc(0-) = - 60 V = Vc(0+)    7 puan          ve    τ  zaman sabitini =70       7 puan

Vc(∞ )= 87,5    yanlış bulursa toplam 14 puan  diğerlerinden puan alamaz

Vc(∞)  = 87,5 V      7 puan          ve     τ  zaman sabitini =70         7 puan          Vc(0-) = - 60 V = Vc(0+)    yanlış bulursa toplam 14 puan diğerlerinden puan alamaz.

S- 4-B) I1, I2 ve I3 akımlarını matrisel biçimde yazınız.

10.I1 + j.20.(I1 - I2)  – j.5.I2 +  j.5.I3 + j.25.I3 – j.15.I2 + j.15.I3 =                                                  10puan

30.I2 + j.20.(I2 - I1) + j.40.(I2 – I3)  - j.5.I1 + 2. j.5.I2 - j.5.I3 - j.25.I3 - j.15.I 1 +  2. j.15.I2 –  j.15.I3 =  0         10puan

(9 + j10).I3 + j.40.(I3 – I2)  + j.5.I1 - j.5.I2 + j.25.I1 - j25.I2 + j.15.I1– j.15I2   =  0                                       10puan

5puan

11-Bütünleme Sınavı Belgeleri

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ					Ad-Soyad	:

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ				Öğrenci No	:

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ				İmza		:

- Aşağıda görülen devrede anahtar yeterince uzun bir süre açık kaldıktan sonra anında kapatılmıştır. Buna göre  için  akımı ve  gerilimi ya da  akımı ve  gerilimi ifadelerini bulunuz. (Zorunlu)

=0

kökler

t = 0 için 6

t = 0 için

t = 0 için

t = 0 için

S domainde

24.A = 15,84       A = 0,66

-5.C = -31,3                 C =6,26

B = -16,704

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Aşağıda görülen devrede anahtar yeterince uzun bir süre ilk konumunda kaldıktan sonra  anında konum değiştirmektedir. Buna göre  için  akımı ifadesini herhangi bir zaman domeni (t veya s)  denklemlerini kullanarak bulunuz. C = 200x10-6 Farat    (Zorunlu)

A katsayısını bulmak için  t=0 için

-1x

İkinci durumda çizilir.

- Aşağıdaki manyetik kuplajlı devrede VX gerilimi değerini bulunuz.(Seçimli)

- Aşağıda verilen şekildeki devrede başlangıç koşulları sıfırdır. Io(s) / Ii(s) transfer fonksiyonunu bulunuz. (Seçimli)